无动力游乐设备组装生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：四川永利兴实业有限公司

编制单位：四川永利兴实业有限公司

2021年9月

目 录

验收项目概况	1

工程建设情况	4

环境保护设施	14

环境影响评价结论及环境影响评价批复	22

质量保证及质量控制	27

验收监测内容	29

验收监测结果	32

验收监测结论及建议	38

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   总平面布置图

附图3   外环境关系图项目卫生防护距离示意图

附图4   验收监测布点图

附图5   现场照片页

附件：

附件1   环评批复

附件2   立项文件

附件3   危废协议

附件4   环境保护管理制度

附件5   工况证明

附件6   监测报告

# 验收项目概况                                （表一）

| 项目名称 | 无动力游乐设备组装生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 四川永利兴实业有限公司 |
| 项目性质 | 新建☑ 改扩建□ 技改□ 迁建□ |
| 建设地点 | 四川省自贡市沿滩区工业园区汇才路9号（一期厂房） |
| 主要产品名称 | 无动力游乐设备 |
| 设计生产能力 | 100套/年 |
| 实际生产能力 | 100套/年 |
| 项目环评时间 | 2021年3月 | 开工建设时间 | 2021年3月 |
| 调试时间 | 2021年7月 | 验收现场监测时间 | 2022.2.23-2022.2.24 |
| 环评报告表审批部门 | 自贡市生态环境局 | 环评报告表编制单位 | 四川吉之源科技发展有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 （万元） | 800 | 环保投资总概算（万元） | 38 | 比例 | 4.75% |
| 实际总投资 （万元） | 800 | 环保护投资（万元） | 45 | 比例 | 5.63% |
| 验收监测依据 | 1、国务院2017年7月16日第682号令关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定； 2、环境保护部文件2017年11月20日关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评【2017】4号)； 3、环境保护部办公厅文件环办（2015）113号《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》； 4、四川省环境保护厅办公室关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知（川环办发【2018】26号）； 5、验收监测采样方法、监测分析方法、监测质量保证和质量控制要求均按照《HJ 819排污单位自行监测技术指南 总则》执行； 6、《四川永利兴实业有限公司无动力游乐设备组装生产项目环境影响评价报告表》；（2021年3月，四川吉之源科技发展有限公司）； 7、自贡市生态环境局关于本项目准予行政许可决定书（自环沿滩承诺准许【2020】17号，2020年12月）； 8、四川中谦检测有限公司关于本项目的验收监测报告。 |
| 验收监测评价标准 | 本项目执行标准如下： 1、废气：颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3中表面涂装标准要求和表5标准限值； 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 4、固废：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部公告[2013]第36号；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部公告[2013]第36号。 表1-1 污染物排放环评执行标准与验收执行标准对照表 类别 项目 单位 环评标准 验收标准 标准名称及级（类）别 限值 标准名称及级（类）别 限值 废气 有组织 苯 浓度mg/m3 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3中表面涂装标准 ≤1 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3中表面涂装标准 ≤1 速率kg/h ≤0.2 ≤0.2 甲苯 浓度mg/m3 ≤5 ≤5 速率kg/h ≤0.6 ≤0.6 二甲苯 浓度mg/m3 ≤15 ≤15 速率kg/h ≤0.9 ≤0.9 VOCs 浓度mg/m3 ≤60 ≤60 速率kg/h ≤3.4 ≤3.4 无组织 苯 浓度mg/m3 ≤0.1 ≤0.1 甲苯 浓度mg/m3 ≤0.2 ≤0.2 二甲苯 浓度mg/m3 ≤0.2 ≤0.2 VOCs 浓度mg/m3 ≤2.0 ≤2.0 颗粒物 浓度mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 ≤1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 ≤1.0 噪声 等效声级 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼间 ≤65 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 昼间 ≤65 夜间 ≤55 夜间 ≤55 |

# 工程建设情况                             （表二）

工程建设内容： 2.1 项目概况 项目名称：无动力游乐设备组装生产项目； 建设性质：新建； 建设单位：四川永利兴实业有限公司； 建设地点：四川省自贡市沿滩区工业园区汇才路9号（一期厂房）（104.866015910E，29.260893342N）。 2.2 外环境关系 本项目外环境： 北侧：四川德马新能源科技研发有限公司（178m，机械设备生产）； 西侧：永欣材料科技有限公司（47m，纳米材料生产）、东联锅炉（170m，锅炉制造生产）、自贡市巨光硬面材料科技有限公司（326m，设备制造、机加工）； 南侧：四川省久龙钢结构有限公司厂房（紧邻，已出租给自贡众擎科技有限公司、自贡市祥龙彩灯艺术有限公司，工艺品生产）、舒途机动车检测； 东侧：四川省久龙钢结构有限公司空置厂房、自贡市中粮包装有限公司（55m，包装容器生产）、自贡第一高中压阀门有限公司（135m、阀门生产）、四川金牛重型钢结构股份有限公司（253m，钢结构生产）等。 项目周边区域主要为生产企业，项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、生态敏感区、饮用水源保护区和其他需要特别保护的环境敏感保护目标，项目评价范围内无名木古树及珍惜动植物。其主要环评敏感点位与验收敏感点位对照如下： 表2-1 主要环境保护目标统计表 环境要素 环评敏感点 验收敏感点 备注 敏感点 方位距离 保护目标 敏感点 方位距离 保护目标 大气、声环境 沿滩区 东北，1.0-2.5km 居民 沿滩区 东北，1.0-2.5km 居民 一致 黄市镇 西南，2.3-2.5km 居民 黄市镇 西南，2.3-2.5km 居民 居民 西北0.8-2.5km 农户 居民 西北0.8-2.5km 农户 居民 东南1.4-2.5km 农户 居民 东南1.4-2.5km 农户 水环境 釜溪河 东北1.8km Ⅳ类水体 釜溪河 东北1.8km Ⅳ类水体 一致 2.3 产品方案 本项目其他娱乐用品制造（C2469），产品方案如下： 表2-2 产品方案一览表 编号 产品名称 规格型号 生产能力 备注（包装方式） 1 无动力游乐设备 / 100套 主要包括组合滑梯、跷跷板、秋千、爬网、淘气堡等 2.4 建设内容及规模 本项目租赁四川省久龙钢结构有限公司厂房共5000平方米，设置TIG弧焊机、缝纫机、切割机、弯管机、钻孔机、推台锯等设备，从事无动力游乐设备组装生产，生产工艺为原材料检验、下料、工装、焊接、探伤、预拼装、表面处理、油漆、设备包装、成品运输，建成后预期达产年营业收入5000万元。主要布设机加工区、喷漆房、组装区、库房等，建设完成后，达到年产无动力游乐设备100套的生产能力。本工程项目组成表见表2-3。 表2-3 环评中项目组成和实际建设情况对照表 项目组成 主要建设内容 实际建设情况 主要环境问题 备注 主体 工程 切割区 1处，约100平方米，设置为切割工序，主要布设等离子切割机、剪板机等。 1处，约100平方米，设置为切割工序，主要布设等离子切割机、剪板机等。 废水、废气、噪声、固废 实际建设内容与环评一致，打磨区位置调整 折弯区 1处，约100平方米，设置为折弯工序，主要布设折边机、弯管机等。 1处，约100平方米，设置为折弯工序，主要布设折边机、弯管机等。 焊接区 2处，共约主要布设电焊机约400平方米，设置焊接工序，主要布设电焊机 2处，共约主要布设电焊机约400平方米，设置焊接工序，主要布设电焊机 喷漆房 1处，约50平方米，主要设置喷涂工序 1处，约50平方米，主要设置喷涂工序 储运工程 原料堆放区 位于厂房内，面积约为140m2，主要用于存放原辅材料。 位于厂房内，面积约为140m2，主要用于存放原辅材料。 与环评一致 展览品仓库 面积140m2，存放展览成品及废旧产品 面积140m2，存放展览成品及废旧产品 气瓶摆放区 1处，面积约50平方米，主要存放氮气、二氧化碳等气体。 1处，面积约50平方米，主要存放氮气、二氧化碳等气体。 与环评一致 油类储存间 位于厂房内，用于存放机油、润滑油、油漆等，占地面积5m2。 位于厂房内，用于存放机油、润滑油、油漆等，占地面积5m2。 与环评一致 办公及生活设施 依托久龙钢结构有限公司办公室，用于工作人员办公，本项目员工不在项目区域内食宿。 依托久龙钢结构有限公司办公室，用于工作人员办公，本项目员工不在项目区域内食宿。 公用 工程 供水设施 依托四川省久龙钢结构有限公司已建供水管网，市政供水 依托四川省久龙钢结构有限公司已建供水管网，市政供水 / 与环评一致 供电设施 依托四川省久龙钢结构有限公司已建供电系统，市政供电 依托四川省久龙钢结构有限公司已建供电系统，市政供电 排水 依托四川省久龙钢结构有限公司已建雨污水管网，采取雨污分流制，雨水经厂区雨水管网进入市政雨水管网。 依托四川省久龙钢结构有限公司已建雨污水管网，采取雨污分流制，雨水经厂区雨水管网进入市政雨水管网。 / 与环评一致 环保 工程 废水治理 生活废水：依托四川省久龙钢结构有限公司已建的预处理池（容积30m3）处理后排入园区污水管网，由沿滩城镇污水处理厂处理达标后排入釜溪河。 生活废水：依托四川省久龙钢结构有限公司已建的预处理池（容积30m3）处理后排入园区污水管网，由沿滩城镇污水处理厂处理达标后排入釜溪河。 废水 已建 洗手/拖地废水：隔油池1个，容积1m3，车间工人洗手废水和车间拖布清洗废水经洗手池下方隔油池处理后排入厂区预处理池。 洗手/拖地废水：隔油池1个，容积1m3，车间工人洗手废水和车间拖布清洗废水经洗手池下方隔油池处理后排入厂区预处理池。 与环评一致 废气治理 油漆废气（有机废气、漆雾） 调漆、喷漆及晾干工序均在喷漆房内进行，喷漆房密闭，采用负压抽风方式，风机风量不低于10000m3/h，漆雾颗粒物通过负压抽风，由干式漆雾处理箱过滤颗粒物；通过负压抽风收集有机废气后由二级活性炭吸附，经15m排气筒（2#）排放。收集效率90%，干式漆雾处理箱处理效率为90%，二级活性炭吸附的处理效率不低于90%（活性炭吸附去除率均按照70%计算，总去除效率达到91%，满足本项目总去除率不低于90%） 采用负压抽风方式，风机风量设置为10000m3/h，有机废气经二级活性炭吸附装置处置后，经15m排气筒（1#）排放。 废气 与环评一致 打磨粉尘 打磨工序均在打磨区进行，产生的打磨粉尘在打磨过程中被吸入干磨机自带的粉尘净化器处理后车间排放（粉尘收集效率90%，粉尘净化效率99%） 打磨工序均在打磨区进行，产生的打磨粉尘经水帘除尘后由经15m排气筒（1#）排放 与环评不一致 等离子切割烟尘 集气罩收集（收集效率不低于90%）后通过双筒布袋除尘器处理（处理效率不低于95%）后达标排放 湿法切割，等离子切割烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间排放 焊接烟尘 设置5台移动焊烟净化器处理（净化效率95%），焊接产生的焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间排放 设置5台移动焊烟净化器处理（净化效率95%），焊接产生的焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间排放 噪声治理 合理布局；选用低噪声设备，安装时采用基础减震以及厂房隔声等措施。 合理布局；选用低噪声设备，安装时采用基础减震以及厂房隔声等措施。 噪声 与环评一致 一般固废 一般固废：新建1个一般固废暂存间，占地面积20m2，一般固废收集于一般固废暂存间定期外售处理； 生活垃圾：依托四川省久龙钢结构有限公司在厂区南侧已建垃圾站暂存生活垃圾，而后由环卫部门统一清运处置； 一般固废：新建1个一般固废暂存间，占地面积20m2，一般固废收集于一般固废暂存间定期外售处理； 生活垃圾：依托四川省久龙钢结构有限公司在厂区南侧已建垃圾站暂存生活垃圾，而后由环卫部门统一清运处置； 固废 与环评一致 危险废物：新建1个危废暂存间，占地面积5m2，收集危废废物，定期交于具有危废处理资质的单位进行处理。 危险废物：新建1个危废暂存间，占地面积5m2，收集危废废物，定期交于具有危废处理资质的单位进行处理。 2.5 劳动定员及工作制度 项目劳动定员共计30人，每天昼间工作8h，年工作300d。

原辅材料消耗及主要设备清单 本项目原辅材料及能耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能耗情况表 原辅材料及能耗 性状/型号 年用量 实际年用量 备注 原辅 材料 1 中途底漆 液态 0.5t 0.5t 外购，桶装，20kg/桶，储存0.25t 2 底漆 液态 0.5t 0.5t 外购，桶装，20kg/桶，储存0.25t 3 水性纯黄珍珠面漆 液态 0.2t 0.2t 外购，桶装，10kg/桶，储存0.1t 4 水性特黑面漆 液态 0.2t 0.2t 外购，桶装，10kg/桶，储存0.1t 5 水性西闪银面漆 液态 0.2t 0.2t 外购，桶装，10kg/桶，储存0.1t 6 钢管 ∅34*3-∅325*8 80T 80T 外购，钢铁，储存量2T，用于产品钢架 7 镀锌管 ∅32*3-∅165.3.5 200T 200T 外购，钢铁，储存量3T，用于产品钢架 8 镀锌方管 80*80*3 200T 200T 外购，钢铁，储存量2T，用于产品钢架 9 焊条 2.5M-4.0M 200件 200件 1外购，钢铁，储存量10件，用于焊接 10 钢板 12*300*300 80T 80T 外购，钢铁，储存量2T，用于产品底座 11 层积木 厚度mm60 20m3 20m3 外购，用于产品木质部分，储存量1m3 12 滑石粉 / 25吨 25吨 用于填充 13 气泡膜 50cm-100cm 200圈 200圈 外购，储存30圈，用于产品包装 14 手套及棉纱 固态 0.01t 0.01t 外购，散装 15 抹布（毛巾） 固态 300张 300张 外购，散装 16 活性炭 固态 0.5t 0.5t 外购，散装 17 乙炔 气态 0.5t 0.5t 储存量0.25t，外购 18 机油 液态 1600L 1600L 储存量0.05t，外购 19 空压机油 液态 30L 30L 储存量0.05t，外购 20 氧气 气态 0.5t 0.5t 储存量0.1t，外购 能耗 1 水 / 600m3 600m3 市政管网 2 电 / 2.5万kw·h 2.5万kw·h 市政电网 本项目主要设备清单见表2-5。 表2-5 主要设备一览表 序号 名称 型号规格 环评数量 实际建设 备注 1 焊机 315 10台 10台 与环评一致 2 空压机 315 2台 2台 与环评一致 3 切割机 315 4台 4台 与环评一致 4 剪板机 13*2500 1台 1台 与环评一致 5 折弯机 125/2500 1台 1台 与环评一致 6 弯管机 5.5KWA5 1台 1台 与环评一致 7 数控等离子 3000*8000 1台 1台 与环评一致 8 卷板机 12*2000 1台 1台 与环评一致 9 台式砂轮机 / 1台 1台 与环评一致 10 推台锯 / 1台 1台 与环评一致 水源及水平衡 项目不设食堂，不设置宿舍，本项目设备和地面不清洗，地面采用清扫的方式进行，定期拖地。项目用水主要为拖地及洗手用水、生活用水，本项目用水量约2.0m3/d，即600m3/a，项目用水来自城市自来水管网。项目用水情况见下表： 表2-6 项目日需水量及分配情况 类型 单位 使用 规模 用水 标准 日需水量（m3） 年用水量（m3） 备注 拖地及洗手用水 / / / 0.5 150 经隔油池处理后排入预处理池处理后排入污水管网 办公生活用水 人 30 0.05m3/人.天 1.5 450 经预处理池处理后排入污水管网 总计 2.0 600 / 外排废水主要拖地及洗手废水、生活污水，废水排放量按用水量的80%计，则外排废水量为1.6m3/d，即480m3/a。 项目营运期水平衡见下图： 图2-1 项目水平衡图 m3/d

主要工艺流程及产污环节 （一）工艺流程简述(图示) 本项目运营期的生产规模可达到年产无动力游乐设备100套的生产能力，项目生产产品主要包括组合滑梯、跷跷板、秋千、爬网等。本项目处理工艺不涉及酸洗磷化、去油等表面处理等。虽生产多种产品，但各产品的生产工艺类似，本项目选取组合滑梯、跷跷板、爬网做具体的工艺介绍。 （1）组合滑梯 组合滑梯主要生产工艺主要为配件、组装、成品外。项目工艺流程及产污环节见下图。 图2-2 项目组合滑梯生产工艺流程及产物位置图 项目组合滑梯生产过程为手工组装过程，项目外购成品配件，并按设备说明组装成成品，最后送给客户。该工序产生的主要污染物为：噪声。 （2）跷跷板、爬网等 主要生产工艺包括下料→弯管→焊接→打磨→喷涂→组装→检验→入库。项目工艺流程及产污环节见下图。 图2-3 项目跷跷板工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 下料：依据施工详图，画出各构件的实际尺寸、形状，部份较复杂的构件必须经过展开，然后作成样板、样带，作为落样、切割、组合之用。下料前先检查原材料材质是否与设计图纸材质一样，其原材料应有物理试验、化学分析报告，出厂合格证，与之相符方能下料。采用机械切断法和火等离子切割机进行下料，切割速度快，断面平整美观，几何尺寸标准。 该工序产生的污染物为边角料、切割金属屑、等离子切割烟尘、锯切粉尘、噪声。 弯管：使用折弯机、弯管机等对工件进行折弯等，半成品需符合图纸规定并达到质量要求。 该工序产生的污染物为边角料、噪声。 焊接：将各个工件进行组装，组装方式为焊接，焊接的方式有两种：一种是以CO2为保护气体使用直流或者交流电弧焊机进行焊接，另一种是采用手工的方式使用焊条进行点焊。采用高锰高硅焊剂配合低锰焊丝，速度快，质量好，大大提高生产速度，焊接完成后，必须将焊渣及飞溅渣清除干净。 该工序产生的污染物为焊接烟尘、废焊渣、噪声。 打磨：使用砂轮机进行表面处理，可除去焊渣与其他外界异物。该工序产生的污染物为粉尘、噪声。 喷涂：打磨工序完成后的半成品通过喷漆及晾干工序处理，使产品表面形成特点的颜色，喷漆过程在喷漆房内进行，喷漆过程中喷漆房处于密闭状态，采用负压抽风方式将废气抽出进行处理。 此环节产生的污染物主要为噪声、有机废气、漆雾、漆渣、废油漆桶、废稀释剂桶等。 组装：使用金属元件组装PLC、单片机、轴承、电机、电器原件。该工序产生的污染物为噪声。 调试：使用软件进行调试。 检验：成品检验，检验合格的产品进入库房，不合格产品收集后外售废品回收站。 包装图库：根据客户需求，将检验合格的产品进行简单包装，主要通过包装薄膜或包装纸箱进行包装，包装后放置成品仓库代售。 另外，企业运营过程中，机械设备润滑维修过程中会产生废机油、废含油棉纱/手套、废油桶等。 （3）喷涂工序介绍 本项目产品着色过程主要是使用稀释后的透明硅酮胶，与稀释后的复合颜料充分融合后，根据模型要求，使用不同型号的喷枪、喷笔等，均匀喷涂于表皮或毛发上的一种喷涂式着色工艺流程。 主要工序为表面清理、喷底漆、喷面漆、晾干等过程。 图2-4 项目喷涂工序工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： ①调漆及材料准备：喷涂工序前，需要进行调漆工序，根据产品需要，对底漆、面漆分别进行调漆配置，配置比例按照相关产品标准要求进行，且调漆工序在喷漆房内进行。 此环节产生的污染物主要为有机废气。 ②表面清理：表面清理只要包含打磨机修饰斜边、除尘清洁、贴护。其中打磨机修饰斜边使用P60~180#砂纸打磨展品身上的杂物；除尘、清洁：使用压力气枪及除硅清洁剂清除展品身上的微尘及污渍；贴护：使用反贴技巧贴上遮蔽纸。 此环节产生的污染物主要为噪声、打磨粉尘、废砂纸等固废。 ③喷底漆、晾干、打磨：主要包含装涂底漆、晾干等。其中涂装底漆通过混合4：1底漆及施喷1~2层打磨后露出金属的位置上，然后晾干；打磨：使用P60~240砂纸打磨并水砂处理，用手感或打磨指示层检查平整度，针孔和印痕；底漆喷涂完成的产品，晾干后需要经过打磨、除尘、清洁等工序。除尘、清洁：使用压力气枪及除硅清洁剂清除展品身上的灰尘及污渍；贴护：贴上遮蔽纸；该工序在密闭喷漆房内进行，喷漆房采用负压抽风。 此环节产生的污染物主要为噪声、有机废气、漆雾、漆渣、废油漆桶、废稀释剂桶。 ④喷中间漆、晾干、打磨：混合多功能中间漆2~3层，每层隔5~10分钟，然后晾干。打磨中间漆：使用P320~400#砂纸打磨干燥后的中间漆。除尘、清洁：清除展品身上的灰尘和污渍。该工序在密闭喷漆房内进行，喷漆房采用负压抽风。 此环节产生的污染物主要为噪声、有机废气、漆雾、漆渣、废油漆桶。 ⑤喷面漆、晾干：喷面漆主要喷涂2~3层，每层相隔5~10分钟，配合温度添加稀释剂。晾干：在喷漆房内晾干区域自然晾干。该工序在密闭喷漆房内进行，喷漆房采用负压抽风。 项目运营期主要污染物种类和名称见下表： 表2-7 产污工序及污染物一览表 序号 类别 产污工序 主要污染物 1 废气 调漆 有机废气 VOCS、苯、甲苯、二甲苯 2 喷漆 有机废气、漆雾 VOCS、颗粒物、苯、甲苯、二甲苯 3 晾干 有机废气 VOCS、苯、甲苯、二甲苯 4 打磨 打磨粉尘 颗粒物 5 焊接 焊接烟尘 颗粒物 6 切割 切割金属屑、等离子切割烟尘 颗粒物 7 废水 拖地、洗手 拖地及洗手废水 COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、LAS 8 职工生活 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 9 噪声 生产工序 设备噪声 等效连续A声级 10 固废 职工 一般固废 生活垃圾 11 隔油池 一般固废 隔油池污泥 12 生产工序 一般固废 废边角料、废金属材料、废包装材料 13 机油及空压机油更换 HW08废矿物油与含矿物油废物 废机油、废空压机油 14 隔油池 隔油池废油 15 涂料、机油的使用 HW12染料、涂料废物 废包装桶（废油桶、废油漆桶、废稀释剂桶） 16 油漆废气处置 HW49其他废物 废过滤棉、漆渣、废活性炭 17 维修 废含油手套、废油棉纱

项目变动情况： 项目实际建设情况与环评基本一致，主要变更内容为：根据调查，原环评提出油漆废气(有机废气、漆雾)采用负压抽风方式由二级活性炭吸附，经15m排气筒 排放。企业实际建设情况为油漆废气(有机废气、漆雾)采用负压抽风方式由“二级活性炭吸附”；经15m (1#)排气简排放。 原环评提出打磨粉尘由打磨工位上方安装1个集气罩，粉尘经集气系统收集进入布袋除尘器，由15m排气筒（2#）排放。企业实际建设情况为打磨粉尘经水帘除尘后并入油漆废气排气筒（1#）排放，企业未单独设置粉尘排气筒，环评提出等离子切割烟尘经集气罩收集后通过双筒布袋除尘器处理后达标排放，企业实际建设情况为切割烟尘设置移动焊烟净化器处理，等离子切割烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间排放，根据四川中谦检测有限公司关于本项目竣工环境保护验收检测报告，本项目无组织废气能达标排放。本项目不属于环境保护部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）及《环境影响评价法》第二十四条中规定的重大变动项目。

# 环境保护设施                              （表三）

3.1污染物产生治理及排放 3.1.1 废水 项目采取雨污分流制，雨水经厂区雨水管网进入市政雨水管网。 项目营运期外排污水主要为拖地及洗手废水、办公生活污水，其废水产生量为1.6m3/d、480m3/a。项目拖地及洗手废水经隔油池隔油处理后，同生活污水一起进入四川省久龙钢结构有限公司的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，进入沿滩城镇污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后，排入釜溪河。待沿滩工业园区污水处理厂调试完成进入运营阶段后，本项目产生的污水进入沿滩区工业污水处理厂处理，达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后，排入釜溪河。 3.1.2 废气 本项目不设食堂，废气主要为切割金属屑、等离子切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘、漆雾和有机废气。 （1）油漆废气（含漆雾及有机废气） 调漆、喷漆及晾干工序均在喷漆房内进行，喷漆房密闭，采用负压抽风方式，风机风量不低于10000m3/h，通过负压抽风收集有机废气由二级活性炭吸附，经15m排气筒（1#）排放。 （2）切割金属屑 通过厂房阻隔，自由沉降等措施处理后，无组织排放。 （3）等离子切割烟尘 设置1台移动式焊烟净化器，等离子切割烟尘通过移动式焊烟净化器收集处理后车间排放。 （4）焊接烟尘 设置5台移动式焊烟净化器，焊接烟尘通过移动式焊烟净化器收集处理后车间排放。 （5）打磨粉尘 打磨工位上方安装集气罩，收集效率为90%，粉尘经水帘除尘装置处理后并入油漆排气筒（1#）达标排放。 3.1.3 噪声 本项目营运期间噪声主要来生产设备噪声。项目厂房为独立车间，且车间内的设备基本上为间歇式工作，经类比分析，项目噪声声源强度为70-85dB(A)，企业主要采取的噪声治理措施包括： ①设备选型上应选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施； ②合理布置产噪设备。企业在布设生产设备时，尽量将高噪声设备集中摆放，置于厂房内合理位置，以有效利用噪声距离衰减作用。另外，可对对车间墙体及屋顶可采用安装吸声材料、厂房内设置隔音门窗等； ③合理安排生产时间，项目仅昼间生产，夜间不生产。 ④定期维护机械设备，以确保设备正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染 3.1.4 固体废弃物 1）一般工业固废 本项目运营过程中产生的一般工业固废包括生产过程中产生的包装固废、不合格产品、焊渣、边角料（包含沉降金属屑）、除尘灰（焊烟净化器） ①包装固废：项目原材料废包装固废产生量为3t/a，定期外售给废品回收站。 ②焊渣、边角料、不合格产品：焊接工序产生的焊渣（按0.02t/t焊材的产生系数计，产生量为0.5t/a）、边角料（4t/a）、不合格产品（5t/a）收集外卖给回收单位处置。 ③除尘灰：项目焊烟净化器除尘灰的产生量为0.01t/a；定期清理，作为一般固废由环卫部门统一清运。 2）危险废物 本项目产生的危险废物主要为废矿物油（废机油、废空压机油）、隔油池废油、废包装桶（废油桶、废油漆桶、废稀释剂桶）、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废含油手套、废油棉纱。 ①废机油：废矿物油主要包括废润滑油、废空压机油等，来源于维修及更换机油、空压机更换空压机油。废矿物油产生量为0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2016）中HW08类危险废物，废物代码为900-214-08、900-249-08。 ②隔油池废油：项目隔油池废油产生量为0.01t/a，均属于《国家危险废物名录》（2016）中HW08类危险废物，废物代码分别为900-210-08。 ③废包装桶：主要来源于机油、空压机、油漆、稀释剂油使用过程中，主要包括废油桶、废油漆桶、废稀释剂桶，废油桶产生量为0.25t/a，属于《国家危险废物名录》（2016）中HW49类危险废物，废物代码900-041-49。 ④废过滤棉、漆渣：废过滤棉主要来源于干式漆雾处理箱，产生量为0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2016）中HW49类危险废物，废物代码分别为900-041-49。漆渣来源于喷漆过程中干式漆雾处理箱过滤出来的漆渣，收集的漆渣产生量为0.2268t。漆渣属于《国家危险废物名录》（2016）中HW12类危险废物，废物代码分别为900-252-12。废过滤棉、漆渣定期交由有危废处理资质的单位进行处理。 ⑤废活性炭：项目油漆废气处理设施定期更换活性炭，废活性炭产生量分别为0.55t/a，均属于《国家危险废物名录》（2016）中HW49类危险废物，废物代码分别为900-041-49。 ⑥废含油手套/棉纱：项目在维修过程中会产生一定量的废含油手套和擦拭机器的废油棉纱，废含油手套、废油棉纱产生量为0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2016）中HW49类危险废物，废物代码900-041-49。根据《国家危险废物名录》（2016）中的危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾的废弃含油抹布、废弃劳保用品可不按危险废物管理。已混入生活垃圾，由环卫部门统一清运，未混入生活垃圾的交由有危废处理资质的单位处理。 本项目固体废物产生及收集处置情况见下表： 表3-1 产污工序及污染物一览表 序号 危废名称 危废 类别 危废代码 产生量 (t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 1 废矿物油 HW08 900-214-08 900-249-08 0.2 机械设备 液态 烃类 烃类 每日 T，I 送有HW08类危险废物处理资质单位处理 2 隔油池废油 HW08 900-210-08 0.01 隔油池 液态 烃类 烃类 每月 T，I 3 漆渣 HW12 900-252-12 0.2268 喷漆房 固态 树脂、颜料、有机溶剂 颜料、有机溶剂 每月 T，I 送有HW12类危险废物处理资质单位处理 4 废包装桶 HW49 900-041-49 0.25 喷漆、更换油品 固态 烃类 烃类 每日 T 送有HW49类危险废物处理资质单位处理 7 废过滤棉 HW49 900-041-49 0.2 喷漆房 固态 玻纤 颜料、有机溶剂 每月 T，I 6 废活性炭 HW49 900-041-49 0.55 喷漆房 固态 烃类 烃类 3个月 T，I 7 废含油手套、含油棉纱 HW49 900-041-49 0.01 维修 固态 烃类 烃类 每年 T 根据《国家危险废物名录》（2016）中的危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾的废弃含油抹布、废弃劳保用品可不按危险废物管理。已混入生活垃圾，由环卫部门统一清运，未混入生活垃圾的交由有危废处理资质的单位处理。 根据现场查勘，设置危废暂存间1间，位于厂区东部，占地面积3m2，底部安装托盘起到二次收集作用，防止泄漏，危废暂存间满足“三防”要求并标识标牌，企业已建立危废台账记录及转运联单。 根据调查企业已签订危险废物运输合同，危险品接收单位为四川九洲环保科技有限责任公司 3）其他固废 ①生活垃圾 本项目共有员工30人，营运时会产生一定量的办公生活垃圾，按每人每天0.5kg计，项目运营天数为300天，则垃圾产生量约为4.5t/a，由环卫部门定期清运处理。 ②预处理池污泥 污泥产生量按5kg/100m3废水计，按此估算项目营运期污泥产生量为7.2t/a。预处理池污泥每三个月清掏一次，清掏出的污泥由市政环卫部门清运处置，由四川省久龙钢结构有限公司统一清掏。本项目固废产生及处置情况详见下表。 表3-2 项目固废产生及处置情况 分类 废物名称 产生量（t/a） 治理措施 一般固废 包装固废 3 出售给废品收购站 焊渣、边角料、不合格产品 9.5 除尘灰 0.01 由环卫部门统一清运处置 危险废物 废矿物油 HW08类 0.2 与有相应危废处理资质的单位签订协议，定期交由有相应危废处理资质的单位处理 隔油池废油 HW08类 0.01 漆渣 HW12类 0.2268 废包装桶 HW49类 0.25 废过滤棉 HW49类 0.2 废活性炭 HW49类 0.55 废含油手套、含油棉纱 HW49类 0.01 根据《国家危险废物名录》（2016）中的危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾的废弃含油抹布、废弃劳保用品可不按危险废物管理。已混入生活垃圾，由环卫部门统一清运，未混入生活垃圾的交由有危废处理资质的单位处理 其他固废 生活垃圾 4.5 由环卫部门统一清运处置 预处理池污泥 7.2 由环卫部门统一清运处置 3.1.5 风险防范措施 根据项目工艺流程及使用原辅材料分析，本项目主要生产过程可能发生的环境风险事故是储存油漆、氧气、乙炔遇高温明火可燃、爆炸及危险废弃物泄漏造成地下水和土壤污染、火灾影响、环保设备故障、危废暂存间、油类储存间发生泄露等。 主要采取的风险防范措施： 危废暂存间进行重点防渗，防止其渗漏对地下水造成污染；同时油漆库房和危废暂存间应加强日常管理，建立进出台账；严格管理，操作正确，加强日常检查，正常情况下，可以避免发生溢出和泄漏事故。 喷漆作业均衡生产，尽可能的减少原材料的储备量。 加强污染物治理设施的维护及保养，确保其正常运行，避免事故排放。 定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 总体看来，企业已采取的风险防范措施合理可行，项目可将事故风险降低到最小。 3.2 污染物治理设施一览表 项目污染物治理设施详见下表： 表3-2 污染物治理设施一览表 污染源 环评要求防治措施（设施） 实际治理措施（设施） 备注 废水 生活污水、车间洗手废水和拖布清洗废水 车间洗手废水和拖布清洗废水经不锈钢隔油池处理后排入厂区预处理池；生活污水经厂区预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）的三级排放标准后排入市政管网，再经沿滩城镇污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后，排入釜溪河。 车间洗手废水和拖布清洗废水经不锈钢隔油池处理后排入厂区预处理池；生活污水经厂区预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）的三级排放标准后排入市政管网，再经沿滩城镇污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后，排入釜溪河。 与环评一致 与环评一致 废气 切割金属屑 厂房阻隔，自由沉降 厂房阻隔，自由沉降 与环评一致 等离子切割烟尘 集气罩收集（收集效率不低于90%）后通过双筒布袋除尘器处理（处理效率不低于95%）后达标排放 设置移动焊烟净化器处理，等离子切割烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间排放 与环评不一致 焊接烟尘 设置5台移动式焊烟净化器，焊接烟尘通过移动式焊烟净化器收集处理后车间排放 设置5台移动式焊烟净化器，焊接烟尘通过移动式焊烟净化器收集处理后车间排放 与环评一致 打磨粉尘 打磨工位上方安装1个集气罩，收集效率为90%，粉尘经集气系统收集进入布袋除尘器，布袋除尘器处理效率为95%，风机风量不低于10000m3/h 打磨工位上方安装1个集气罩，粉尘经水帘除尘后并入15m排气筒（1#）排放。 与环评不一致 油漆废气 调漆、喷漆及晾干工序均在喷漆房内进行，喷漆房密闭，采用负压抽风方式，风机风量不低于10000m3/h，漆雾颗粒物通过负压抽风，由干式漆雾处理箱过滤颗粒物；通过负压抽风收集有机废气后由二级活性炭吸附，经15m排气筒（2#）排放。收集效率90%，干式漆雾处理箱处理效率为90%，二级活性炭吸附的处理效率不低于90%（活性炭吸附去除率均按照70%计算，总去除效率达到91%，满足本项目总去除率不低于90%）。 调漆、喷漆及晾干工序均在喷漆房内进行，喷漆房密闭，采用负压抽风方式，有机废气经二级活性炭吸附装置处置后，经15m排气筒（1#）排放。 与环评一致 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，合理布局等措施，厂房隔音，设备定期维护，合理安排作业时间 选用低噪声设备，合理布局等措施，厂房隔音，设备定期维护，合理安排作业时间 与环评一致 固废 一般固废 包装固废、焊渣、边角料、不合格产品、除尘灰：收集于一般固废间，出售给废品收购站 包装固废、焊渣、边角料、不合格产品、除尘灰：收集于一般固废间，出售给废品收购站 与环评一致 危险废物 废矿物油、隔油池废油、漆渣、废包装桶、废过滤棉、废活性炭：暂存于危废暂存间内，与有相应危废处理资质的单位签订协议，定期交由有相应危废处理资质的单位处理； 废含油手套、含油棉纱：根据《国家危险废物名录》（2016）中的危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾的废弃含油抹布、废弃劳保用品可不按危险废物管理。已混入生活垃圾，由环卫部门统一清运，未混入生活垃圾的交由有危废处理资质的单位处理。 废矿物油、隔油池废油、漆渣、废包装桶、废过滤棉、废活性炭：暂存于危废暂存间内，与有相应危废处理资质的单位签订协议，定期交由有相应危废处理资质的单位处理； 废含油手套、含油棉纱：根据《国家危险废物名录》（2016）中的危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾的废弃含油抹布、废弃劳保用品可不按危险废物管理。已混入生活垃圾，由环卫部门统一清运，未混入生活垃圾的交由有危废处理资质的单位处理。 其他废物 生活垃圾及预处理池污泥：生活垃圾由垃圾桶收集；预处理池污泥由环卫部门统一清掏，同生活垃圾一起由环卫部门统一清运处置 生活垃圾及预处理池污泥：生活垃圾由垃圾桶收集；预处理池污泥由环卫部门统一清掏，同生活垃圾一起由环卫部门统一清运处置 3.3 环保设施投资 项目环评总投资概算800万元，环评所列环保投资38万元，环保投资占投资总概算的4.75%；项目实际总投资800万元，实际环保投资45万元，占总投资的5.63%。主要环保设施与环评要求对比情况见表3-3。 表3-3 环保设施（措施）一览表 单位：万元 项目 环评所列环保投资 验收实际情况 内容 投资 内容 投资 废水治理 生活废水 生活废水：依托四川省久龙钢结构有限公司已建预处理池（30m3） 0.5 依托四川省久龙钢结构有限公司已建预处理池（30m3） 0.5 洗手/拖地废水 洗手/拖地废水：设置不锈钢隔油池（1m3）处理后，再经四川省久龙钢结构有限公司已建预处理池（30m3） 1.0 设置不锈钢隔油池（1m3）处理后，再经四川省久龙钢结构有限公司已建预处理池（30m3） 1.0 废气治理 切割金属屑 切割金属屑：厂房阻隔，自由沉降 / 厂房阻隔，自由沉降 / 等离子切割烟尘 等离子切割烟尘：集气罩收集（收集效率不低于90%）后通过双筒布袋除尘器处理（处理效率不低于95%）后达标排放 1 设置移动焊烟净化器处理，等离子切割烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间排放 0.5 焊接烟尘 焊接烟尘：设置5台移动式焊烟净化器，焊接烟尘通过移动式焊烟净化器收集处理后车间排放 4 设置5台移动式焊烟净化器，焊接烟尘通过移动式焊烟净化器收集处理后车间排放 4 打磨粉尘 打磨粉尘：打磨工位上方安装1个集气罩，收集效率为90%，粉尘经集气系统收集进入布袋除尘器，布袋除尘器处理效率为95%，风机风量不低于10000m3/h 2 打磨工位上方安装1个集气罩，粉尘经水帘除尘后并入15m排气筒（1#）排放。 3 油漆废气： 油漆废气：调漆、喷漆及晾干工序均在喷漆房内进行，喷漆房密闭，采用负压抽风方式，风机风量不低于10000m3/h，漆雾颗粒物通过负压抽风，由干式漆雾处理箱过滤颗粒物；通过负压抽风收集有机废气后由二级活性炭吸附，经15m排气筒（2#）排放。收集效率90%，干式漆雾处理箱处理效率为90%，二级活性炭吸附的处理效率不低于90%（活性炭吸附去除率均按照70%计算，总去除效率达到91%，满足本项目总去除率不低于90%） 8 调漆、喷漆及晾干工序均在喷漆房内进行，喷漆房密闭，采用负压抽风方式，有机废气经二级活性炭吸附装置处置后，经15m排气筒（1#）排放。 10 噪声治理 设备运行噪声 设备减震、厂房隔音、选用低噪声设备 2.0 设备减震、厂房隔音、选用低噪声设备 2.0 固废处理 一般固废：收集于一般固废间，定期交于废品回收站处理 0.5 收集于一般固废间，定期交于废品回收站处理 0.5 危险废物：设置危废暂存间1间，与有相应危废处理资质的单位签订协议，定期交由有相应危废处理资质的单位处理 2.5 设置危废暂存间1间，与有相应危废处理资质的单位签订协议，定期交由有相应危废处理资质的单位处理 3 其他固废：生活垃圾由垃圾桶收集；预处理池污泥由环卫部门统一清掏，同生活垃圾一起由环卫部门统一清运处置 0.5 生活垃圾由垃圾桶收集；预处理池污泥由环卫部门统一清掏，同生活垃圾一起由环卫部门统一清运处置 地下水 重点防渗区：维修区、喷漆房、油漆库、油品存放区、空压机处、涉油设备、隔油池、危废暂存间；等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行，确保防渗系数K≤10-10cm/s 6 生活垃圾由垃圾桶收集；预处理池污泥由环卫部门统一清掏，同生活垃圾一起由环卫部门统一清运处置 6 一般防渗区：厂房（除重点防渗区外）；等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s 2 厂房（除重点防渗区外）；等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s 3 简单防渗区：办公室、厂区道路；全部进行地面固化、硬化(水泥硬化)处理 2 办公室、厂区道路；全部进行地面固化、硬化(水泥硬化)处理 3 风险防范 5 制定应急预案、签订危废协议、对危废区进行防渗处理 8.5 合计 / 38 45

# 环境影响评价结论及环境影响评价批复         （表四）

4.1 环评报告表的主要结论与建议 4.1.1 环境影响评价结论 （1）施工期环境影响评价 项目施工期主要对生产厂房内设备及配套设施进行合理布置和安装。 1）大气环境影响分析 项目现阶段施工场地产生的扬尘极少，施工场地必须规范管理、文明施工，减少施工期扬尘对区域环境的影响。 2）地表水环境影响分析 施工期废水仅为设备安装人员产生的少量生活废水。经估算设备安装期约为20天，设备安装人员按10人计，其生活用水量按0.05m3/人•d计，生活污水产生系数按0.8计，则安装人员生活废水排放量约为0.4m3/d。利用厂区已建污水处理设施进行处理。 综上，施工期废水对周围地表水环境无影响。 3）声环境影响分析 施工期设备安装人员安装及搬运设备将产生一定噪声，施工人员也将产生一定人员噪声，噪声值约在70-90dB（A）之间。要求文明施工，搬运时严禁抛掷、打闹，设备安装均安排在白天作业，严禁夜晚作业。 综上，施工期噪声对周围声环境影响很小。 4）固体废物影响分析 施工期设备安装人员按10人计，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则安装人员生活垃圾总产生量约5kg/d。该部分垃圾依托厂区内现有生活垃圾暂存点进行暂存，而后由园区环卫部门统一清运处置。建筑垃圾可回收利用的外卖给回收站处置，不可利用的及时清运至城建部门指定堆场处置。 本工程施工期产生的固体废物得到了合理有效的处置，不会造成二次污染。 综上所述，施工期间提出相应的治理措施是可行的，项目施工期虽然对环境存在一定影响，施工结束后，以上影响随之消除。 （2）营运期环境影响评价 ①废水 项目采取“雨污分流”制，雨水进入雨水管道，排入市政雨水管网。 车间工人洗手废水和车间拖布清洗废水经洗手池下方不锈钢隔油池处理后同办公生活污水一起进入厂区内预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）的三级排放标准后排入污水管网，进入沿滩城镇污水处理厂处理，达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后，排入釜溪河，对区域地表水环境影响较小。待沿滩工业园区污水处理厂调试完成进入运营阶段后，本项目产生的污水进入沿滩区工业污水处理厂处理，达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后，排入釜溪河。待沿滩工业园区污水处理厂调试完成进入运营阶段后，本项目产生的污水进入沿滩区工业污水处理厂处理，达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后，排入釜溪河。 ②废气 本项目不设食堂，本项目工艺中废气主要为切割金属屑、等离子切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘、漆雾和有机废气。 （1）油漆废气（含漆雾及有机废气） 调漆、喷漆及晾干工序均在喷漆房内进行，喷漆房密闭，采用负压抽风方式，风机风量不低于10000m3/h，漆雾颗粒物通过负压抽风，由干式漆雾处理箱过滤颗粒物；通过负压抽风收集有机废气由二级活性炭吸附，经15m排气筒（2#）排放。收集效率90%，干式漆雾处理箱处理效率为90%，二级活性炭吸附的处理效率不低于90%（活性炭吸附去除率均按照70%计算，总去除效率达到91%，满足本项目总去除率不低于90%）。 （2）切割金属屑 通过厂房阻隔，自由沉降等措施处理后，无组织排放。 （3）等离子切割烟尘 设置移动焊烟净化器处理，等离子切割烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间排放。 （4）焊接烟尘 设置5台移动式焊烟净化器，焊接烟尘通过移动式焊烟净化器收集处理后车间排放。 （5）打磨粉尘 打磨工位上方安装1个集气罩，粉尘经水帘除尘后并入15m排气筒（1#）排放。同时项目以距生产车间边界100m卫生防护距离内无敏感点存在。 ③噪声 本项目高噪声设备主要为车床、钻铣床等引起的机械噪声，对产噪设备和装置采取减振、消声、隔声等降噪措施，将使噪声源的噪声影响大大降低，且噪声源强距厂界均有一定距离，能有效降低对厂界的影响，采取相应措施后本项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。根据上述预测结果，正常运营后厂界噪声能达标排放，不会对外环境造成明显影响。 ④固体废物影响分析 本项目产生的一般固体废物均得到妥善处置，产生的危险固体废弃物经收集暂存后交具有危废处理资质的单位处置。因此，本项目各项固体废弃物均能得到妥善处置和安全处置，不会带来二次污染。 （3）环境风险 本项目主要生产过程可能发生的环境风险事故是储存机油、氧气、乙炔遇高温明火可燃、爆炸及危险废弃物泄漏造成地下水和土壤污染、火灾影响、环保设备故障、危废暂存间、油类储存间发生泄露等。，通过风险识别，针对提出了危险防范措施，并以预防为主指定风险应急措施。建立和完善各级安全生产责任制，在认真落实 工程拟采取的安全措施及本评价提出的安全设施和安全对策后，本项目环境风险可控。 （4）总量控制结论 根据项目建设特点，本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后经沿滩区城镇污水处理厂处理后达标排放至釜溪河，废水总量控制指标纳入沿滩区城镇污水处理厂总量控制指标，不再单独另设。 本项目纳入国家总量管理的废气污染物主要为VOCs、颗粒物，其总量控制指标为：VOCs：0.0094t/a，颗粒物：0.028t/a. 4.1.2 项目可行性结论 “无动力游乐设备组装生产项目”位于四川省自贡市沿滩区工业园区汇才路9号（一期厂房），项目符合国家产业政策，符合区域规划，选址合理；项目采取的污染防治措施有效可行，在严格落实本环境影响评价报告表提出整改措施后，本项目运营期产生的污染物可达标排放；环境风险可控；从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 4.1.3 环保对策和建议 （1）建立健全生产环保规章制度，严格人员操作管理。 （2）为减少企业污染物排放量，建议企业应尽量使用水性漆。 （3）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地环保部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保废水、废气、噪声等达标排放。 4.2 环评批复 2020年12月21日，自贡市生态环境局以“自环沿滩承诺准许【2020】17号”文出具了关于无动力游乐设备组装生产项目准予行政许可决定书，其主要内容如下： 你公司报送的《自贡市建设项目环境影响评价文件行政审批告知承诺书》(以下简称 “承诺书”)和《无动力游乐设备组装生产项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)收悉。经研究，现对报告表行政许可如下: 一、在你公司和四川吉之源科技发展有限公司全面落实承诺书中承诺事项且项目全面落实四川吉之源科技发展有限公司编制的报告表中提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，我局原则同意报告表的结论。你公司应严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。 二、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。 三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。 四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年,方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。 五、我局委托自贡市沿滩生态环境局开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 六、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限认为本行政许可侵犯其合法权益的单位或个人，可以自本行政许可生效之日起六十日内向自贡市人民政府或四川省生态环境厅提起行政复议，也可以在六个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。

# 质量保证及质量控制                           （表五）

5.1检测方法、方法来源、使用仪器及检出限 表5-1 检测方法、方法来源、使用仪器及检出限 检测类别 检测项目 检测方法 使用仪器 仪器编号 检出限 有组织废气 样品采集 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 智能双路烟气采样器EM-2072A ZQ003-102 / 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260 ZQ003-123 / 真空箱 / 有组织 废气 非甲烷总烃 固定污染源废气 总烃、 甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 气相色谱仪 GC5890N ZQ001-002 0.07 mg/m3 苯 活性炭吸附 二硫化碳解吸 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年） 气相色谱仪 Agilent 8860GC ZQ002-081 0.010 mg/m3 甲苯 0.010 mg/m3 二甲苯 0.010 mg/m3 颗粒物 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 十万分之一电子天平 ME155DU ZQ001-005 1.0mg/m3 无组织 废气 样品采集 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000 智能综合采样器ADS-2062E（2.0） ZQ003-111/112/113 / 真空箱 / 颗粒物 环境空气 总悬浮颗粒物测定重量法 GB/T 15432-1995 万分之一电子天平 FA2004B ZQ001-004 0.001mg/m3 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 气相色谱仪 GC5890N ZQ001-002 0.07mg/m3 噪声 工业企业厂界环境噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 多功能声级 AWA6288+ 声校准器AWA6021A ZQ003-023 ZQ003-024 / 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ706-2014 5.2 人员资质 验收监测采样和分析人员，具有环境监测资质合格证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 5.3 质量保证和质量控制 为了确保监测数据的代表性、完整性、可比性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。 1、严格按照验收监测方案和审查纪要的要求开展监测工作。 2、合理布设监测点，保证各监测点位布设的代表性。 3、采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 4、及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所用监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 6、现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行质量控制。 7、气样测定前校准仪器；噪声测定前后校准仪器。以此对分析、测定结果进行质量控制。 8、监测报告严格实行“三级审核”制度。

# 验收监测内容                              （表六）

6.1污染源基本信息 根据项目实际建设情况，项目污染源信息见下表： 表6-1 项目污染源表 环境要素 影响因子 产生源 处理处置方式 监测指标 废气 颗粒物 切割金属屑 厂房阻隔，自由沉降 / 颗粒物 等离子切割烟尘 设置移动焊烟净化器处理，等离子切割烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间排放 焊接烟尘 焊接烟尘 设置5台移动式焊烟净化器，焊接烟尘通过移动式焊烟净化器收集处理后车间排放 颗粒物 打磨粉尘 打磨工位上方安装1个集气罩，收集效率为90%，粉尘经集气系统收集进入水帘除尘处理后由15m高排气筒（1#）排放 颗粒物 有机废气 2#喷漆房 经 “二级活性炭吸附”处理后由15m高排气筒（1#）排放，风量10000m3/h 苯、甲苯、二甲苯、VOCs 车辆尾气 车辆进出厂 项目所处区域地势宽敞，通风条件较好 / 废水 车间洗手废水和拖布清洗废水 SS 清洗 隔油沉淀后同生活污水一并进入预处理池处理后经市政管网排入沿滩城镇污水处理厂处理 / 生活污水 pH、SS、COD、BOD5等 办公生活 依托租用场地四川省久龙钢结构有限公司已建预处理池 / 包装固废 一般固废 原辅料包装 收集于一般固废间，定期交于废品回收站处理 焊渣、边角料、不合格产品 一般固废 生产 除尘灰 一般固废 焊接烟尘 废矿物油 HW08类 机器维修 存于危废暂存间内，与有相应危废处理资质的单位签订协议，定期交由有相应危废处理资质的单位处理 隔油池废油 HW08类 沉淀池 废过滤棉、漆渣 HW12类 喷漆 废包装桶 HW49类 原辅料包装 废活性炭 HW49类 废气处理设施 废含油手套、含油棉纱 HW49类 机器维修 根据《国家危险废物名录》（2016）中的危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾的废弃含油抹布、废弃劳保用品可不按危险废物管理。已混入生活垃圾，由环卫部门统一清运，未混入生活垃圾的交由有危废处理资质的单位处理 生活垃圾 其它固废 办公生活 环卫部门统一清运处理 预处理池污泥 其它固废 办公生活 生活垃圾由垃圾桶收集；预处理池污泥由环卫部门统一清掏，同生活垃圾一起由环卫部门统一清运处置 噪声 设备噪声 机械设备 基础减震，厂房隔音 厂界噪声 6.2 废气监测 （1）固定污染源废气 共布设1个废气固定污染源监测点位，位于喷漆工序排气筒，详见下表。 表6-2 固定污染源监测布点一览表 编号 监测点位置 监测指标 监测频次 执行标准 1# 排气筒（高度：15m） 苯、甲苯、二甲苯、VOCs、颗粒物 连续2天，每天3次 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，VOCS、二甲苯执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3中“表面涂装”标准限值 （2）无组织废气 共布置3个无组织颗粒物监测点，其中2# 点位于厂界上风向10m处，3#、4#监测点位分别于厂址下风向10m范围内，详见下表。 表 2-2 无组织废气监测信息 点位编号 点位名称 检测项目 检测频次 ○2 污染源上风向 颗粒物、非甲烷总烃 3次/天，2天 ○3 污染源下风向 ○4 污染源下风向 6.3 噪声监测 本次验收共布设4个噪声监测点位，详见下表： 表6-4 噪声监测布点一览表 编号 监测点名称 监测项目 监测频率 执行标准 5# 项目东北侧厂界外1m，高1.3m 等效连续A声级（Leq(A)） 监测2天，每天昼间1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 6# 项目西北侧厂界外1m，高1.3m 7# 项目西南侧厂界外1m，高1.3m 8# 项目东南侧厂界外1m，高1.3m 注：夜间不生产，不进行监测。 图6-1 监测布点图

# 验收监测结果                               （表七）

7.1生产工况 四川永利兴实业有限公司“无动力游乐设备组装生产项目”在验收监测期间，各项主要工艺指标均控制在要求范围内，主体设施连续、稳定、正常生产，与项目配套的环保设施均正常运行，在验收监测期间，各项主要工艺指标均控制在要求范围内，满足验收监测工况要求。 7.2环境保设施调试效果 7.2.1废气 （1）喷漆废气 2022.02.23-2022.02.24，四川中谦检测有限公司对项目喷漆房排气筒进行了监测，其结果统计如下： 表7-1 有组织废气检测结果及评价 点位编号 检测日期 检测项目 单位 检测结果 标准 限值 结果 评价 第一次 第二次 第三次 ◎1 2022.02.23 排气参数 标干流量 m³/h 4308 4310 4315 / / 颗粒物 排放浓度 mg/m³ 3.7 3.5 3.3 120 达标 排放速率 kg/h 0.016 0.015 0.014 3.5 达标 非甲烷总烃 排放浓度 mg/m³ 1.19 1.31 1.35 60 达标 排放速率 kg/h 5.1×10-3 5.6×10-3 5.8×10-3 3.4 达标 苯 排放浓度 mg/m³ 0.010L 0.010L 0.010L 1 达标 排放速率 kg/h 2.2×10-5 2.2×10-5 2.2×10-5 0.2 达标 甲苯 排放浓度 mg/m³ 0.010L 0.010L 0.010L 5 达标 排放速率 kg/h 2.2×10-5 2.2×10-5 2.2×10-5 0.6 达标 ◎1 2022.02.23 二甲苯 排放浓度 mg/m³ 0.010L 0.010L 0.010L 15 达标 排放速率 kg/h 2.2×10-5 2.2×10-5 2.2×10-5 0.9 达标 2022.02.24 排气参数 标干流量 m³/h 4310 4302 4314 / / 颗粒物 排放浓度 mg/m³ 3.8 3.7 4.0 120 达标 排放速率 kg/h 0.016 0.016 0.017 3.5 达标 非甲烷总烃 排放浓度 mg/m³ 1.33 1.41 1.46 60 达标 排放速率 kg/h 5.7×10-3 6.1×10-3 6.3×10-3 3.4 达标 苯 排放浓度 mg/m³ 0.010L 0.010L 0.010L 1 达标 排放速率 kg/h 2.2×10-5 2.2×10-5 2.2×10-5 0.2 达标 甲苯 排放浓度 mg/m³ 0.010L 0.010L 0.010L 5 达标 排放速率 kg/h 2.2×10-5 2.2×10-5 2.2×10-5 0.6 达标 二甲苯 排放浓度 mg/m³ 0.010L 0.010L 0.010L 15 达标 排放速率 kg/h 2.2×10-5 2.2×10-5 2.2×10-5 0.9 达标 评价标准：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值，其余项目执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中“表面涂装”标准限值； 2、当结果低于检出限时，以“检出限+L”表示结果，并以排放浓度检出限的一半计算排放速率。 监测结论：验收监测期间，项目喷漆房废气排放满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3中表面涂装标准要求，项目颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值 （2）无组织废气 2022.02.23-2022.02.24，四川中谦检测有限公司对项目厂界无组织废气进行了监测，其结果统计如下： 表7-2 无组织废气检测结果及评价 检测日期 检测项目 点位编号 单位 检测结果 标准 限值 结果 评价 第一次 第二次 第三次 2022.02.23 颗粒物 ○2 mg/m3 0.231 0.231 0.196 1.0 达标 ○3 0.249 0.196 0.231 1.0 达标 ○4 0.249 0.249 0.214 1.0 达标 非甲烷总烃 ○2 0.50 0.50 0.51 2.0 达标 ○3 0.37 0.37 0.35 2.0 达标 ○4 0.40 0.39 0.36 2.0 达标 2022.02.24 颗粒物 ○2 0.194 0.194 0.212 1.0 达标 ○3 0.229 0.194 0.247 1.0 达标 ○4 0.229 0.229 0.212 1.0 达标 非甲烷总烃 ○2 0.52 0.46 0.46 2.0 达标 ○3 0.33 0.35 0.38 2.0 达标 ○4 0.37 0.33 0.35 2.0 达标 评价标准：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值；非甲烷总烃执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5其他标准限值。 监测结论：验收监测期间，项目厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》表2无组织监控浓度要求，项目厂界VOCS满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表5中其他无组织排放浓度限值。 7.2.2厂界噪声 2022.02.23-2022.02.24，四川中谦检测有限公司对项目厂界环境噪声及周边敏感点噪声进行了监测，其结果统计如下： 表7-3 厂界环境噪声监测结果统计 单位：dB（A） 检测项目 检测日期 点位编号 测量时段 测量值LAeq 标准限值 结果评价 工业企业厂界环境噪声 2022.02.23 ▲5 昼间 第一次 59 65 达标 第二次 60 65 达标 ▲6 昼间 第一次 60 65 达标 第二次 61 65 达标 ▲7 昼间 第一次 56 65 达标 第二次 56 65 达标 工业企业厂界环境噪声 ▲8 昼间 第一次 63 65 达标 第二次 63 65 达标 2022.02.24 ▲5 昼间 第一次 59 65 达标 第二次 59 65 达标 ▲6 昼间 第一次 63 65 达标 第二次 61 65 达标 ▲7 昼间 第一次 56 65 达标 第二次 56 65 达标 ▲8 昼间 第一次 61 65 达标 第二次 62 65 达标 评价标准：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准限值； 2、当测量值结果低于噪声源排放标准限值时，可不进行背景噪声测量及修正。 注：夜间不生产，不进行监测。 监测结论：验收监测期间，项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求，项目正常运营对敏感点噪声影响较小。 7.2.3废水处理设施 项目清洗废水和洗手废水经隔油沉淀池处理后生活污水一并排入预处理池处理后进入沿滩区城镇污水处理厂处理达标排放，对环境影响较小。 7.2.4 固体废弃物处置情况 本项目一般固废（包装固废、焊渣、边角料、不合格产品、除尘灰）收集于一般固废间，出售给废品收购站；危险废物（废矿物油、隔油池废油、漆渣、废包装桶、废过滤棉、废活性炭）暂存于危废暂存间内，与有相应危废处理资质的单位签订协议，定期交由有相应危废处理资质的单位处理；废含油手套、含油棉纱根据《国家危险废物名录》（2016）中的危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾的废弃含油抹布、废弃劳保用品可不按危险废物管理，已混入生活垃圾，由环卫部门统一清运，未混入生活垃圾的交由有危废处理资质的单位处理；生活垃圾由垃圾桶收集，预处理池污泥由环卫部门统一清掏，同生活垃圾一起由环卫部门统一清运处置，这些措施体现了固体废物资源化的原则，符合我国《固体废物污染环境防治法》的管理规定。只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，将不会对环境造成不良影响。 7.2.5污染物排放总量核算 根据本项目环境影响评价报告表及批复，企业申请的污染物总量控制指标为：颗粒物：0.028t/a，VOCs：0.0094t/a。项目实际总量指标计算结果见表7-5所示。 表7-4 总量计算结果一览表 污染物 验收实际情况 环评及批复总量 备注 排放速率 工作时间 总量 VOCs 0.0063kg/h 1200h 0.0094t/a 0.0076t/a 符合 颗粒物 0.017kg/h 1200h 0.028t/a 0.0204t/a 符合 根据计算，项目实际总量满足原环评及批复要求。 7.3环保审批手续及“三同时”执行情况检查 2020年12月，四川永利兴实业有限公司委托四川吉之源科技发展有限公司编制完成了无动力游乐设备组装生产项目环境影响报告表，2020年12月，自贡市生态环境局以“自环沿滩承诺准许【2020】17号”文出具了关于无动力游乐设备组装生产项目准予行政许可决定书。 根据调查，企业已按环评报告及批复要求落实了各项环保措施，营运期主要污染治理措施、设施包括：二级活性炭吸附装置、隔油沉淀池、危废暂存间、垃圾桶等，同时根据调查，项目从施工、运营至今未发生有关环境保护的投诉事件，与工程有关的各项环保档案资料（如：环评报告、环评批复等）均由公司办公室统一收存，统一管理，以备查用。 7.4环境保护管理制度建立和执行情况的检查 四川永利兴实业有限公司配置了兼职环保管理人员1名，加强对企业设备的观察与维护保养。公司制定了《企业环境保护管理制度》，在其中明确了环境保护管理机构，规定了人员及其职责。 7.5卫生防护距离落实情况检查 项目环评报告以厂界为中心划定100m的卫生防护距离，根据调查，项目卫生防护距离内无其他敏感点存在。 7.6对施工期和试生产期环境影响投诉情况检查 验收监测期间，我们走访了自贡市沿滩生态环境局，据反映该项目自建设至今未发生污染事件，未接到环境污染投诉。 7.7 排污口规范化检查 项目做到了清污分流、雨污分流。项目已按照《污染源监测技术规范》的要求设置了规范排污口，排气筒设有永久性监测采样孔。 7.8总量控制 根据本项目环境影响评价报告表及批复，企业申请的污染物总量控制指标为：颗粒物：0.028t/a，VOCs：0.0094t/a，项目实际总量指标为颗粒物：0.0204t/a，VOCs：0.0076t/a，满足原环评及批复要求。 7.9 环评落实情况 项目已采取的环境保护措施与环境影响评价报告表的对比情况详见下表： 表7-5 环保措施与环评落实情况表 序号 环评要求 落实情况 备注 1 切割金属屑 厂房阻隔，自由沉降 厂房阻隔，自由沉降 落实 等离子切割烟尘 集气罩收集（收集效率不低于90%）后通过双筒布袋除尘器处理（处理效率不低于95%）后达标排放 设置移动焊烟净化器处理，等离子切割烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间排放 焊接烟尘 设置5台移动式焊烟净化器，焊接烟尘通过移动式焊烟净化器收集处理后车间排放 设置5台移动式焊烟净化器，焊接烟尘通过移动式焊烟净化器收集处理后车间排放 打磨粉尘 打磨工位上方安装1个集气罩，收集效率为90%，粉尘经集气系统收集进入布袋除尘器，布袋除尘器处理效率为95%，风机风量不低于10000m3/h 打磨工位上方安装1个集气罩，收集效率为90%，粉尘经集气系统收集进入水帘除尘处理后由15m高排气筒（1#）排放 未安装布袋除尘器，安装水帘除尘 油漆废气 调漆、喷漆及晾干工序均在喷漆房内进行，喷漆房密闭，采用负压抽风方式，风机风量不低于10000m3/h，漆雾颗粒物通过负压抽风，由干式漆雾处理箱过滤颗粒物；通过负压抽风收集有机废气后由二级活性炭吸附，经15m排气筒（2#）排放。收集效率90%，干式漆雾处理箱处理效率为90%，二级活性炭吸附的处理效率不低于90%（活性炭吸附去除率均按照70%计算，总去除效率达到91%，满足本项目总去除率不低于90%）。 调漆、喷漆及晾干工序均在喷漆房内进行，喷漆房密闭，采用负压抽风方式风机风量不低于10000m3/h，漆雾颗粒物通过负压抽风，由干式漆雾处理箱过滤颗粒物；通过负压抽风收集有机废气后由二级活性炭吸附装置，经15m排气筒（2#）排放 废气处理工艺由二级活性炭变更为二级活性炭吸附装置 2 生活污水、车间洗手废水和拖布清洗废水 车间洗手废水和拖布清洗废水经不锈钢隔油池处理后排入厂区预处理池；生活污水经厂区预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）的三级排放标准后排入市政管网，再经沿滩城镇污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后，排入釜溪河。 车间洗手废水和拖布清洗废水经不锈钢隔油池处理后排入厂区预处理池；生活污水经厂区预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）的三级排放标准后排入市政管网，再经沿滩城镇污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后，排入釜溪河 已落实 3 一般固废 包装固废、焊渣、边角料、不合格产品、除尘灰：收集于一般固废间，出售给废品收购站 收集于一般固废间，出售给废品收购站 已落实 危险废物 废矿物油、隔油池废油、漆渣、废包装桶、废过滤棉、废活性炭：暂存于危废暂存间内，与有相应危废处理资质的单位签订协议，定期交由有相应危废处理资质的单位处理； 废含油手套、含油棉纱：根据《国家危险废物名录》（2016）中的危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾的废弃含油抹布、废弃劳保用品可不按危险废物管理。已混入生活垃圾，由环卫部门统一清运，未混入生活垃圾的交由有危废处理资质的单位处理。 废矿物油、隔油池废油、漆渣、废包装桶、废过滤棉、废活性炭：暂存于危废暂存间，已与有危废处理资质单位签字协议。废含油手套、含油棉纱：根据《国家危险废物名录》（2016）中的危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾的废弃含油抹布、废弃劳保用品可不按危险废物管理。已混入生活垃圾，由环卫部门统一清运，未混入生活垃圾的交由有危废处理资质的单位处理 其他废物 生活垃圾及预处理池污泥：生活垃圾由垃圾桶收集；预处理池污泥由环卫部门统一清掏，同生活垃圾一起由环卫部门统一清运处置 生活垃圾由垃圾桶收集；预处理池污泥由环卫部门统一清掏，同生活垃圾一起由环卫部门统一清运处置 4 设备噪声 采取合理布局、墙体隔声和减振措施 采取合理布局、墙体隔声和减振措施 已落实 5 地下水防范 重点防渗区：维修区、喷漆房、油漆库、油品存放区、空压机处、涉油设备、隔油池、危废暂存间；等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行，确保防渗系数K≤10-10cm/s 重点防渗区：维修区、喷漆房、油漆库、油品存放区、空压机处、涉油设备、隔油池、危废暂存间；等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行，确保防渗系数K≤10-10cm/s 已落实 一般防渗区：厂房（除重点防渗区外）；等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s 一般防渗区：厂房（除重点防渗区外）；等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s 已落实 6 风险防范 油类、漆类储存间；危废暂存间重点防渗 油类、漆类储存间；危废暂存间重点防渗 已落实 企业制定风险事故应急预案，建立厂内应急组织与公安、交通、消防、环保联动的机制，配备应急设施装备，做好人员培训、演习和公众教育。 企业暂未制定突发环境事件应急预案，后期将按相关要求制定完善 未落实

# 验收监测结论及建议                          （表八）

8.1 结论 本次验收在本项目各生产工序和环保处理设施均正常稳定运行，工况达75%以上的情况下，进行了废气、厂界环境噪声的采样监测，本验收监测表是针对2022年2月23日、2月24日生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。验收监测结论如下： 1、废水 项目清洗废水和洗手废水经隔油沉淀池处理后生活污水一并排入预处理池处理后进入沿滩区城镇污水处理厂处理达标排放，对环境影响较小。 2、废气 验收监测期间，项目有机废气排放满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3中表面涂装标准和表5标准要求；项目粉尘废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放监控浓度限值要求。 3、噪声 验收监测期间，项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求项目正常运营对敏感点噪声影响较小。 4、固体废弃物 本项目一般固废（包装固废、焊渣、边角料、不合格产品、除尘灰）收集于一般固废间，出售给废品收购站；危险废物（废矿物油、隔油池废油、漆渣、废包装桶、废过滤棉、废活性炭）暂存于危废暂存间内，与有相应危废处理资质的单位签订协议，定期交由有相应危废处理资质的单位处理；废含油手套、含油棉纱根据《国家危险废物名录》（2016）中的危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾的废弃含油抹布、废弃劳保用品可不按危险废物管理，已混入生活垃圾，由环卫部门统一清运，未混入生活垃圾的交由有危废处理资质的单位处理；生活垃圾由垃圾桶收集，预处理池污泥由环卫部门统一清掏，同生活垃圾一起由环卫部门统一清运处置，这些措施体现了固体废物资源化的原则，符合我国《固体废物污染环境防治法》的管理规定。只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，将不会对环境造成不良影响。 5、总量控制 根据本项目环境影响评价报告表及批复，企业申请的污染物总量控制指标为：颗粒物：0.028t/a，VOCs：0.0094t/a，项目实际总量指标为颗粒物：0.0204t/a，VOCs：0.0076t/a，满足原环评及批复要求。 综上所述：四川永利兴实业有限公司“无动力游乐设备组装生产项目”实际总投资800万元，环保投资45万元，占总投资的5.63%。配套的环保设施及措施已按环评要求建成或落实。验收监测期间，项目有机废气排放满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3中表面涂装标准要求和表5标准限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》表2监控浓度要求；厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求，产生的各类固体废弃物得到了妥善处置，公司制定了环保管理制度。 通过以上分析，该项目符合竣工环境保护验收。业主可以进行自主竣工环境保护验收，在组织专家验收会验收通过后，进行公示20个工作日，并录入环保部官网的信息平台。 8.2 建议 1、企业管理规范化、制度化的同时，进一步加强环境保护工作，把环保工作明细化，章程化，确保环境保护工作的有效性。 2、加强设备管理与维护，对主要产噪的破碎机进行封闭，围挡隔音，确保项目噪声不对周边敏感点造成影响。 3、加强厂区危险废物的储存、管理、转运及处置等，危废暂存间内禁止存放非危险废物，危险废物产生后集中收集暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。 4、加强厂区废气处理设施管理维护，定期检查更换活性炭，保证废气处理设施正常运行。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：四川永利兴实业有限公司                     填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 无动力游乐设备组装生产项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 四川省自贡市沿滩区工业园区汇才路9号（一期厂房） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 32 工艺制品制造 | 建设性质 | (新建 (改扩建 □技改 |
|  | 设计生产能力 | 年产无动力游乐设备100套 | 实际生产能力 | 年产无动力游乐设备100套 | 环评单位 | 四川吉之源科技发展有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 自贡市生态环境局 | 审批文号 | 自环沿滩承诺准许【2020】17 | 环评文件类型 | 环境影响评价报告表 |
|  | 开工日期 | 2021.1 | 竣工日期 | 2021.5 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 四川永利兴实业有限公司 | 环保设施监测单位 | 四川中谦检测有限公司 | 验收监测时工况 | 75%-119% |
|  | 投资总概算（万元） | 800 | 环保投资总概算（万元） | 38 | 所占比例（%） | 4.75% |
|  | 实际总投资 | 800 | 实际环保投资（万元） | 45 | 所占比例（%） | 5.63% |
|  | 废水治理（万元） | 1.5 | 废气治理（万元） | 17.5 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 3.5 | 风险投资（万元） | 8.5 | 其他（万元） | 12 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400h |
| 运营单位 | 四川永利兴实业有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91510311MA68TDED44 | 验收时间 | 2022.5.23 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | 0.0204 | / | / | 0.0204 | / | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs | / | / | 60 | / | / | 0.0076 | / | / | 0.0076 | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；大气污染物排放量——吨/年