四川神鹰航空科技有限公司

航空航天紧固件生产基地建设项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

编制单位：四川吉之源科技发展有限公司

建设单位：四川神鹰航空科技有限公司

2023年7月

目 录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.3环境影响评价过程	2

1.4建设项目相关情况分析判定	3

1.5关注的主要环境问题及环境影响	4

1.6环境影响主要结论	5

2总则	1

2.1编制依据	1

2.2项目环境可行性论证	4

2.3评价因子	30

2.4评价标准	30

2.5评价工作等级和评价范围	33

2.6环境保护目标	42

3建设项目工程分析	44

3.1拟建项目概况	44

3.3施工期工程分析	52

3.4营运期工程分析	56

3.5污染物排放汇总	74

3.6总量控制指标分析	77

4建设项目周围环境概况	79

4.1自然环境概况	79

4.3环境功能区划	84

4.4环境质量现状监测与评价	84

4.5 区域污染源调查	97

5环境影响预测与评价	98

5.1施工期环境影响	98

5.2营运期环境影响	103

6环境风险评价	138

6.1 评价目的和重点	138

6.2风险识别	139

6.3评价等级	140

6.4评价内容、范围	141

6.5最大可信事故源项分析	141

6.6环境风险影响分析	142

6.7应急预案	144

6.8风险评价结论	145

7污染防治措施及经济可行性分析	146

7.1 施工期污染防治措施分析	146

7.2运营期污染防治措施及技术经济分析	148

7.3环保投资估算	155

8环境影响经济损益分析	158

8.1 环境经济效益	158

8.2 环保经济指标的确定	159

8.3 综合效益分析	160

9环境管理及监测计划	161

9.1环境管理	161

9.2环境监测	168

9.3环境管理和监测经费预算	170

9.4环保设施验收内容	170

10评价结论	173

10.1结论	173

10.2要求与建议	177

1概述

1.1项目由来

四川自贡航空产业园区（川南通用航空产业园）位于自贡市贡井区，规划面积8520公顷；园区设立核准面积为299.26公顷。是国家新型工业化产业示范基地、省级无人机产业创新中心、全国首批民用无人驾驶航空试验区之一、全国低空空域协同管理改革的试点区域。自贡市的“一号工程”，省级开发区，未来国家通用航空产业综合示范区、国家级经济技术开发区，是自贡产业转型升级主战场主支撑之一，自贡航空产业园自2015年7月成立以来，以无人机及通航产业为突破口，加速发展。眼下，已建成四川省“首个核准、首个建成”长1200米A1类凤鸣通用机场和专供大型无人机起降的2500米B类兰田通用机场，是全国唯一拥有两个通用机场的产业园区。建成四川省首个B类飞行服务站，全面保障各类通用飞机及无人机起降需求。

随着园区“强链补链”的发展方针不断深化，无人机及通航产业的加速深化，高精尖的航空用衬套、螺栓、螺母、垫片等紧固件属于无人机等航空器必不可少的的配件之一，随着龙头企业引领，上下游企业陆续落地，作为无人机及通航产业链条中的一环，逐步做大做强，加速产业链条形成。

为配套的园区的无人机等产业的发展，优化航空产业园产业布局，推动自贡产业转型升级，争创全国通航产业示范区。四川神鹰航空科技有限公司提出了“航空航天紧固件生产基地建设项目”，项目位于自贡市贡井区航空产业园B2-12-3地块，主要建设内容为:项目占地约43238.24m2，拟建造标准厂房约20617.4平米，办公楼约5000平米，拟分二期投资建设，项目一期拟建设约1万平米的生产车间，项目二期拟于2024年12月建成投运，拟修生产车间及办公楼；项目生产工艺包括机械加工、热处理、表面处理、电镀（含废水处理）、喷漆、检验检测等工艺,形成年加工航空衬套150万件、螺栓500万件、螺母2000万件、垫片1000万件等固件的生产能力,为相关航空航天公司配套。

项目已于2023年1月4日取得了自贡市贡井区发展和改革局出具的《四川省固定资产投资备案表》（川投资备[2031-510303-04-01-604797]FGQB-0160号），根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关内容，项目建设前须进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部第16号令），本项目属于“三十一、通用设备制造业”中的“69通用零部件制造348”，并且有电镀工艺，因此应编制环境影响报告书。

为此，四川神鹰航空科技有限公司委托四川吉之源科技发展有限公司开展本项目的环境影响评价工作。我单位在接受委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，在此基础上按照有关技术规范要求，编制完成了《航空航天紧固件生产基地建设项目环境影响报告书》。

1.2项目特点

项目名称：航空航天紧固件生产基地建设项目；

建设单位：四川神鹰航空科技有限公司；

项目性质：新建；

地理位置：自贡市贡井区航空产业园B2-12-3地块（经度104.620550°，纬度29.383493°）；

建设内容及规模：项目占地约43238.24m2，拟建造标准厂房约20617.4平米，办公楼约5000平米，拟分二期投资建设，项目一期拟建设约1万平米的生产车间，项目二期拟于2024年12月建成投运，拟修生产车间及办公楼；项目生产工艺包括机械加工、热处理、表面处理、电镀（含废水处理）、喷漆、检验检测等工艺,形成年加工航空衬套150万件、螺栓500万件、螺母2000万件、垫片1000万件等固件的生产能力,为相关航空航天公司配套。

行业代码：紧固件制造【C3482】。

1.3环境影响评价过程

四川神鹰航空科技有限公司于2023年2月委托四川吉之源科技发展有限公司编制《航空航天紧固件生产基地建设项目环境影响报告书》。在接受业主委托后，我公司随即组织技术力量，进行了详细的现场踏勘、环境现状调查、资料收集工作，并在此基础上严格按照环境影响评价相关技术导则、规范的要求进行《航空航天紧固件生产基地建设项目环境影响报告书》的编制工作。

签订《航空航天紧固件生产基地建设项目》环评技术服务合同7个工作日内，建设单位在公开网站进行了第一次环境影响评价公示，征求意见稿编制完成后，建设单位同步开展第二次公示。

图1.3-1  本次环评工作路线图

1.4建设项目相关情况分析判定

（1）编制依据

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号）有关规定，该项目为紧固件制造，需编制环境影响报告书，判定依据见下表：

表1.4-1  建设项目环境影响评价分类管理名录

| 项目类别 环评类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三十一、通用设备制造37 |
| 69 | 69.锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造342；物料搬运设备制造343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造344；轴承、齿轮和传动部件制造345烘炉、风机、包装等设备制造346，文化、办公用机械制造347；通用零部件制造348；其他通用设备制造业349 | 有电镀工艺的，年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / |

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部第16号令），本项目属于“三十一、通用设备制造业”中的“69通用零部件制造348”，并且有电镀工艺，因此应编制环境影响报告书。

（2）产业政策符合性

根据国民经济行业分类和代码【GB/T4754-2017】（含第1号修改单），本项目为C3482紧固件制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）2021年修订》中鼓励类、限制类、淘汰类的产业，视为允许类。

223年1月4日取得了自贡市贡井区发展和改革局出具的《四川省固定资产投资备案表》（川投资备[2031-510303-04-01-604797]FGQB-0160号），项目建设符合国家产业政策的要求。

（3）法律法规及规划符合性

本项目符合《长江经济带生态环境保护规划》、《长江经济带发展负面清单指南》（试行）、《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）、《“十三五”挥发性有机物污染工作防治方案》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）、重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》、《自贡市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（自府发[2019]6号）等相关要求；项目符合《自贡航空产业园控制性详细规划（2022年调整）》及批复要求；本项目符合“三线一单”要求，不在生态红线范围内，未突破环境质量底线，未突破资源利用上线，不在环境负面清单内。

1.5关注的主要环境问题及环境影响

项目在生产过程中产生的污染物主要有：①电镀废水经处理回用，重金属实现零排放；②废气主要包括电镀废气；③噪声主要为设备机械噪声；④固体废物主要是槽液、废机油、废过滤棉、废油漆桶、废活性炭。

根据工程分析和现场调查的结果，本项目需关注的主要环境问题有：

本项目主要特点：

（1）该项目为电镀表面处理项目，环境影响主要来源于营运期产生的废水、废气、固废等对环境的影响和危险化学品泄漏事故对环境空气、地表水等各方面影响；

（2）该项目营运期主要产生废气、废水、固体废物。废气收集处理后达标排放；废水分类收集仅深度处理后回用；固体废物委外处置或综合利用。

（3）本项目涉及到有毒有害等危险化学品的储运和使用，存在有一定的环境风险。

1.6环境影响主要结论

本项目建设符合当前国家和地方产业政策。生产工艺及设备先进，符合清洁生产要求，项目总图布置合理，符合相关规划要求，项目重金属实现“零排放”，项目废气及噪声达标排放。通过采取切实有效的风险防范措施，落实风险应急预案的基础上，对环境风险影响较小。严格落实环境影响报告书、工程设计及安全评价提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，从环保角度分析，项目建设是可行的。

2总则

2.1编制依据

2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1施行）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1施行）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1起施行）；

（10）《中华人民共和国土地管理法》（2004年修订）；

（11）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018.10.26修订）；

（12）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1施行）。

（13）《电镀污染防治最佳可行技术指南（试行）》（国家环保部HJ-BAT-11）；

（14）《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855—2017）；

（15）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（16）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部，公告2017年第43号）；

2.1.2部门规章

（1）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，国务院，第284号令，2003年3月20日实施；

（2）《国务院关于环境保护若干问题的决定》，国务院，国发[1996]31号，1996年8月3日实施；

（3）《国务院关于落实科学观发展加强环境保护的决定》，国务院，国发[2005]39号，2005年12月3日实施；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部第16号令）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部，环发[2012] 77号，2012年7月3日实施；

（6）《环境影响评价公众参与暂行办法》，生态环境部，部令 第4号，2019年1月1日实施；

（7）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环境保护部，环发[2012] 98号，2012年8月8日实施；

（8）《国家危险废物名录（2021年版）》（生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会，2021年1月1日实施）；

（9）《关于加强节约工业用水的规定的通知》，国家经贸委、水利部、建设部、科技部、国家环保总局和和国家税务局六部委，国经贸资源[2000] 1015号文，2000年11月；

（10）《企业事业单位环境信息公开办法》（2014.12.19.施行）；

（11）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（12）《土壤污染防治行动计划》国发〔2016〕31号，2016.5.28；

（13）《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号，2013.9.10；

（14）《水污染防治行动计划》国发〔2015〕17号，2015.4.2；

（15）《全国生态环境保护纲要》国发[2000]38号；

（16）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号；

（17）《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121 号），2017年9月13日；

（18）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（2013年第31号）；

（19）“关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知”（环发[2014]197号）

（20）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）。

2.1.3相关规定及文件

（1）《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号）；

（2）《中共四川省委四川省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》，中共四川省委川委发[2004]38号；

（3）《四川省环境保护局关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，四川省环境保护局川环发[2006]1号；

（4）《关于印发四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划的通知》（川办函〔2017〕102号）；

（5）《关于印发<四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020 年）>的通知》（川环发[2018]44 号），2018 年 4 月 25 日；

（6）《四川省环境保护条例》，2017年9月22日四川省十二届人大常委会三十六次会议通过，2018年1月1日实施；

（7）《四川省危险废物污染环境防治办法》，四川省人民政府令第176号，2004年1月1日起实施；

（8）《关于调整建设项目环境影响评价文件分级审批权限的公告》，四川省生态环境厅公告2019年第2号；

（9）《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）；

（10）《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》；

（11）《关于印发<四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案>的通知》（川府发〔2019〕4号），2019年1月12日；

（12）《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办【2019】8号）（2019年8月27日）；

（13）《四川省沱江流域水环境保护条例》（2019年9月1日起施行）；

（14）《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）。

（15）《自贡市深入打好蓝天保卫战2022年度攻坚方案》

2.1.4技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2022）

（8）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（9）《污染源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（10）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》

（11）《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；

（12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单。

2.1.5项目依据

- 自贡市贡井区发展和改革局出具的《四川省固定资产投资备案表》（川投资备[2031-510303-04-01-604797]FGQB-0160号）；

（2）环境质量现状监测报告；

（3）业主提供的其它与该项目相关的工程技术资料。

2.2项目环境可行性论证

2.2.1国家产业政策符合性

根据国民经济行业分类和代码【GB/T4754-2017】（含第1号修改单），本项目为紧固件制造【C3482】，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）2021年修订》中鼓励、限制和淘汰类规定的范围，但本项目符合相关法律法规和政策规定。根据“国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定”（国发【2005】40号）文，其中不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类。

2023年1月6日取得了自贡市贡井区发展和改革局出具的《四川省固定资产投资备案表》（川投资备[2031-510303-04-01-604797]FGQB-0160号），项目建设符合国家产业政策的要求。

因此，项目建设符合国家产业政策的要求。

### 2.2.2相关政策符合性分析

1.3.1.2与四川省电镀行业产业发展政策符合性分析

为大力推进工业领域生态文明建设，切实解决电镀生产存在的散乱污问题，四川省人民政府于2018年10月25日印发了《进一步规范电镀行业发展的意见》（川办发[2018]83号）。本项目与该文件的符合性分析如下：

表 1.3-1 本项目与进一步规范电镀行业发展意见的符合性分析

| 项目 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点任务 | （二）推动电镀行业集中集聚发展：除列入省、市（州）重大项目和全省大企业集团、AA企业及其电镀项目外，新建及改扩建专业电镀项目应进入电镀集中区，新建及改扩建工序电镀项目原则上应进入电镀集中区或具有完善环保手续和环保基础设施的工业园区。 | 本项目表面处理含镀铜及阳极氧化，只加工处理本项目工件，不对外进行加工，属于含电镀工序的项目。项目所在地为自贡航空产业园，属于具有完善环保手续和环保基础设施的工业园，符合《进一步规范电镀行业发展的意见》有关要求。 | 符合 |
|  | （五）提升电镀行业环境保护水平：专业电镀和工序电镀企业必须依法办理排污许可证，并按照排污许可证要求排放污染物，定期开展清洁生产审核并评估验收，新建和改扩建电镀项目应达到电镀行业清洁生产标准中II类指标以上指标。 | 项目建成后将依法办理排污许可证。企业将完善本环评提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放。经分析，项目清洁生产属于《电镀行业清洁生产评价指标》II级清洁生产水平。 | 符合 |

由上表可知，项目与《进一步规范电镀行业发展的意见》相符。

#### 2.2.2.1与《大气污染防治行动计划》符合性分析

根据《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）第二条，第五款：“加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级”。本项目所使用的生产工艺和生产装备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）2021年修订》的要求淘汰工艺和淘汰设备。

综上，因此本项目符合《大气污染防治行动计划》的要求。

#### 2.2.2.2与《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）的符合性分析

为规范电镀废水治理工程建设与运行管理，防治环境污染，原环境保护部制定了《电镀废水治理工程技术规范》（HJ 2002-2010）。本项目与该文件的符合性分析如下：

表 1.3-10 项目与电镀废水治理工程技术规范的符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1一般规定 | 电镀企业应推行清洁生产，提高清洗效率，减少废水产生量。有条件的企业，废水处理后应回用。 | 项目生产线的清洗水采用逆流清洗方式，增加水的重复利用率，清洁生产达到国内先进水平，并且涉重废水经处理后回用，不外排。 | 符合 |
|  | 电镀废水应分类收集、分质处理。 | 项目废水按照水质分类收集、分质处理，涉重金属废水单独预处理后再经重金属废水回用系统处理后，大部分回用于生产，剩余浓液作为危废处置，综合废水经处理后排至兰家桥污水处理厂。 | 符合 |
|  | 电镀废水处理站应设置应急事故水池，应急事故水池的容积应能容纳12~24h的废水量 | 项目废水产生量为69.52m3/d，拟设置一个容积为80m3的应急事故水池，能满足容纳24h的废水量 | 符合 |

综上，本项目的建设符合《电镀废水治理工程技术规范》（HJ 2002-2010）的相关要求。

#### 2.2.2.2与重金属污染防治控制规划的符合性

1、《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）

2022年3月3日，生态环境部发布了《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号），本项目与其相关要求的相符性分析如下：

表 1.3-10 项目与环固体〔2022〕17号的符合性分析

| 意见要点 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 防控重点 | 重点重金属污染物。重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 | 本项目属于重点行业中的电镀行业。 本项目涉重废水经深度处理后回用不外排。 | 符合 |
|  | 重点行业。包括重有色金属矿采选业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选)，重有色金属冶炼业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼)，铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业(电石法(聚)氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业)，皮革鞣制加工业等6个行业。 |  | 符合 |
| 分类管理，完善重金属污染物排放管理制度 | 推行企业重金属污染物排放总量控制制度。依法将重点行业企业纳入排污许可管理。对于实施排污许可重点管理的企业，排污许可证应当明确重金属污染物排放种类、许可排放浓度、许可排放量等。各地生态环境部门探索将重点行业减排企业重金属污染物排放总量要求落实到排污许可证，减排企业在执行国家和地方污染物排放标准的同时，应当遵守分解落实到本单位的重金属排放总量控制要求。重点行业企业适用的污染物排放标准、重点污染物总量控制要求发生变化，需要对排污许可证进行变更的，审批部门可以依法对排污许可证相应事项进行变更，并载明削减措施、减排量，作为总量替代来源的还应载明出让量和出让去向。到2025年，企业排污许可证环境管理台账、自行监测和执行报告数据基本实现完整、可信，有效支撑重点行业企业排放量管理。 | 企业现有排污许可证并按照要求进行申报，排污许可证中明确了重金属污染物排放种类、许可排放浓度、许可排放量等。本项目建成后将遵照管理规定对其进行变更。 | 符合 |
|  | 探索重金属污染物排放总量替代管理豁免。在统筹区域环境质量改善目标和重金属环境风险防控水平、高标准落实重金属污染治理要求并严格审批前提下，对实施国家重大发展战略直接相关的重点项目，可在环评审批程序实行重金属污染物排放总量替代管理豁免。对利用涉重金属固体废物的重点行业建设项目，特别是以历史遗留涉重金属固体废物为原料的，在满足利用固体废物种类、原料来源、建设地点、工艺设备和污染治理水平等必要条件并严格审批前提下，可在环评审批程序实行重金属污染物排放总量替代管理豁免。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 严格准入，优化涉重金属产业结构和布局 | 严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1;其他区域遵循“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。严格重点行业建设项目环境影响评价审批，审慎下放审批权限，不得以改革试点为名降低审批要求。 | 本项目的建设满足“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。本项目建成后重金属污染物排放总量在新区总量范围内平衡。 | 符合 |

综上分析，本项目符合《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）。

2、与《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》的符合性分析

本项目与《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》的符合性分析如下：

表 1.3-11 项目与《四川省十四五重金属污染防治实施方案》的符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求，同时严格执行长江经济带发展负面清单管理制度。 | 本项目为有电镀工序的企业，属于重点行业，本项目符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评、行业环境准入管控要求以及长江经济带发展负面清单管理制度。 | 符合 |
| 2 | 依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。 | 根据《产业结构调整指导目录》本项目属于允许类项目，且不属于落后生产工艺。 | 符合 |
| 3 | 禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革等企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。持续推动电镀企业入园。 | 本项目为有电镀工序的企业，项目位于四川自贡航空产业园，不涉及汞的使用，并且符合园区规划。 | 符合 |

综上，本项目的建设符合《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》的相关要求。

#### 2.2.2.3与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）的符合性分析

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析见下表：

表2.2-1 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析

| 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 1、根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料(固体分在65%~85%)、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业； | 项目喷漆工序作业区为封闭式喷漆房，项目使用油漆中固份含量均大于65%，属于高固份涂料。 | 是 |
| 2、对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 | 项目有机废气经“过滤棉+活性炭吸附、脱附、催化燃烧装置”处理达标后由15m排气筒排放。 | 是 |

#### 2.2.2.6与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的符合性分析

本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的符合性分析见下表：

表2.2-4 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析

| 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 1、强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。……工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。 | 本项目位于自贡航空产业园内，符合园区准入条件，为园区鼓励类行业。项目符合“三线一单”约束要求，符合自贡航空产业园规划总体规划。 | 是 |
| 2、加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。……工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。 | 油漆工序作业区为封闭式喷漆房，采用负压收集有机废气，收集率大于95%，有机废气经收集后由“过滤棉+活性炭吸附、脱附、催化燃烧装置”处理达标后由15m排气筒排放。 | 是 |
| 3、有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 | 本项目油漆均采用桶装，密闭储存，现开现用，未用完的重新封存。调配、使用、回收等过程均位于封闭式房间内，油漆工序作业区为封闭式喷漆房，采用负压收集有机废气，收集率大于95%。 | 是 |
| 4、推进建设适宜高效的治污设施。……喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。 | 项目有机废气经收集后由“过滤棉+活性炭吸附、脱附、催化燃烧装置”处理达标后由15m排气筒排放。 | 是 |

#### 2.2.2.7与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求的符合性分析

表2.2-5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关要求的符合性分析

| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 | 本项目油漆、稀释剂均采用桶装，密闭储存，现开现用，未用完的重新封存。 | 是 |
| 2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 | 本项目油漆、稀释剂均采用桶装，密闭储存，现开现用，未用完的重新封存。 | 是 |
| 3、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 | 调配、使用、回收等过程均位于封闭式房间内，油漆工序作业区为封闭式喷漆房，采用负压收集有机废气，收集率大于95%，有机废气经收集后由“过滤棉+活性炭吸附、脱附、催化燃烧装置”处理达标后由15m排气筒排放。 | 是 |

#### 2.2.2.9与《自贡市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》的符合性

2019年5月自贡市人民政府发布《关于印发自贡市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（自府发[2019]6号）。项目与《自贡市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》的对照分析详见下表。

表2.2-7 项目与《自贡市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》对照分析表

| 规划文件 | 规划要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《自贡市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》 | 自贡市打赢蓝天保卫战实施方案 到2020年，我市主城区环境空气质量细颗粒物（PM2.5）年均浓度较考核基准年（2015年）下降27.9%以上，力争下降31.4%以上；主城区环境空气质量优良天数比率达到72.1%，重度及以上污染天数比率较2015年下降25%以上。全市二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）排放总量分别较2015年削减18.98%、8.61%，挥发性有机物（VOCs）完成省下减排任务，其中重点工程减排量分别不少于0.34万吨、0.06万吨、0.44万吨。单位地区生产总值（GDP）二氧化炭排放较2015年下降19.5%。 | 本项目实施后不增加区域SO2、NOX总量，同时采取有效控制收集处理措施，各大气污染物均能实现达标排放，不会改变区域环境空气质量现状。 | 符合 |
|  | 自贡市打赢碧水保卫战实施方案 到2020年，主要水污染物排放量大幅减少，流域环境风险有效可控，城市建成区黑臭水体基本消除，全市水生态环境质量持续改善，群众生态环境满意度明显提升。到2035年,建成水清、宜居、优美的美丽自贡。其中，2019年，9个国、省控地表水监测断面达标率不低于88.9%，旭水河叶家滩断面水质达到Ⅲ类，威远河双河口断面、沿滩新大桥断面水质保持Ⅳ类。2020年，9个国、省控地表水监测断面达标率力争达到100%，旭水河叶家滩断面、威远河双河口断面、沿滩新大桥断面水质不低于2019年水平；全市城市建成区黑臭水体基本消除；县级及以上集中式饮用水水源地水质优良比例达到100%；乡镇集中式饮用水水源地水质优良比例不低于94%。全市地表水环境质量整体向好，坚决守住环境质量只能变好不能变差的环保责任底线。 | 本项目生活废水经厂区预处理池处理后进入园区污水管网，项目生产废水经深度处理后循环回用不外排，对区域地表水影响较小。 | 符合 |
|  | 自贡市打好岷江、沱江流域自贡段保护修复攻坚战实施方案： 2019年，纳入考核的地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类，下同）比例高于55.6%（9个考核断面，其中李家湾、怀德渡口、大磨子、釜沱口前和两河口断面达标），力争达到60%以上（增加雷公滩断面达标），无丧失使用功能水体（劣Ⅴ类）断面。县级及以上集中式饮用水水源地水质优良比例达到100%，乡镇集中式饮用水水源地水质优良比例达到94%。 2020年，纳入考核的地表水水质优良比例高于66.7%（9个考核断面，其中李家湾、怀德渡口、大磨子、釜沱口前、雷公滩和两河口断面达标），其余断面（双河口、炭研所、邓关断面）达功能区标准，全面消除劣Ⅴ类水体；县级及以上集中式饮用水水源地水质优良比例达到100%；乡镇集中式饮用水水源地水质优良比例不低于94%；城市建成区黑臭水体全部消除；城市建成区污水基本实现全收集、全处理；城市污泥无害化处理率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到99%以上。 | 本项目生活废水经厂区预处理池处理后进入园区污水管网，项目运行过程中无生产废水产生及排放，对区域地表水影响较小。 | 符合 |
|  | 自贡市打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案： 2019年6月底前，釜溪河城区段、彩灯公园、贡井人民公园、贡井西城湿地公园城市黑臭水体整治取得实效，完成整治效果评估，达到长制久请。2019年12月底前，旭水河、金鱼河城市黑臭水体整治取得实效，完成整治效果评估，达到长制久请。 2020年，进一步巩固全市城市黑臭水体整治成果，确保不反弹。 | 本项目生活废水经厂区预处理池处理后进入园区污水管网，项目运行过程中无生产废水产生及排放，对区域地表水影响较小。 | 符合 |
|  | 自贡市打好饮用水水源地环境问题整治攻坚战实施方案: 到2020年，保护区内环境违法违规问题基本解决，水源地风险防控和应急能力明显提高，饮用水水源地管理水平显著提升、水质明显改善。其中：2019年，县级及以上城市集中式饮用水水源地水质100%达到或优于Ⅲ类水质，乡镇集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质的比例不低于94%，保护区“划、立、治”完成率不低于70%；2020年，县级及以上城市集中式饮用水水源地水质100%达到或优于Ⅲ类水质，乡镇集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质比例高于94%，保护区“划、立、治”完成率高于90%。 | 项目不涉及饮用水源地及各级饮用水源地保护区 | 符合 |
|  | 自贡市打好环保基础设施建设攻坚战役实施方案: 2020年，城市、县城（建成区）、建制镇生活垃圾无害化处理率分别达到100%、90%、75%并得到持续保持，力争91%以上的行政村生活垃圾得到治理。 | 不涉及 | 不涉及 |
|  | 自贡市打好农业农村污染治理攻坚战役实施方案: 通过实施攻坚行动，全市农业农村环境突出问题治理取得阶段成效，农业农村绿色发展加快推进，农村人居环境持续改善，农业面源污染有效控制。到2020年，力争实现91%以上的行政村生活垃圾得到治理，50%以上的行政村具备污水处理能力，卫生厕所普及率达到85%以上；主要农作物化肥、农药使用量实现负增长；秸秆综合利用率达到88%以上，废旧农膜回收利用率达到80%以上；主要产粮大县、果菜茶主产区农药包装废弃物回收率达到70%以上；畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到99%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率2019年达到100%；水产标准化健康养殖示范比重达到68%以上。 | 不涉及 | 不涉及 |
|  | 自贡市打好“散乱污”企业整治攻坚战实施方案: 健全对“散乱污”企业整治动态排查、协同推进、举报通报、联合执法的长效机制，发现一起整治一起，强化“散乱污”企业动态“清零”，2020年年底基本消除“散乱污”企业污染问题。 | 本项目不属于“散乱污”企业。 | 不涉及 |
|  | 自贡市完善生态环境准入促进绿色发展实施方案: 强化“三线一单”对规划环评和项目环评的指导，丰富并完善“区域—规划—项目”环评制度，构建绿色低炭循环体系，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，助推打好污染防治攻坚战。 | 本项目符合“三线一单”的要求，采取的污染防治措施合理可行。 | 符合 |

根据上表分析，项目符合《自贡市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》的要求。

#### 2.2.2.10与《四川省沱江流域水环境保护条例》符合性分析

本项目与《四川省沱江流域水环境保护条例》符合性分析见下表。

表2.2-8  与《四川省沱江流域水环境保护条例》符合性分析

| 《四川省沱江流域水环境保护条例》 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第二十九条 县级以上地方人民政府在沱江流域实行总磷污染防治特别措施： （一）削减总磷污染物排放总量，禁止新建、改建、扩建增加含磷污染物排放的建设项目。 | 本项目生产废水经深度处理后回用，不新增总磷污染物的排放。 | 符合 |
| 第三十六条 工业集聚区管理机构应当按照规划环境影响评价要求，建设污水集中处理设施和配套管网，并确保其正常运行。 禁止在沱江干流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目为紧固件制造，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，同时项目与沱江距离大于10km。 | 符合 |

#### 2.2.2.11  与“水十条”、“气十条”、“土十条”符合性分析

本项目与“水十条”、“气十条”、“土十条”符合性详见下表。

表2.2-9 与水十条、“气十条”、“土十条”符合性分析

| 条例 名称 | 相关要求 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号） | 全面整治燃煤小锅炉。到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 | 本项目不设置燃煤锅炉。 | 符合 |
|  | 严控“两高”行业新增产能。加快淘汰落后产能。压缩过剩产能。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。 | 本项目为紧固件制造项目，不属于“两高”行业。 | 符合 |
|  | 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 | 本项目不属于“两高”行业，且严格实施污染物排放总量控制。 | 符合 |
| 《水污染防治行动计划》 （国发[2015] 17号） | 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 | 本项目为紧固件制造项目，不属于“十小”企业。 | 符合 |
|  | 依法淘汰落后产能。严格环境准入。 | 项目符合行业准入条件及国家现行产业政策。 | 符合 |
|  | 严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 | 本项目生活废水经厂区预处理池处理后进入园区污水管网，项目运行过程中生产废水经深度处理后回用。不属于水十条中严格控制或限制类项目。 | 符合 |
|  | 控制用水总量。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平。 | 本项目生产过程中不涉及用水 | 符合 |
| 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016] 31号） | 自2017年起，对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。 | 本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，项目所在厂区用地性质为二类工业用地。 | 符合 |
|  | 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 项目不涉及重点污染物的排放。 | 符合 |
|  | 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 | 本项目位于工业园区内，且不为有色金属冶炼、焦化行业。 | 符合 |
|  | 继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。 | 本项目涉重废水经深度处理后回用，不涉及重金属排放，不属于后产能或产能严重过剩行业。 | 符合 |

综上，本项目符合“水十条”、“气十条”、“土十条”相关要求。

#### 2.2.2.12《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办[2022]17号）

根据国家《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（以下简称《指南》）等相关文件规定和一张负面清单管川渝两地的要求，结合四川省、重庆市实际， 特制定《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的管控要求对照分析详见下表。

表2.2-10 与本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

| 条例名称 | 相关要求 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则 | 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。 | 本项目位于自贡航空产业园工业园内不涉及自然保护区。 | 符合 |
|  | 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外 。 | 本项目生产过程生产废水经深度处理后回用，生活废水经处理后进入园区污水管网，不设置入河排污口 | 符合 |
|  | 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目仅为紧固件制造中表面处理喷漆环节，不属于化工项目，且距离旭水河的距离约6km。 | 符合 |
|  | 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目仅为紧固件制造，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目，且距离旭水河的距离约6km。 | 符合 |
|  | 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 。 | 本项目仅为紧固件制造中，不属于钢铁、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。且位于自贡市自贡航空产业园区内。 | 符合 |
|  | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 。 | 本项目仅为紧固件制造中不属于石化、现代煤化工项目目 | 符合 |
|  | 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 | 本项目《产业结构调整指导目录（2019年本）2021年修订》不属于第29号令中鼓励类、限制类和淘汰类规定的范围。为允许类 | 符合 |

综上分析，本项目建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的要求。

#### 2.2.2.11与“三线一单”符合性分析

2021年6月30日，自贡市人民政府出具了《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（自府发【2021】11号），全市划分优先保护、重点管控、一般管控三大类共31个环境管控单元。

根据自贡市环境管控单元分布图，项目所在位置自贡航空产业园内，属于贡井区工业重点管控单元范围内。项目与“自府发【2021】11号”文件符合性分析如下：

表2.2-11 本项目与自府发[2021]11号要求符合性

| 项目 | 自府发[2021]11号要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点管控单元管控要求 | 以环境污染治理和风险防范为主，促进产业转型升级，加强污染排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，严格落实区域及重点行业污染物允许排放量。 工业重点单元严格执行相关准入门槛，强化沱江及釜溪河干流岸线一公里范围内企业选址论证，严控水环境风险。加强工业源挥发性有机物治理，提升废气收集率、去除率、治理设施运行率。提升资源利用效率，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。 | 本项目为航天用紧固件生产，项目选址不在沱江及釜溪河干流岸线一公里范围内，取得了自贡航空产业园管理委员会出具的自贡市航空产业园区出具了《建设用地规划许可证》（地字第5103032022航？？号），本项目生活废水经厂区预处理池处理后进入园区污水管网，项目生产废水经深度处理后回用不外排，电镀、喷漆等表面处理设置于全封闭车间内，含氰废气经次氯酸盐喷淋塔处理后经25米高排气筒排放，含酸废气经碱洗喷淋装置处理后经15米高排气筒排放，喷漆废气经二级活性碳装置+催化燃烧装置处理后经15米高排气筒排放，项目锅炉为燃气锅炉。采取有效控制收集处理措施，项目大气污染物均能实现达标排放，不会改变区域环境空气质量现状。 | 符合 |
| 自贡市生态环境准入要求 | 1、优化全市产业结构，持续推进全市老工业基地绿色转型，加大装备制造、新材料、新能源、电子信息等新兴产业占比。 2、禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3、水污染物和大气污染物严格按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求执行。 4、严守环境质量底线硬约束，禁止新建、改建、扩建石化、钢铁、有色金属冶炼（除金属压延外）项目，对化工新材料等重点发展产业提出严格资源环境绩效水平要求。 |  | 符合 |
| 贡井区态环境准入要求 | 优化产业结构，禁止新建、改建、扩建石化、煤电、钢铁、水泥、有色金属冶炼（除金属压延外）、化工（除单纯混合分装外）项目，加大战略新兴产业占比，推动传统产业智能化、绿色化转型。 优化能源结构，提高清洁能源占比，城市建成区及工业园区禁止新建燃煤及其他高污染燃料锅炉。 加强区域大气污染治理，大气污染物执行特别排放限值。强化全区挥发性有机物治理。 推进旭水河、金鱼河等小流域污染治理，全面提高城镇生活污水收集、处理能力；加强城乡污水治理，合理布局畜禽养殖，推进畜禽粪污无害化、资源化综合利用。 |  | 符合 |

由上表可知，本项目符合《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》相关要求。

（1）项目拟建区域管控单元识别

四川生态环境厅公布了“三线一单”符合性分析系统，经查询，本项目涉及环境管控单元7个，查询结果如下。

图2.2-1 项目所在地“三线一单”查询截图

本项目涉及环境管控单元7个，涉及管控单元见下表。

表2.2-12 项目所涉及环境管控单元一览表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属市（州） | 所属区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51030320002 | 四川自贡航空产业园 | 自贡市 | 贡井区 | 环境管控单元 | 环境综合管控单元工业重点管控单元 |
| YS5103032210001 | 炭研所-贡井区-四川自贡航空产业园-管控单元 | 自贡市 | 贡井区 | 水环境管控分区 | 水环境工业污染重点管控区 |
| YS5103032310001 | 四川自贡航空产业园 | 自贡市 | 贡井区 | 大气环境管控分区 | 大气环境高排放重点管控区 |
| YS5103032530001 | 四川自贡航空产业园 | 自贡市 | 贡井区 | 自然资源管控分区 | 土地资源重点管控区 |
| YS5103032540001 | 贡井区高污染燃料禁燃区 | 自贡市 | 贡井区 | 自然资源管控分区 | 高污染燃料禁燃区 |
| YS5103032550001 | 贡井区自然资源重点管控区 | 自贡市 | 贡井区 | 自然资源管控分区 | 自然资源重点管控区 |
| YS5103032420002 | 贡井区建设用地污染风险重点管控区 | 自贡市 | 贡井区 | 土壤污染风险管控分区 | 建设用地污染风险重点管控区 |

项目位于自贡市贡井区环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：四川自贡航空产业园，管控单元编号：ZH51030320002），本项目与环境综合管控单元位置关系详见附图6。

①四川省总体准入要求符合性分析

四川省总体准入要求与本项目符合性分析详见下表。

表2.2-13 本项目与四川省总体准入要求符合性

| 环境综合管控单元 | 四川省总体准入要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优先保护单元 | 优先保护单元中，生态保护红线原则上按照禁止开发区域的要求进行管理，其中自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；—般生态空间按限制开发区域的要求进行管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业园区面积，已有的工业开发区要逐步改造成为低能耗、可循环、“零污染”的生态型工业区，鼓励发展“飞地经济”。 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |
| 重点管控单元中 | 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 | 本项目符合国家现行产业政策及行业准入条件，符合园区规划，项目不在沱江及釜溪河干流岸线一公里范围内，同时自贡市制定了环境空气达标方案，到2030年实现全面稳定达标 | 符合 |
| 一般管控单元中 | 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求；对其中的永久基本农田实施永久特殊保护，不得擅自占用或者改变用途；对其中要素重点管控区提出水和大气污染重点管控要求。 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |

②川南经济区总体管控要求符合性分析

川南经济区总体管控要求与本项目符合性分析详见下表。

表2.2-14 本项目与川南经济区总体管控要求符合性

| 序号 | 川南经济区总体管控要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化沿江、临城产业布局，明确岸线1公里范围内现有化工等高环境风险企业的管控要求。 | 本项目位于自贡航空产业园区，选址不在沱江及釜溪河干流岸线一公里范围内 | 符合 |
| 2 | 促进轻工、化工等传统产业提档升级，严控大气污染物排放。 | 本项目生活废水经厂区预处理池处理后进入园区污水管网，项目生产废水经深度处理后回用不外排，电镀、喷漆等表面处理设置于全封闭车间内，含氰废气经次氯酸盐喷淋塔处理后经25米高排气筒排放，含酸废气经碱洗喷淋装置处理后经15米高排气筒排放，喷漆废气经二级活性碳装置+催化燃烧装置处理后经15米高排气筒排放，项目锅炉为燃气锅炉。采取有效控制收集处理措施，项目大气污染物均能实现达标排放 | 符合 |
| 3 | 对区域发展产业提出高于全省平均水平的环境准入要求，对白酒产业和页岩气开发提出高水平的环境管控要求。 | 项目符合园区准入要求 | 符合 |
| 4 | 针对内江、自贡等缺水区域，提高水资源利用效率，对高耗水项目提出最严格的环境准入要求。 | 项目生产线的清洗水采用逆流清洗方式，增加水的重复利用率，清洁生产达到国内先进水平，并且涉重废水经处理后回用，不外排。 | 符合 |

③自贡市总体管控要求符合性分析

自贡市总体管控要求与本项目符合性分析详见下表。

表2.2-15  本项目与自贡市总体管控要求符合性

| 序号 | 自贡市总体管控要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对装备制造、能源化工等重点发展的产业提出严格资源环境绩效水平要求 | 本项目均选用能效较高的设备 | 符合 |
| 2 | 全面执行大气污染物特别排放限值 | 项目按照要求执行大气污染物特别排放限值 | 符合 |
| 3 | 严控废水排放量大的企业规模，中水回用率不低于20%。 | 项目生产线的清洗水采用逆流清洗方式，增加水的重复利用率，清洁生产达到国内先进水平，并且涉重废水经处理后回用，不外排。 | 符合 |
| 4 | 沱江干流岸线1km范围不得新建、扩建化工园区和化工项目，现有存在违法违规行为的化工企业，整改后仍不能达到要求的依法关闭，鼓励企业搬入合规园区 | 本项目位于自贡航空产业园区，选址不在沱江及釜溪河干流岸线一公里范围内。 | 不涉及 |

本项目与“三线一单”相关要求符合性分析详见下表。

表2.2-16  本项目与“三线一单”相关要求符合性分析对照表

| “三线一单”的具体要求 | 项目对应情况分析 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 对应管控要求 |  |  |
| 普通适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。（《中华人民共和国长江保护法》） 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划（包括但不限于《石化产业规划布局方案（修订版）》《现代煤化工产业创新发展布局方案》）的项目。 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。（《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》） 限制开发建设活动的要求 新建冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业，原则上布局在符合产业定位的园区。水泥行业严格执行产能置换实施办法。（《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》、《自贡市打赢蓝天保卫战实施方案》；此处电镀特指专业电镀。） 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、炭排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。（《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》） 现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁。 不符合空间布局要求活动的退出要求 长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。（《长江保护修复攻坚战行动计划》） 其他空间布局约束要求 推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。（《中华人民共和国长江保护法》） | （1）本项目为航空专用紧固件生产项目不属于化工项目，并且本项目不位于长江干支流岸线一公里范围内。 （2）本项目为航空专用紧固件生产项目，不属于石化、现代煤化工。 （3）本项目为航空专用紧固件生产项目，不属于严重过剩产能行业的项目。同时取得了自贡航空产业园管理委员会《建设用地规划许可证》（地字第5103032022航？？号）。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 岷江、沱江流域现有及扩建工业园区污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB512311-2016）。（《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》） 工业重点管控单元现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。鼓励每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉实施节能和超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。（《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》2020年第2号）；木质家具制造行业水性、紫外光固化等低挥发性涂料替代比例达到60%以上；水性粘黏剂替代比例达到100%；机械加工和装备制造行业高固体分、粉末涂料替代比例达到30%以上；钢结构制造行业高固体分涂料替代比例达到50%以上；包装印刷企业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例达到60%以上。其余行业重点企业积极推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料、生产工艺和设备。（《自贡市生态环境局关于做好自贡市工业领域重点行业挥发性有机物治理工作的通知》） 其他污染物排放管控要求 新增源排放标准限制：岷江、沱江流域新建工业园区污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB512311-2016）。（《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》）；工业重点管控单元新、改、扩建项目执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。（《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》2020年第2号）；新建燃气锅炉一律采用低氮燃烧技术。严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放；新建燃煤发电机组（含自备电厂）应达到超低排放相关要求。（《自贡市打赢蓝天保卫战实施方案》）； 新增源等量或倍量替代：上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。（《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》、《中华人民共和国长江保护法》）新建涉及VOCs排放的工业企业，实行区域内VOCs排放2倍削减量替代。（《自贡市打赢蓝天保卫战实施方案》）； 污染物排放绩效水平准入要求：磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量。（《中华人民共和国长江保护法》）；强化挥发性有机物整治。扎实推进医药、机械设备制造、化工、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标（《自贡市打赢蓝天保卫战实施方案》）；工业废水集中处理设施实现稳定达标排放。强化对化工、建材、造纸、纺织、食品加工等行业污染物稳定达标排放的治理与监管。（《自贡市打好长江保护修复攻坚战实施方案》）；聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。提升废气收集率，推动取消废气排放系统旁路；按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率；按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。（《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》、《四川省2021年工业源大气污染专项整治行动方案》） | 本项目不涉及新建工业园区污水处理厂； 本项目大气执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008），满足工业重点管控单元新建项目执行相应行业限值的要求； 本项目不涉及锅炉的使用、不涉及新建燃煤发电机组； | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 联防联控要求 加强与上下游城市环境风险联防联控 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:涉及有毒有害、易燃易爆物质新、改、扩建项目，严控准入要求。 严格涉重金属企业和园区环境准入管理，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施“等量替代”或“减量替代”。（《四川省“十四五”生态环境保护规划（征求意见稿）》，涉重金属特指重点防控的重金属污染物铅、汞、镉、铬、砷） 对沱江、釜溪河等干支流岸线一公里范围内的现有化工企业，现状长期停产的企业不得复产，限时退出，其他化工企业在满足污染物排放及环境风险满足管理的前提下，可原址保留，污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级、化解过剩产能等，搬迁退岸。 园区环境风险防控要求:建立健全全过程、多层级环境风险防范体系。强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区建立有毒有害气体环境风险预警体系，建立区域、流域联动应急响应体系，实行联防联控。 用地环境风险防控要求:有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。（《土壤污染防治行动计划》、（《土壤污染防治行动计划自贡市工作方案》） | 本项目涉重废水经深度处理回用不外排，项目占地类型为工业用地，不占用农用地。本项目将开展环境影响评价，并针对项目实际情况对厂区进行分区防渗，避免废水对项目区域土壤环境造成影响。项目将落实《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、污染地块土壤环境管理办法（试行）等要求。项目不涉及生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质，不涉及重金属、持久性有机物等有毒有害污染物。项目运营期环境风险较小。环评要求，建设单位编制突发环境事件风险应急预案 | 符合 |
|  | 资源开发效率要求 | 水资源利用总量要求 新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区。鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。（《四川省节约用水办法》） 火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可。（《关于推进污水资源化利用的指导意见》） 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。（《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》；积极实施煤改电、有序推进煤改气。（《自贡市打赢蓝天保卫战实施方案》）。 禁燃区要求 按照自贡市及各区县政府关于高污染燃料禁燃区划定的现行文件执行。 禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》中Ⅲ类（严格）燃料组合类别； 禁燃区内禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备，禁止销售、燃用高污染燃料。 因供气等基础设施配套不足等原因，确需在禁燃区内使用生物质成型燃料锅炉的，应使用专用锅炉且配置高效除尘设施，其污染物排放浓度要达到或优于天然气锅炉对应的大气污染物排放标准。 其他资源利用效率要求 暂无 | 本项目生活废水经厂区预处理池处理后进入园区污水管网，项目生产废水经深度处理后回用不外排，不涉及地下水开采； 项目能源为电能、天然气，不涉及高污染燃料使用，利用效率较高。项目满足自贡市工业空间重点单元总体准入要求。 | 符合 |
| 单元级清单管控要求 | ZH51030320002-四川自贡航空产业园 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 本项目为紧固件生产，不属于禁止开发建设活动，本项目建设满足凤鸣机场及机场净空区和电磁环境保护区相关要求，同时取得了自贡航空产业园管理委员会《建设用地规划许可证》（地字第5103032022航？？号），符合空间布局约束要求。 | 符合 |
|  |  |  | 禁止新建、扩建石化、煤电、钢铁、有色金属冶炼（除压延加工外）、水泥、平板玻璃“两高”项目；- 禁止新建多晶硅制造、黑色金属冶炼、石墨原料制造、化学制浆、印染、皮革鞣制、白酒酿造、屠宰项目；-禁止引入专业电镀（工序电镀除外）；-其他同自贡市工业空间重点单元总体准入要求 |  |  |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 |  |  |
|  |  |  | 在凤鸣机场及机场净空区和电磁环境保护区建设活动须满足相关规定-其他同自贡市工业空间重点单元总体准入要求 |  |  |
|  |  |  | 允许开发建设活动的要求 |  |  |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 |  |  |
|  |  |  | 同自贡市工业空间重点单元总体准入要求 |  |  |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 |  |  |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 | 本项目生活废水经厂区预处理池处理后进入园区污水管网，项目生产废水经深度处理后回用不外排，电镀、喷漆等表面处理设置于全封闭车间内，含氰废气经次氯酸盐喷淋塔处理后经25米高排气筒排放，含酸废气经碱洗喷淋装置处理后经15米高排气筒排放，喷漆废气经二级活性碳装置+催化燃烧装置处理后经15米高排气筒排放，项目锅炉为燃气锅炉。采取有效控制收集处理措施，项目大气污染物均能实现达标排放，不会改变区域环境空气质量现状。符合污染物排放管控要求。 | 符合 |
|  |  |  | 推进低VOCs含量源头替代，重点推广水性、高固含量、无溶剂、低VOCs含量型的涂料、胶粘剂和油墨产品的生产。-大气污染物执行特别排放限值标准。 |  |  |
|  |  |  | 新增源等量或倍量替代 |  |  |
|  |  |  | 同自贡市工业空间重点单元总体准入要求。 |  |  |
|  |  |  | 新增源排放标准限值 |  |  |
|  |  |  | 同自贡市工业空间重点单元总体准入要求。 |  |  |
|  |  |  | 污染物排放绩效水平准入要求 |  |  |
|  |  |  | 涉汞、镉、铅、砷、铬五类重金属废水经处理后全部回用不外排；-其他同自贡市工业空间重点单元总体准入要求。 |  |  |
|  |  |  | 其他污染物排放管控要求 |  |  |
|  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 | 项目占地类型为工业用地，不占用农用地。本项目将开展环境影响评价，并针对项目实际情况对厂区进行分区防渗，避免废水对项目区域土壤环境造成影响。项目将落实《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、污染地块土壤环境管理办法（试行）等要求。项目运营期环境风险较小。环评要求，建设单位编制突发环境事件风险应急预案。符合环境风险防控要求。 | 符合 |
|  |  |  | 对严格管控类，应严控其用途，根据土壤污染超标程度，依法划定农产品禁止生产区域严禁种植食用农产品；制定实施重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草计划。 |  |  |
|  |  |  | 安全利用类农用地管控要求 |  |  |
|  |  |  | 对安全利用类，应制定安全利用方案，通过农艺调控、替代种植、种植结构调整等措施，降低农产品超标风险，确保农产品质量安全；开展受污染耕地安全利用及修复；禁止建设向农用水体排放含有毒、有害废水的项目。 |  |  |
|  |  |  | 污染地块管控要求 |  |  |
|  |  |  | 建设用地污染风险重点管控区：落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》等要求，引入新建产业或企业时，企业选择应结合产业发展规划，充分考虑企业类型、污染物排放特征以及外环境情况等因素，避免企业形成交叉污染。对可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。建设用地污染风险重点管控企业：落实《中华人民共和国土壤污染防治法》，执行《污染地块土壤环境管理办法（试行）》，加强对地块的环境风险防控管理，生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估、治理，满足后续相应用地土壤环境质量要求。 |  |  |
|  |  |  | 园区环境风险防控要求 |  |  |
|  |  |  | 靠近规划的居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅲ级及以上的建设项目。-园区应建立政府-园区-企业三级环境风险防控体系。-其他同自贡市工业空间重点单元总体准入要求。 |  |  |
|  |  |  | 企业环境风险防控要求 |  |  |
|  |  |  | 企业编制突发环境事件风险应急预案。-其他同自贡市工业空间重点单元总体准入要求。 |  |  |
|  |  |  | 其他环境风险防控要求 |  |  |
|  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 | 项目，不涉及地下水开采； 项目能源为电能、天然气，利用效率较高。项目满足自贡市工业空间重点单元总体准入要求。符合资源开发效率要求 | 符合 |
|  |  |  | 至2025年，园区污水厂回用率不得低于25%。-其他同自贡市工业空间重点单元总体准入要求。 |  |  |
|  |  |  | 地下水开采要求 |  |  |
|  |  |  | 应加大地下水开采管理，严格水资源地下水开采考核管理，严格控制新增地下水取水项目，实行地下水水位控制。 |  |  |
|  |  |  | 能源利用效率要求 |  |  |
|  |  |  | 同自贡市工业空间重点单元总体准入要求。 |  |  |
|  |  |  | 其他资源利用效率要求 |  |  |
|  | YS5103032210001-炭研所-贡井区-四川自贡航空产业园-管控单元 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 本项目为紧固件生产，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，符合空间布局约束 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 |  |  |
|  |  |  | 允许开发建设活动的要求 |  |  |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 |  |  |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 |  |  |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 |  |  |
|  |  |  | 提升城镇生活污水处理能力，完善城镇生活污水收集系统，推进城镇生活污水处理设施提标改造，按要求达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》排放限值 | 项目生活废水经污水预处理池处理后排入园区污水管网，自贡航空产业园兰家桥污水处理厂处理后满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016要求后排放。本项目不涉及饮用水水源保护区和其他特殊水体保护区，生产废水经深度处理后回用不外排。符合污染物排放管控要求。 | 符合 |
|  |  |  | 工业废水污染控制措施要求 |  |  |
|  |  |  | 重点实施总磷总量控制和重点污染物减排，从严控制新建、扩建涉磷行业的项目建设；集中治理工业集聚区水污染，形成较为完善的工业集聚区废水处理体系，实现超标废水零排放；对于枯水期等易发生水质超标的时段，实施排污大户企业限产限排等应急措施 |  |  |
|  |  |  | 农业面源水污染控制措施要求 |  |  |
|  |  |  | 推进化肥、农药使用量“零增长”，提升畜禽养殖废物资源化利用率 |  |  |
|  |  |  | 船舶港口水污染控制措施要求 |  |  |
|  |  |  | 饮用水水源和其他特殊水体保护要求 |  |  |
|  |  | 环境风险防控 | 加强环境风险防范，坚持预防为主，构建以企业为主体的环境风险防控体系，优化产业布局，加强协调联动，提升应急救援能力；严格环境风险源头防控，加强涉重金属、危险废物、危化品等重点企业环境风险评估；强化工业、企业集中分布区环境风险管控，建设相应的防护工程。 | 项目将加强环境风险防范，厂区内实行分区防渗， 严格环境风险源头防控。项目不涉及重金属、危化品等。产生危险废物交由有资质单位进行处理。符合环境风险防控 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
|  | YS5103032310001-四川自贡航空产业园 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 本项目为紧固件生产，不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，符合空间布局约束 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 |  |  |
|  |  |  | 允许开发建设活动的要求 |  |  |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 |  |  |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 |  |  |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 | 氰废气经次氯酸盐喷淋塔处理后经25米高排气筒排放，含酸废气经碱洗喷淋装置处理后经15米高排气筒排放，喷漆废气经二级活性碳装置+催化燃烧装置处理后经15米高排气筒排放，选用低VOCs含量的漆料，减少了有机废水产生量，喷漆、烘干工段设置于全封闭车间内，配套过滤吸附棉+两级活性炭装置+催化燃烧装置处理对有机废气进行处理，本项目实施后新增污染物总量为颗粒物、VOCs，颗粒物、VOCs总量由于区域内调剂，并实施双倍削减，同时采取有效控制收集处理措施，项目大气污染物均能实现达标排放，不会改变区域环境空气质量现状。符合污染物排放管控要求。 | 符合 |
|  |  |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 |  |  |
|  |  |  | 区域大气污染物削减/替代要求 |  |  |
|  |  |  | 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 |  |  |
|  |  |  | 燃煤和其他能源大气污染控制要求 |  |  |
|  |  |  | 优化能源结构，持续减少工业煤炭消费，提高能源利用效率。 |  |  |
|  |  |  | 工业废气污染控制要求 |  |  |
|  |  |  | 加强全过程控制，推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。依法依规设置排放口，建立台账，记录VOCs产生、收集、处理、排放等情况。筛选挥发性有机物重点企业和园区名录，健全监管体系，实施精细化管理。每年更新眉山市工业企业挥发性有机物详细排放清单。建设重点企业挥发性有机物污染排放在线监控体系，确保达标排放。 |  |  |
|  |  |  | 机动车船大气污染控制要求 |  |  |
|  |  |  | 扬尘污染控制要求 |  |  |
|  |  |  | 开展工业企业无组织粉尘排放治理；所有原材料、产品必须密闭储存、输送，包装与发运、转运采取有效措施防止起尘。 |  |  |
|  |  |  | 农业生产经营活动大气污染控制要求 |  |  |
|  |  |  | 重点行业企业专项治理要求 |  |  |
|  |  |  | 深化水泥行业降氮脱硝工程建设，现役新型干法水泥熟料生产线在现有控制水平基础上，开展低氮燃烧改造，加强水泥行业无组织排放管理，水泥企业原料立磨、生料制备、生料入窑、熟料煅烧、输送工序需配备袋式收尘器；推进陶瓷制造行业改燃天然气等清洁能源，全部陶瓷辊道窑完成“煤改气”；完成陶瓷行业低氮燃烧及脱硝升级改造。 |  |  |
|  |  |  | 其他大气污染物排放管控要求 |  |  |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 |  |  |  |
|  | YS5103032530001-四川自贡航空产业园 | 空间布局约束 | 加强土壤污染防治，实施建设用地准入管理，建立建设用地调查评估制度事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地经济和信息化、环境保护部门备案在城镇开发和改变土地性质时，强化土地整理、污染治理，满足土地规划使用功能要求 | 项目取得了自贡航空产业园管理委员会《建设用地规划许可证》（地字第5103032022）航？？号，符合空间布局约束要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 |  |  |  |
|  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 | 项目占地类型为工业用地，属于园区规划的工业用地，提高了土地资源开发利用效率，不超过土地资源利用上线控制性指标。项目能源为电能，利用效率高，满足能源资源开发效率要求。符合资源开发效率要求 | 符合 |
|  |  |  | 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标 |  |  |
|  |  |  | 能源资源开发效率要求 |  |  |
|  |  |  | 其他资源开发效率要求 |  |  |
|  | YS5103032540001-贡井区高污染燃料禁燃区 | 空间布局约束 | 按照自贡市及各区县政府关于高污染燃料禁燃区划定的现行文件执行 | 本项目能源类型为电能、天然气，不使用高污染燃料禁，符合空间布局约束 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 |  |  |  |
|  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 | 项目占地类型为工业用地，属于园区规划的工业用地，提高了土地资源开发利用效率，不超过土地资源利用上线控制性指标。项目能源为电能，利用效率高，满足能源资源开发效率要求。符合资源开发效率要求 | 符合 |
|  |  |  | 能源资源开发效率要求 |  |  |
|  |  |  | 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标 |  |  |
|  |  |  | 其他资源开发效率要求 |  |  |
|  | YS5103032550001-贡井区自然资源重点管控区 | 空间布局约束 | 合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系 | 项目占地类型为工业用地，属于园区规划的工业用地，提高了土地资源开发利用效率，不超过土地资源利用上线控制性指标。项目能源为电能和天然气，利用效率高，满足能源资源开发效率要求。符合资源开发效率要求 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | / |  | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 |  |  | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 |  | 符合 |
|  |  |  | 能源资源开发效率要求 |  |  |
|  |  |  | 其他资源开发效率要求 |  |  |
|  | YS5103032420002-贡井区建设用地污染风险重点管控区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 本项目为航空紧固件生产项目，项目生产工艺涉及电镀工序，但该电镀工序仅针对厂内部分工件进行加工，不对外加工处理，属于本项目生产工艺的一部分，因此本项目属于工序电镀不属于专业电镀。因此，本项目不属于禁止引入项目。符合空间布局约束要求。 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 |  |  |
|  |  |  | 允许开发建设活动的要求 |  |  |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 |  |  |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 |  |  |
|  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 |  |  |  |
|  |  | 资源开发效率要求 |  |  |  |

由上表可知，项目与项目所在地“三线一单”要求相符。

### 2.2.3规划符合性

与长江经济带相关规划符合性分析

1、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

根据《中华人民共和国长江保护法》第二十六条：禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。本项目不位于长江干支流岸线一公里范围内，并且项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目。因此，本项目与《中华人民共和国长江保护法》相符。

2、与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析

环境保护部、国家发展和改革委员会、水利部发布了《关于印发《长江经济带生态环境保护规划》的通知》（环规财[2017]88号）（以下简称“长江经济带规划”），本项目与其符合性分析如下。

表1.3-6 与《长江经济带生态环境保护规划》符合性

| 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化水资源总量红线约束，促进区域经济布局与结构优化调整。加强流域水资源统一管理和科学调度，深入开展长江流域控制性工程联合调度。 | 本项目生产和生活用水均由市政管网供给，用水量少，不会突破水资源总量红线 | 符合 |
| 2 | 贯彻“山水林田湖是一个生命共同体”理念，坚持保护优先、自然恢复为主的原则，统筹水陆，统筹上中下游，划定并严守生态保护红线，系统开展重点区域生态保护和修复，加强水生生物及特有鱼类的保护，防范外来有害生物入侵，增强水源涵养、水土保持等生态系统服务功能。 | 本项目不涉及生态保护红线 | 符合 |
| 3 | 建立水环境质量底线管理制度，坚持点源、面源和流动源综合防治策略，突出抓好良好水体保护和严重污染水体治理，强化总磷污染控制，解决长江经济带突出水环境问题，切实维护和改善长江水质。 | 本项目生产废水和生活废水均处理达标后外排。不会对水环境质量造成影响，本项目仅生活废水涉及总磷的排放，不涉及工业磷。 | 符合 |

综上，本项目与《长江经济带生态环境保护规划》相符合。

#### 2.2.3.1与《自贡航空产业园控制性详细规划（2022年调整）规划环境影响报告书》及规划环评审查意见的符合性分析

自贡航空产业园位于自贡市区西部，规划区用地紧靠贡井区成佳场镇，东至成纳输气管线；南至规划改线G348；西至南段为现S305（隆雅路）、北段为现成佳社区西侧边界；北至现成佳社区北侧边界和成（佳）至威（远）公路。规划区面积为16.29km2。

①园区功能定位及主导产业

功能定位：功能综合完备，产业兴旺集聚，生态环境优美，交通服务便利，形象鲜明、生动的理想产城区，形成航空研发制造、运营、应急救援、航空文旅等综合性园区。

主导产业：航空与燃机及相关零部件生产等高端装备制造、飞机生产组装、航空与燃机新材料研发应用、航空服务业。

②规划布局及功能分区

总体布局以产业园现状为基础条件，充分考虑园内西北角区域老场镇的实际情况，依托园内“四横两纵”的路网结构，串联园内产业制造、研发创新、产业服务以及生活配套等主要功能区，最终在产业园上整体形成“产城一体、一园一城。

2022年6月《自贡航空产业园控制性详细规划（2022年调整）规划环境影响报告书》自贡市生态环境局组织的审查，并于2022年6月16日取得审查意见（自环函[2022]60号）。

根据《自贡航空产业园控制性详细规划（2022年调整）规划环境影响报告书》（自环函[2022]60号）审查意见中的环境准入门槛，本项目与自贡市航空产业园区规划符合性见下表。

表1.3-9与四川自贡航空产业园规划符合性分析

| 文件要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 主导产业：航空与燃机及相关零部件生产等高端装备制造、飞机生产组装、航空与燃机新材料研发应用、航空服务业。 | 本项目为航空紧固件，属于航空相关零部件生产，为园区主导产业 | 符合 |
| 产业准入门槛： 普适类禁止类： ①禁止引入不符合国家产业政策、规划和行业准入条件的项目。 ②禁止引入不符合《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》《四川省沱江流域水环境保护条例》要求的项目。 ③禁止引入与园区产业定位不相容的项目。 ④禁止引入钢铁、焦化、平板玻璃、屠宰、鞣革、火电、水泥制造等项目。 ⑤禁止引入石化、化工（单纯复配分装除外）、化学合成类制药、印染﹑酿造﹑制浆、冶炼、含前工序的集成电路、放射性同位素生产（核技术利用）。 主导产业禁止类：禁止引入专业电镀。（工序电镀除外） | 1、本项目为航空紧固件生产，符合国家产业政策和行业准入条件，属于航空相关零部件生产，为园区主导产业。 2、本项目生产过程中含有电镀工序，但该电镀工序仅针对厂内部分工件进行加工，不对外加工处理，属于本项目生产工艺的一部分，因此本项目属于工序电镀不属于专业电镀。 3、本项目不属于钢铁、焦化、平板玻璃、屠宰、鞣革、火电、水泥制造、石化、化工（单纯复配分装除外）、化学合成类制药、印染﹑酿造﹑制浆、冶炼、含前工序的集成电路、放射性同位素生产（核技术利用） | 符合 |
| 严格园区产业准入。禁止引入排放含五类重点控制重金属（Pb、Cr、Cd、As、Hg）废水的项目。 | 本项目生产过程涉及含五类重金属废水产生，但此类废水经处理后回用于生产，处理过程产生的污泥作为危废排放，无废水外排。因此，本项目不涉及含五类重点控制重金属废水排放。 | 符合 |

综上，本项目为航空紧固件生产，属于航空与燃机及相关零部件生产，建设符合国家现行产业政策及行业准入条件，符合自贡航空产业园产业定位及准入条件要求，项目取得了自贡市贡井区发展和改革局出具的《四川省固定资产投资备案表》（川投资备[2031-510303-04-01-604797]FGQB-0160号）。项目建设符合国家产业政策和园区产生准入要求。生产过程中无五类重点控制重金属（Pb、Cr、Cd、As、Hg）均实现“零排放”，据此，自贡市航空产业园区出具了《建设用地规划许可证》（地字第5103032022航？？号），同意项目建设。

因此，本项目建设与园区规划环评及审查意见相符。

2、与自贡航空产业园控制性详细规划符合性分析

本项目位于自贡市贡井区航空产业园B2-12-3地块地块，根据《自贡航空产业园控制性详细规划》和《自贡航空产业园控制性详细规划环境影响报告书》相关内容可知：

园区产业发展方向以航空、航天器及设备制造、通用设备制造业、新材料、航空服务业为主，打造从航空研发制造到运营、应急救援、航空文旅等相关产业的较为完善的产业链，配套发展物流、科技服务与教育培训及其他服务业等高端生产性、外向型服务业，实现规模化、集群化发展。

主导产业环境准入负面清单：①航空、航天器及设备制造与通用设备制造业：严格限制有机废气污染物影响突出的项目临近居住区布局。②新材料：禁止引入发展化工新材料。

其他产业环境准入负面清单：多晶硅制造、钢铁、水泥、石化、化工、火电、有色金属冶炼、印染、危险废物（含医疗废物）处置、屠宰、制浆（含废纸制浆）、造纸、制革、制糖。禁止使用石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油、煤、木柴、水煤浆、生物质等高污染燃料的项目、经建设项目环境影响评价论证，可能会对区域环境质量造成明显不良影响的其他项目。

禁止引入废水产生特征含五类重点控制重金属（Pb、Cr、Cd、As、Hg）且排放含五类重金属废水的项目及工序，如未采取含铬废水零排放治理的不锈钢生产、未采取五类重金属废水零排放治理的电镀生产；产生持久性有机污染物“POPs”清单物质的废水的项目。《产业结构调整指导目录》中的淘汰类，全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资。

其他管控要求：工业区与周边居住区和学校、医院等特殊敏感点设置合理的缓冲隔离带，缓冲隔离带禁止开发建设。

本项目为无人机制造，符合园区用地布局或产业分区规划的企业，不属于环境准入负面清单产，生产过程中产生涉及废水均经深度处理后回用不外排，据此，自贡市航空产业园区出具了《建设用地规划许可证》（地字第5103032022航？？号），同意项目建设。

因此，本项目建设与园区规划相符。综上分析，本项目不属于《自贡航空产业园控制性详细规划环境影响报告书》及规划环评审查意见中规定禁止引入产业。项目符合《自贡航空产业园控制性详细规划环境影响报告书》及规划环评审查意见的要求。

#### 2.2.3.2项目土地利用的符合性

本项目位于自贡市贡井区航空产业园B2-12-3地块，自贡航空产业园管理委员会《建设用地规划许可证》（地字第5103032022）航？？号，项目总用地面积43238.24平方米，土地用途为二类工业用地。

综上分析，项目用地合法。

### 2.2.5外环境关系

#### 2.2.5.1场址外环境关系介绍

本项目位于自贡市贡井区航空产业园B2-12-3地块，位于四川神鹰航空科技有限公司现有厂区内，本次建设用地面积43238.24m2。通过现场调查，项目外环境进行详细介绍：

东面：东面紧邻园区规划工业用地（现状为空地），规划工业用地（现状为空地）东面道路航空大道，隔航空大道为自贡凤鸣机场、腾盾科创公司。

南面：南面经灯塔路，隔着灯塔路为园区规划工业用地（现状为空地，西南面隔灯塔路分布有入驻和在建企业，主要包括：凤鸣建设、电科特飞、中双实业、蜜蜂飞机等。

西面：西面现状为空地，属于园区规划用地，西北面为自贡庞源工程机械有限公司智能塔基项目用地（在建）。

北面：北面为中国民航飞行学院自贡训练基地。

根据调查，本项目周边企业主要为机械制造业等，周边500m范围内无学校、医院等环境敏感点分布，无食品、医药等对环境具有特殊要求的行业项目5km范围内的外环境关系如下：

项目西北侧1200m为成佳镇老场镇，项目西北侧1020m为兰田村，项目西北侧约1240m为成佳小学，项目西北侧1700m为成佳中学；项目西南侧2100m为建设村；项目东南侧1800m为友好村，东南侧2020m为贡井区农王学校；项目东北侧1850m为双观河，项目东北侧2100m为双关村。

综上分析，项目外环境相容。

#### 2.2.5.2选址合理性分析

本次评价将从基础设施依托合理性、场址环境条件、场址周边制约因素等各方面综合分析项目选址合理性。

（1）基础设施依托合理性分析

本项目位于自贡市贡井区航空产业园B2-12-3地块，区域基础设施完善，满足本项目需求。

（2）项目所在地环境敏感程度

项目位于自贡航空产业园工业园内，不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等环境制约因素，本项目周边企业主要为机械制造业及建材制造业，周边内无学校、医院等环境敏感点分布，无食品、医药等对环境具有特殊要求的行业，项目所在地环境敏感度较低。

（3）外环境相容性分析

本项目位于自贡市贡井区航空产业园B2-12-3地块，项目选址符合相关规划河园区总体发展规划。项目周边500m范围无食品、医药等对环境具有特殊要求的行业，本项目的建设与周边环境相容，同时项目不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等环境制约因素，项目符合《四川省生态红线区域保护规划》要求。评价范围内敏感点主要分布于厂址西北面敏感点，本项目在采取本环评报告提出的污染物防治措施确保各污染物达标排放的前提下，不会对区域环境造成不良影响，项目周边无明显的环境制约因素，与外环境相容。

（4）场址选址合理性分析

综上所述，本项目位于自贡市贡井区航空产业园B2-12-3地块，土地性质为工业用地，符合区域土地利用规划。项目营运期采取相关环境污染防治措施后，能够保证“三废”达标排放，将项目排污对环境造成的影响降至最低，控制在环境可承受范围。项目排污不会改变区域环境功能，与周边环境相容，从环保角度分析，项目选址合理。

2.3评价因子

通过初步的工程分析、环境影响识别、项目所在地区存在的环境问题以及周边的环境保护目标，确定本项目评价因子见表2.3-1 所示。

表2.3-1 评价因子一览表

| 环境要素 | 评价专题 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | PM10、SO2、NO2、TSP、氰化氢、硫酸雾、铬酸雾、氟化物、氯化氢、TVOC |
|  | 影响评价 | TVOC、TSP、氮氧化物、硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、氟化物。 |
| 地表水 | 现状评价 | pH值、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、SS、石油类、粪大肠菌群 |
|  | 影响评价 | 本项目生活废水预处理后排入园区管网 |
| 地下水 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铅、氟、镉、铁、锰、六价铬、铝、铜、锌、镍、硼、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、总硬度。 |
|  | 影响评价 | 镍、六价铬 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级。 |
|  | 影响评价 | 等效连续A声级。 |
| 土壤环境 | 现状评价 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化炭、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1.2.3-cd]芘、萘 |
|  | 影响评价 | 项目建成后对所在地土壤环境的定性影响分析 |
| 固体废物 | 影响评价 | 固体废物的产生种类、数量及处理处置方式 |
| 环境风险 | 影响评价 | 火灾、危险化学品泄漏风险 |

2.4评价标准

2.4.1环境质量标准

1、地表水环境质量标准

本项目生产废水经深度处理后回用不外排，员工生活污水，经园区污水处理厂处理达标后排放至双观河。地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其标准限值详见表2.4-1：

表2.4-1地表水环境质量标准      （单位：mg/L，pH无量纲）

| pH | DO | COD | 高锰酸钾指数 | BOD5 | NH3-N | 总磷 | 石油类 | 粪大肠菌群 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～9 | ≥3 | ≤30 | ≤10 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤20000 | ≤250 |

2、地下水质量标准

地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表2.4-2  地下水环境质量标准  （单位：mg/L，pH无量纲）

| 标准名称 | 项目 | 限值（Ⅲ类水质标准） |
| --- | --- | --- |
| 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | pH | 6.5~8.5 |
|  | 硫酸盐 | ≤250 |
|  | 氨氮 | ≤0.5 |
|  | 硝酸盐 | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |
|  | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
|  | 氰化物 | ≤0.05 |
|  | 砷 | ≤0.01 |
|  | 汞 | ≤0.001 |
|  | 铬（六价） | ≤0.05 |
|  | 总硬度 | ≤450 |
|  | 铅 | ≤0.01 |
|  | 氟化物 | ≤1.0 |
|  | 镉 | ≤0.005 |
|  | 铁 | ≤0.3 |
|  | 锰 | ≤0.10 |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 |
|  | 耗氧量 | ≤3.0 |
|  | 氯化物 | ≤250 |
|  | 总大肠菌群 | ≤3.0 MPN/100mL |
|  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL |

3、环境空气质量标准

#### （3）环境空气质量标准

区域内环境空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NH3、H2S、硫酸（雾）、氯化氢、TVOC参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ36-2018）附录D执行，氰化氢、铬酸雾（六价铬）参照执行《前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH254-71）中居住区大气中有害物质六价铬的最大允许浓度，具体标准值见下表。

表1.4-3  污染物执行的质量标准（摘录）

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 24小时平均 | 150 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 年平均 | 70 |  |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  | 年平均 | 35 |  |  |
| SO2 | 年平均 | 60 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 氟化物 | 1小时平均 | 20 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 7 |  |  |
| TSP | 24小时平均 | 300 | μg/m3 |  |
| NH3 | 一次最高允许浓度 | 0.2 | mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ36-2018）附录D |
| H2S | 一次最高允许浓度 | 0.01 |  |  |
| TVOC | 8小时平均 | 600 | μg/m3 |  |
| 硫酸 | 1小时平均 | 300 |  |  |
| 氯化氢 | 1小时平均 | 50 |  |  |
| 铬酸雾（六价铬） | 1小时平均 | 1.5 |  | 《前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH254-71） |
| 氰化氢 | 昼夜平均 | 10 |  |  |

4、声环境质量标准

本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

5、土壤质量标准

土壤环境质量评价执行《土壤环境质量标准——建设用地土壤污染风险管控标准》（GB17900-2018）筛选值第二类标准。

表2.4-4  土壤环境质量标准  （单位：mg/kg）

| 项目 | 限值 | 项目 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯仿 | 0.9 | 硝基苯 | 76 |
| 四氯化炭 | 2.8 | 苯胺 | 260 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | 2-氯酚 | 2256 |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 | 铜 | 18000 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | 铅 | 800 |
| 顺 1,2-二氯乙烯 | 596 | 砷 | 60 |
| 反 1,2-二氯乙烯 | 54 | 汞 | 38 |
| 二氯甲烷 | 616 | 镉 | 65 |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 | 镍 | 900 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 䓛 | 1293 |
| 四氯乙烯 | 53 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | 茚并[1,2,3-c,d]芘 | 15 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 氯乙烯 | 0.43 | 氯甲烷 | 37 |
| 苯 | 4 | 萘 | 70 |
| 氯苯 | 270 | 六价铬 | 5.7 |
| 1,2-二氯苯 | 560 | 甲苯 | 1200 |
| 1,4-二氯苯 | 20 | 邻二甲苯 | 640 |
| 乙苯 | 28 | 间,对二甲苯 | 570 |
| 苯乙烯 | 1290 | / | / |

2.4.2污染物排放标准

1、废水

本项目生产废水经深度处理后回用不外排，运行期废水主要为员工生活污水，经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经园区污水处理厂处理达标排放。

表2.4-5《污水综合排放标准》（GB8978-1996）  单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准 | 6-9 | 500 | 300 | 400 | 45* |

注：氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T31962-2015）。

2、废气

施工期：施工扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1标准要求，详见下表：

表2.4-6   四川省施工场地扬尘排放限值

| 监测项目 | 施工阶段 | 监测点排放限值（ug/m3） | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 土方开挖/土方回填 | 600 | 自监测起持续15分钟 |
|  | 其他工程 | 250 |  |

阳极氧化、电镀工艺经排气筒排放的废气污染物执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准，无组织排放监控点排放的废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准限值；有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB512377-2017）中相关限值要求。具体标准值见下表。

表1.4-7  电镀污染物排放标准        单位：mg/m3

| 序号 | 污染物 | 有组织排放 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| 1 | 氯化氢 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 铬酸雾 | 0.05 | 车间或生产设施排气筒 |
| 3 | 硫酸雾 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
| 4 | 氮氧化物 | 200 | 车间或生产设施排气筒 |
| 5 | 氟化物 | 7 | 车间或生产设施排气筒 |
| 工艺种类 | 基准排气量，m3/m2（镀件镀层） |
| 其他镀种（镀铜、镍等） | 37.3 |
| 阳极氧化 | 18.6 |
| 发蓝 | 55.8 |

表1.4-8  四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准

| 污染因子 | 有组织排放 | 无组织排放 |
| --- | --- | --- |
|  | 最高浓度限值（mg/m³） | 最高允许排放速率（ kg/h） | 无组织排放浓度（mg/m³） |
|  |  | 排气筒高度25（m） |  |
| VOCs | 60 | 13.4* | 2.0 |

3、噪声

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），各种施工设备及设施的噪声标准限值见表。

表2.4-9   建筑施工场界环境噪声排放标准

| 执行标准类别 | 标准值[dB(A)] |
| --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） | 昼间 | 夜间 |
|  | 70 | 55 |

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3类标准。

表2.4-10  厂界噪声标准值

| 执行标准类别 | 标准值[dB(A)] |
| --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3类标准 | 昼间 | 夜间 |
|  | 65 | 55 |

4、固体废物

固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《四川省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定，其中一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001)及其修改单要求，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及其修改单要求。

2.5评价工作等级和评价范围

2.5.1大气环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的大气评价工作等级划分原则，选择1-3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi，计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分，如果污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）。当同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。

表2.5-1  大气评价工作级别

| 序号 | 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | Pmax≥10% |
| 2 | 二级 | 1≤Pmax＜10% |
| 3 | 三级 | Pmax＜1 |

最大地面浓度占标率Pi按公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者(Pmax)，和其对应的D10%。

本项目大气污染物最大落地浓度及最大地面占标率如下：

表2.5-2  运营期大气污染物最大落地浓度及最大地面占标率一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 调漆废气（DA001） | 二甲苯 | 200.0 | 0.5352 | 0.2676 | / |
|  |  | TVOC | 1200.0 | 0.8862 | 0.0738 | / |
|  | 喷漆废气1(DA002) | TSP | 900.0 | 0.1371 | 0.0152 | / |
|  |  | 二甲苯 | 200.0 | 0.6982 | 0.3491 | / |
|  |  | TVOC | 1200.0 | 1.1507 | 0.0959 | / |
|  | 喷漆废气2(DA003) | TSP | 900.0 | 0.1371 | 0.0152 | / |
|  |  | 二甲苯 | 200.0 | 0.6983 | 0.3492 | / |
|  |  | TVOC | 1200.0 | 1.1509 | 0.0959 | / |
| 无组织排放 | 二甲苯 | 200.0 | 13.8095 | 6.9047 | / |
|  | TVOC | 1200.0 | 44.4142 | 3.7012 | / |
|  | PM10 | 450.0 | 25.3796 | 5.6399 | / |

由上表可知，本项目Pmax最大值出现为喷漆中心排放的二甲苯Pmax值为7.3005%，Cmax为14.601μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

2.5.2地表水评价等级

本项目生产过程中产生的废水经深度处理后回用不外排，主要为员工生活污水，经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经园区污水处理厂处理达标排放。

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）划分，本次地表水环境评价等级定为三级B。

2.5.3地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目属于“K机械、电子-71通用、专用设备制造及维修”、且本项目的报告编制形式为报告书，因此地下水环境影响评价项目类别为“Ⅲ类”。

建设项目地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，分级原则表2.5-3。

表2.5-3  建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

经调查，项目位于自贡航空产业园，项目地下水评价范围内不涉及集中式饮用水水源及其以外的补给径流区；不涉及除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区；不涉及未划定准保护区的集中水式饮用水水源及其保护区以外的补给径流区；不涉及特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。因此，项目所在地地下水环境敏感程度不敏感。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表2.5-4。

表2.5-4  建设项目地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A本项目属于Ⅲ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）的地下水环境敏感程度分级表确定，本项目的地下水环境敏感程度为不敏感，因此判定确定本项目地下水评价工作等级为三级。

2.5.4声环境评价等级

本项目区域内噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。厂区外200m范围内无散居农户、集中居民区、学校、医院等敏感点，受项目噪声源影响的人口变化不大。经预测本项目建设前后噪声声级变化值小于3dB（A）。依照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）技术要求，确定本次声学环境评价工作等级为三级。

2.5.5生态影响评价等级

项目影响区域生态敏感性为一般区域，本项目位于企业现有厂区内，本次建设不新增用地，根据《环境影响评价技术导则一生态影响》（HJ19-2022），本工程影响范围有限，项目所处范围及周边无珍稀动物及其它国家野生保护动物，项目的建设不会使周边生态环境恶化，根据到则要求，本项目对生态环境做简单分析。

2.5.6环境风险评价等级

（1）Q值计算

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的主要危险物质为油类物质、三氯乙烯、石油醚、硫酸、磷酸、氯化镍、盐酸、氢氟酸、硝酸等危险化学品。

A、危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=           （C.1）

式中，q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质数量与临界量比值计算结果如下表所示：

表1.6-16 本项目Q计算结果表

| 序号 | 名称 | 本项目厂界内最大存在量（t） | 临界量（t） | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防锈油 | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 2 | 三氯乙烯 | 0.06 | 10 | 0.006 |
| 3 | 硫酸 | 0.5 | 10 | 0.05 |
| 4 | 磷酸 | 0.35 | 10 | 0.035 |
| 5 | 氯化镍 | 0.1 | 0.25 | 0.4 |
| 6 | 盐酸 | 1 | 7.5 | 0.133 |
| 7 | 氢氟酸 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 8 | 硝酸 | 0.5 | 7.5 | 0.067 |
| 9 | 真空淬火油 | 0.6 | 2500 | 0.00024 |
| 10 | 冷镦油 | 0.6 | 2500 | 0.00024 |
| 11 | 润滑油 | 1 | 2500 | 0.0004 |
| 合计 | 0.79192 |

根据计算，本项目风险物质数量与临界值比值Q=0.79192＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目环境风险评价为简单分析，见下表。

表2.5-6    风险评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | IV+、IV | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。 |

根据HJ/T169-2018中评价工作级别划分原则，确定本项目环境风险评价为简单分析。

2.5.7土壤环境影响评价等级

参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为航空专用紧固件生产项目，项目表面处理工艺中涉及电镀工艺，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业”中“设备制造”，生产工艺中涉及电镀，且使用有机涂层，”，本项目土壤环境影响评价类别为Ⅰ类。本项目用地面积约4.3hm2，占地规模属“小型（≤5hm2）”，同时项目位于自贡航空产业园区内，周边均为工业园区规划范围，其用地性质为工业用地。故本项目所在地周边的土壤敏感程度为不敏感。根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级判定本项目土壤评价等级为二级，土壤评价工作等级划分见下表：

表2.5-8  污染影响型项目土壤环境评价工作等级划分表

| 环境敏感度 项目类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

根据上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。

2.5.8评价范围

1、大气环境评价范围

本次大气环境评价范围为：本次大气环境评价范围为以项目厂址为中心，边长5km的正方形区域。

图2.5-1  大气环境评价范围示意图

2、地表水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》5.3.2.2，三级B，其评价范围应符合以下要求：

- 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；

- 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响所及的水环保保护目标水域。

3、地下水环境评价评价范围

根据《地下水环境影响评价技术导则》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。建设项目地下水环境调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。

1）公式计算法

根据资料收集、现场调查和相关水文地质试验结果，本项目调查评价范围采用导则中公式计算法得：

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2.0；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲。

2）查表法

当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定，见下表。

表2.5-9 本项目环境影响评价等级及范围一览表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 20~20 |  |
| 三级 | ＜6 |  |

- 自定义法

当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜，可根据建设项目所在地水文地质条件确定。

根据区域水文地质条件，本次环评以公式计算法及自定义法确定项目的地下水评价范围：向北西、北东、南西分别以项目厂区向外延伸1000m，向南东以项目厂界向外延伸2000m为界，据测算，本项目地下水环境影响评价范围约为4.5km2。本项目调查评价范围见下图：

图2.5-2  地下水评价范围示意图

4、声环境评价评价范围

本项目声环境评价范围为以建设项目边界向外200m。

图2.5-3  声环境评价范围示意图

5、土壤评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本项目土壤评价范围包含项目占地范围内及项目占地范围外200m范围。

图2.5-4  土壤环境评价范围示意图

6、环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关要求，结合项目特点，本次仅确定大气环境风险评价范围，为距离建设项目边界3km范围圆形区域。

图2.5-5  环境风险评价范围示意图

根据《环境影响评价技术导则》中关于评价范围的划分原则，以及结合本项目现场踏勘调查实际情况，确定本项目评价范围如下：

表2.5-9 本项目环境影响评价等级及范围一览表

| 序号 | 评价因子 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以边界5km的矩形区域作为大气环境影响评价范围。 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | / |
| 3 | 声环境 | 三级 | 厂界及厂界外200m范围 |
| 4 | 环境风险 | 简单分析 | / |
| 5 | 生态 | 简单分析 | / |
| 6 | 地下水 | 三级 | 采用查表法确定项目地下水评价范围为以项目为中心周边4.5km范围 |
| 7 | 土壤 | 二级 | 项目占地范围内全部区域及占地范围以外0.2km范围 |

2.5.9评价时段

评价时段分为施工期、运行期两个时段。

2.6环境保护目标

本次评价根据本项目主要建设内容以及邻近区域自然环境特征、人文特点、环境功能要求，筛选出区域主要环境敏感目标及保护要求。

本项目主要环境保护目标见下表：

表2.6-1  大气环境保护目标一览表

| 名称 | 经纬度 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对场界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 兰田村农户 | -65.3256 | 121.2354 | 村民 | 90人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 西 | 568 |
| 建设村农户 | 196.235 | 115.236 | 村民 | 132人 |  | 西南 | 786 |
| 友好村农户 | 366.5689 | 228.356 | 村民 | 68人 |  | 东 | 1197 |
| 高兴村农户 | -36.589 | 208.263 | 村民 | 45人 |  | 东南 | 845 |
| 凤鸣村住户 | -178.032 | 237.914 | 村民 | 36人 |  | 北 | 1273 |
| 成佳镇场镇 | -167.589 | 103.256 | 场镇 | 约3000人 |  | 西北 | 1470 |
| 规划区农户（待拆） | -65.3256 | 1221.2354 | 村民 | 15人 |  | 西北 | 1150 |
| 规划区农户（待拆） | 196.235 | 1015.236 | 村民 | 6人 |  | 东北 | 1210 |
| 规划区农户（待拆） | 366.5689 | 1228.356 | 村民 | 15人 |  | 东北 | 1420 |
| 规划区农户（待拆） | -36.589 | 1208.263 | 村民 | 3人 |  | 西北 | 1230 |
| 规划区农户（待拆） | -178.032 | 1237.914 | 村民 | 15人 |  | 西北 | 1330 |

注：据调查，本项目建设范围不存在文物名胜等。

表2.6-2  环境风险、地表水、声环境、地下水环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 与项目场界距离（m） | 规模（人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 | 1 | 兰田村农户 | 西 | 568 | 90人 | 人群健康 |
|  | 2 | 建设村农户 | 西南 | 786 | 132人 |  |
|  | 3 | 友好村农户 | 东 | 1197 | 68人 |  |
|  | 4 | 高兴村农户 | 东南 | 845 | 45人 |  |
|  | 5 | 凤鸣村住户 | 北 | 1273 | 36人 |  |
|  | 6 | 成佳镇场镇 | 东北 | 1770 | 约3000人 |  |
|  | 7 | 规划区农户（待拆） | 西北 | 1150 | 15人 |  |
|  | 8 | 规划区农户（待拆） | 东北 | 1210 | 6人 |  |
|  | 9 | 规划区农户（待拆） | 东北 | 1420 | 15人 |  |
|  | 10 | 规划区农户（待拆） | 西北 | 1230 | 3人 |  |
|  | 11 | 规划区农户（待拆） | 西北 | 1330 | 15人 |  |
|  | 12 | 项目及周围区域地下水 | / | / | / | 危险物质泄露对土壤、地下水的影响 |
| 水环境 | 1 | 双观河 | 东北 | 2800 | 受纳水体 | 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 |
|  | 2 | 中溪河 | 北 | 4800 | 地表水体 |  |
|  | 3 | 旭水河 | 东 | 5500 | 地表水体 |  |
| 声环境 | 1 | / | / | / | / | / |
| 地下水环境 | 评价范围内潜水含水层 | 项目评价范围内下伏含水层 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 土壤 | / | / | 《土壤环境质量标准—建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中风险筛选值 |

注：据调查，本项目建设范围不存在文物古迹名胜等。

# 3建设项目工程分析

3.1拟建项目概况

3.2.1建设项目基本情况

项目名称：航空航天紧固件生产基地建设项目；

建设单位：四川神鹰航空科技有限公司；

项目性质：新建；

地理位置：自贡市贡井区航空产业园B2-12-3地块（经度104.620550°，纬度29.383493°）；

建设内容及规模：项目占地约43238.24m2，拟建造标准厂房约20617.4平米，办公楼约5000平米，拟分二期投资建设，项目一期拟建设约1万平米的生产车间，项目二期拟于2024年12月建成投运，拟修生产车间及办公楼；项目生产工艺包括机械加工、热处理、表面处理、电镀（含废水处理）、喷漆、检验检测等工艺,形成年加工航空衬套150万件、螺栓500万件、螺母2000万件、垫片1000万件等固件的生产能力,为相关航空航天公司配套；

用地面积：本项目建设用地面积43238.24m2；

行业代码：紧固件制造【C3482】；

产品方案：成年加工航空衬套150万件、螺栓500万件、螺母2000万件、垫片1000万件。

投资金额：10000万元；

劳动定员：本项目全厂劳动定员80人；

工作制度：全年工作330天，8h制。

3.2.2产品方案

本项目产品详见下表。

表2.1-2 产品方案一览表

| 序号 | 名称 | 主要原材料 | 型号 | 尺寸 | 数量（万件/年） | 面积（m2/年) | 重量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衬套 | 不锈钢 | Q/611S587 | Q/611S587-A- 60-16F | 150 | 2100 | 30 |
| 2 | 螺母 | 1、铝合金 2、钢 3、不锈钢 | HB4-45 | 28 | 500 | 44325 |  |
| 3 | 螺栓 | 1、钢 2、不锈钢 3、镍基高温合金 4、铝合金 5、铜合金 | HB1-101 | M16×48 | 2000 | 84460 |  |
| 4 | 垫圈 | 1、钢 2、不锈钢 3、铝合金 4、铜合金 | HB1-521 | 24×40×3 | 1000 | 21450 |  |
| 合计 | 3650 | 152335 |  |

3.2.3项目组成

项目分二期建设，其中一期建设内容包括五栋厂房包括1号生产厂房、2号生产厂房、3号生产厂房、4号生产厂房和危废水车间，二期建设内容为办公楼和检测中心，本项目组成见表3.2-1。

表3.2-1 项目组成表

| 项目组成 | 本项目建设内容 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 营运期 |
| 主体工程 | 1号生产厂房 | 1号生产厂房机加车间，层数为1F，总建面积为5783.36m2，主要进行普车、切边、去毛刺、钻孔、滚丝等，内设车床、钻床、冷镦机、搓丝机等机械加工设备。 | 施工扬尘、施工噪声、施工废水、弃土、建筑垃圾 | 固废、噪声 |
|  | 2号生产厂房 | 2号生产厂房冲压车间，层数为1F，总建面积为5783.36m2，主要冲压、锻压等，内设压力机、锻压机等设备。 |  | 固废、噪声 |
|  | 3号生产厂房 | 3号生产厂房热处理车间，层数为1F，总建面积为5783.36m2，主要水淬炉、油淬炉、回火炉等设备。 |  | 废气、固废、噪声 |
|  | 4号生产厂房 | 4号生产厂房表面处理车间，层数为1F，总建面积为2937.76m2，主要清洗机、滚镀机等设备。内设5条表面处理生产线和一条表面喷涂生产线，包括：铝合金阳极氧化生产线、钛合金镁合金脉冲阳极氧、钢构件化学氧化生产线、镀锌 镀镉 锌镍合金 镉钛生产线、镀铜、镀镍生产线。 |  | 废气、废水、固废、噪声 |
|  | 危废水车间 | 危废水车间车间，层数为1F，总建面积为329.56m2，主要电镀废水处理。包括含氰废水处理装置、含铬废水处理装置、酸碱废水处理装置、综合废水处理装置，和喷漆生产线。 |  | 废气、固废 |
| 公用工程 | 供水 | 电源由园区供电线路引入，供电电压为10kV，引自园区专用线 |  | / |
|  | 供电 | 由于园区供水管网供给 |  | / |
|  | 联络道路 | 厂区内联络道路约2000米 |  | / |
| 储运工程 | 固体化工库房 | 位于危废水车间，储存各种固废化学原料。 |  | 风险 |
|  | 液体化工库房 | 位于危废水车间，储存各种固废化学原料 |  |  |
|  | 危化品库房 | 位于危废水车间，储存各种危险化学品原料 |  |  |
| 办公及生活设施 | 建筑面积4931.91m2，4F,位于厂区南侧 |  | 生活污水、生活垃圾 |
| 环保工程 | 含氰废气 | 设置一套喷淋次氯酸盐喷淋塔，含氰废气经处理后经25m高排气筒排放（DA001） |  | 废气、废水 |
|  | 含酸废气 | 设置一套碱洗喷淋塔，含酸废气经处理后经15m高排气筒排放（DA002） |  | 废气、废水 |
|  | 喷漆废气 | VOCs统一收集后，通过一套“过滤棉+两级活性炭”废气处理装置净化，然后废气统一通过一根25m排气筒排放（DA003） |  | 废气、固废 |
|  | 含氰废水 | 设置一套含氰废水处理装置（处理能力35m3/d）,包括：酸碱调节+一次破氰+二次破氰+电絮凝（共用）+混凝池（共用）+斜管沉淀（共用）+清水池（共用）+中水回用装置（砂滤+碳滤+超滤，（共用）+进入回水池（共用） |  | 废水 |
|  | 含铬废水 | 设置一套含铬废水处理装置（处理能力45m3/d），包括：酸碱调节+电絮凝（共用）+混凝池（共用）+斜管沉淀（共用）+清水池（共用）+中水回用装置（砂滤+碳滤+超滤+共用））+进入回水池 |  | 废水 |
|  | 酸碱废水 | 设置一套含铬废水处理装置（处理能力10m3/d），包括：酸碱调节+混凝池（共用）+斜管沉淀（共用）+清水池（共用）+中水回用装置（砂滤+碳滤+超滤+共用））+进入回水池 |  | 废水 |
|  | 综合废水 | 设置一套综合废水处理装置（处理能力8m3/d），包括：酸碱调节+混凝池（共用）+斜管沉淀（共用）+清水池（共用）+中水回用装置（砂滤+碳滤+超滤+共用））+进入回水池 |  | 废水 |
|  | 生活废水 | 设置一座有效容积为10m3的污水预处理池 |  | 污泥 |
|  | 一般固废暂存间 | 设置一般固废暂存间，建筑面积80m2，位于1号生产厂房内 |  | 一般工业固废 |
|  | 危废暂存间 | 配套设置一座污泥罐，设置一台板框压滤机，新建危废暂存间建筑面积50m2，危废水车间内。 |  | 危险废物 |

3.2.4公用工程

#### 3.2.4.1给水

本项目用水由于园区自来水管网提供。

#### 3.2.4.2排水

企业排水采取“雨污分流”制，雨水进入室外雨水管道，经管道汇总后排入园区雨水管网。

生产废水经深度处理后循环使用不外排，项目员工生活废水进入预处理池（10.0m3），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后经兰家桥污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）后排入双观河。

#### 3.2.4.3供电

本项目由市政电网供电。

3.2.5主要设备

本项目建成后全厂主要生产设备及设施见表3.2-2。

表3.2-2   主要生产设备及设施

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 所属车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | XKC-30F | 30 | 机加车间 |
| 2 | 数控车床 | XKC-30F | 20 | 机加车间 |
| 3 | 数控车床 | XKCSTN50 | 10 | 机加车间 |
| 4 | 台式钻床 | Z403 | 10 | 机加车间 |
| 5 | 冷镦机 | SH-15B | 20 | 机加车间 |
| 6 | 搓丝机 | 3/8机 | 5 | 机加车间 |
| 7 | 数控成型滚轧机 | PR25.1 | 2 | 机加车间 |
| 8 | 数控无心磨床 | HFC-1808HFNC-13A | 2 | 机加车间 |
| 9 | 加工中心 | DNM4505 | 20 | 机加车间 |
| 10 | 攻丝机 | Swj-12 | 10 | 机加车间 |
| 11 | 数控螺母收口机 | BT-NNM-12 | 2 | 机加车间 |
| 12 | 转盘式开槽机 | LTS80-HDS | 3 | 机加车间 |
| 13 | 研磨机 | ZHXXM | 2 | 机加车间 |
| 14 | 抛光机 | JY-DZ | 3 | 机加车间 |
| 15 | 压力机 | YC1-160 | 1 | 冲压车间 |
| 16 | 开式可倾压力机 | C1N-25 | 3 | 冲压车间 |
| 17 | 锻压机 | YC1-80 | 1 | 冲压车间 |
| 18 | 开式可倾压力机 | J23-16 | 4 | 冲压车间 |
| 19 | 开式可倾压力机 | J23-10B | 4 | 冲压车间 |
| 20 | 坩埚碱浴槽/Y02 | GM25-6 | 3 | 热处理车间 |
| 21 | 钛合金水淬炉/T01 | HDX-30-T | 2 | 热处理车间 |
| 22 | 双室真空油淬炉/Z01 | VOQ2-65 | 3 | 热处理车间 |
| 23 | 预抽真空气氛保护炉/J0 | RJQ45-9 | 2 | 热处理车间 |
| 24 | 井式回火炉/J04 | RJ2-25-6 | 2 | 热处理车间 |
| 25 | 恒温烤箱 | XHD-9123L | 1 | 表面处理车间 |
| 26 | 恒温烤箱 | XHD-9123L | 1 | 表面处理车间 |
| 27 | 恒温烤箱 | XHD-9123L | 1 | 表面处理车间 |
| 28 | 恒温烤箱 | XHD-9123L | 1 | 表面处理车间 |
| 29 | 霍尔槽实验设备 | XHD-8150L | 1 | 表面处理车间 |
| 30 | PP滚筒滚镀槽 | / | 1 | 表面处理车间 |
| 31 | 变速滚镀机 | GD-1 | 1 | 表面处理车间 |
| 32 | 变速滚镀机 | GD-2.5 | 1 | 表面处理车间 |
| 33 | 表面处理临时生产线 | 3000MM*9000MM | 1 | 表面处理车间 |
| 34 | 变速滚镀机 | GD-1 | 1 | 表面处理车间 |
| 35 | 变速滚镀机 | GD-1 | 1 | 表面处理车间 |
| 36 | 变速滚镀机 | GD-2.5 | 1 | 表面处理车间 |
| 37 | 变速滚镀机 | GD-2.5 | 1 | 表面处理车间 |
| 38 | 变速滚镀机 | GD-5 | 1 | 表面处理车间 |
| 39 | 变速滚镀机 | GD-5 | 1 | 表面处理车间 |
| 40 | 喷油螺杆空气压缩机 | GBF11 | 1 | 表面处理车间 |
| 41 | 冷冻式压缩空气干燥器 | HTR-10 | 1 | 表面处理车间 |
| 42 | 压缩空气储气罐 | 容量：1m3 | 1 | 表面处理车间 |
| 43 | 喷砂机 | HET-GT1212P | 2 | 表面处理车间 |
| 43 | 超声波清洗机 | 3MT-40K | 3 | 表面处理车间 |
| 44 | 磁粉探伤机 | CDG-2000E | 1 | 试验检测室 |
| 45 | 万能试验机 | CMT5305 CMT5105 | 2 | 试验检测室 |
| 46 | 显微镜 | DM2700M | 1 | 试验检测室 |
| 47 | 锁紧试验机 | CTT1102-LN CTT1501 | 2 | 试验检测室 |
| 48 | CS分析仪 | CS-2800 | 1 | 试验检测室 |
| 49 | 直读光谱仪 | SparkCCD6500 | 1 | 试验检测室 |

3.2.6主要原辅材料

项目原辅材料及动力耗量见表3.2-3。

表3.2-3  主要原辅材料及能耗情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 | 材质 | 材料来源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主料 | 钢 | 吨 | 30 | 碳素钢、合金钢 | 抚钢 | 标准件制造 |
|  | 高温合金 | 吨 | 5 | GH2132、GH4169 | 宝钢 | 标准件制造 |
|  | 钛合金 | 吨 | 20 | TC6、TC4 | 西部超导 | 标准件制造 |
|  | 不锈钢 | 吨 | 35 | 304、316、321 | 中钢 | 标准件制造 |
|  | 铝合金 | 吨 | 8 | LY12 | 西南铝 | 标准件制造 |
| 辅料 | 冷却液 | 吨 | 2 | 可溶油和水 |  | 用于加工冷却润滑 |
|  | 重金属 | 吨 | 0.5 | 铬酸酐 |  | 用于零件表面处理 |
|  |  | 吨 | 0.15 | 镉 |  | 用于零件表面处理 |
|  |  | 吨 | 0.01 | 银 |  | 用于零件表面处理 |
|  |  | 吨 | 0.25 | 镍 |  | 用于零件表面处理 |
|  | 二硫化钼 | 吨 | 0.5 | HD7352 | 航达材料 | 用于零件表面处理 |
|  | 铝涂料 | 吨 | 0.3 | HD-04 | 航达材料 | 用于零件表面处理 |

3.2.7平面布置合理性分析

本项目规划用地面积为43238.24m2，本项目厂区内包括了生产区、辅助生产区。

1)、整个场地内将待建5栋厂房(分别为1号生产厂房、2号生产厂房、3号生产厂房、4号生产厂房、危废水车间)和一栋办公楼以及检测中心。根据现场地形情况，使场地充分利用，区域内建筑合理布局。厂区采用环形路网进行交通组织，厂区内车道道路均宽6.0米，车道布置力求形成简洁、高效、便捷、顺畅的厂区内部道路系统。

2)、厂区主出人口设于场地正南角 (灯塔路上)，另外次入口设于航飞路上，整个场地东临航空大道。对外交通方使且利于公司的货品运输及安全管理。建筑退红线距离严格按照规划条件退距。

在厂区总图布置中，整个厂区分区明确，布局紧凑。生产车间厂房布置、生产线布置满足工艺的流畅性，污染治理设施靠近产生点布置，减少转运环节，生产车间内各个工段独立，又紧密衔接。

按照生产工艺安排布局，使生产区形成厂区的中心区，避免中间转移过程造成污染，同时高噪声作业以及废气产生点均远离周边居民点，降低对厂界外的环境影响。

从项目总体平面布置来看，各功能区的布置充分考虑了当地的地势和风向，有利于减少对厂区内其它功能区和厂区外其他敏感点的影响，车间的布置能在够保证生产的流畅。评价认为总体平面布置合理。

3.2.8工程总投资及资金来源

本项目总投资10000万元，全部由业主自筹和银行贷款。

3.2.9劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目全厂劳动定员80人；

工作制度：全年工作330天，8h制。

3.2.10施工进度

预计项目2023年10月开始建设，2023年10月建成投产，预计施工期12个月。

## 3.3施工期工程分析

### 3.3.1工艺流程

本项目施工期主要包括基础工程、主体工程、装饰工程、工程验收等，具体工艺流程及产污环节见图3.3-1：

图3.3-1  施工期工艺流程及产污位置示意图

### 3.2.2主要污染工序

施工期污染因素主要为厂房的修建产生建筑废渣、建筑噪声、扬尘、施工人员的生活废水。

（1）废气：各类燃油动力机械施工作业时会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。土石方装卸、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。

（2）废水：施工人员产生的生活废水，主要污染物为BOD5、COD、SS。运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆，主要污染物为SS。

（3）噪声：各类施工机械和运输车辆等施工作业时产生设备噪声。

（4）固废：基础工程施工时产生挖掘的土方和建筑垃圾等。

### 3.3.3施工期污染物排放及治理措施

#### 3.3.3.1废水排放及治理措施

施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。

生活污水：施工高峰期间人数约20人，生活用水量按80 L/d·人计，则日生活用水量为1.6m3/d，生活污水的产生量按用水量的80%计算，则生活污水的产生量为1.28m3/d。主要污染因子为CODCr、SS、BOD5、NH3-N等，经厂区周边既有生活污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后经兰家桥污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）后排入双观河。

施工废水：施工废水中的主要污染物为pH、SS、COD、石油类。预计项目施工期产生的施工废水量约为2m3/d，对施工废水进行隔油沉淀（2.0m3）处理，上清液回用，不外排。

#### 3.3.3.2废气排放及治理措施

（1）施工扬尘

施工期施工车辆产生的扬尘污染比较严重，且影响范围也较大，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20μm），未铺装道路表面（泥土）粉尘粒径分布为：小于5μm的占8%，5～30μm的占24%，大于30μm的占68%。因此，施工道路极易起尘，但扬尘与灰土拌和产生的粉尘相比，其危害较小，且其影响周期也较短，可采用洒水措施来降低扬尘污染。

根据中国环境科学研究院的研究，建筑扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，根据类比分析，建筑施工场地扬尘浓度一般约为3.5mg/m3。为减少扬尘的产生量及其浓度，在施工过程中，施工单位应采取以下措施：

①文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土尽快清除。

②在施工场地对施工车辆实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场用水清洗车体和轮胎，清洗用水进行统一收集，循环利用，不得向水体排放。

③禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，并且裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将回填开挖土石方。

④风速大于3m/s时应停止施工。

⑤施工建设应使用商品混凝土。因条件限制确需设置搅拌机或人工搅拌的工地，必须采取防尘措施。

除上述措施外，项目在施工过程中还需采取以下扬尘防治措施：施工期应严格按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省大气污染防治行动计划实施细则2015年度实施计划的通知》（川办函〔2015〕59 号）、《四川省人民政府关于印发四川省大气污染防治行动计划实施细则的通知》（川府发〔2014〕4 号）和《关于印发《自贡市建筑工地施工和道路扬尘专项治理工作方案》的通知》相关规定做好扬尘防治工作；严格施工工地扬尘环境监管；及时洒水、渣土车密闭运输等措施。

（2）施工机械废气、装修油漆废气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于施工场地开阔，扩散条件良好，因此在采取相应的措施后能够做到达标排放。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。

油漆废气主要来自于办公区装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于油漆废气的排放时间和部位不能十分明确，并且装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业量较小。因此，在装修油漆期间，施工单位在采用环保型油漆、加强室内的通风换气情况下，再加之项目所在场地扩散条件较好，从而，项目装修施工产生的油漆废气可实现达标排放。

#### 3.2.3.3噪声排放及治理措施

由于施工作业，工程机械（挖掘机、振动碾、运输车辆等）将产生噪声，噪声源强80-95dB，属间断性噪声。但混凝土浇灌中所使用的振动碾声级值高达100dB(A)以上，对100m内的区域存在一定的影响，属间断性噪声。同时使用运输车辆，建材的运输及装卸均会产生一定量的噪声。建议工程施工尽可能地安排在白天进行，以减少噪声扰民的程度，应该严格按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工。

施工期噪声防治措施：

①高噪声固定设备应采用固定式或活动隔声屏进行降噪处理，同时尽可能避免多台高噪声设备同时作业。

②加强施工管理，严格执行地方环境管理规定，中高考期间禁止施工，合理安排夜间施工以避免夜间高噪声施工作业。

③施工期不得使用高音喇叭进行宣传或指挥生产。

④保障施工车辆进出通道畅通并加强交通管理，以避免由于运输作业影响交通秩序而产生的车辆鸣笛噪声污染。

⑤夜间（22:00～6:00）禁止高噪声机械施工作业。

#### 3.2.3.4固废排放及治理措施

施工期间建筑工地将会产生建筑垃圾、渣土、地表开挖的剩余泥土和现场施工人员的生活垃圾等，根据现场踏勘和实际调查本项目基地平场土石方挖方和填方能够实现挖填平衡，不会产生弃土，开挖的土石方及时回填。施工人员产生的生活垃圾交由当地环卫部门处理，建筑垃圾送往当地政府部门指定的场地进行处理。

施工期固体废弃物环保措施

①为减少回填土方的堆放时间和堆放量，应精心组织施工，先后有序，后序施工点开挖的土方应作为先期施工点的回填土方，既减少了对环境的污染，又可节约工时和资金。

②厂内水土保持，地面硬化处理，同时根据生产工艺等进行厂区绿化。

③运输建筑垃圾的车辆应随车携带《建筑垃圾准运证》和《建筑垃圾处置许可证》，保持箱体完好、有效遮盖，运输过程中不得撒漏。

④必须对表层土进行剥离保存，用于厂区绿化使用。

⑤施工人员的生活垃圾应集中收集，定期统一处理。

⑥拆除设备按规范要求进行处置或外售。

## 3.4营运期工程分析

### 3.4.1工艺流程

#### 3.4.1.1工艺流程

- 衬套(Q/611S587)产品加工工艺流程

图3.4-1 衬套加工工艺流程图

- 螺母(HB4-45)产品加工工艺流程

图3.4-1   螺母加工工艺流程图

- 螺栓(HB1-101)产品加工工艺流程

图3.4-3  螺栓加工工艺流程图

- 垫圈(HB1-521)产品加工工艺流程

图3.4-4  垫圈加工工艺流程图

- 铝合金阳极氧化生产线工艺流程(自动线)

2）钛合金 镁合金脉冲阳极氧化工艺流程(手动线)

3）钢构件化学氧化生产线工艺流程（手动线）

4）镀锌 镀镉 锌镍合金 镉钛生产线合金工艺流程

5）镀铜、镀镍生产线工艺流程

#### 3.4.1.2主要污染工序

本环评主要为航空紧固件生产，根据生产工艺，本项目主要污染因素识别如下：

（1）废气：表面处理处理过程产生的含氰废气、含酸废气、喷涂及晾干工序产生的有机废气。

（2）废水：生产废水产生经深度处理循环利用不排放，生活污水。

（3）噪声：主要来自各类生产设备、风机等运行产生的噪声。

（4）固体废物：边角料、污泥、废油漆桶，废过滤棉、废活性炭等。

项目运营期主要污染源见表3.4-1。

表3.4-1  项目主要污染源一览表

| 类别 | 产污环节 | 污染源 | 主要污染物 | 排放规律 | 治理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 含氰废气 | 表面处理 | 氰化物 | 间断 | 设置一套喷淋次氯酸盐喷淋塔，含氰废气经处理后经25m高排气筒排放（DA001） | 有组织 |
|  | 含酸废气 | 表面处理 | HCl、硫酸雾 | 间断 | 设置一套碱洗喷淋塔，含酸废气经处理后经15m高排气筒排放（DA002） | 有组织 |
|  | 喷漆废气 | 喷涂工段 | 漆雾、苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 间断 | VOCs统一收集后，通过一套“过滤棉+两级活性炭”废气处理装置净化，然后废气统一通过一根25m排气筒排放（DA003） | 有组织 |
| 废水 | 含氰废水 | 表面处理 | 氰化物、SS | 间断 | 设置一套含氰废水处理装置（处理能力35m3/d）,包括：酸碱调节+一次破氰+二次破氰+电絮凝（共用）+混凝池（共用）+斜管沉淀（共用）+清水池（共用）+中水回用装置（砂滤+碳滤+超滤，（共用）+进入回水池（共用） | 循环利用不外排 |
|  | 含铬废水 | 表面处理 | 总铬、pH、SS | 间断 | 设置一套含铬废水处理装置（处理能力45m3/d），包括：酸碱调节+电絮凝（共用）+混凝池（共用）+斜管沉淀（共用）+清水池（共用）+中水回用装置（砂滤+碳滤+超滤+共用））+进入回水池 | 循环利用不外排 |
|  | 酸碱废水 | 表面处理 | pH、SS | 间断 | 设置一套含铬废水处理装置（处理能力10m3/d），包括：酸碱调节+混凝池（共用）+斜管沉淀（共用）+清水池（共用）+中水回用装置（砂滤+碳滤+超滤+共用））+进入回水池 | 循环利用不外排 |
|  | 职工办公 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 间断 | 项目生活废水经厂区内设置的污水经预处理后进入园区污水处理厂进一步处理 | 双观河 |
| 噪声 | 车间 | 生产设备 | 噪声 | 连续 | 低噪声设备、隔声、减振等 | / |
| 固废 | 喷涂 | 废涂料桶 | / | 间断 | 危废暂存间 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 废过滤棉 | 漆雾 | 间断 |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 有机物 | 间断 |  |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 间断 | 分类收集 | 环卫部门统一清运 |

#### 3.4.1.3平衡分析

### 3.4.2营运期污染物排放及治理措施

#### 3.4.2.1废水排放及治理措施

1、生活废水

企业生活用水水源来自园区自来水管网，根据四川省人民政府关于印发《四川省用水定额》的通知川府函〔2021〕8号，员工生活用水按130L/人·d 计，项目劳动定员80人，则生活用水量为10.4m3/d，废水产生按0.85计，则生活污水产生量为8.84m3/d（其中员工洗手废水约占10%），项目员工洗手废水经隔油（隔油池1.0m3）处理后进入预处理池（10m3），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后经兰家桥污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）后排入双观河。

本项目废水主要包括热处理前清洗废水、渗透探伤荧光废水、表面处理废水、酸雾塔净化废水、制备纯水废水、生活废水和初期雨水。

（1）产生情况

1）热处理前清洗废水

本项目工件进行热处理前需进行除油清洗，清洗过程将产生含油废水。由于热处理前的清洗均依托钛合金前处理自动生产线（3）3-1~3-7槽进行除油清洗，因此此过程产生的废水计入表面处理废水的含油废水中，此处不重复计算。

2）渗透探伤荧光废水（W2）

渗透探伤的清洗采用自动探伤线自带的喷淋清洗即洗即排，根据业主提供的资料，渗透探伤工序每天最大工作时间约为3h，喷淋速度约为0.1m3/min，每小时约喷3min，消耗水量为0.3m3/h，0.9m3/d，即225m3/a。废水产生量按85%计，则荧光废水产生量为0.26m3/h，0.77m3/d，即191.25m3/a。

3）表面处理废水（W1、W3、W4、W5、W6、W7、W8）

本项目共设置6条表面处理生产线，每条生产线都有水洗槽，水洗槽用水每天更换一次，将产生表面处理废水。根据生产工艺及生产线设置情况分析，具体废水产生量详见表2.3-10~2.3-15。

表2.3-10铝合金前处理手工生产线（1）废水排放情况

| 序号 | 工艺及槽体编号 | 废水种类 | 单槽有效容积（m3） | 换水频次 | 用水量（m3/d） | 用水种类 | 废水产生量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除油1-1 | 除油倒槽液 | 0.41 | 每周更换一次 | 0.082 | 自来水 | 0（危废） |
| 2 | 热水洗1-2 | 含油废水 | 0.31 | 每天更换一次 | 0.31 | 自来水 | 0.26 |
| 3 | 逆流水洗1-3 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 自来水 | 0.39 |
| 4 | 逆流水洗1-4 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 自来水 | 0.39 |
| 5 | 碱蚀1-5 | 碱蚀倒槽液 | 0.31 | 每半年更换一次 | 0.001 | 自来水 | 0（危废） |
| 6 | 逆流水洗1-6 | 酸碱性废水 | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 自来水 | 0.39 |
| 7 | 逆流水洗1-7 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 自来水 | 0.39 |
| 8 | 出光1-8 | 出光倒槽液 | 0.31 | 每半年更换一次 | 0.001 | 自来水 | 0（危废） |
| 9 | 逆流水洗1-9 | 酸碱性废水 | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 纯水 | 0.39 |
| 10 | 逆流水洗1-10 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 纯水 | 0.39 |
| 11 | 铝合金化学氧化1-11 | 化学氧化倒槽液 | 0.31 | 每年更换一次 | 0.001 | 纯水 | 0（危废） |
| 12 | 铝合金化学氧化1-12 |  | 0.31 | 每年更换一次 | 0.001 | 纯水 | 0（危废） |
| 13 | 逆流水洗1-13 | 含铬废水 | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 纯水 | 0.39 |
| 14 | 逆流水洗1-14 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 纯水 | 0.39 |
| 15 | 逆流水洗1-15 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 纯水 | 0.39 |
| 16 | 逆流水洗1-16 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 纯水 | 0.39 |
| 17 | 热水洗1-17 |  | 0.31 | 每天更换一次 | 0.31 | 纯水 | 0.26 |
| 合计 | 5.306 | / | 4.42 |

注（下同）：1）槽有效容积按槽体容积的80%计，每天的损耗量按槽体水量的10%计；

2）废水产生量按新鲜水用量的85%计。

表2.3-11阳极氧化自动生产线（2）废水排放情况

| 序号 | 工艺及槽体编号 | 废水种类 | 单槽有效溶积（m3） | 换水频次 | 用水量（m3/d） | 用水种类 | 废水产生量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲阳极化2-1 | 脉冲阳极氧化倒槽液 | 1.12 | 每半年更换一次 | 0.005 | 纯水 | 0（危废） |
| 2 | 逆流水洗2-2 | 含磷废水 | 0.72 | 每天更换一次 | 0.72 | 纯水 | 0.61 |
| 3 | 逆流水洗2-3 |  | 0.72 | 每天更换一次 | 0.72 | 纯水 | 0.61 |
| 4 | 硫酸阳极化2-4 | 阳极氧化倒槽液 | 1.12 | 每半年更换一次 | 0.005 | 纯水 | 0（危废） |
| 5 | 硫酸阳极化2-5 |  | 1.12 | 每半年更换一次 | 0.005 | 纯水 | 0（危废） |
| 6 | 逆流水洗2-6 | 酸碱废水 | 0.72 | 每天更换一次 | 0.72 | 纯水 | 0.61 |
| 7 | 逆流水洗2-7 |  | 0.72 | 每天更换一次 | 0.72 | 纯水 | 0.61 |
| 8 | 填充2-8 | 填充倒槽液 | 0.56 | 每年更换一次 | 0.002 | 纯水 | 0（危废） |
| 9 | 水封2-9 | 酸碱废水 | 0.48 | 每天更换一次 | 0.48 | 纯水 | 0.41 |
| 10 | 染色2-10 | 染色倒槽液 | 0.56 | 每年更换一次 | 0.002 | 纯水 | 0（危废） |
| 11 | 逆流水洗2-11 | 含铬废水 | 1.08 | 每天更换一次 | 1.08 | 纯水 | 0.92 |
| 12 | 逆流水洗2-12 |  | 1.08 | 每天更换一次 | 1.08 | 纯水 | 0.92 |
| 13 | 逆流水洗2-13 |  | 1.08 | 每天更换一次 | 1.08 | 纯水 | 0.92 |
| 14 | 封孔2-14 | 封孔倒槽液 | 0.56 | 每年更换一次 | 0.002 | 纯水 | 0（危废） |
| 15 | 逆流水洗2-15 | 含镍废水 | 0.72 | 每天更换一次 | 0.72 | 纯水 | 0.61 |
| 16 | 逆流水洗2-16 |  | 0.72 | 每天更换一次 | 0.72 | 纯水 | 0.61 |
| 17 | 热水洗2-17 |  | 0.56 | 每天更换一次 | 0.56 | 纯水 | 0.48 |
| 合计 | 8.621 |  | 7.31 |

表2.3-12钛合金前处理自动生产线（3）废水排放情况

| 序号 | 工艺及槽体编号 | 废水种类 | 单槽有效溶积（m3） | 换水频次 | 用水量（m3/d） | 用水种类 | 废水产生量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除油3-1 | 除油倒槽液 | 0.52 | 每周更换一次 | 0.104 | 自来水 | 0（危废） |
| 2 | 热水洗3-2 | 含油废水 | 0.40 | 每天更换一次 | 0.40 | 自来水 | 0.34 |
| 3 | 除油3-3 | 除油倒槽液 | 0.52 | 每周更换一次 | 0.104 | 自来水 | 0（危废） |
| 4 | 除油3-4 | 除油倒槽液 | 0.52 | 每周更换一次 | 0.104 | 自来水 | 0（危废） |
| 5 | 热水洗3-5 | 含油废水 | 0.40 | 每天更换一次 | 0.40 | 自来水 | 0.34 |
| 6 | 逆流水洗3-6 |  | 0.52 | 每天更换一次 | 0.52 | 自来水 | 0.44 |
| 7 | 逆流水洗3-7 |  | 0.52 | 每天更换一次 | 0.52 | 自来水 | 0.44 |
| 8 | 浸蚀3-8 | 浸蚀倒槽液 | 0.26 | 每年更换一次 | 0.001 | 自来水 | 0（危废） |
| 9 | 逆流水洗3-9 | 酸碱废水 | 0.72 | 每天更换一次 | 0.72 | 纯水 | 0.61 |
| 10 | 逆流水洗3-10 |  | 0.72 | 每天更换一次 | 0.72 | 纯水 | 0.61 |
| 11 | 磷化3-11 | 磷化倒槽液 | 0.17 | 每年更换一次 | 0.001 | 纯水 | 0（危废） |
| 12 | 逆流水洗3-12 | 含磷废水 | 0.39 | 每天更换一次 | 0.39 | 纯水 | 0.33 |
| 13 | 逆流水洗3-13 |  | 0.39 | 每天更换一次 | 0.39 | 纯水 | 0.33 |
| 14 | 上油3-14 | 防锈油倒槽液 | 0.40 | 每半年更换一次 | / | / | 0（危废） |
| 15 | 自然晾干3-15 | 含油废水 | / | 定期排放 | / | / | / |
| 合计 | 4.374 |  | 3.44 |

注：自然晾干槽为常空状态，收集工件上残留的防锈油和水，利用水比油重的原理，通过槽底的排水阀进行油水分离，油返回上油槽回用，含油废水进入污水处理站，并且废水为3-13槽带出的未收集水份，因此水量计入3-13槽的水量，不重复计算。

表2.3-13不锈钢钝化自动生产线（4）废水排放情况

| 序号 | 工艺及槽体编号 | 废水种类 | 单槽有效溶积（m3） | 换水频次 | 用水量（m3/d） | 用水种类 | 废水产生量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除油4-1 | 除油倒槽液 | 0.31 | 每周更换一次 | 0.062 | 自来水 | 0（危废） |
| 2 | 热水洗4-2 | 含油废水 | 0.31 | 每天更换一次 | 0.31 | 自来水 | 0.26 |
| 3 | 逆流水洗4-3 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 自来水 | 0.39 |
| 4 | 逆流水洗4-4 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 自来水 | 0.39 |
| 5 | 不锈钢钝化4-5 | 钝化倒槽液 | 0.31 | 每年更换一次 | 0.001 | 纯水 | 0（危废） |
| 6 | 不锈钢钝化4-6 |  | 0.31 | 每年更换一次 | 0.001 | 纯水 | 0（危废） |
| 7 | 逆流水洗4-7 | 含铬废水 | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 纯水 | 0.39 |
| 8 | 逆流水洗4-8 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 纯水 | 0.39 |
| 9 | 中和4-9 | 中和倒槽液 | 0.31 | 每年更换一次 | 0.001 | 纯水 | 0（危废） |
| 10 | 逆流水洗4-10 | 酸碱废水 | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 纯水 | 0.39 |
| 11 | 逆流水洗4-11 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 纯水 | 0.39 |
| 12 | 填充4-12 | 填充倒槽液 | 0.31 | 每年更换一次 | 0.001 | 纯水 | 0（危废） |
| 13 | 逆流水洗4-13 | 含铬废水 | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 纯水 | 0.39 |
| 14 | 逆流水洗4-14 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 纯水 | 0.39 |
| 15 | 脱水4-15 | 脱水倒槽液 | 0.31 | 每年更换一次 | 0.001 | 纯水 | 0（危废） |
| 16 | 逆流水洗4-16 | 酸碱废水 | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 纯水 | 0.39 |
| 17 | 逆流水洗4-17 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 纯水 | 0.39 |
| 18 | 热水洗4-18 |  | 0.31 | 每天更换一次 | 0.31 | 纯水 | 0.26 |
| 19 | 铜钝化4-19 | 铜钝化倒槽液 | 0.16 | 每年更换一次 | 0.001 | 纯水 | 0（危废） |
| 20 | 逆流水洗4-20 | 含铬废水 | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 纯水 | 0.39 |
| 21 | 逆流水洗4-21 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 纯水 | 0.39 |
| 合计 | 6.208 |  | 5.20 |

表2.3-14镀铜自动生产线（5）废水排放情况

| 序号 | 工艺及槽体编号 | 废水种类 | 单槽有效溶积（m3） | 换水频次 | 用水量（m3/d） | 用水种类 | 废水产生量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 除油5-1 | 除油倒槽液 | 0.40 | 每周一次 | 0.08 | 自来水 | 0（危废） |
| 1 | 热水洗5-2 | 含油废水 | 0.40 | 每天更换一次 | 0.40 | 自来水 | 0.34 |
| 2 | 逆流水洗5-3 |  | 0.58 | 每天更换一次 | 0.58 | 自来水 | 0.49 |
| 3 | 逆流水洗5-4 |  | 0.58 | 每天更换一次 | 0.58 | 自来水 | 0.49 |
| 4 | 活化5-5 | 活化倒槽液 | 0.29 | 每年更换一次 | 0.001 | 纯水 | 0（危废） |
| 5 | 预镀镍5-6 | 镀镍倒槽液 | 0.40 | 每年更换一次 | 0.002 | 纯水 | 0（危废） |
| 6 | 逆流水洗5-7 | 含镍废水 | 0.86 | 每天更换一次 | 0.86 | 纯水 | 0.73 |
| 7 | 逆流水洗5-8 |  | 0.86 | 每天更换一次 | 0.86 | 纯水 | 0.73 |
| 8 | 逆流水洗5-9 |  | 0.86 | 每天更换一次 | 0.86 | 纯水 | 0.73 |
| 9 | 镀铜5-10 | 镀铜倒槽液 | 0.81 | 每年更换一次 | 0.003 | 纯水 | 0（危废） |
| 10 | 镀铜5-11 | 镀铜倒槽液 | 0.40 | 每年更换一次 | 0.002 | 纯水 | 0（危废） |
| 11 | 回收5-12* | / | 0.35 | / | / | / | / |
| 12 | 逆流水洗5-13 | 含铜废水 | 0.58 | 每天更换一次 | 0.58 | 纯水 | 0.49 |
| 13 | 逆流水洗5-14 |  | 0.58 | 每天更换一次 | 0.58 | 纯水 | 0.49 |
| 14 | 酸镀铜5-15 | 酸镀铜倒槽液 | 0.40 | 每年更换一次 | 0.002 | 纯水 | 0（危废） |
| 15 | 逆流水洗5-16 | 含铜废水 | 0.58 | 每天更换一次 | 0.58 | 纯水 | 0.49 |
| 16 | 逆流水洗5-17 |  | 0.58 | 每天更换一次 | 0.58 | 纯水 | 0.49 |
| 合计 | 6.55 |  | 5.47 |

注：回收槽为常空状态，收集工镀铜槽液，收集的槽液定期返回镀铜槽，因此不涉及用水和废水产生。

表2.3-15前处理手工生产线（6）废水排放情况

| 序号 | 工艺及槽体编号 | 废水种类 | 单槽有效溶积（m3） | 换水频次 | 用水量（m3/d） | 用水种类 | 废水产生量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皂化6-1 | 皂化倒槽液 | 0.36 | 每年更换一次 | 0.001 | 自来水 | 0（危废） |
| 2 | 热水洗6-2 | 酸碱废水 | 0.36 | 每天更换一次 | 0.36 | 自来水 | 0.31 |
| 3 | 逆流水洗6-3 |  | 0.65 | 每天更换一次 | 0.65 | 自来水 | 0.55 |
| 4 | 逆流水洗6-4 |  | 0.65 | 每天更换一次 | 0.65 | 自来水 | 0.55 |
| 5 | 草酸盐化6-5 | 草酸盐倒槽液 | 0.50 | 每年更换一次 | 0.002 | 自来水 | 0（危废） |
| 6 | 逆流水洗6-6 | 酸碱废水 | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 自来水 | 0.39 |
| 7 | 逆流水洗6-7 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 自来水 | 0.39 |
| 8 | 活化6-8 | 活化倒槽液 | 0.26 | 每年更换一次 | 0.001 | 自来水 | 0（危废） |
| 9 | 逆流水洗6-9 | 酸碱废水 | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 自来水 | 0.39 |
| 10 | 逆流水洗6-10 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 自来水 | 0.39 |
| 11 | 发蓝6-11 | 发蓝倒槽液 | 0.46 | 每年更换一次 | 0.002 | 自来水 | 0（危废） |
| 12 | 逆流水洗6-12 | 酸碱废水 | 0.69 | 每天更换一次 | 0.69 | 纯水 | 0.59 |
| 13 | 逆流水洗6-13 |  | 0.69 | 每天更换一次 | 0.69 | 纯水 | 0.59 |
| 14 | 逆流水洗6-14 |  | 0.69 | 每天更换一次 | 0.69 | 纯水 | 0.59 |
| 15 | 退铜槽*6-15 | 退铜倒槽液 | 0.26 | 每年更换一次 | 0.001 | 纯水 | 0（危废） |
| 16 | 逆流水洗6-16 | 含铜废水 | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 自来水 | 0.39 |
| 17 | 逆流水洗6-17 |  | 0.46 | 每天更换一次 | 0.46 | 自来水 | 0.39 |
| 合计 | 6.497 |  | 5.52 |

注：退铜槽是对镀铜后不符合要求的工件进行退铜处理。

根据表2.3-8~2.3-13统计可知，表面处理过程总用水量为37.556m3/d，其中自来水用量为11.745m3/d，纯水用量为25.811m3/d。表面处理废水产生量为31.36m3/d，其中含油废水4.96m3/d，酸碱废水10.97m3/d，含铬废水6.92m3/d，含镍废水3.89m3/d，含磷废水1.88m3/d，含铜废水2.74m3/d。

4）酸雾塔净化废水（W9、W10）

本项目产生的酸雾极易被碱液吸收，根据酸雾喷淋塔设计要求，气液比设计为1500：1，本项目共设置两个酸雾塔，酸雾捕集风量均为10000m3/h（每天工作8h），则每个酸雾塔酸雾吸收液的用量约为7m3/h。每个酸雾喷淋塔配套一个2m3的碱液箱，每天的损耗量按1%计，即每天的补充量为1.12m3/d，根据建设单位提供的资料，该碱液一周更换一次，每次的排放量为4m3，则平均至每天的量为0.8m3/d，其中每个酸雾塔产生的废水量为0.4m3/d，间歇排放，不涉及铬酸雾的酸雾塔废水（W9）主要污染物为pH、CODcr、BOD5等；涉及铬酸雾吸收的酸雾塔废水（W10）主要污染物为pH、CODcr、BOD5、铬离子等。

5）纯水制备废水(W11)

本项目采用RO反渗透进行制纯，反渗透制纯时会产生制纯浓水，一般1t自来水可以制造0.6t纯水，产生0.4t为浓水。本项目日需纯水约25.811t，则浓水产生量约为17.21t/d，每年约4302.5t/a，废水中污染物浓度COD 40mg/L、SS 80mg/L、盐分1500mg/L。RO浓水纳入污水处理站进行处理。

6）办公生活废水(W12)

根据业主提供的资料可知，本项目不设置食堂，职工人数150人，年工作250天。根据《四川省用水定额》（川府函【2021】8号），办公生活用水按38m3/（人·a）计，则本项目生活用水量为22.8m3/d（5700m3/a），污水排放量按用水量的85%计算，则本项目生活污水排放量为19.38m3/d（4845m3/a）。其污染物成分主要为：CODcr、BOD5、SS等。

7）初期雨水（W13）

由于企业在生产过程中管道、各类阀门在运行、装卸和检修过程中可能存在跑冒滴漏等现象，同时各生产装置也存在无组织排放。初期雨水会含有较高浓度污染物，因此，厂区初期雨水须收集后经厂区污水处理站处理后排入园区污水管网。

参照《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH/T3015-2019）要求初期污染雨水收集量取降水深度15mm计算，本评价按降雨初期15mm的雨水厚度与厂区汇水面积3530m²（项目生产过程位于构筑物内，因此汇水面积仅考虑车间周边道路）的乘积计算初期雨水量，初期雨水量计算结果为52.95m³/次，本项目新建1座事故应急池有效容积为80m3，可以满足厂区初期雨水最大量的收集。初期雨水暂存于事故应急池（1座有效容积80m3）后缓慢通入污水处理站。初期雨水由初期雨水池泵入污处理站调节池同其他综合废水一并由厂区污水处理站处理后排入园区污水管网，最终经兰家桥污水处理厂处理达标后。

生产废水收集方式要求

本项目车间生产废水收集方式如下：

1）全部明管收集废水

本项目生产废水管网采用明管铺设，全部实现可视化。

2）废水管线采用不同颜色标记

本项目生产废水管线涉重和不涉重采用不同颜色，并在管线上作出明显标记。

3）建槽体架空平台

表面处理生产线放置平台：平台高度不小于30-35cm，具有防腐、防渗功能，并便于安装排水管道、观察槽体渗漏情况。

4）建下挂工件（下件散水）接水盘

在表面处理生产线水洗后的下料口位置地面上建一个下挂工件（下件散水）接水盘，其宽比槽的两边各宽20cm、长度不小于槽的长度，深度不小于20cm。用10mm厚塑料板制作，与水洗槽底部无缝连接。接水盘的废水全部用PP管接入相应类别废水排放管。

#### 3.4.2.2废气排放及治理措施

项目运营期产生的废气主要是冷镦废气G1、油淬废气G2、出光、浸蚀、钝化过程产生的氮氧化物G3、阳极氧化、镀铜钝化过程产生的硫酸雾G4、浸蚀过程产生的氟化物G5、活化过程产生的氯化氢G6、填充、铜钝化过程产生的铬酸雾G7、涂漆、固化过程产生的VOCsG8、颗粒物G9。

（1）冷镦废气G1

1)产生量

项目冷镦过程中使用润滑油作为润滑冷却剂，在短时高温状态下，润滑油部分气化，产生油雾，油雾主要成分为润滑油在高温状态下分解和碳化的细小油雾及有机废气，以VOCs计。类比紧固件生产企业的油雾废气产生情况，冷镦工序油雾废气的挥发量约为冷镦过程冷镦油使用量的20%，冷镦工序工作时间为8h/d，即2000h/a。本项目冷镦油年使用量为2t，则冷镦过程油雾产生量为0.4t/a。产生速率为0.2kg/h。

2）拟采取的污染防治措施

项目在冷镦机处设置集气装置，然后采用油烟净化器对冷镦油雾进行净化处理，处理后的废气通过厂房通风设施排放。油烟净化器的净化效率可达75%以上，则本项目冷镦油雾废气的无组织排放量约为0.13t/a（以VOCs计），0.065kg/h。

（2）油淬废气G2

1）产生量

项目热处理淬火过程需在真空淬火炉自带的油淬室内进行淬火冷却，类比同类型企业，淬火油受热产生淬火油雾，约20%淬火油成为油雾，主要成分为淬火油在高温状态下分解和碳化的细小油雾及有机废气，以VOCs计。根据业主提供的资料，本项目真空淬火油用量约为1.0t/a，则油淬过程VOCs产生量约为0.2t/a。年淬火时间800h，因此油雾的产生速率为0.06kg/h。

2）治理措施

根据本项目废气产生性质，淬火过程是在真空淬火炉自带的密闭的油淬室内进行，项目油淬室排气口处设置集气装置，然后采用油烟净化器对淬火油雾进行净化处理，处理后的废气通过厂房通风设施排放。油烟净化器的净化效率可达75%以上，则本项目冷镦油雾废气的无组织排放量约为0.065t/a（以VOCs计），0.08kg/h。

（3）表面处理过程产生的酸雾（G3、G4、G5、G6、G7）

1）废气来源及种类

出光、浸蚀、钝化、阳极氧化、活化、填充等过程中产生的废气主要为酸雾，酸雾的形成机理主要有两种：一是酸液表面蒸发，酸分子进入空气，与空气中的水凝并而形成雾滴；另一种是酸溶液内有化学反应，形成的气泡上浮到页面后爆破，将液滴带出。

2）源强核算方法

根据《污染源源强核算技术指南  电镀》(HJ984-2018)，酸雾产生量的大小与生产规模、酸浓度、作业条件(温度、湿度、通风状况等)、作业面积大小都有密切的关系，酸雾排放量可按下面公式计算：

D = Gs×A×t×10-6

式中：

D——核算时段内污染物产生量，t；

Gs——单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g(m2.h)；

A——镀槽液面面积，m2；

t——核算时段内污染物产生时间，h。 .

本项目各生产工序Gs可按下表选取。

表2.3-1单位渡槽液面面积单位时间废气污染物产污系数表

| 序号 | 污染物 | 生产工序 | 技术指南适用范围 | 取值g(m2.h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮氧化物 | 出光 | 800-3000；铜及合金酸洗、光亮酸洗，铝及铝合金碱腐蚀后酸洗出光、化学抛光，随温度高低（常温、≤45℃、≤60℃）及硝酸含量高低（硝酸质量百分浓度141-211g/L、423-564g/L、＞700g/L）分取上、中、下限 | 800 |
|  |  | 钝化 | 10.8,；在质量百分浓度10%-15%的硝酸溶液中清洗铝、酸洗铜及合金等 | 10.8 |
| 2 | 硫酸雾 | 阳极氧化、浸蚀 | 25.2；在质量浓度大于100g/L的硫酸中浸蚀、抛光，硫酸阳极氧化，在稀而热的硫酸中浸蚀、抛光，在浓硫酸中退铜、退镍、退银等 | 25.2 |
|  |  | 钝化、酸镀铜 | 室温下含硫酸的溶液中镀铜、镀锡、镀锌、镀镉，弱硫酸酸洗 | 可忽略 |
| 3 | 氟化物 | 磷化 | 在氢氟酸及其盐溶液中进行金属的化学和电化学加工 | 72.0 |
|  |  | 浸蚀 | 可忽略；铝锌等合金件低浓度活化处理槽液 | 可忽略 |
| 4 | 氯化物 | 活化 | 在稀或中等盐酸中（加热）酸洗，不添加酸雾抑制剂：氯化氢质量百分浓度5%-10%，取107.3。（氯化物源强参数，在添加酸雾抑制剂的情况下，可按照不添加酸雾抑制剂的源强的80%计算） | 85.84（本项目添加酸雾抑制剂） |
| 5 | 铬酸雾 | 钝化、填充 | 0.023；在加温下的低浓度铬酸或铬酸盐的钝化溶液 | 0.023 |

本项目酸雾废气产生情况见下表。

表2.3-2本项目酸雾废气产生情况一览表

| 废气种类 | 设备名称 | 长（m） | 宽（m） | 液面面积（m2） | 产污系数g/（m2.h） | 年工矿（h/a） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | 出光1-8 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 800 | 2000 | 0.384 | 0.768 |
|  | 钝化4-5、4-6 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 10.8 | 2000 | 0.005 | 0.010 |
|  |  | 0.8 | 0.6 | 0.48 |  | 2000 | 0.005 | 0.010 |
| 硫酸雾 | 硫酸阳极氧化2-4、2-5 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 25.2 | 2000 | 0.035 | 0.071 |
|  |  | 1.0 | 1.4 | 1.4 |  | 2000 | 0.035 | 0.071 |
|  | 脉冲阳极氧化2-1 | 1.0 | 1.4 | 1.4 |  | 2000 | 0.035 | 0.071 |
|  | 浸蚀3-8 | 0.9 | 0.6 | 0.54 |  | 2000 | 0.014 | 0.027 |
|  | 铜钝化4-19 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 可忽略 | 2000 | / | / |
|  | 酸镀铜5-15 | 0.9 | 0.7 | 0.63 |  | 2000 | / | / |
| 氟化物 | 浸蚀3-8 | 0.9 | 0.6 | 0.54 | 可忽略 | 2000 | / | / |
|  | 磷化3-11 | 0.9 | 0.4 | 0.36 | 72.0 | 2000 | 0.026 | 0.052 |
| 氯化氢 | 活化6-8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 85.84 | 2000 | 0.0343 | 0.069 |
|  | 活化5-5 | 0.9 | 0.5 | 0.45 |  | 2000 | 0.039 | 0.077 |
| 铬酸雾 | 填充1-15 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 0.023 | 2000 | 0.00001 | 0.00002 |
|  | 填充2-8 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |  | 2000 | 0.00002 | 0.00003 |
|  | 填充4-12 | 0.8 | 0.6 | 0.48 |  | 2000 | 0.00001 | 0.00002 |
|  | 钝化4-6 | 0.8 | 0.6 | 0.48 |  | 2000 | 0.00001 | 0.00002 |
|  | 铜钝化4-19 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |  | 2000 | 0.00001 | 0.00001 |

3）拟采取的污染防治措施

项目表面处理生产线按废气的性质分别设置废气处理设置，NOx、硫酸雾、氯化氢、氟化物统一收集处理，含铬酸雾废气单独收集处理，表面处理生产线废气经分别收集、净化处理后分别由25m排气筒（P1、P2）排放（根据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）要求：排气筒高度不低于15m，排放含氰化氢气体的排气筒高度不低于25m。排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求高度的排气筒，应按排放浓度限值的50%执行。本项目半径200m范围内有转化中心综合办公楼，高度约为22.4m，本项目车间高度为15m，同时本项目距离凤鸣机场仅960m，受机场限制本项目排气筒不宜设置太高，因此经综合考虑排气筒高度设置为25m，排放浓度限值严格50%执行。），根据《污染源源强核算技术指南电镀》(HJ984-2018)附录F，铬酸雾采用喷淋塔凝聚回收法回收率≥95%，硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、氟化物采用喷淋塔中和法去除率可分别达到90%、85%、95%、85%以上，考虑到本项目酸雾废气风量较大，浓度较低，尤其是铬酸雾产生浓度极低，因此铬酸雾去除率以50%计，氯化氢去除率以95%计，硫酸雾去除率以90%计，氮氧化物、氟化物去除率均以85%计。项目酸雾拟采取处理工艺及效率见表2.3-3。

表2.3-3本项目酸雾废气拟采取处理工艺及效率

| 酸雾名称 | 拟采取处理工艺 | 原理 | 净化效率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铬酸雾 | 喷淋塔凝聚回收+碱液中和喷淋法 | 利用滤网过滤、阻挡废气中的铬酸微粒。 铬酸废气通过滤网时，微粒受多层塑料网板的阻挡而凝聚成液体，顺着网板壁流入下导槽，通过导管流入回收容器内。经冷却、碰撞、聚合、吸附等-系列分子布朗运动后，凝成液滴并达到气液分离被回收。残余废气经循环喷淋化学处理达到排放要求后，经由塑料风机排放。 由于4-6槽同时产生铬酸雾和氮氧化物，因此在凝聚回收后增加一级碱液喷淋对氮氧化物进行净化。吸收液为氢氧化钠溶液 | 50% |
| 氮氧化物 | 碱液喷淋中和法 | 根据酸碱中和的原理，将酸性废气在喷淋塔中与碱性材料中和。喷淋塔由塔体、液箱、喷雾系统、填料、气液分离器等构成，废气由进风口进入塔体，通过填料层和喷雾装置使废气被吸收液净化，净化后气体再经气液分离器，由通风机排至大气。吸收液为氢氧化钠溶液 | 85% |
| 硫酸雾 |  |  | 90% |
| 氯化氢 |  |  | 95% |
| 氟化物 |  |  | 85% |

4）废气量确定

拟建项目生产线相应表面处理槽体槽顶部加盖，然后采用双侧槽边抽风收集废气，含铬废气和不含铬废气单独收集，因此设2套废气收集处理设施，根据《简明通风设计手册》，溶液槽废气量大小可按下列公式计算：

Q=2VxAB(B/2A)0.2

式中：

Q——排气量，m3/s

A——槽长，m

B——槽宽，m

Vx——槽子液面的起始速度，一般为0.3m/s。

拟建项目废气量核算见表2.3-4。

表2.3-4拟建项目废气量核算汇总表

| 废气种类 | 生产工序 | 槽长A（m） | 槽宽B（m） | 槽子液面的起始速度Vx（m/s） | 排气量Q（m3/s） | 排气量Q（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 氮氧化物 | 出光1-8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.59 | 2110 |
|  |  | 钝化4-5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.59 | 2110 |
|  | 硫酸雾 | 硫酸阳极氧化2-4、2-5 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 0.90 | 3237 |
|  |  |  | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 0.90 | 3237 |
|  |  | 脉冲阳极氧化2-1 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 0.90 | 3237 |
|  |  | 浸蚀3-8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.61 | 2211 |
|  |  | 铜钝化4-19 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.45 | 1625 |
|  |  | 酸镀铜5-15 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.65 | 2352 |
|  | 氟化物 | 浸蚀3-8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.61 | 2211 |
|  |  | 磷化3-11 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.61 | 2211 |
|  | 氯化氢 | 活化6-8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.52 | 1880 |
|  |  | 活化5-5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.54 | 1961 |
|  | 合计 |  | 28229 |
| 2# | 铬酸雾、氮氧化物 | 填充1-15 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.59 | 2110 |
|  |  | 填充2-8 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.68 | 2453 |
|  |  | 填充4-12 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.59 | 2110 |
|  |  | 钝化4-6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.59 | 2110 |
|  |  | 铜钝化4-19 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.45 | 1625 |
|  | 合计 | 10408 |

根据废气量核算结果可知，P1排气筒风量为28229m3/h，P2排气筒风量为10408m3/h，结合实际情况最终P1排气筒捕集风量确定为30000m3/h，P2排气筒捕集风量确定为11000m3/h，捕集率按90%计。

5）表面处理废气排放情况

则本项目酸雾产排情况见表2.3-5。

表2.3-5本项目酸雾产生及排放情况

| 废气种类 | 设备名称 | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 去除率% | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 有组织 | 无组织 |  |
| 氮氧化物 | 出光1-8 | 0.384 | 0.768 | 0.778 | 85% | 0.05 | 1.75 | 0.105 | 0.078 | P1 |
|  | 钝化4-5 | 0.005 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫酸雾 | 硫酸阳极氧化2-4、2-5 | 0.035 | 0.071 | 0.240 | 90% | 0.01 | 0.36 | 0.022 | 0.024 |  |
|  |  | 0.035 | 0.071 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脉冲阳极氧化2-1 | 0.035 | 0.071 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浸蚀3-8 | 0.014 | 0.027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氟化物 | 浸蚀3-8 | 0 | 0 | 0.052 | 85% | 0.004 | 0.12 | 0.007 | 0.005 |  |
|  | 磷化3-11 | 0.026 | 0.052 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯化氢 | 活化6-8 | 0.0343 | 0.069 | 0.146 | 95% | 0.003 | 0.011 | 0.007 | 0.015 |  |
|  | 活化5-5 | 0.039 | 0.077 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铬酸雾 | 填充1-15 | 0.00001 | 0.00002 | 0.0001 | 50% | 0.0000225 | 0.002 | 0.000045 | 0.00001 | P2 |
|  | 填充2-8 | 0.00002 | 0.00003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 填充4-12 | 0.00001 | 0.00002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钝化4-6 | 0.00001 | 0.00002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜钝化4-19 | 0.00001 | 0.00001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物* | 钝化4-6 | 0.576 | 1.152 | 0.010 | 85% | 0.001 | 0.06 | 0.001 | 0.001 |  |

*注：4-6号槽体同时产生铬酸雾和氮氧化物，因此同铬酸雾废气一起治理排放。

由上表可知，本项目氮氧化物的排放浓度分别为1.75mg/m3、0.06mg/m3、硫酸雾的排放浓度0.36mg/m3、氟化物的排放浓度0.12mg/m3、氯化氢的排放浓度0.011mg/m3、铬酸雾的排放浓度0.002mg/m3，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5新建企业大气污染物的相应排放限值要求（氮氧化物200mg/m3、硫酸雾30mg/m3、氯化氢30mg/m3、铬酸雾0.05mg/m3，严格50%后分别为氮氧化物100mg/m3、硫酸雾15mg/m3、氯化氢15mg/m3、铬酸雾0.025mg/m3），因此本项目各酸雾废气均可实现达标排放。

6）单位产品基准排气量分析：

根据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的相关规定，电镀工艺大气污染物排放浓度限值适用于单位产品实际排放量不高于单位产品基准排气量的情况，若单位产品实际排放量超过单位产品基准排气量，需将大气污染物浓度换算为基准气量排放浓度。

根据业主提供资料，本项目目产品总面积约为99000m2，其中镀铜的产品面积约为8000m2，阳极氧化产品的面积约为49500m2，发蓝产品面积约为22500m2。

表2.3-6本项目电镀废气产生源强单位产品基准排放量分析

| 废气种类 | 设备名称 | 所属电镀工段 | 槽面积m2 | 产生速率kg/h | 电镀产能m2/h | 基准排气量m3/m2 | 排气风量m3/h | 单位产品实际排气风量/单位产品基准排气量 | 基准排放浓度mg/m3 | 实际排放标准mg/m3 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | 出光1-8 | 阳极氧化 | 0.48 | 0.384 | 247.5 | 18.6 | 30000 | 6.52 | 6.64 | 1.75 | 达标 |
| 硫酸雾 | 硫酸阳极氧化2-4、2-5 | 阳极氧化 | 1.4 | 0.035 | 247.5 | 18.6 | 30000 | 6.52 | 0.99 | 0.36 | 达标 |
|  |  |  | 1.4 | 0.035 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脉冲阳极氧化2-1 | 阳极氧化 | 1.4 | 0.035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯化氢 | 活化6-8 | 发蓝 | 0.4 | 0.0343 | 11.25 | 55.8 | 30000 | 47.79 | 0.58 | 0.011 | 达标 |
|  | 活化5-5 | 镀铜 | 0.45 | 0.039 | 4 | 37.3 | 30000 | 201.07 |  |  |  |
| 铬酸雾 | 填充2-8 | 阳极氧化 | 0.7 | 0.00002 | 247.5 | 18.6 | 11000 | 2.39 | 0.0005 | 0.0004 | 达标 |
|  | 铜钝化4-19 | 镀铜 | 0.25 | 0.00001 | 4 | 37.3 | 11000 | 73.73 |  |  |  |

注：①若单位产品实际排气量超过单位产品基准排气量，须将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准排气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。

②基准排气量计算公式：。

（4）涂覆过程和固化过程产生的VOCs、漆雾废气（G8、G9）

项目采取浸涂和喷涂工艺，涂料挥发份在浸涂、喷涂和固化工序过程中全部挥发成有机废气。项目浸涂、喷涂均在密闭的喷涂房中进行，固化在密闭烘干箱中进行，烘箱置于密闭的固化间内。项目涂料年用量0.51t(其中浸涂涂料用量为0.31t/a，喷涂涂料用量0.2t/a)、稀释剂年用量1.187t。浸涂工艺附着率以85%考虑。喷涂采用空气辅助喷涂方式，因喷涂工件均为小件，附着率约50%。涂料中挥发性有机物从不利情况考虑，挥发性有机物挥发量按总含量的100%计。

表2.3-7 本项目VOCs产生量核算表

| 涂覆材料名称 | 用量（t/a） | 最大挥发份比例 | 固体分比例 | 上漆率 | VOC产生量（t/a） | 漆雾产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六醇涂料（浸涂） | 0.06 | 0 | 100% | 85% | 0 | 0.009 |
| 二硫化钼涂料（浸涂） | 0.25 | 55% | 45% | 85% | 0.138 | 0.017 |
| 二硫化钼涂料（喷涂） | 0.1 | 55% | 45% | 50% | 0.055 | 0.023 |
| 航空铝涂料（喷涂） | 0.1 | 70% | 30% | 50% | 0.070 | 0.015 |
| 三氯乙烯 | 0.54 | 100% | 0 | / | 0.540 | / |
| 二硫化钼干膜润滑剂稀释剂 | 0.525 | 100% | 0 | / | 0.525 | / |
| 航空铝涂料稀释剂 | 0.122 | 100% | 0 | / | 0.122 | / |
| 合计 | 1.697 |  | 1.450 | 0.063 |

根据上表核算可知，本项目涂覆和固化过程VOCs产生量为1.450t/a、漆雾产生量为0.063t/a。本项目涂覆和固化工序年作业时间约为800h，因此VOCs产生速率为1.81kg/h、漆雾的产生速率为0.08kg/h。

2）拟采取的污染防治措施

本项目设置涂覆间一间、固化间一间，房间尺寸均为9m*6m*2.5-3m该房体均完全密闭，且呈负压，设计风量为15000m3/h。喷漆和浸漆工艺均在涂覆间进行，其中浸漆采用大烧杯盛装调配好的油漆，然后将工件放入烧杯中浸涂约20s左右即完成浸涂工艺，因此本项目未设置浸漆池。浸漆后剩余的油漆补充相关的涂料和稀释剂后继续用于浸涂。

根据涂覆间、固化间面积以及换气次数计算出涂覆间和固化间的风量为12150m3/h，即有机废气的净化装置风量不得低于12150m3/h。本项目设计总风量为15000m3/h，满足计算所得的风量需求，因此本项目有机废气净化装置风量设置合理。

表2.3-8  涂装废气处理设备配备情况表

| 服务范围 | 尺寸m*m*m | 作业方式 | 换气次数次/h | 新风量m3/h | 车间状态 | 收集效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂覆间 | 9m*6m*2.5-3m | 喷漆、浸漆 | 60 | 9720 | 负压 | 90% |
| 固化间 | 9m*6m*2.5-3m | 电烘干 | 15 | 2430 | 负压 | 90% |
| 风量总计 | 12150 |  |  |

项目拟在车间外，涂覆间左侧设置一套“过滤棉+两级活性炭”废气处理装置，将涂覆和固化工序产生的废气经抽风装置引至“过滤棉+两级活性炭”废气处理装置处理，处理后废气统一通过一根25m排气筒排放（P3）（根据《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放控制标准》（DB 51/2377-2017）要求：排气筒高度不低于15m，且排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑3m以上。《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求：排气筒高度不低于15m，且排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。不能达到该要求高度的排气筒，应按相应排放速率限值的50%执行。本项目半径200m范围内有转化中心综合办公楼，高度约为22.4m，本项目车间高度为15m，同时本项目距离凤鸣机场仅960m，受机场限制本项目排气筒不宜设置太高，因此经综合考虑排气筒高度设置为25m，相应排放速率限值严格50%执行。）根据设计单位提供的资料，项目有机废气的捕集率按照90%计，净化效率按90%计，则本项目涂覆和固化废气产排情况见表2.3-9。

表2.3-9本项目涂覆和固化废气产生及排放情况

| 废气种类 | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 捕集率% | 去除率% | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 有组织 | 无组织 |  |
| VOCs | 1.81 | 1.450 | 90% | 90% | 0.163 | 10.875 | 0.131 | 0.145 | P3 |
| 漆雾 | 0.08 | 0.063 | 90% | 90% | 0.007 | 0.473 | 0.006 | 0.006 |  |

由上表可知，本项目VOCs的排放浓度及排放速率均满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放控制标准》（DB 51/2377-2017）表3中表面涂装行业限值要求，即最高允许排放浓度60 mg/m3，根据内插法计算出25m排气筒最高允许排放速率13.4kg/h，严格50%后本项目应执行的排放速率标准为6.7kg/h。漆雾的排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准（浓度≤120mg/m3，速率≤7.225kg/h（内插法严格50%的排放速率）），因此本项目涂覆和烘干过程废气可以做到达标排放。

#### 3.4.2.3噪声排放及治理措施

项目新增噪声源主要有喷涂机和各类空压机、风机等。机械设备选用低噪声设备，各类设备室内布置，空压机、风机选用低噪声设备，以及消声、减振以及软连接等措施，降噪量为10~15dB(A)。

在采取措施以后，项目主要噪声源及排放情况见表3.4-12。

表3.4-12   项目主要设备噪声及源强单位：dB(A)

| 建筑名称 | 声源名称 | 型号 | 声压级/距声源距离/(dB(A)/m) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 距室内边界距离/m | 室内边界声压级(dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失 | 建筑物外噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级(dB(A) | 建筑物外距离 |
| 喷漆中心 | 送风风机 | / | 80 | 选用低噪声设备、建筑隔声、基础减震 | 235 | -5 | 1 | 5 | 55.04 | 昼间、夜间 | 15 | 38.46 | 1 |
|  | 送风风机 | / | 80 |  | 240 | -6 | 1 | 5 | 55.04 | 昼间、夜间 | 15 | 38.46 | 1 |
|  | 送风风机 | / | 80 |  | 245 | -7 | 1 | 5 | 55.04 | 昼间、夜间 | 15 | 38.46 | 1 |
|  | 送风风机 | / | 75 |  | -78 | 2 | 2 | 20 | 38 | 昼间、夜间 | 15 | 22.58 | 1 |
|  | 送风风机 | / | 75 |  | -120 | 4 | 1.5 | 10 | 44.05 | 昼间、夜间 | 15 | 43.19 | 1 |
|  | 排风风机 | / | 75 |  | -123 | 5 | 1.5 | 10 | 44.05 | 昼间、夜间 | 15 | 43.19 | 1 |
|  | 排风风机 | / | 75 |  | -126 | 6 | 1.5 | 10 | 44.05 | 昼间、夜间 | 15 | 43.19 | 1 |
|  | 排风风机 | / | 75 |  | -123 | 5 | 1.5 | 10 | 44.05 | 昼间、夜间 | 15 | 43.19 | 1 |
|  | 排风风机 | / | 75 |  | -126 | 6 | 1.5 | 10 | 44.05 | 昼间、夜间 | 15 | 43.19 | 1 |
|  | 排风风机 | / | 75 |  | -129 | 7 | 1.5 | 10 | 44.05 | 昼间、夜间 | 15 | 43.19 | 1 |
|  | 喷涂机 | / | 75 |  | -140 | 7 | 1.5 | 40 | 31.98 | 昼间、夜间 | 15 | 31.76 | 1 |
|  | 喷涂机 | / | 75 |  | -145 | 10 | 1.5 | 40 | 31.98 | 昼间、夜间 | 15 | 31.76 | 1 |

#### 3.4.2.4固体废物排放及治理措施

（1）生活垃圾

拟建项目劳动定员150人，按照人均每天产生垃圾0.5kg计算，年工作250天，则生活垃圾产生量为18.75t/a，由环卫部门统一收集处置。

（2）一般工业固废

本项目一般工业固废产生及治理情况详见下表：

表2.3-20  本项目一般固体废物产生及治理情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产污环节 | 固废属性 | 产生量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料S1 | 冷镦、机加工 | 一般工业固废 | 900-999-99 | 0.3 | 暂存一般固废间，定期外售给废品回收公司 |
| 2 | 氧化铁皮（不含油）S5 | 固溶、退火、回火 |  |  | 0.02 |  |
| 3 | 废包装材料S6 | 包装 |  |  | 0.05 |  |
| 4 | 不合格产品S9 | 检验 |  |  | 0.1 |  |
| 5 | 废石英砂S10 | 喷砂 |  |  | 0.5 |  |
| 6 | 废显像粉S11 | 渗透探伤 |  |  | 0.005 |  |
| 7 | 废滤料S41 | 纯水制备 |  |  | 0.09 |  |

（3）危险废物

本项目危险废物产生及治理情况详见下表：

表2.3-21  本项目危险废物产生及治理情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产污环节 | 危废属性 | 产生量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油S2 | 冷镦、机加工 | HW09 | 900-006-09 | 0.5 | 暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的单位处置 |
| 2 | 废棉纱、手套S3 | 冷镦、机加工 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 |  |
| 3 | 除油倒槽液和槽渣S4 | 清洗、除油 | HW17 | 336-063-17 | 134 |  |
| 4 | 氧化铁皮（含油）S5 | 淬火 | HW17 | 336-064-17 | 0.2 |  |
| 5 | 废切削液S7 | 机加工 | HW09 | 900-006-09 | 1.0 |  |
| 6 | 废磁悬液S8 | 磁粉探伤 | HW09 | 900-007-09 | 0.11 |  |
| 7 | 碱蚀倒槽液和槽渣S12 | 碱蚀 | HW17 | 336-063-17 | 0.62 |  |
| 8 | 出光倒槽液和槽渣S13 | 出光 | HW17 | 336-063-17 | 0.62 |  |
| 9 | 化学氧化倒槽液和槽渣S14 | 化学氧化 | HW17 | 336-063-17 | 0.62 |  |
| 10 | 填充倒槽液和槽渣S15 | 填充 | HW17 | 336-063-17 | 0.87 |  |
| 11 | 阳极氧化倒槽液及槽渣S16 | 阳极氧化 | HW17 | 336-063-17 | 4.48 |  |
| 12 | 退铜倒槽液和槽渣S17 | 退铜 | HW17 | 336-063-17 | 0.26 |  |
| 13 | 染色倒槽液和槽渣S18 | 染色 | HW17 | 336-063-17 | 0.56 |  |
| 14 | 封孔倒槽液和槽渣S19 | 封孔 | HW17 | 336-063-17 | 0.56 |  |
| 15 | 浸蚀倒槽液和槽渣S20 | 浸蚀 | HW17 | 336-063-17 | 0.26 |  |
| 16 | 脉冲阳极氧化倒槽液S21 | 脉冲阳极氧化 | HW17 | 336-063-17 | 2.24 |  |
| 17 | 磷化倒槽液和槽渣S22 | 磷化 | HW17 | 336-063-17 | 0.26 |  |
| 18 | 活化倒槽液和槽渣S23 | 活化 | HW17 | 336-063-17 | 0.31 |  |
| 19 | 草酸盐倒槽液和槽渣S24 | 草酸盐化 | HW17 | 336-063-17 | 0.5 |  |
| 20 | 皂化倒槽液和槽渣S25 | 皂化 | HW17 | 336-063-17 | 0.36 |  |
| 21 | 发蓝倒槽液和槽渣S26 | 发蓝 | HW17 | 336-063-17 | 0.46 |  |
| 22 | 防锈油倒槽液S27 | 上油 | HW08 | 900-216-08 | 0.8 |  |
| 23 | 钝化倒槽液和槽渣S28 | 钝化 | HW17 | 336-063-17 | 1.24 |  |
| 24 | 中和倒槽液和槽渣S29 | 中和 | HW17 | 336-063-17 | 0.31 |  |
| 25 | 脱水倒槽液和槽渣S30 | 脱水 | HW17 | 336-063-17 | 0.31 |  |
| 26 | 镀镍倒槽液和槽渣S31 | 镀镍 | HW17 | 336-055-17 | 0.4 |  |
| 27 | 镀铜倒槽液和槽渣S32 | 镀铜 | HW17 | 336-058-17 | 1.21 |  |
| 28 | 酸镀铜倒槽液和槽渣S33 | 酸镀铜 | HW17 | 336-058-17 | 0.4 |  |
| 29 | 铜钝化倒槽液和槽渣S34 | 铜钝化 | HW17 | 336-063-17 | 0.32 |  |
| 30 | 沾染漆渣的过滤棉S35 | 涂漆 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 |  |
| 31 | 废漆桶S36 | 涂漆 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 |  |
| 32 | 废乳化液S37 | 渗透探伤 | HW09 | 900-007-09 | 0.07 |  |
| 33 | 废活性炭S38 | VOC吸附 | HW49 | 900-041-49 | 7.04（含吸附废气） |  |
| 34 | 重金属处理浓液S39 | 废水处理 | HW17 | 336-063-17 | 1021.25 |  |
| 35 | 废滤料S40 | 废水处理 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 |  |
| 36 | 污泥S42 | 废水处理 | HW17 | 336-064-17 | 20 |  |

综上，项目采取的固废处置措施可行，为了进一步确保项目产生的固体废物得到合理有效的收集处理，避免造成环境二次污染项目拟采取以下措施加强固废治理：

1）设置生活垃圾桶、一般固废暂存间、危废暂存间对项目产生的各类固废进行分类收集、暂存，并及时收集产生的固废。

2）垃圾桶中的垃圾日产日清，同时定期清洗消毒，防止蚊蝇滋生和恶臭对环境的影响。

3）一般固废暂存间采取地面硬化和防雨措施。

4）危废暂存间采取防风、防雨、防渗、防漏、防流失等措施。

5）本项目槽液和槽渣产生种类较多、产生量较大，为保证槽液和槽渣能的到合理的暂存和处置，建设单位需错峰进行槽液的更换，避免一次更换量太大，厂内无足够的暂存空间，并且更换后及时联系危废转运单位进行转运，减少暂存周期，以便有足够的暂存空间存放本项目产生的其它危险废物。

（4）危险废物管理要求

1）危险废物收集和暂存

①按废弃物类别配备相应的收集容器，容器不能有破损、盖子损坏或其它可能导致废弃物泄漏的隐患。废弃物收集容器应粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见。

②危险废弃物应严格投放在相应的收集容器中，严禁将危险废弃物与生活垃圾混装。

③危险废弃物收集容器应存放在符合安全与环保要求的专门场所及室内特定区域，要避免高温、日晒、雨淋，远离火源。存放危险废弃物的场所应张贴危险废弃物标志、危险废物管理制度、危险化学品及危险废物意外事故防范措施和应急预案、危险废物储存库房管理规定等。

2）危险废物转运和处理

①危险废弃物在转运时必须提供危险废弃物的名称、主要成份、性质及数量等信息，并填写车间危险废弃物转移联单，办理签字手续。

②由有资质的公司定期统一清运，严格按照《危险废物转移联单管理办法》对危险废物进行转移处置。

3）危险废物管理制度

①危险废物的收集、暂存、转移、综合利用活动必须遵守国家和地方有关规定。

②危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

③对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。

④制定危险废物管理计划，并向区环境保护部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

⑤禁止向环境倾倒、堆置危险废物。

⑥禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置。

⑦需要转移危险废物时，严格按照《危险废物转移联单管理办法》对危险废物进行转移处置，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。

⑧禁止将危险废物转移至无危险废物经营资质的单位。

⑨运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。

⑩制定危险废物污染事故防范措施和应急预案，并报环境保护部门进行备案，建立健全危险废物管理台帐。

⑪因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境时，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向环境保护部门和有关部门报告，接受调查处理。

4）危废暂存间环境管理要求

①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②基础必须进行重点防渗；衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

③设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

④危险废物暂存间必须防风、防雨、防晒。

本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表：

表2.3-22 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力t | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物暂存间 | 废润滑油S2 | HW09 | 900-006-09 | 6#厂房东面 | 36m2 | 桶装密封暂存 | 2 | 6个月 |
|  | 废棉纱、手套S3 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装密封暂存 | 0.5 | 6个月 |
|  | 除油倒槽液和槽渣S4 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 150 | 6个月 |
|  | 氧化铁皮（含油）S5 | HW17 | 336-064-17 |  |  | 桶装密封暂存 | 0.5 | 6个月 |
|  | 废切削液S7 | HW09 | 900-006-09 |  |  | 散装密封暂存 | 5 | 6个月 |
|  | 废磁悬液S8 | HW09 | 900-007-09 |  |  | 桶装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 碱蚀倒槽液和槽渣S12 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 5 | 6个月 |
|  | 出光倒槽液和槽渣S13 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 5 | 6个月 |
|  | 化学氧化倒槽液和槽渣S14 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 5 | 6个月 |
|  | 填充倒槽液和槽渣S15 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 5 | 6个月 |
|  | 阳极氧化倒槽液及槽渣S16 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 20 | 6个月 |
|  | 退铜倒槽液和槽渣S17 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 染色倒槽液和槽渣S18 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 封孔倒槽液和槽渣S19 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 浸蚀倒槽液和槽渣S20 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 脉冲阳极氧化倒槽液S21 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 5 | 6个月 |
|  | 磷化倒槽液和槽渣S22 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 活化倒槽液和槽渣S23 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 草酸盐倒槽液和槽渣S24 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 皂化倒槽液和槽渣S25 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 发蓝倒槽液和槽渣S26 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 防锈油倒槽液S27 | HW08 | 900-216-08 |  |  | 桶装密封堆放 | 5 | 6个月 |
|  | 钝化倒槽液和槽渣S28 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 5 | 6个月 |
|  | 中和倒槽液和槽渣S29 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 脱水倒槽液和槽渣S30 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 镀镍倒槽液和槽渣S31 | HW17 | 336-055-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 镀铜倒槽液和槽渣S32 | HW17 | 336-058-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 5 | 6个月 |
|  | 酸镀铜倒槽液和槽渣S33 | HW17 | 336-058-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 铜钝化倒槽液和槽渣S34 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 沾染漆渣的过滤棉S35 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 袋装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 废漆桶S36 | HW49 | 900-041-49 |  |  | / | 1 | 6个月 |
|  | 废乳化液S37 | HW09 | 900-007-09 |  |  | 桶装密封堆放 | 0.5 | 6个月 |
|  | 废活性炭S38 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 袋装密封堆放 | 10 | 6个月 |
|  | 重金属处理浓液S39 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 600 | 6个月 |
|  | 废滤料S40 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 袋装密封堆放 | 2 | 6个月 |
|  | 污泥S42 | HW17 | 336-064-17 |  |  | 桶装密封堆放 | 40 | 6个月 |

（5）一般工业固废管理措施

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），企业应加强一般固废的收集、贮存，严禁露天堆放，应设置专用的一般固废贮存间。企业应建立档案制度，将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。企业应按GB15562.2-1995规定设置贮存间环境保护图形标志，定期进行检查和维护。

由上可知，采取上述治理措施后，本项目固体废物去向明确，均能得到妥善处置。

## 3.6总量控制指标分析

### 3.6.1总量控制的目的

《建设项目环境保护管理条例》中第三条规定：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。”因此，总量控制的目的就是为了有效地保护和改善环境质量，保证经济建设和环境保护协调发展，使环境质量不因经济发展而随之恶化，并逐步改善。

### 3.6.2总量控制的原则

（1）建设项目建成投产后污染物排放必须达到国家标准和地方标准。

（2）污染物排放总量必须满足当地区域环境质量达标或区域总量控制的要求。

（3）生产工艺及污染治理措施符合清洁生产的要求。

### 3.6.3实施总量控制的项目

在《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号）中明确规定了“十三五”期间污染物减排目标，对COD、NH3-N、TP、SO2、NOx、挥发性有机物等主要污染物实行总量控制。

本项目生产过程中无废水产生，生活废水经厂区内污水预处理处理后进入园区污水管网，废水总量控制指标纳入兰家桥污水处理厂总量控制指标，不再单独另设。

本环评建议进入污水厂的量为：COD：0.928t/a，氨氮：0.093t/a；

污水处理处理达标后排放量为：COD：0.106t/a，氨氮：0.008t/a。

本项目纳入国家总量管理的废气污染物主要为VOCs、颗粒物，其总量控制指标为：VOCs有组织排放1.112t/a，无组织排放0.398t/a，合计1.51t/a；颗粒物有组织排放0.062t/a，颗粒物排放0.033t/a，合计0.095t/a。

表3.6-1  项目总量污染物

| 类别 | 污染物名称 | 单位 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 万m3/a | 0.265 |
|  | COD | t/a | 0.106 |
|  | 氨氮 | t/a | 0.008 |
| 废气 | VOCs（有组织） | t/a | 1.112 |
|  | VOCs（无组织） | t/a | 0.398 |
|  | 颗粒物（有组织） | t/a | 0.062 |
|  | 颗粒物（无组织） | t/a | 0.033 |
|  | 合计 | VOCs | t/a | 1.51 |
|  |  | 颗粒物 | t/a | 0.095 |

### 3.6.4 清洁生产

推行清洁生产，不但可以减少污染，而且可以提高产量。为使项目达到国内清洁生产基本水平，实现可持续发展战略，控制污染，推行清洁生产势在必行，为此，根据建设单位的实际情况，环评建议：

①生产环节：加强设备的维护、提高设备完好率；积极推行优化节能措施；提高自动化操作水平。

②污染物产生环节：提高原辅材料的利用率；加强员工培训，增强员工操作水平及环保意识。

③境管理要求：要求项目产生的工业固废、生活垃圾等应分类处理，不得随意丢弃，污染环境；加强管理，提高员工的总体素质，严格规范员工操作水平。

本项目生产工艺较先进，节省了能耗、对产生的污染物都进行了合理有效的治理，对生产固废进行了有效回收利用，较好地贯彻了以“节能、降耗、减污”为目标的清洁生产，满足清洁生产的要求，因此，本项目实施建设符合清洁生产要求。

# 4建设项目周围环境概况

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

自贡市位于四川盆地南部，市境东邻隆昌、泸县，南连南溪、江安、宜宾，西接键为、井研，北靠内江、威远、仁寿，地跨东104°2′57″～105°16′11″，北纬28°55′37″～29°38′25″之间，东西长119.6Km，南北宽 97.2Km，是川南的腹心地带。自贡市区距成都210Km，距重庆206Km，距内江和宜宾分别为38Km和68Km，均有高速公路相通；市区距乐山、泸州分别为127Km和68Km，均为国家二级公路相连。内昆铁路丛惯市区39.6Km，交通十分方便。

本项目位于自贡市贡井区航空产业园B2-12-3地块，项目地理位置详见附图1。

### 4.1.2地形、地址、地貌

自贡市境内地质构造属四川台坳的自贡凹陷，褶皱轴多呈北东——南西走向，各构造轴彼此呈北西——东南向雁行排列，形成由西而东的10个小背斜和小向斜。

市域地层出露多为侏罗系蓬莱镇组、遂宁组、沙溪庙组和自流井组等紫红、棕红色砂岩、泥岩，分布较广，其中下沙溪庙亚组的砂岩藏有丰富的恐龙化石。除侏罗系地层外，在荣县南部金花至莲花一带和富顺县西南木桥沟至骑龙一带有白垩系砖红色厚层块状砂岩出露； 富顺县青山岭背斜核露出露二叠系嘉陵江组灰岩及飞仙关组砂、页岩。第四纪河流沉积物主要分布在沿江河两岸阶地及河漫滩。

自贡市域地势自西北向东南倾斜，一般海拔标高在250m~500m之间，最高点在荣县西北铁矿凹，海拔高度为901m，最低点位于富顺县长滩坝沱江出境处海拔高240m，相对高差661m。全市中浅丘陵广布，占总面积的80%以上；海拔500~900m的低山约占17%，主要分布在荣县西北部及富顺县青山岭，龙贯山一带，其中荣县北部的荣德山、荣黎山、高松山、狮子山以及富顺县安溪镇天山坡等地为喀斯特低山。平坝主要分布在沱江及其支流溪河的宽谷地带，面积不足3%，观山坝、长山坝、五通坝、邓井关等为较典型的平坝区。

### 4.1.3气候气象

区境地处川东川西分界线上，全年气压、气温、降水等有季节性变化。属亚热带湿润季风气候，四季分明。冬季受北方季风影响，气压高，温和少雨；夏季受西太平洋或北印度洋季风控制，气压低，高温多雨；秋因南北冷暖气团形成锋面或南或北移动的影响，多绵雨、湿度大。冬季寒冷干燥，季风强大，持续、稳定，境内出现冬干或倒春寒。除四季一般气象外，温暖湿润的夏季风强劲年份，锋面和雨带过快推进到北方，境内5至6月份出现干旱；一般年份，7月锋面和雨带推移到华北地区后，境内气流单一，缺少降水条件，7至8月份出现伏旱。

全年气温变化与同纬度地区相比，是春旱、气温多变，夏季时间较长，雨量集中；秋凉时间较短，湿度大；冬雪少，四季分明，无霜期长达 300 天以上。全年阴雨天多，日照偏少，年际有旱涝灾害性天气出现。气温：全年平均气温 17.0℃，最高气温37℃， 最低气温-2.8℃。最冷月为1月，平均气温为5.0～6.4℃，最热月为7月，平均气温为24～26℃左右。

降雨：多年平均降雨量为1030毫米左右，全年降雨分布不均，夏季占56%，个别年占79%，秋季多绵雨，占23%。降雨年际变化较大，多雨年可多达 1430 毫米，少雨年则不足730毫米。

日照：多年平均日1220～1280小时，全年日照百分率为 28%。

湿度：全年无霜期为300天以上，有的年份甚至全年无霜。大气多年相对湿度在78～81%之间，全年中10月份相对湿度最大，在84～86%之间，3、4月份相对湿度最小，在72～74%之间。

气压：城区气压为972.3hPa，1月最高，为978 hPa以上，7月最低，为970hPa 以下。

风：整个城区多偏北风，自贡市地区全年主导风向为N风向，风频为9%，次多主导风向为SE和ESE，风频为7%，全年静风频率为23%，平均风速为 1.7m/s。

### 4.1.4水系河流

（1）中溪河：中溪河(旭水河上级支流)：发源于荣县墨林观音岩，在贡井区雷公滩汇入旭水河。河流全长48.2km，流域面积219.0km2。该河为荣县、贡井、威远三区县的界河。贡井区境内长度为32.4km，河道流域面积108.0km2，河道面积801亩，均宽为16.5m，比降0.68‰，河道弯曲系数1.53，多年平均径流量为2.65m/s，其天然河床糙率0.035。

（2）旭水河：旭水河是釜溪河重要的一级支流，发源于九宫山余脉，流经荣县县城、龙潭、桥头、贡井区，于自流井区城区上游双河口汇入釜溪河，全长118公里，河道平均比降0.68%，流域面积1022平方公里。旭水河为自贡市梯级开发河流，有10多座堰闸，担负着水源调节、工业用水、农业用水、场镇生活用水及环境用水的重要功能。金鱼河发源于自流井区境内的农团乡银匠湾，流经自流井区舒平镇、贡井区长土镇、市工业开发区、大安区凤凰乡等地，在贡井城区中心平桥处汇入旭水河，流域跨自流井、大安、贡井三个区，全长43.6公里，其中贡井境内长约为29公里。

### 4.1.5水文地质条件

根据地勘报告，在勘探深度范围内建筑场地地基土主要由第四系全新统人工填土层组成（Q4ml），坡积成因的粉质粘土层（Q4dl）以及下伏为沙溪庙组基岩（J2s）组成，现按地基土构成自上而下分述如下：

①杂填土：杂色，稍湿，松散~稍密状态，主要由砂/泥岩碎岩块及岩屑组成，局部夹孤石，孤石直接约在0.8m，已基本完成自重固结，但由于其填料成分不均，因此其力学性质差异较大，分布整个场地。

②粉质粘土：黄褐色，稍湿~很湿，可塑状为主，局部饱水后呈软塑状，失水后呈硬塑状，含砂，粘着感较强，切面稍光滑，干强度中等，遇水易散，干燥时用锤易击碎，冲积成因，该层厚度约1~3.3米，分布在场地中部的养殖厂房区域（原冲沟区）。

砂质泥岩：黄色，岩芯较完整，多呈柱状，长柱状，敲击声哑，强风化层厚度约在1-1.5m，根据室内试验报告，本场地的砂质泥岩属极软质岩石，天然抗压强度标准值可按frk=4.5MPa考虑，岩体质量等级为Ⅴ级，岩体结构完整，致密较硬，厚度大，岩芯采取率80%。

### 4.1.6土壤

自贡市土壤共分为5个土类、9个亚类、26个土属、70个土种，由10种土壤母质发育而成。水稻土土类占34.5%，主要分布在沟谷及山丘平缓地带；紫色土土类占50.08%，主要分布在丘陵地；黄壤土在占13.73%，主要分布在低山区，少部分在高丘和沱江沿岸阶地；新积土土类占0.8%，主要分布在河溪沿岸阶地；黑色石灰土土类仅占0.71%。

### 4.1.7植被资源

自贡全市现有森林面积53324公顷，森林覆盖率为20％。其中，用材林23089.3公顷，经济林4238.8公顷，薪炭林158.9公顷，防护林26072.1公顷，风景林208公顷，特用林686.3公顷。宜林荒山、荒地面积547.1公顷。植被类型为亚热带常绿针阔混交林。全市植被种类丰富，构成了良好的森林生态环境。森林以马尾松林为主，部分区域有成片的次生针阔混交林。森林植物主要种类现有77科163属280种。其中，乔木48科129种，灌木23科79种，藤本21种，竹类9种，蕨类30种，草本12种。珍贵植物有桫椤、水杉、银杏、鹅掌楸、杜仲、厚朴、红豆树等。本项目所在区域人类活动频繁，无国家重点保护珍稀动植物，亦无成片林，主要有零星桉树、樟树、慈竹等植物，农作物种类有玉米、红苕和蔬菜等，经济作物有甘庶、柑桔等，养殖业主要有猪、羊、牛、鱼及各种家禽。

根据调查，项目区无特殊保护的动植物。区域属城市发展用地，为城市生态系统，其生物多样性程度较低。

### 4.2兰家桥污水处理厂介绍

兰家桥污水处理厂位于自贡市贡井区成佳镇，位于园区北侧，其排口设置于污水厂西侧双观河。该污水处理厂规划总处理规模为5.0万m3/d，其中一期为2.0万m3/d、二期为3.0万m3/d。规划服务范围为航空产业园（园区企业、成佳镇）的生产废水及生活污水。

兰家桥污水处理厂一期工程分阶段进行建设其中一阶段设备满足5000m3/d的污水处理需求，二阶段设备安装后污水处理能力增加5000m3/d，三阶段设备安装后污水处理能力增加10000m3/d。2019年7月，一期项目一阶段建设完成，2019年11月，完成竣工环保验收。一期项目二阶段和一期项目三阶段暂未建设。

兰家桥污水处理厂一期采用“粗格栅-提升泵+细格栅-曝气沉砂池+水解酸化池+改良A2/O池+臭氧氧化+曝气生物滤池+高效沉淀池+超滤+接触消毒池”工艺，项目污水经处理后，COD、BOD5和NH3-N 指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；总磷指标达到《地表水环境质量标准》。（GB3838-2002）中IV类标准；总氮指标达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中城镇污水处理厂排放标准；其余前项中未列明指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，外排双观河。

图 4.2-1 兰家桥污水处理厂工艺流程图

图4.2-2 兰家桥污水处理厂现状照片

## 4.3环境功能区划

根据本项目所在环境功能区区划：

（1）项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类区标准。

（2）项目区域地表水双观河环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域水质标准。

（3）项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水质标准。

（4）项目所在地声环境执行《声环境质量标准》(GB3095- 2008)的3类区标准。

（5）项目所在地土壤环境质量评价执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB17900-2018）筛选值第二类标准。

## 4.4环境质量现状监测与评价

从现状监测及评价结果表明：项目所在区域TSP24小时均值小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，TVOC8h均值、苯、甲苯、二甲苯小时均值均小于《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值标准要求，说明项目评价区域环境空气质量较好，本项目特征因子均有一定环境容量。

### 4.4.2地表水环境质量现状评价

图中的数据来说明区域地水环境质量现状。旭水河雷公滩断面环境质量监测结论进行评价。水质监测详见下图。

由上表可知，旭水河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，区域水环境总体质量一般。

（2）达标规划

根据《自贡市打赢碧水保卫战实施方案》，目标年分别为2020年、2035年，主要任务为：①实施城乡生活污染处置设施建设补短板工程；②实施农业农村面源污染削减工程；③实施工业污染治理工程；④实施城市黑臭水体治理工程；⑤实施河流水生态保护与修复工程；⑥实施水资源节约与利用工程。在采取上述措施后，到2020年，主要水污染物排放量大幅减少，流域环境风险有效可控，城市建成区黑臭水体基本消除，全市水生态环境质量持续改善，群众生态环境满意度明显提升。到2035年，建成水清、宜居、优美的美丽自贡。

本项目生产废水经厂区污水站预处理后排入园区污水管网；员工生活污水，由预处理池处理后进入市政污水管网，经兰家桥污水处理厂处理达标后排入双观河。

因此，本项目的运营不会加重区域内地表水的环境容量负荷。。

### 4.4.3 地下水环境质量现状监测与评价

1、监测点位

在评价范围内共布设3个监测点，具体位置参见表4.4-5。

表4.4-5 地下水环境质量现状监测点

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1#：项目西面450米农户水井 | 钾、钠、钙、镁、炭酸盐、重炭酸盐、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、水位 | 监测1天，采样1次。 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准 |
| 2# | 2#：项目南面180米农户水井 |  |  |  |
| 3# | 3#：项目东南面600米农户水井 |  |  |  |
| 4# | 4#：项目西面150米农户水井 | 水位 |  |  |
| 5# | 5#：项目南面280米农户水井 |  |  |  |
| 6# | 6#：项目南面630米农户水井 |  |  |  |

2、监测单位

四川瑞兴环保检测有限公司

3、监测因子

钾、钠、钙、镁、炭酸盐、重炭酸盐、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、水位；

4、监测时间

2022年9月7日，监测1天1次。

5、采样及监测分析方法

水样的采集、保存方法按《环境监测技术规范》执行，监测分析方法按《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中规定的方法进行。

6、监测结果统计

监测结果统计详见表4.4-6。

表4.4-6 地下水水质监测结果分析一览表

| 检测项目 | 检测时间 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |  |
| pH | 2022.9.7 | 无量纲 | 7.85 | 8.01 | 8.17 | 6.5~8.5 |
| 细菌总数 |  | CFU/mL | 80 | 90 | 70 | 100 |
| 总大肠菌群 |  | MPN/100mL | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
| 总硬度 |  | mg/L | 240 | 274 | 198 | 450 |
| 溶解性总固体 |  | mg/L | 518 | 532 | 434 | 1000 |
| 氟化物 |  | mg/L | 0.14 | 0.27 | 0.26 | 1.00 |
| 氨氮 |  | mg/L | 0.248 | 0.337 | 0.331 | 0.50 |
| 挥发性酚类 |  | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 |
| 砷 |  | mg/L | 0.40×10-3 | 0.71×10-3 | 0.65×10-3 | 0.01 |
| 镉 |  | mg/L | 0.05×10-3L | 0.05×10-3L | 0.05×10-3L | 0.005 |
| 铅 |  | mg/L | 0.09×10-3L | 0.09×10-3L | 0.09×10-3L | 0.20 |
| 耗氧量 |  | mg/L | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
| 氰化物 |  | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.05 |
| 汞 |  | mg/L | 0.12×10-3 | 0.14×10-3 | 0.16×10-3 | 0.001 |
| 六价铬 |  | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.001 |
| 铁 |  | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3 |
| 锰 |  | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.10 |
| 氯化物 |  | mg/L | 27.2 | 8.88 | 8.94 | 250 |
| 硫酸盐 |  | mg/L | 79.9 | 46.11 | 46.13 | 250 |
| 硝酸盐(以N计） |  | mg/L | 14.1 | 13.5 | 0.016L | 20 |
| 亚硝酸盐（以N计） |  | mg/L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 1.0 |
| 钙 |  | mg/L | 111 | 76.5 | 64.4 | / |
| 镁 |  | mg/L | 35.9 | 21.0 | 18.5 | / |
| 钾 |  | mg/L | 1.82 | 2.36 | 2.46 | / |
| 钠 |  | mg/L | 29.9 | 47.2 | 20.5 | / |
| 炭酸盐 |  | mg/L | 0.750L | 20.2 | 17.8 | / |
| 重炭酸盐 |  | mg/L | 241 | 114 | 118 | / |

表4.4-6 地下水水质监测结果分析一览表

| 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| 水位 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.8 |

7、现状评价

（1）评价方法

采用标准指数法进行评价。评价模式采用《环境影响评价导则-地下水环境》推荐的模式。模式如下：

Pi＝

式中：

Pi－第i个水质因子的标准指数，量纲为1；

Ci－第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi－第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

pH值评价模式如下：

当pH≤7.0时，

当pH＞7.0时，

式中：

SpH－pH的标准指数；

pH－pH的实测值；

pHsd－评价标准pH的下限值；

pHsu－评价标准pH的上限值。

（2）评价结果及分析

根据现状监测结果（见表4.4-6），计算各个断面单因子标准指数，计算结果见表4.4-7。

表4.4-7地下水水质单项污染指数计算结果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | Si | 2# | Si | 3# | Si |  |
| pH | 无量纲 | 7.85 | 0.56 | 8.01 | 0.67 | 8.17 | 0.78 | 6.5~8.5 |
| 细菌总数 | mg/L | 80 | 0.80 | 90 | 0.90 | 70 | 0.70 | 100 |
| 总大肠菌群 | mg/L | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 3 |
| 总硬度 | mg/L | 240 | 0.53 | 274 | 0.61 | 198 | 0.44 | 450 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 518 | 0.52 | 532 | 0.53 | 434 | 0.43 | 1000 |
| 氟化物 | mg/L | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 1 |
| 氨氮 | mg/L | 0.248 | 0.50 | 0.337 | 0.67 | 0.331 | 0.66 | 0.5 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.002 |
| 砷 | mg/L | 0.40×10-3 | 4.00 | 0.71×10-3 | 7.10 | 0.65×10-3 | / | 0.01 |
| 镉 | mg/L | 0.05×10-3L | / | 0.05×10-3L | / | 0.05×10-3L | / | 0.005 |
| 铅 | mg/L | 0.09×10-3L | / | 0.09×10-3L | / | 0.09×10-3L | / | 0.2 |
| 耗氧量 | mg/L | 2 | 0.67 | 2.2 | 0.73 | 2.2 | 0.73 | 3 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.05 |
| 汞 | mg/L | 0.12×10-3 | 0.12 | 0.14×10-3 | 0.14 | 0.16×10-3 | 0.16 | 0.001 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.001 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | / | 0.03L | / | 0.03L | / | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.1 |
| 氯化物 | mg/L | 27.2 | 0.11 | 8.88 | 0.04 | 8.94 | 0.04 | 250 |
| 硫酸盐 | mg/L | 79.9 | 0.32 | 46.11 | 0.18 | 46.13 | 0.18 | 250 |
| 硝酸盐(以N计） | mg/L | 14.1 | 0.71 | 13.5 | 0.68 | 0.016L | / | 20 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.016L | / | 0.016L | / | 0.016L | / | 1 |
| 钙 | mg/L | 111 | / | 76.5 | / | 64.4 | / | / |
| 镁 | mg/L | 35.9 | / | 21 | / | 18.5 | / | / |
| 钾 | mg/L | 1.82 | / | 2.36 | / | 2.46 | / | / |
| 钠 | mg/L | 29.9 | / | 47.2 | / | 20.5 | / | / |
| 炭酸盐 | mg/L | 0.750L | / | 20.2 | / | 17.8 | / | / |
| 重炭酸盐 | mg/L | 241 | / | 114 | / | 118 | / | / |

根据上表，项目个监测点位地下水满足《地下水环境质量标准》（GB14848-93）中的III类标准要求。

### 4.4.4声环境质量现状监测与评价

1、监测点布设

共布设4个噪声监测点，具体位置详见表4.4-8，布点情况见附图。

表4.4-8  项目环境噪声现状监测点

| 编号 | 监测点名称 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1#：项目北侧厂界外1m处 | 等效连续A声级（Leq(A)） | 监测2天，每天昼夜各1次 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 |
| 2# | 2#：项目西侧厂界外1m处 |  |  |  |
| 3# | 3#：项目南侧厂界外1m处 |  |  |  |
| 4# | 4#：项目东侧厂界外1m处 |  |  |  |

5、监测及分析方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定。

6、监测及评价结果

监测及评价结果详见表4.4-9。

表4.4-9 噪声监测及评价结果   单位：dB(A)

| 检测点位 | 检测日期 | 检测项目 | 检测结果LAeq | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1# | 1#：项目北侧厂界外1m处 | 2022.9.6 | 环境噪声 | 57 | 49 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类，昼间≤65，夜间≤55 |
| 2# | 2#：项目西侧厂界外1m处 |  |  | 54 | 46 |  |
| 3# | 3#：项目南侧厂界外1m处 |  |  | 58 | 47 |  |
| 4# | 4#：项目东侧厂界外1m处 |  |  | 55 | 47 |  |
| 1# | 1#：项目北侧厂界外1m处 | 2022.9.7 |  | 57 | 48 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类，昼间≤65，夜间≤55 |
| 2# | 2#：项目西侧厂界外1m处 |  |  | 56 | 43 |  |
| 3# | 3#：项目南侧厂界外1m处 |  |  | 56 | 44 |  |
| 4# | 4#：项目东侧厂界外1m处 |  |  | 55 | 45 |  |

由表4.4-9可见，各厂界声环境现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。评价结果表明，项目所在地声环境质量现状良好。

### 4.4.5土壤环境质量现状

（1）监测方案

监测点位：参照《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）HJ964-2018》，本项目土壤环境影响评价等级为二级。根据导则要求，本次评价项目占地范围内共布设3个土壤环境质量现状柱状监测点位，3个土壤环境质量现状表层样监测点位。

表4.4-10 土壤环境质量现状监测布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1#：项目占地范围内 （ | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化炭、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、苯胺、PH、石油烃甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、二苯并[a,h]蒽、萘、䓛、茚并【1.2.3-cd】芘 | 监测1天1次 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值标准 |
| 2# | 2#：项目占地范围内 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、乙苯、甲苯、石油烃 |  |  |
| 3# | 3#项目占地范围内 |  |  |  |
| 4# | 4#项目占地范围内 |  |  |  |
| 5# | 5#项目占地范围外 （厂界北面） |  |  |  |
| 6# | 6#项目占地范围外 ） |  |  |  |

（2）评价方法

评价标准：土壤环境质量评价执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB17900-2018）筛选值第二类标准。

评价方法：采用标准指数法评价。

一般因子标准指数计算方法：

式中：	Pi——第i个因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个因子的监测浓度值，mg/kg；

Csi——第i个因子的标准浓度值，mg/kg；

标准指数＞1时，表明该土壤因子已超标，标准指数越大，超标越严重。

（3）监测结果统计及评价

项目区域土壤进行了采样检测，其检测结果及评价见下表4.4-10~4.4-13：

表4.4-10   1#监测点位土壤监测及评价结果    单位mg/kg

| 采样日期 | 2022年09月07日 |
| --- | --- |
| 检测项目 | 检测结果 |
|  | 检测点位 | 0-0.5m |
| pH（无量纲） | 1# | 8.2 |
| 铜（mg/kg） |  | 25.5 |
| 镍（mg/kg） |  | 32 |
| 六价铬（mg/kg） |  | 未检出 |
| 砷（mg/kg） |  | 5.0 |
| 镉（mg/kg） |  | 0.32 |
| 铅（mg/kg） |  | 22.4 |
| 汞（mg/kg） |  | 0.272 |
| 四氯化炭（µg/kg） |  | 未检出 |
| 氯仿（µg/kg） |  | 未检出 |
| 氯甲烷（µg/kg） |  | 未检出 |
| 1，1-二氯乙烷（µg/kg） |  | 未检出 |
| 1，2-二氯乙烷（µg/kg） |  | 未检出 |
| 1，1-二氯乙烯（µg/kg） |  | 未检出 |
| 顺-1，2-二氯乙烯（µg/kg） |  | 未检出 |
| 反-1，2-二氯乙烯（µg/kg） |  | 未检出 |
| 二氯甲烷（µg/kg） |  | 未检出 |
| 1，2-二氯丙烷（µg/kg） |  | 未检出 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷（µg/kg） |  | 未检出 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷（µg/kg） |  | 未检出 |
| 四氯乙烯（µg/kg） |  | 未检出 |
| 1，1，1-三氯乙烷（µg/kg） |  | 未检出 |
| 1，1，2-三氯乙烷（µg/kg） |  | 未检出 |
| 三氯乙烯（µg/kg） |  | 未检出 |
| 1，2，3-三氯丙烷（µg/kg） |  | 未检出 |
| 氯乙烯（µg/kg） |  | 未检出 |
| 苯（µg/kg） |  | 未检出 |
| 氯苯（µg/kg） |  | 未检出 |
| 1，2-二氯苯（µg/kg） |  | 未检出 |
| 1，4-二氯苯（µg/kg） |  | 未检出 |
| 乙苯（µg/kg） |  | 未检出 |
| 苯乙烯（µg/kg） |  | 未检出 |
| 甲苯（µg/kg） |  | 未检出 |
| 间二甲苯+对-二甲苯（µg/kg） |  | 未检出 |
| 邻-二甲苯（µg/kg） |  | 未检出 |
| 硝基苯（mg/kg） |  | 未检出 |
| 2-氯酚（mg/kg） |  | 未检出 |
| 苯并[a]芘（mg/kg） |  | 未检出 |
| 苯并[b]荧蒽（mg/kg） |  | 未检出 |
| 苯并[k]荧蒽（mg/kg） |  | 未检出 |
| 䓛（mg/kg） |  | 未检出 |
| 二苯并[a、h]蒽（mg/kg） |  | 未检出 |
| 茚并[1，2，3-cd]芘（mg/kg） |  | 未检出 |
| 萘（mg/kg） |  | 未检出 |
| 苯并[a]蒽（mg/kg） |  | 未检出 |

表4.4-11  2#~6#监测点位土壤监测及评价结果    单位mg/kg

| 采样日期 | 2022年9月7日 |
| --- | --- |
| 检测项目 | 检测结果 |
|  | 检测点位 | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 1.5m以下 |
| pH （无量纲） | 2# | 8.4 | 7.9 | 7.7 |
|  | 3# | 8.0 | 7.8 | 7.5 |
|  | 4# | 8.2 | 8.0 | 7.6 |
|  | 5# | 7.9 | / | / |
|  | 6# | 8.1 | / | / |
| 铜 （mg/kg） | 2# | 19.1 | 15.0 | 20.6 |
|  | 3# | 19.1 | 13.5 | 19.8 |
|  | 4# | 19.8 | 19.6 | 15.9 |
|  | 5# | 33.6 | / | / |
|  | 6# | 31.2 | / | / |
| 镍 （mg/kg） | 2# | 24 | 20 | 16 |
|  | 3# | 21 | 19 | 15 |
|  | 4# | 22 | 19 | 15 |
|  | 5# | 32 | / | / |
|  | 6# | 31 | / | / |
| 六价铬 （mg/kg） | 2# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 3# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 4# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 5# | 未检出 | / | / |
|  | 6# | 未检出 | / | / |
| 砷 （mg/kg） | 2# | 6.6 | 5.1 | 4.5 |
|  | 3# | 5.8 | 5.2 | 3.9 |
|  | 4# | 5.6 | 4.9 | 4.6 |
|  | 5# | 9.8 | / | / |
|  | 6# | 9.0 | / | / |
| 镉 （mg/kg） | 2# | 0.47 | 0.31 | 0.27 |
|  | 3# | 0.31 | 0.18 | 0.14 |
|  | 4# | 0.19 | 0.14 | 0.25 |
|  | 5# | 0.53 | / | / |
|  | 6# | 0.50 | / | / |
| 铅 （mg/kg） | 2# | 24.2 | 14.7 | 16.1 |
|  | 3# | 20.0 | 15.9 | 10.2 |
|  | 4# | 15.1 | 14.0 | 15.0 |
|  | 5# | 31.9 | / | / |
|  | 6# | 28.6 | / | / |
| 汞 （mg/kg） | 2# | 0.592 | 0.445 | 0.245 |
|  | 3# | 0.318 | 0.238 | 0.236 |
|  | 4# | 0.374 | 0.298 | 0.229 |
|  | 5# | 0.340 | / | / |
|  | 6# | 0.264 | / | / |
| 间二甲苯+对-二甲苯 （µg/kg） | 2# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 3# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 4# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 5# | 未检出 | / | / |
|  | 6# | 未检出 | / | / |
| 邻-二甲苯 （µg/kg） | 2# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 3# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 4# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 5# | 未检出 | / | / |
|  | 6# | 未检出 | / | / |
| 乙苯 （µg/kg） | 2# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 3# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 4# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 5# | 未检出 | / | / |
|  | 6# | 未检出 | / | / |
| 甲苯 （µg/kg） | 2# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 3# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 4# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 5# | 未检出 | / | / |
|  | 6# | 未检出 | / | / |

根据表4.4-10~4.4-13，项目各土壤中监测因子均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB17900-2018）筛选值第二类标准。项目所在区域土壤环境质量良好。

### 4.4.6生态环境现状

根据现场查看及及相关资料显示，项目拟建地土地利用现状主要为园区规划的工业用地，区内无古稀树木和保护树种、无珍惜动物。

## 4.5 区域污染源调查

根据项目区域土壤及地下水环境质量现状监测报告，项目拟建地土壤及地下水环境质量现状均能满足相关标准要求，未受到污染。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ/T2.2-2018，确定本建设项目的大气环境影响评价工作等级为二级，二级评价项目可只调查分析项目污染源，故未进行评价范围内相关大气污染源调查。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响

施工过程中产生的扬尘、噪声和废水，不可避免地对项目所在地周围环境产生一定的影响。

### 5.1.1施工期环境空气影响分析

项目施工期废气污染物主要为各类燃油动力机械施工作业时会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。土石方装卸、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。

（1）车辆行驶扬尘

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，一辆载重10吨的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量各有不同，详见表5.1-1，由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表5.1-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘    单位：kg/km·辆

| p 车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10（km/h） | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15（km/h） | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20（km/h） | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表5.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将PM10污染距离缩小到20~50m范围。

表5.1-2  施工场地洒水抑尘试验结果   单位：mg/m3

| 距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10小时平均浓度 | 不洒水 | 5.07 | 1.45 | 0.58 | 0.43 |
|  | 洒水 | 1.01 | 0.70 | 0.34 | 0.30 |

因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

（2）施工场地扬尘

施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

表5.1-3 不同粒径尘粒的沉降速度    单位：m/s

| 粉尘粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由于本项目开挖的土方含水率较高，只要及时运走，在装卸过程中产生的扬尘量极小。土方堆场只要做好防风措施，扬尘产生量也较小。

为进一步减小施工扬尘对环境的影响，评价要求在施工过程中，应严格按照《自贡市大气污染防治技术导则（暂行）》中“自贡市房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理工作导则”要求进行，其具体措施如下：

管理措施：建设单位对建筑工程扬尘污染防治管理工作负首要责任，应当督促施工单位做好扬尘污染防治管理并加强检查；将扬尘防治目标及施工单位的扬尘防治责任明确写入承发包合同，并督促施工单位严格落实扬尘污染防治各项措施，施工工地现场设置降尘员岗位，建立降尘员岗位制度。降尘员佩戴统一标识，实行一岗双责，对工地扬尘治理工作负直接管理责任。

工程措施：

①施工围挡：施工现场沿四周连续设置封闭围墙（围挡），围墙（围挡）必须安全可靠、整洁美观。一般路段高度不低于2米，主干道高度不低于2.5米；市政基础设施建设工程施工现场围档高度不低于2米，墙顶每隔 3-5 米安装球形照明灯，市政道路工程设置红灯示警，禁止依靠围挡墙堆放物料、器具等。

②冲洗设施：施工现场进出口设置冲洗平台、沉淀池、排水沟等车辆冲洗设施，达到水资源重复循环利用。

③场地硬化：施工现场应建立洒水清扫保洁制度，设专人负责卫生保洁，并做好保洁记录。每天对场区道路进行洒水清扫不少于2次，当遇到重污染天气，要相应增加洒水频次，或施工现场配备洒水车辆。

④覆盖绿化：施工现场建材应码放整齐，废弃建材建渣应及时清运，不能及时清

运的必须进行覆盖，施工现场非作业面裸土必须进行覆盖,超过三个月以上不使用的堆土应进行绿化。

⑤渣土运输：施工现场要使用专用渣土运输车辆，防止物料遗撒造成扬尘污染。车辆驶离工地前，应落实专人进行冲洗管理，将轮胎和车身冲刷干净，并使用草袋等物品，对车轮进行吸水处理，确保出场车辆符合要求，不污染城市道路。同时严禁超载、超速，按交通管理部门指定的路线及时间运输。

（3）工机械废气、装修油漆废气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于施工场地开阔，扩散条件良好，因此在采取相应的措施后能够做到达标排放。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。同时本评价建议建设单位使用轻质柴油，减轻对环境的影响。

油漆废气主要来自于办公区装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于油漆废气的排放时间和部位不能十分明确，并且装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业量较小。因此，在装修油漆期间，施工单位在采用环保型油漆、加强室内的通风换气情况下，再加之项目所在场地扩散条件较好，从而，项目装修施工产生的油漆废气可实现达标排放。

### 5.1.2施工期地表水环境影响分析

项目施工期间产生的废水主要包括施工人员的生活污水、建筑施工废水。

（1）生活污水

施工高峰期间人数约20人，生活用水量按80 L/d·人计，则日生活用水量为1.6m3/d，生活污水的产生量按用水量的80%计算，则生活污水的产生量为1.28m3/d。主要污染因子为CODCr、SS、BOD5、NH3-N等，经厂区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后经兰家桥污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）后排入双观河。

（2）施工废水

根据项目设计，项目方拟购买商品混凝士，可以大大减少施工废水的产生，因此，施工废水主要来自于施工机械的冲刷、楼地及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保潮、墙体的浸润、材料的洗刷以及桩基础施工中排出的泥浆等。由于施工期施工废水排放不易收集和管理，废水的排放方式和排放时间具有一定的随意性，往往不受重视而随意排放。本环评要求建设对施工废水进行收集，施工场地内建临时隔油沉淀池1座，施工废水全部进入临时隔油沉淀池，容积约2.0m3，施工废水经隔油沉淀后回用或用于工地降尘，不外排。从而对周边水体造成影响。在施工过程中采取以下措施：

①在施工过程中，人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏水泥砂浆应及时清理，运浆容器等用具尽量集中放置，及时清洗，冲洗水引入沉砂池，上层澄清水用于施工场内洒水抑尘，禁止废水随意排放。

②在施工堆场四周设截流沟，减少施工物质的流失。

③施工期机械设备禁止在项目内施工清洗，厂内所有设备均送至富加镇机修点进行检修清洗。

### 5.1.3施工期地下水的影响分析

从本项目建设基础、环保设施开挖建设深度来看，项目建设最大挖深约为1.5m，高于地下水水位，不会对区域地下水造成沉降等影响。同时本项目施工期废水主要为建筑施工废水和施工人员生活污水。均得到合理处置，项目施工期较短，对地下水环境环境影响较小。

### 5.1.4施工期声环境影响分析

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，为降低施工噪声的影响，施工单位应将高噪声的作业点置于工地中部，远离项目敏感点；在合理布局了施工设施的基础上，有效地利用了施工场区的距离衰减作用，再加上隔离墙的隔声，可以大大减小施工噪声对外环境的影响。，其噪声源强见工程污染分析章节。

（1）预测模式

本评价只考虑扩散衰减影响，采用以下模式预测单台设备不同距离处的噪声值：

式中：r1、r2—距声源的距离，m；

L1、L2—r1、r2处的噪声值，dB(A)。

各单独噪声源衰减情况见表。

表5.1-4 单台设备不同距离处噪声强度

| 机械名称 | 距机械不同距离的噪声级[dB(A)] |
| --- | --- |
| 砂轮机 | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m | 150m |
| 电钻 | 80 | 74 | 70 | 66 | 60 | 56 |
| 电锤 | 75 | 69 | 65 | 61 | 55 | 51 |
| 多功能木工刨 | 70 | 64 | 60 | 56 | 50 | 46 |
| 云石机 | 65 | 59 | 55 | 51 | 45 | 41 |

预测结果可知，项目昼间施工机械作业噪声影响范围约100m，夜间施工机械作业噪声影响范围约150m。根据调查，项目施工区域四周200m范围内无敏感点存在，项目施工对声环境影响较小，同时为减少项目施工噪声对周边环境的影响，环评要求：

①加强施工队伍的管理，禁止高声喧哗，避免不必要的噪声发生；

②合理统筹施工进度和安排；

③采用低噪声的施工机械和先进的施工技术、采用柔性吸声屏替代目前通用的尼龙质地的屏障等措施。

考虑到施工期较短，且采取上述措施后，施工期噪声可得到较好控制，不会对周边环境成大的影响。

为了降低施工噪声对区域声环境造成影响，环评要求施工建设单位合理安排施工布置，在厂界设置施工围挡，加强管理和监督，同时严禁夜间施工。

### 5.1.5施工期固体废物影响分析

项目施工期会产生开挖土石方、建筑垃圾、装修垃圾及生活垃圾。

本项目施工期间开挖土石，全部用于项目场地内标高回填和绿化回填，无废弃土石方产生。环评要求对开挖的土石方进行临时合理堆放，在雨天及起风的天气情况下进行遮盖，预防产生水土流失及扬尘。

在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防渗漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定垃圾处理场，以免影响环境质量。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染，项目拆除设备按规范要求进行处置或外售，严禁随意堆放。

施工期的环境管理是控制施工期环境影响的关键，建议建设单位在同施工单位签订合同时，应按照国家、地方的有关规定，采取本环评所建议的防治措施，将有关内容作为合同内容明确要求，以控制施工期对环境的影响。

施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到乡镇生活垃圾转运站集中处理，不可就地填埋，以避免对项目周边环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。

综上所述，本项目施工期只要加强管理，对环境不会造成明显影响。

### 5.1.6施工期生态环境影响

（1）本项目对水土流失影响分析

本项目占地为工业用地，所在区域地质地基稳定性好，面为粘土，属中度水力侵蚀，易发生水土流失，因此在土建施工中，容易造成水土流失问题，在建设过程中，合理规划和施工，尽量使挖填方量平衡，本项目施工对水土流失影响较小。

（2）本项目其他生态环境影响分析

目前，评价区内主要为工业企业，动物种类和数量很少，施工期对生态环境影响较小。

本项目位于施工期间会造成一定的水土流失，但是影响不明显。项目建设地内目前为空地，因此项目建设期间造成的水土流失较小。只要在施工后期及结束后及时做好厂区及周围的绿化，恢复植被，对区域的植被影响不大。

在采取以上措施后，项目对周边生态环境的影响不大。

5.2营运期环境影响

### 5.2.1环境空气影响预测与评价

#### 5.2.1.3环境影响预测计算

本项目营运期排放的大气污染物主要为冷镦油雾、油淬油雾、表面处理产生的各种酸雾以及涂覆过程产生的VOCs及漆雾，因此，本次评价选取VOCs、NOx、硫酸雾、氟化物、氯化氢、铬酸雾、颗粒物作为评价因子。

污染物评价标准和来源见下表。

表4.2-4 评价因子和评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值 (μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TVOC | 二类限区 | 8h平均值 | 600 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D |
| 氯化氢 |  | 1h平均值 | 50 |  |
| 硫酸雾 |  | 1h平均值 | 300 |  |
| 铬酸雾 |  | 1h平均值 | 1.5 | 参照执行《前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中居住区大气中有毒有害物质六价铬的最大允许浓度 |
| NOx |  | 1h平均值 | 250 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| TSP |  | 日平均值 | 300 |  |
| 氟化物 |  | 1h平均值 | 20 |  |

（2）估算模式参数

表5.2-5  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 5万 |
| 最高环境温度/℃ | 40.0℃ |
| 最低环境温度/℃ | -2.8℃ |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

- 有组织废气主要污染源强参数

表5.2-6  有组织工艺废气点源参数表

| 名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率(kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 二甲苯 | VOCs |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调漆废气(DA001) | 104.61428° | 29.37478° | 342 | 15 | 0.3 | 4. | 2640 | 正常 | / | 0.0122 | 0.0202 |
| 喷漆废气1(DA002) | 104.61.235° | 29.37.462° | 342 | 15 | 1.0 | 10.61 | 2640 | 正常 | 0.012 | 0.0611 | 0.1007 |
| 喷漆废气2(DA003) | 104.61376° | 29.37473° | 342 | 15 | 1.0 | 10.61 | 2640 | 正常 | 0.012 | 0.0611 | 0.1007 |

- 无组织废气主要污染源强参数

表5.2-7  无组织工艺废气点源参数表

| 名称 | 面源起点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率(kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 二甲苯 | VOCs |
| 喷漆中心 | 104.61329° | 29.373829° | 342 | 56 | 40 | 30 | 13 | 2640 | 正常 | 0.0265 | 0.0643 | 0.1153 |

（5）预测方式

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测和分析结果。因此本评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN软件进行估算模式进行预测，预测结果见表5.2-8、5.2-9、5.2-10。

（6）预测结果

表5.2-8 有组织排放大气估算结果（DA001排气筒）

| 下风向距离 | DA001 |
| --- | --- |
|  | 二甲苯浓度(μg/m³) | 二甲苯占标率(%) | TVOC浓度(μg/m³) | TVOC占标率(%) |
| 25.0 | 0.4969 | 0.2485 | 0.8228 | 0.0686 |
| 50.0 | 0.4048 | 0.2024 | 0.6703 | 0.0559 |
| 75.0 | 0.3360 | 0.1680 | 0.5563 | 0.0464 |
| 100.0 | 0.2741 | 0.1371 | 0.4539 | 0.0378 |
| 125.0 | 0.2673 | 0.1336 | 0.4426 | 0.0369 |
| 150.0 | 0.4408 | 0.2204 | 0.7298 | 0.0608 |
| 175.0 | 0.5299 | 0.2649 | 0.8773 | 0.0731 |
| 176.0 | 0.5352 | 0.2676 | 0.8862 | 0.0738 |
| 200.0 | 0.4641 | 0.2320 | 0.7684 | 0.0640 |
| 225.0 | 0.3973 | 0.1986 | 0.6578 | 0.0548 |
| 250.0 | 0.4078 | 0.2039 | 0.6752 | 0.0563 |
| 275.0 | 0.4107 | 0.2054 | 0.6800 | 0.0567 |
| 300.0 | 0.4108 | 0.2054 | 0.6802 | 0.0567 |
| 325.0 | 0.4015 | 0.2008 | 0.6648 | 0.0554 |
| 350.0 | 0.3820 | 0.1910 | 0.6325 | 0.0527 |
| 375.0 | 0.3657 | 0.1828 | 0.6054 | 0.0505 |
| 400.0 | 0.3507 | 0.1753 | 0.5806 | 0.0484 |
| 425.0 | 0.3361 | 0.1681 | 0.5565 | 0.0464 |
| 450.0 | 0.3226 | 0.1613 | 0.5341 | 0.0445 |
| 475.0 | 0.3096 | 0.1548 | 0.5127 | 0.0427 |
| 500.0 | 0.2972 | 0.1486 | 0.4921 | 0.0410 |
| 525.0 | 0.2856 | 0.1428 | 0.4728 | 0.0394 |
| 550.0 | 0.2754 | 0.1377 | 0.4560 | 0.0380 |
| 575.0 | 0.2660 | 0.1330 | 0.4403 | 0.0367 |
| 600.0 | 0.2573 | 0.1286 | 0.4260 | 0.0355 |
| 625.0 | 0.2492 | 0.1246 | 0.4126 | 0.0344 |
| 650.0 | 0.2416 | 0.1208 | 0.4000 | 0.0333 |
| 675.0 | 0.2344 | 0.1172 | 0.3880 | 0.0323 |
| 700.0 | 0.2274 | 0.1137 | 0.3765 | 0.0314 |
| 725.0 | 0.2208 | 0.1104 | 0.3655 | 0.0305 |
| 750.0 | 0.2144 | 0.1072 | 0.3550 | 0.0296 |
| 775.0 | 0.2083 | 0.1042 | 0.3449 | 0.0287 |
| 800.0 | 0.2024 | 0.1012 | 0.3351 | 0.0279 |
| 825.0 | 0.1969 | 0.0985 | 0.3260 | 0.0272 |
| 850.0 | 0.1915 | 0.0958 | 0.3171 | 0.0264 |
| 875.0 | 0.1865 | 0.0932 | 0.3088 | 0.0257 |
| 900.0 | 0.1815 | 0.0908 | 0.3005 | 0.0250 |
| 925.0 | 0.1769 | 0.0885 | 0.2930 | 0.0244 |
| 950.0 | 0.1724 | 0.0862 | 0.2855 | 0.0238 |
| 975.0 | 0.1681 | 0.0841 | 0.2784 | 0.0232 |
| 1000.0 | 0.1640 | 0.0820 | 0.2716 | 0.0226 |
| 1025.0 | 0.1601 | 0.0800 | 0.2650 | 0.0221 |
| 1050.0 | 0.1562 | 0.0781 | 0.2586 | 0.0216 |
| 1075.0 | 0.1526 | 0.0763 | 0.2526 | 0.0211 |
| 1100.0 | 0.1490 | 0.0745 | 0.2468 | 0.0206 |
| 1125.0 | 0.1454 | 0.0727 | 0.2408 | 0.0201 |
| 1150.0 | 0.1421 | 0.0711 | 0.2353 | 0.0196 |
| 1175.0 | 0.1386 | 0.0693 | 0.2295 | 0.0191 |
| 1200.0 | 0.1358 | 0.0679 | 0.2248 | 0.0187 |
| 1225.0 | 0.1333 | 0.0666 | 0.2206 | 0.0184 |
| 1250.0 | 0.1305 | 0.0652 | 0.2160 | 0.0180 |
| 1275.0 | 0.1277 | 0.0639 | 0.2115 | 0.0176 |
| 1300.0 | 0.1252 | 0.0626 | 0.2073 | 0.0173 |
| 1325.0 | 0.1226 | 0.0613 | 0.2030 | 0.0169 |
| 1350.0 | 0.1198 | 0.0599 | 0.1984 | 0.0165 |
| 1375.0 | 0.1164 | 0.0582 | 0.1927 | 0.0161 |
| 1400.0 | 0.1150 | 0.0575 | 0.1905 | 0.0159 |
| 1425.0 | 0.1132 | 0.0566 | 0.1875 | 0.0156 |
| 1450.0 | 0.1112 | 0.0556 | 0.1841 | 0.0153 |
| 1475.0 | 0.1091 | 0.0546 | 0.1807 | 0.0151 |
| 1500.0 | 0.1069 | 0.0534 | 0.1769 | 0.0147 |
| 1525.0 | 0.1041 | 0.0520 | 0.1723 | 0.0144 |
| 1550.0 | 0.1006 | 0.0503 | 0.1666 | 0.0139 |
| 1575.0 | 0.0993 | 0.0497 | 0.1645 | 0.0137 |
| 1600.0 | 0.0970 | 0.0485 | 0.1606 | 0.0134 |
| 1625.0 | 0.0945 | 0.0472 | 0.1564 | 0.0130 |
| 1650.0 | 0.0930 | 0.0465 | 0.1540 | 0.0128 |
| 1675.0 | 0.0929 | 0.0465 | 0.1539 | 0.0128 |
| 1700.0 | 0.0917 | 0.0458 | 0.1518 | 0.0127 |
| 1725.0 | 0.0906 | 0.0453 | 0.1501 | 0.0125 |
| 1750.0 | 0.0897 | 0.0448 | 0.1484 | 0.0124 |
| 1775.0 | 0.0885 | 0.0443 | 0.1466 | 0.0122 |
| 1800.0 | 0.0872 | 0.0436 | 0.1445 | 0.0120 |
| 1825.0 | 0.0858 | 0.0429 | 0.1420 | 0.0118 |
| 1850.0 | 0.0845 | 0.0423 | 0.1399 | 0.0117 |
| 1875.0 | 0.0832 | 0.0416 | 0.1377 | 0.0115 |
| 1900.0 | 0.0819 | 0.0409 | 0.1356 | 0.0113 |
| 1925.0 | 0.0807 | 0.0404 | 0.1336 | 0.0111 |
| 1950.0 | 0.0795 | 0.0398 | 0.1317 | 0.0110 |
| 1975.0 | 0.0782 | 0.0391 | 0.1294 | 0.0108 |
| 2000.0 | 0.0771 | 0.0386 | 0.1277 | 0.0106 |
| 2025.0 | 0.0761 | 0.0381 | 0.1260 | 0.0105 |
| 2050.0 | 0.0750 | 0.0375 | 0.1241 | 0.0103 |
| 2075.0 | 0.0738 | 0.0369 | 0.1221 | 0.0102 |
| 2100.0 | 0.0728 | 0.0364 | 0.1205 | 0.0100 |
| 2125.0 | 0.0719 | 0.0360 | 0.1191 | 0.0099 |
| 2150.0 | 0.0709 | 0.0355 | 0.1174 | 0.0098 |
| 2175.0 | 0.0700 | 0.0350 | 0.1158 | 0.0097 |
| 2200.0 | 0.0690 | 0.0345 | 0.1143 | 0.0095 |
| 2225.0 | 0.0681 | 0.0340 | 0.1127 | 0.0094 |
| 2250.0 | 0.0672 | 0.0336 | 0.1113 | 0.0093 |
| 2275.0 | 0.0663 | 0.0332 | 0.1098 | 0.0091 |
| 2300.0 | 0.0654 | 0.0327 | 0.1082 | 0.0090 |
| 2325.0 | 0.0646 | 0.0323 | 0.1070 | 0.0089 |
| 2350.0 | 0.0638 | 0.0319 | 0.1056 | 0.0088 |
| 2375.0 | 0.0630 | 0.0315 | 0.1043 | 0.0087 |
| 2400.0 | 0.0622 | 0.0311 | 0.1029 | 0.0086 |
| 2425.0 | 0.0614 | 0.0307 | 0.1017 | 0.0085 |
| 2450.0 | 0.0607 | 0.0303 | 0.1004 | 0.0084 |
| 2475.0 | 0.0599 | 0.0299 | 0.0992 | 0.0083 |
| 2500.0 | 0.0591 | 0.0296 | 0.0979 | 0.0082 |
| 下风向最大浓度 | 0.5352 | 0.2676 | 0.8862 | 0.0738 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表5.2-9 有组织排放大气估算结果（DA002排气筒）

| 下风向距离 | DA002 |
| --- | --- |
|  | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) | 二甲苯浓度(μg/m³) | 二甲苯占标率(%) | TVOC浓度(μg/m³) | TVOC占标率(%) |
| 1.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25.0 | 0.0730 | 0.0081 | 0.3717 | 0.1859 | 0.6126 | 0.0511 |
| 50.0 | 0.1121 | 0.0125 | 0.5710 | 0.2855 | 0.9410 | 0.0784 |
| 72.0 | 0.1371 | 0.0152 | 0.6982 | 0.3491 | 1.1507 | 0.0959 |
| 75.0 | 0.1368 | 0.0152 | 0.6966 | 0.3483 | 1.1481 | 0.0957 |
| 100.0 | 0.1364 | 0.0152 | 0.6943 | 0.3471 | 1.1443 | 0.0954 |
| 125.0 | 0.1304 | 0.0145 | 0.6638 | 0.3319 | 1.0940 | 0.0912 |
| 150.0 | 0.1234 | 0.0137 | 0.6282 | 0.3141 | 1.0353 | 0.0863 |
| 175.0 | 0.1132 | 0.0126 | 0.5762 | 0.2881 | 0.9496 | 0.0791 |
| 200.0 | 0.1000 | 0.0111 | 0.5091 | 0.2546 | 0.8391 | 0.0699 |
| 225.0 | 0.0885 | 0.0098 | 0.4508 | 0.2254 | 0.7430 | 0.0619 |
| 250.0 | 0.0797 | 0.0089 | 0.4057 | 0.2029 | 0.6687 | 0.0557 |
| 275.0 | 0.0717 | 0.0080 | 0.3651 | 0.1826 | 0.6017 | 0.0501 |
| 300.0 | 0.0648 | 0.0072 | 0.3298 | 0.1649 | 0.5436 | 0.0453 |
| 325.0 | 0.0605 | 0.0067 | 0.3081 | 0.1540 | 0.5078 | 0.0423 |
| 350.0 | 0.0567 | 0.0063 | 0.2887 | 0.1444 | 0.4759 | 0.0397 |
| 375.0 | 0.0536 | 0.0060 | 0.2730 | 0.1365 | 0.4499 | 0.0375 |
| 400.0 | 0.0513 | 0.0057 | 0.2610 | 0.1305 | 0.4302 | 0.0359 |
| 425.0 | 0.0517 | 0.0057 | 0.2633 | 0.1316 | 0.4339 | 0.0362 |
| 450.0 | 0.0536 | 0.0060 | 0.2727 | 0.1364 | 0.4495 | 0.0375 |
| 475.0 | 0.0562 | 0.0062 | 0.2864 | 0.1432 | 0.4719 | 0.0393 |
| 500.0 | 0.0595 | 0.0066 | 0.3028 | 0.1514 | 0.4990 | 0.0416 |
| 525.0 | 0.0630 | 0.0070 | 0.3208 | 0.1604 | 0.5287 | 0.0441 |
| 550.0 | 0.0618 | 0.0069 | 0.3149 | 0.1574 | 0.5190 | 0.0432 |
| 575.0 | 0.0601 | 0.0067 | 0.3062 | 0.1531 | 0.5047 | 0.0421 |
| 600.0 | 0.0582 | 0.0065 | 0.2965 | 0.1483 | 0.4887 | 0.0407 |
| 625.0 | 0.0559 | 0.0062 | 0.2845 | 0.1423 | 0.4690 | 0.0391 |
| 650.0 | 0.0504 | 0.0056 | 0.2565 | 0.1283 | 0.4228 | 0.0352 |
| 675.0 | 0.0496 | 0.0055 | 0.2524 | 0.1262 | 0.4160 | 0.0347 |
| 700.0 | 0.0475 | 0.0053 | 0.2418 | 0.1209 | 0.3985 | 0.0332 |
| 725.0 | 0.0435 | 0.0048 | 0.2217 | 0.1109 | 0.3655 | 0.0305 |
| 750.0 | 0.0415 | 0.0046 | 0.2114 | 0.1057 | 0.3484 | 0.0290 |
| 775.0 | 0.0417 | 0.0046 | 0.2124 | 0.1062 | 0.3501 | 0.0292 |
| 800.0 | 0.0418 | 0.0046 | 0.2131 | 0.1065 | 0.3511 | 0.0293 |
| 825.0 | 0.0418 | 0.0046 | 0.2131 | 0.1065 | 0.3512 | 0.0293 |
| 850.0 | 0.0419 | 0.0047 | 0.2133 | 0.1066 | 0.3515 | 0.0293 |
| 875.0 | 0.0418 | 0.0046 | 0.2129 | 0.1064 | 0.3509 | 0.0292 |
| 900.0 | 0.0417 | 0.0046 | 0.2123 | 0.1062 | 0.3499 | 0.0292 |
| 925.0 | 0.0412 | 0.0046 | 0.2100 | 0.1050 | 0.3461 | 0.0288 |
| 950.0 | 0.0412 | 0.0046 | 0.2099 | 0.1049 | 0.3459 | 0.0288 |
| 975.0 | 0.0411 | 0.0046 | 0.2093 | 0.1046 | 0.3449 | 0.0287 |
| 1000.0 | 0.0402 | 0.0045 | 0.2046 | 0.1023 | 0.3372 | 0.0281 |
| 1025.0 | 0.0401 | 0.0045 | 0.2043 | 0.1021 | 0.3367 | 0.0281 |
| 1050.0 | 0.0400 | 0.0044 | 0.2039 | 0.1020 | 0.3361 | 0.0280 |
| 1075.0 | 0.0399 | 0.0044 | 0.2033 | 0.1016 | 0.3350 | 0.0279 |
| 1100.0 | 0.0393 | 0.0044 | 0.2000 | 0.1000 | 0.3296 | 0.0275 |
| 1125.0 | 0.0392 | 0.0044 | 0.1995 | 0.0998 | 0.3288 | 0.0274 |
| 1150.0 | 0.0388 | 0.0043 | 0.1977 | 0.0988 | 0.3258 | 0.0272 |
| 1175.0 | 0.0385 | 0.0043 | 0.1960 | 0.0980 | 0.3230 | 0.0269 |
| 1200.0 | 0.0381 | 0.0042 | 0.1940 | 0.0970 | 0.3198 | 0.0267 |
| 1225.0 | 0.0377 | 0.0042 | 0.1921 | 0.0960 | 0.3166 | 0.0264 |
| 1250.0 | 0.0373 | 0.0041 | 0.1901 | 0.0951 | 0.3133 | 0.0261 |
| 1275.0 | 0.0370 | 0.0041 | 0.1881 | 0.0941 | 0.3101 | 0.0258 |
| 1300.0 | 0.0366 | 0.0041 | 0.1862 | 0.0931 | 0.3068 | 0.0256 |
| 1325.0 | 0.0362 | 0.0040 | 0.1842 | 0.0921 | 0.3035 | 0.0253 |
| 1350.0 | 0.0357 | 0.0040 | 0.1820 | 0.0910 | 0.2999 | 0.0250 |
| 1375.0 | 0.0354 | 0.0039 | 0.1802 | 0.0901 | 0.2970 | 0.0247 |
| 1400.0 | 0.0350 | 0.0039 | 0.1780 | 0.0890 | 0.2934 | 0.0244 |
| 1425.0 | 0.0346 | 0.0038 | 0.1761 | 0.0881 | 0.2903 | 0.0242 |
| 1450.0 | 0.0342 | 0.0038 | 0.1743 | 0.0871 | 0.2872 | 0.0239 |
| 1475.0 | 0.0338 | 0.0038 | 0.1723 | 0.0862 | 0.2840 | 0.0237 |
| 1500.0 | 0.0335 | 0.0037 | 0.1704 | 0.0852 | 0.2808 | 0.0234 |
| 1525.0 | 0.0331 | 0.0037 | 0.1685 | 0.0842 | 0.2777 | 0.0231 |
| 1550.0 | 0.0327 | 0.0036 | 0.1666 | 0.0833 | 0.2745 | 0.0229 |
| 1575.0 | 0.0323 | 0.0036 | 0.1647 | 0.0824 | 0.2714 | 0.0226 |
| 1600.0 | 0.0320 | 0.0036 | 0.1628 | 0.0814 | 0.2684 | 0.0224 |
| 1625.0 | 0.0316 | 0.0035 | 0.1610 | 0.0805 | 0.2653 | 0.0221 |
| 1650.0 | 0.0313 | 0.0035 | 0.1591 | 0.0796 | 0.2623 | 0.0219 |
| 1675.0 | 0.0309 | 0.0034 | 0.1574 | 0.0787 | 0.2594 | 0.0216 |
| 1700.0 | 0.0306 | 0.0034 | 0.1556 | 0.0778 | 0.2565 | 0.0214 |
| 1725.0 | 0.0302 | 0.0034 | 0.1538 | 0.0769 | 0.2535 | 0.0211 |
| 1750.0 | 0.0299 | 0.0033 | 0.1522 | 0.0761 | 0.2508 | 0.0209 |
| 1775.0 | 0.0296 | 0.0033 | 0.1505 | 0.0752 | 0.2480 | 0.0207 |
| 1800.0 | 0.0292 | 0.0032 | 0.1488 | 0.0744 | 0.2452 | 0.0204 |
| 1825.0 | 0.0289 | 0.0032 | 0.1471 | 0.0736 | 0.2425 | 0.0202 |
| 1850.0 | 0.0286 | 0.0032 | 0.1455 | 0.0728 | 0.2398 | 0.0200 |
| 1875.0 | 0.0283 | 0.0031 | 0.1439 | 0.0720 | 0.2372 | 0.0198 |
| 1900.0 | 0.0280 | 0.0031 | 0.1423 | 0.0712 | 0.2346 | 0.0196 |
| 1925.0 | 0.0276 | 0.0031 | 0.1408 | 0.0704 | 0.2320 | 0.0193 |
| 1950.0 | 0.0274 | 0.0030 | 0.1393 | 0.0696 | 0.2295 | 0.0191 |
| 1975.0 | 0.0271 | 0.0030 | 0.1378 | 0.0689 | 0.2270 | 0.0189 |
| 2000.0 | 0.0268 | 0.0030 | 0.1363 | 0.0681 | 0.2246 | 0.0187 |
| 2025.0 | 0.0265 | 0.0029 | 0.1348 | 0.0674 | 0.2222 | 0.0185 |
| 2050.0 | 0.0262 | 0.0029 | 0.1334 | 0.0667 | 0.2198 | 0.0183 |
| 2075.0 | 0.0259 | 0.0029 | 0.1320 | 0.0660 | 0.2175 | 0.0181 |
| 2100.0 | 0.0256 | 0.0028 | 0.1305 | 0.0653 | 0.2151 | 0.0179 |
| 2125.0 | 0.0254 | 0.0028 | 0.1292 | 0.0646 | 0.2129 | 0.0177 |
| 2150.0 | 0.0251 | 0.0028 | 0.1278 | 0.0639 | 0.2107 | 0.0176 |
| 2175.0 | 0.0249 | 0.0028 | 0.1266 | 0.0633 | 0.2086 | 0.0174 |
| 2200.0 | 0.0246 | 0.0027 | 0.1253 | 0.0626 | 0.2064 | 0.0172 |
| 2225.0 | 0.0243 | 0.0027 | 0.1240 | 0.0620 | 0.2043 | 0.0170 |
| 2250.0 | 0.0241 | 0.0027 | 0.1227 | 0.0614 | 0.2023 | 0.0169 |
| 2275.0 | 0.0239 | 0.0027 | 0.1215 | 0.0607 | 0.2002 | 0.0167 |
| 2300.0 | 0.0236 | 0.0026 | 0.1203 | 0.0601 | 0.1982 | 0.0165 |
| 2325.0 | 0.0234 | 0.0026 | 0.1191 | 0.0595 | 0.1962 | 0.0164 |
| 2350.0 | 0.0231 | 0.0026 | 0.1179 | 0.0589 | 0.1942 | 0.0162 |
| 2375.0 | 0.0229 | 0.0025 | 0.1166 | 0.0583 | 0.1922 | 0.0160 |
| 2400.0 | 0.0227 | 0.0025 | 0.1155 | 0.0578 | 0.1904 | 0.0159 |
| 2425.0 | 0.0225 | 0.0025 | 0.1144 | 0.0572 | 0.1886 | 0.0157 |
| 2450.0 | 0.0223 | 0.0025 | 0.1133 | 0.0567 | 0.1868 | 0.0156 |
| 2475.0 | 0.0220 | 0.0024 | 0.1122 | 0.0561 | 0.1850 | 0.0154 |
| 2500.0 | 0.0218 | 0.0024 | 0.1111 | 0.0556 | 0.1832 | 0.0153 |
| 下风向最大浓度 | 0.1371 | 0.0152 | 0.6982 | 0.3491 | 1.1507 | 0.0959 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表5.2-9 有组织排放大气估算结果（DA003排气筒）

| 下风向距离 | DA003 |
| --- | --- |
|  | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) | 二甲苯浓度(μg/m³) | 二甲苯占标率(%) | TVOC浓度(μg/m³) | TVOC占标率(%) |
| 1.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25.0 | 0.0726 | 0.0081 | 0.3696 | 0.1848 | 0.6092 | 0.0508 |
| 50.0 | 0.1076 | 0.0120 | 0.5478 | 0.2739 | 0.9029 | 0.0752 |
| 72.0 | 0.1371 | 0.0152 | 0.6983 | 0.3492 | 1.1509 | 0.0959 |
| 75.0 | 0.1363 | 0.0151 | 0.6939 | 0.3470 | 1.1437 | 0.0953 |
| 100.0 | 0.1339 | 0.0149 | 0.6817 | 0.3409 | 1.1236 | 0.0936 |
| 125.0 | 0.1301 | 0.0145 | 0.6622 | 0.3311 | 1.0914 | 0.0910 |
| 150.0 | 0.1211 | 0.0135 | 0.6169 | 0.3084 | 1.0167 | 0.0847 |
| 175.0 | 0.1119 | 0.0124 | 0.5699 | 0.2850 | 0.9393 | 0.0783 |
| 200.0 | 0.1011 | 0.0112 | 0.5145 | 0.2573 | 0.8480 | 0.0707 |
| 225.0 | 0.0897 | 0.0100 | 0.4567 | 0.2284 | 0.7527 | 0.0627 |
| 250.0 | 0.0798 | 0.0089 | 0.4065 | 0.2032 | 0.6699 | 0.0558 |
| 275.0 | 0.0717 | 0.0080 | 0.3651 | 0.1825 | 0.6017 | 0.0501 |
| 300.0 | 0.0648 | 0.0072 | 0.3298 | 0.1649 | 0.5436 | 0.0453 |
| 325.0 | 0.0599 | 0.0067 | 0.3052 | 0.1526 | 0.5030 | 0.0419 |
| 350.0 | 0.0566 | 0.0063 | 0.2884 | 0.1442 | 0.4753 | 0.0396 |
| 375.0 | 0.0539 | 0.0060 | 0.2745 | 0.1373 | 0.4525 | 0.0377 |
| 400.0 | 0.0547 | 0.0061 | 0.2787 | 0.1394 | 0.4594 | 0.0383 |
| 425.0 | 0.0605 | 0.0067 | 0.3079 | 0.1539 | 0.5074 | 0.0423 |
| 450.0 | 0.0687 | 0.0076 | 0.3500 | 0.1750 | 0.5768 | 0.0481 |
| 475.0 | 0.0686 | 0.0076 | 0.3493 | 0.1746 | 0.5757 | 0.0480 |
| 500.0 | 0.0613 | 0.0068 | 0.3123 | 0.1561 | 0.5147 | 0.0429 |
| 525.0 | 0.0571 | 0.0063 | 0.2908 | 0.1454 | 0.4792 | 0.0399 |
| 550.0 | 0.0532 | 0.0059 | 0.2709 | 0.1355 | 0.4465 | 0.0372 |
| 575.0 | 0.0484 | 0.0054 | 0.2466 | 0.1233 | 0.4064 | 0.0339 |
| 600.0 | 0.0467 | 0.0052 | 0.2376 | 0.1188 | 0.3916 | 0.0326 |
| 625.0 | 0.0426 | 0.0047 | 0.2167 | 0.1084 | 0.3572 | 0.0298 |
| 650.0 | 0.0403 | 0.0045 | 0.2050 | 0.1025 | 0.3378 | 0.0281 |
| 675.0 | 0.0387 | 0.0043 | 0.1969 | 0.0985 | 0.3245 | 0.0270 |
| 700.0 | 0.0399 | 0.0044 | 0.2033 | 0.1016 | 0.3350 | 0.0279 |
| 725.0 | 0.0410 | 0.0046 | 0.2089 | 0.1044 | 0.3443 | 0.0287 |
| 750.0 | 0.0415 | 0.0046 | 0.2114 | 0.1057 | 0.3484 | 0.0290 |
| 775.0 | 0.0417 | 0.0046 | 0.2124 | 0.1062 | 0.3500 | 0.0292 |
| 800.0 | 0.0418 | 0.0046 | 0.2131 | 0.1065 | 0.3511 | 0.0293 |
| 825.0 | 0.0419 | 0.0047 | 0.2133 | 0.1067 | 0.3516 | 0.0293 |
| 850.0 | 0.0418 | 0.0046 | 0.2131 | 0.1065 | 0.3511 | 0.0293 |
| 875.0 | 0.0418 | 0.0046 | 0.2129 | 0.1065 | 0.3509 | 0.0292 |
| 900.0 | 0.0410 | 0.0046 | 0.2089 | 0.1044 | 0.3442 | 0.0287 |
| 925.0 | 0.0408 | 0.0045 | 0.2079 | 0.1040 | 0.3427 | 0.0286 |
| 950.0 | 0.0412 | 0.0046 | 0.2095 | 0.1048 | 0.3453 | 0.0288 |
| 975.0 | 0.0411 | 0.0046 | 0.2093 | 0.1046 | 0.3449 | 0.0287 |
| 1000.0 | 0.0408 | 0.0045 | 0.2079 | 0.1040 | 0.3427 | 0.0286 |
| 1025.0 | 0.0405 | 0.0045 | 0.2062 | 0.1031 | 0.3399 | 0.0283 |
| 1050.0 | 0.0402 | 0.0045 | 0.2049 | 0.1025 | 0.3377 | 0.0281 |
| 1075.0 | 0.0399 | 0.0044 | 0.2033 | 0.1016 | 0.3350 | 0.0279 |
| 1100.0 | 0.0396 | 0.0044 | 0.2015 | 0.1008 | 0.3321 | 0.0277 |
| 1125.0 | 0.0391 | 0.0043 | 0.1989 | 0.0994 | 0.3278 | 0.0273 |
| 1150.0 | 0.0386 | 0.0043 | 0.1967 | 0.0983 | 0.3241 | 0.0270 |
| 1175.0 | 0.0384 | 0.0043 | 0.1957 | 0.0978 | 0.3225 | 0.0269 |
| 1200.0 | 0.0381 | 0.0042 | 0.1940 | 0.0970 | 0.3198 | 0.0267 |
| 1225.0 | 0.0377 | 0.0042 | 0.1921 | 0.0960 | 0.3166 | 0.0264 |
| 1250.0 | 0.0373 | 0.0041 | 0.1901 | 0.0951 | 0.3133 | 0.0261 |
| 1275.0 | 0.0370 | 0.0041 | 0.1881 | 0.0941 | 0.3101 | 0.0258 |
| 1300.0 | 0.0366 | 0.0041 | 0.1862 | 0.0931 | 0.3068 | 0.0256 |
| 1325.0 | 0.0361 | 0.0040 | 0.1840 | 0.0920 | 0.3033 | 0.0253 |
| 1350.0 | 0.0357 | 0.0040 | 0.1820 | 0.0910 | 0.3000 | 0.0250 |
| 1375.0 | 0.0354 | 0.0039 | 0.1802 | 0.0901 | 0.2970 | 0.0247 |
| 1400.0 | 0.0350 | 0.0039 | 0.1782 | 0.0891 | 0.2937 | 0.0245 |
| 1425.0 | 0.0346 | 0.0038 | 0.1762 | 0.0881 | 0.2905 | 0.0242 |
| 1450.0 | 0.0342 | 0.0038 | 0.1743 | 0.0871 | 0.2872 | 0.0239 |
| 1475.0 | 0.0338 | 0.0038 | 0.1723 | 0.0862 | 0.2840 | 0.0237 |
| 1500.0 | 0.0334 | 0.0037 | 0.1703 | 0.0851 | 0.2806 | 0.0234 |
| 1525.0 | 0.0331 | 0.0037 | 0.1685 | 0.0842 | 0.2776 | 0.0231 |
| 1550.0 | 0.0326 | 0.0036 | 0.1662 | 0.0831 | 0.2738 | 0.0228 |
| 1575.0 | 0.0323 | 0.0036 | 0.1646 | 0.0823 | 0.2712 | 0.0226 |
| 1600.0 | 0.0320 | 0.0036 | 0.1628 | 0.0814 | 0.2682 | 0.0224 |
| 1625.0 | 0.0316 | 0.0035 | 0.1609 | 0.0805 | 0.2652 | 0.0221 |
| 1650.0 | 0.0313 | 0.0035 | 0.1592 | 0.0796 | 0.2624 | 0.0219 |
| 1675.0 | 0.0309 | 0.0034 | 0.1573 | 0.0786 | 0.2592 | 0.0216 |
| 1700.0 | 0.0306 | 0.0034 | 0.1556 | 0.0778 | 0.2565 | 0.0214 |
| 1725.0 | 0.0302 | 0.0034 | 0.1536 | 0.0768 | 0.2531 | 0.0211 |
| 1750.0 | 0.0299 | 0.0033 | 0.1522 | 0.0761 | 0.2508 | 0.0209 |
| 1775.0 | 0.0295 | 0.0033 | 0.1504 | 0.0752 | 0.2479 | 0.0207 |
| 1800.0 | 0.0292 | 0.0032 | 0.1488 | 0.0744 | 0.2452 | 0.0204 |
| 1825.0 | 0.0289 | 0.0032 | 0.1469 | 0.0735 | 0.2422 | 0.0202 |
| 1850.0 | 0.0286 | 0.0032 | 0.1455 | 0.0728 | 0.2398 | 0.0200 |
| 1875.0 | 0.0282 | 0.0031 | 0.1437 | 0.0719 | 0.2369 | 0.0197 |
| 1900.0 | 0.0279 | 0.0031 | 0.1423 | 0.0712 | 0.2345 | 0.0195 |
| 1925.0 | 0.0276 | 0.0031 | 0.1405 | 0.0703 | 0.2316 | 0.0193 |
| 1950.0 | 0.0274 | 0.0030 | 0.1393 | 0.0696 | 0.2295 | 0.0191 |
| 1975.0 | 0.0271 | 0.0030 | 0.1378 | 0.0689 | 0.2270 | 0.0189 |
| 2000.0 | 0.0268 | 0.0030 | 0.1363 | 0.0681 | 0.2246 | 0.0187 |
| 2025.0 | 0.0265 | 0.0029 | 0.1347 | 0.0674 | 0.2221 | 0.0185 |
| 2050.0 | 0.0262 | 0.0029 | 0.1334 | 0.0667 | 0.2198 | 0.0183 |
| 2075.0 | 0.0259 | 0.0029 | 0.1320 | 0.0660 | 0.2175 | 0.0181 |
| 2100.0 | 0.0255 | 0.0028 | 0.1300 | 0.0650 | 0.2142 | 0.0178 |
| 2125.0 | 0.0254 | 0.0028 | 0.1292 | 0.0646 | 0.2130 | 0.0177 |
| 2150.0 | 0.0250 | 0.0028 | 0.1275 | 0.0637 | 0.2101 | 0.0175 |
| 2175.0 | 0.0248 | 0.0028 | 0.1263 | 0.0632 | 0.2082 | 0.0173 |
| 2200.0 | 0.0246 | 0.0027 | 0.1252 | 0.0626 | 0.2064 | 0.0172 |
| 2225.0 | 0.0243 | 0.0027 | 0.1239 | 0.0620 | 0.2042 | 0.0170 |
| 2250.0 | 0.0241 | 0.0027 | 0.1225 | 0.0613 | 0.2020 | 0.0168 |
| 2275.0 | 0.0239 | 0.0027 | 0.1214 | 0.0607 | 0.2002 | 0.0167 |
| 2300.0 | 0.0236 | 0.0026 | 0.1202 | 0.0601 | 0.1981 | 0.0165 |
| 2325.0 | 0.0234 | 0.0026 | 0.1190 | 0.0595 | 0.1962 | 0.0163 |
| 2350.0 | 0.0232 | 0.0026 | 0.1179 | 0.0589 | 0.1943 | 0.0162 |
| 2375.0 | 0.0229 | 0.0025 | 0.1167 | 0.0583 | 0.1923 | 0.0160 |
| 2400.0 | 0.0227 | 0.0025 | 0.1155 | 0.0578 | 0.1904 | 0.0159 |
| 2425.0 | 0.0225 | 0.0025 | 0.1144 | 0.0572 | 0.1886 | 0.0157 |
| 2450.0 | 0.0223 | 0.0025 | 0.1133 | 0.0567 | 0.1867 | 0.0156 |
| 2475.0 | 0.0220 | 0.0024 | 0.1122 | 0.0561 | 0.1850 | 0.0154 |
| 2500.0 | 0.0218 | 0.0024 | 0.1111 | 0.0556 | 0.1831 | 0.0153 |
| 下风向最大浓度 | 0.1371 | 0.0152 | 0.6983 | 0.3492 | 1.1509 | 0.0959 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表5.2-10 无组织排放大气估算结果

| 下风向距离 | 喷漆中心 |
| --- | --- |
|  | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) | 二甲苯浓度(μg/m³) | 二甲苯占标率(%) | TVOC浓度(μg/m³) | TVOC占标率(%) |
| 1.0 | 2.8930 | 0.3214 | 7.0196 | 3.5098 | 12.5873 | 1.0489 |
| 25.0 | 3.7963 | 0.4218 | 9.2114 | 4.6057 | 16.5175 | 1.3765 |
| 50.0 | 4.7456 | 0.5273 | 11.5148 | 5.7574 | 20.6478 | 1.7207 |
| 75.0 | 5.5951 | 0.6217 | 13.5760 | 6.7880 | 24.3440 | 2.0287 |
| 97.0 | 6.0175 | 0.6686 | 14.6010 | 7.3005 | 26.1818 | 2.1818 |
| 100.01 | 6.0080 | 0.6676 | 14.5779 | 7.2890 | 26.1405 | 2.1784 |
| 125.0 | 5.5684 | 0.6187 | 13.5112 | 6.7556 | 24.2278 | 2.0190 |
| 150.0 | 4.8513 | 0.5390 | 11.7713 | 5.8856 | 21.1077 | 1.7590 |
| 175.0 | 4.2165 | 0.4685 | 10.2310 | 5.1155 | 18.3458 | 1.5288 |
| 200.0 | 3.7018 | 0.4113 | 8.9821 | 4.4911 | 16.1063 | 1.3422 |
| 225.0 | 3.2809 | 0.3645 | 7.9608 | 3.9804 | 14.2750 | 1.1896 |
| 250.0 | 2.9385 | 0.3265 | 7.1300 | 3.5650 | 12.7852 | 1.0654 |
| 275.0 | 2.6492 | 0.2944 | 6.4281 | 3.2140 | 11.5265 | 0.9605 |
| 300.0 | 2.4032 | 0.2670 | 5.8312 | 2.9156 | 10.4562 | 0.8713 |
| 325.0 | 2.1913 | 0.2435 | 5.3170 | 2.6585 | 9.5342 | 0.7945 |
| 350.0 | 2.0096 | 0.2233 | 4.8761 | 2.4381 | 8.7437 | 0.7286 |
| 375.0 | 1.8519 | 0.2058 | 4.4935 | 2.2467 | 8.0575 | 0.6715 |
| 400.0 | 1.7135 | 0.1904 | 4.1577 | 2.0788 | 7.4553 | 0.6213 |
| 425.0 | 1.5922 | 0.1769 | 3.8633 | 1.9317 | 6.9276 | 0.5773 |
| 450.0 | 1.4844 | 0.1649 | 3.6018 | 1.8009 | 6.4585 | 0.5382 |
| 475.0 | 1.3891 | 0.1543 | 3.3705 | 1.6853 | 6.0439 | 0.5037 |
| 500.0 | 1.3030 | 0.1448 | 3.1616 | 1.5808 | 5.6693 | 0.4724 |
| 525.0 | 1.2264 | 0.1363 | 2.9758 | 1.4879 | 5.3360 | 0.4447 |
| 550.0 | 1.1571 | 0.1286 | 2.8076 | 1.4038 | 5.0345 | 0.4195 |
| 575.0 | 1.0946 | 0.1216 | 2.6560 | 1.3280 | 4.7625 | 0.3969 |
| 600.0 | 1.0376 | 0.1153 | 2.5176 | 1.2588 | 4.5145 | 0.3762 |
| 625.0 | 0.9859 | 0.1095 | 2.3923 | 1.1961 | 4.2898 | 0.3575 |
| 650.0 | 0.9387 | 0.1043 | 2.2778 | 1.1389 | 4.0844 | 0.3404 |
| 675.0 | 0.8956 | 0.0995 | 2.1730 | 1.0865 | 3.8966 | 0.3247 |
| 700.0 | 0.8561 | 0.0951 | 2.0774 | 1.0387 | 3.7251 | 0.3104 |
| 725.0 | 0.8199 | 0.0911 | 1.9895 | 0.9947 | 3.5675 | 0.2973 |
| 750.0 | 0.7864 | 0.0874 | 1.9081 | 0.9540 | 3.4215 | 0.2851 |
| 775.0 | 0.7557 | 0.0840 | 1.8337 | 0.9168 | 3.2881 | 0.2740 |
| 800.0 | 0.7273 | 0.0808 | 1.7648 | 0.8824 | 3.1645 | 0.2637 |
| 825.0 | 0.7010 | 0.0779 | 1.7010 | 0.8505 | 3.0502 | 0.2542 |
| 850.0 | 0.6771 | 0.0752 | 1.6428 | 0.8214 | 2.9458 | 0.2455 |
| 875.0 | 0.6535 | 0.0726 | 1.5857 | 0.7928 | 2.8434 | 0.2369 |
| 900.0 | 0.6314 | 0.0702 | 1.5320 | 0.7660 | 2.7471 | 0.2289 |
| 925.0 | 0.6107 | 0.0679 | 1.4819 | 0.7410 | 2.6573 | 0.2214 |
| 950.0 | 0.5907 | 0.0656 | 1.4333 | 0.7166 | 2.5701 | 0.2142 |
| 975.0 | 0.5712 | 0.0635 | 1.3860 | 0.6930 | 2.4853 | 0.2071 |
| 1000.0 | 0.5527 | 0.0614 | 1.3410 | 0.6705 | 2.4046 | 0.2004 |
| 1025.0 | 0.5352 | 0.0595 | 1.2985 | 0.6493 | 2.3285 | 0.1940 |
| 1050.0 | 0.5187 | 0.0576 | 1.2586 | 0.6293 | 2.2568 | 0.1881 |
| 1075.0 | 0.5031 | 0.0559 | 1.2208 | 0.6104 | 2.1891 | 0.1824 |
| 1100.0 | 0.4884 | 0.0543 | 1.1850 | 0.5925 | 2.1248 | 0.1771 |
| 1125.0 | 0.4742 | 0.0527 | 1.1507 | 0.5754 | 2.0634 | 0.1719 |
| 1150.0 | 0.4608 | 0.0512 | 1.1181 | 0.5591 | 2.0050 | 0.1671 |
| 1175.0 | 0.4481 | 0.0498 | 1.0872 | 0.5436 | 1.9495 | 0.1625 |
| 1200.0 | 0.4359 | 0.0484 | 1.0577 | 0.5288 | 1.8966 | 0.1580 |
| 1225.0 | 0.4244 | 0.0472 | 1.0297 | 0.5148 | 1.8464 | 0.1539 |
| 1250.0 | 0.4133 | 0.0459 | 1.0029 | 0.5014 | 1.7983 | 0.1499 |
| 1275.0 | 0.4028 | 0.0448 | 0.9773 | 0.4886 | 1.7524 | 0.1460 |
| 1300.0 | 0.3927 | 0.0436 | 0.9529 | 0.4765 | 1.7087 | 0.1424 |
| 1325.0 | 0.3831 | 0.0426 | 0.9296 | 0.4648 | 1.6669 | 0.1389 |
| 1350.0 | 0.3739 | 0.0415 | 0.9073 | 0.4536 | 1.6269 | 0.1356 |
| 1375.0 | 0.3650 | 0.0406 | 0.8858 | 0.4429 | 1.5883 | 0.1324 |
| 1400.0 | 0.3565 | 0.0396 | 0.8651 | 0.4326 | 1.5513 | 0.1293 |
| 1425.0 | 0.3484 | 0.0387 | 0.8453 | 0.4226 | 1.5157 | 0.1263 |
| 1450.0 | 0.3405 | 0.0378 | 0.8262 | 0.4131 | 1.4815 | 0.1235 |
| 1475.0 | 0.3329 | 0.0370 | 0.8078 | 0.4039 | 1.4485 | 0.1207 |
| 1500.0 | 0.3256 | 0.0362 | 0.7901 | 0.3951 | 1.4168 | 0.1181 |
| 1525.0 | 0.3186 | 0.0354 | 0.7731 | 0.3865 | 1.3863 | 0.1155 |
| 1550.0 | 0.3119 | 0.0347 | 0.7568 | 0.3784 | 1.3570 | 0.1131 |
| 1575.0 | 0.3054 | 0.0339 | 0.7410 | 0.3705 | 1.3286 | 0.1107 |
| 1600.0 | 0.2991 | 0.0332 | 0.7258 | 0.3629 | 1.3015 | 0.1085 |
| 1625.0 | 0.2931 | 0.0326 | 0.7112 | 0.3556 | 1.2753 | 0.1063 |
| 1650.0 | 0.2873 | 0.0319 | 0.6971 | 0.3485 | 1.2500 | 0.1042 |
| 1675.0 | 0.2817 | 0.0313 | 0.6835 | 0.3417 | 1.2256 | 0.1021 |
| 1700.0 | 0.2763 | 0.0307 | 0.6703 | 0.3352 | 1.2020 | 0.1002 |
| 1725.0 | 0.2710 | 0.0301 | 0.6576 | 0.3288 | 1.1792 | 0.0983 |
| 1750.0 | 0.2659 | 0.0295 | 0.6452 | 0.3226 | 1.1570 | 0.0964 |
| 1775.0 | 0.2610 | 0.0290 | 0.6333 | 0.3166 | 1.1356 | 0.0946 |
| 1800.0 | 0.2562 | 0.0285 | 0.6217 | 0.3108 | 1.1148 | 0.0929 |
| 1824.99 | 0.2516 | 0.0280 | 0.6105 | 0.3052 | 1.0947 | 0.0912 |
| 1850.0 | 0.2471 | 0.0275 | 0.5996 | 0.2998 | 1.0752 | 0.0896 |
| 1875.0 | 0.2428 | 0.0270 | 0.5891 | 0.2945 | 1.0563 | 0.0880 |
| 1900.0 | 0.2386 | 0.0265 | 0.5789 | 0.2894 | 1.0380 | 0.0865 |
| 1924.99 | 0.2345 | 0.0261 | 0.5690 | 0.2845 | 1.0203 | 0.0850 |
| 1950.0 | 0.2306 | 0.0256 | 0.5594 | 0.2797 | 1.0031 | 0.0836 |
| 1975.01 | 0.2267 | 0.0252 | 0.5501 | 0.2750 | 0.9864 | 0.0822 |
| 2000.01 | 0.2230 | 0.0248 | 0.5410 | 0.2705 | 0.9701 | 0.0808 |
| 2025.0 | 0.2193 | 0.0244 | 0.5322 | 0.2661 | 0.9544 | 0.0795 |
| 2050.0 | 0.2158 | 0.0240 | 0.5237 | 0.2618 | 0.9390 | 0.0783 |
| 2075.0 | 0.2124 | 0.0236 | 0.5153 | 0.2577 | 0.9241 | 0.0770 |
| 2100.0 | 0.2108 | 0.0234 | 0.5115 | 0.2557 | 0.9172 | 0.0764 |
| 2125.0 | 0.2075 | 0.0231 | 0.5035 | 0.2517 | 0.9028 | 0.0752 |
| 2150.0 | 0.2043 | 0.0227 | 0.4957 | 0.2479 | 0.8889 | 0.0741 |
| 2175.0 | 0.2012 | 0.0224 | 0.4881 | 0.2441 | 0.8753 | 0.0729 |
| 2200.0 | 0.1981 | 0.0220 | 0.4807 | 0.2404 | 0.8621 | 0.0718 |
| 2225.0 | 0.1952 | 0.0217 | 0.4736 | 0.2368 | 0.8492 | 0.0708 |
| 2250.0 | 0.1923 | 0.0214 | 0.4666 | 0.2333 | 0.8366 | 0.0697 |
| 2275.0 | 0.1895 | 0.0211 | 0.4598 | 0.2299 | 0.8244 | 0.0687 |
| 2300.0 | 0.1867 | 0.0207 | 0.4531 | 0.2266 | 0.8125 | 0.0677 |
| 2325.0 | 0.1841 | 0.0205 | 0.4466 | 0.2233 | 0.8009 | 0.0667 |
| 2350.0 | 0.1815 | 0.0202 | 0.4403 | 0.2201 | 0.7895 | 0.0658 |
| 2375.0 | 0.1789 | 0.0199 | 0.4341 | 0.2171 | 0.7785 | 0.0649 |
| 2400.0 | 0.1764 | 0.0196 | 0.4281 | 0.2141 | 0.7677 | 0.0640 |
| 2425.0 | 0.1740 | 0.0193 | 0.4222 | 0.2111 | 0.7572 | 0.0631 |
| 2450.0 | 0.1716 | 0.0191 | 0.4165 | 0.2082 | 0.7468 | 0.0622 |
| 2475.0 | 0.1694 | 0.0188 | 0.4109 | 0.2055 | 0.7368 | 0.0614 |
| 2500.0 | 0.1671 | 0.0186 | 0.4054 | 0.2027 | 0.7270 | 0.0606 |
| 下风向最大浓度 | 6.0175 | 0.6686 | 14.6010 | 7.3005 | 26.1818 | 2.1818 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

由上表可知，本项目Pmax最大值出现为喷涂工段排放的二甲苯Pmax值为7.3005%，Cmax为14.601μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

综上，本项目各个污染物排放污染物的最大占标率均小于10%，对环境影响较小，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目的大气环境评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价只对污染物排放进行核算，不进一步预测与评价。大气污染物排放核算如下：

表5.2-12 项目大气污染物产生及排放情况

| 编号 | 排放口 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 调漆废气排放口 | VOCs | 35.26 | 0.123 | 0.326 |
|  |  | 甲苯 | 1.558 | 0.005 | 0.014 |
|  |  | 二甲苯 | 18.75 | 0.066 | 0.173 |
| DA002 | 喷漆间1废气排放口 | 颗粒物 | 0.33 | 0.012 | 0.031 |
|  |  | VOCs | 4.14 | 0.149 | 0.393 |
|  |  | 甲苯 | 0.185 | 0.007 | 0.018 |
|  |  | 二甲苯 | 2.201 | 0.079 | 0.209 |
| DA003 | 喷漆间2废气排放口 | 颗粒物 | 0.33 | 0.012 | 0.031 |
|  |  | VOCs | 4.14 | 0.149 | 0.393 |
|  |  | 甲苯 | 0.185 | 0.007 | 0.018 |
|  |  | 二甲苯 | 2.201 | 0.079 | 0.209 |
| 调漆房无组织排放 | VOCs | / | / | 0.072 |
|  | 甲苯 | / | / | 0.003 |
|  | 二甲苯 | / | / | 0.039 |
| 喷漆房无组织排放 | 颗粒物 | / | / | 0.033 |
|  | VOCs | / | / | 0.326 |
|  | 甲苯 | / | / | 0.014 |
|  | 二甲苯 | / | / | 0.172 |
| 有组织排放总计 | VOCs | 1.112 |
|  | 其中 | 甲苯 | 0.050 |
|  |  | 二甲苯 | 0.591 |
|  | 颗粒物 | 0.062 |
| 无组织排放总计 | VOCs | 0.398 |
|  | 其中 | 甲苯 | 0.017 |
|  |  | 二甲苯 | 0.211 |
|  | 颗粒物 | 0.033 |
| 合计 | VOCs | 1.510 |
|  | 其中 | 甲苯 | 0.067 |
|  |  | 二甲苯 | 0.802 |
|  | 颗粒物 | 0.095 |

项目各大气污染物均能实现达标排放，对环境影响较小。

#### 5.2.1.4大气防护距离

本评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离模式计算项目运营期废气无组织排放的大气环境防护距离，通过计算结果显示，项目厂界外无超标点，不需设置大气环境防护距离。

#### 5.2.1.5卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-200）中的第3.6条规定：“依据目标企业的特征大气有害物质的属性，采用统一计算公式推算出的卫生防护距离具体数值”。

（1）计算公式

本次环评按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-200）中的方法确定本项目无组织排放有害气体的卫生防护距离。计算公式如下：

式中，Cm —— 标准浓度限值，mg/m3；

L —— 工业企业所需卫生防护距离，m；

r —— 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D —— 卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从GB/T3840中表5查取。

Qc —— 工业企业有害气体无组织排放控制量，kg/h。

按下表选取常规气象资料的A、B、C、D值。

表4-9  卫生防护距离计算系数

| 计算 系数 | 工业企业 所在地区 近五年平均 风速m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≦1000 | 1000<l≦2000 | l>2000 |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2~4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 110 |
| B | <2 | 0.01 | 0.013 | 0.013 |
|  | >2 | 0.02 | 0.035 | 0.035 |
| C | <2 | 1.83 | 1.76 | 1.76 |
|  | >2 | 1.83 | 1.74 | 1.74 |
| D | <2 | 0.75 | 0.75 | 0.54 |
|  | >2 | 0.81 | 0.81 | 0.73 |

注：工业企业大气污染源构成分为三类：

Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

（2）距离的确定

本项目喷漆中心属于多种特征大气有害物质通过计算，本项目无组织排放废气卫生防护距离结果见下表。

表4-10  卫生防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度 （mg/m3） | 占地面积（m2） | L（m） | 卫生防护距离（m） | 终值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷涂工段 | 二甲苯 | 0.0643 | 0.2 | 18144 | 31.884 | 50 | 100m |
|  | TVOC | 0.1153 | 1.2 |  | 42.763 | 50 |  |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-200）中规定“卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值区50m；无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级”的规定，确定本项目喷漆中心边界起100m范围。

因此，评价认为应对表面处理车间边界外延100m范围划定为卫生防护距离，根据现场调查，项目划定的卫生防护距离内无环境敏感点；同时，配合环评要求建设单位应该配合当地政府及园区做好卫生防护距离内的建设活动控制，不得新建学校、住宅、食品加工等环境敏感项目。

#### 5.2.1.6建设项目大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响自查表如下表：

表5.2-13 大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级☑ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5-50km□ | 边长=5km☑ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500-2000t/a□ | ＜500t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（ PM10 ） 其他污染物（氰化物、TVOC） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准□ | 地方标准□ | 附录D☑ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 三类区□ |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充监测☑ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区☑ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟代替的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD☑ | ADMS□ | AUSTAL200□ | EDMS/AEDT□ | 网络模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5-50km□ | 边长=5km☑ |
|  | 预测因子 | 预测因子（/） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | C非常厂最大占标率≤100%□ | C非正常最大占标率＞100%□ |
|  | 保证率日均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（VOCS、甲苯、二甲苯） | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ / ） | 监测点位数（ / ） | 无监测☑ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（/）t/a | NOx：（/）t/a | 颗粒物：（0.19）t/a | VOCs：（0.826）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。 |

### 5.2.2地表水环境影响分析

（1）废水排放途径

厂区排水系统采用雨污分流制，本项目营运过程中产生的废水主要为生产废水和生活污水，生产废水经本项目新建的废水处理站处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中相应标准后，与经预处理池处理的生活废水一起经厂区总排口排入兰家桥污水处理厂，经兰家桥污水处理厂处理后排入双观河，经双观河汇入中溪河，最终排入旭水河。

（2）评价等级

根据园区排水和配套污水处理设施规划相关要求，本项目生产废水经自建废水处理站处理达标后与生活污水由废水总排口排入市政管网，纳入兰家桥污水处理厂进一步处理达标后排入双观河，经双观河汇入中溪河，最终排入旭水河，属于间接排放，根据（HJ2.3-2018）评价等级的判定依据可知，地表水评价等级应执行三级B。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价，主要评价内容包括：

1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

2）依托污水处理设施的环境可行性评价。

（3）项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

根据工程分析章节，本项目废水排放口水质情况见下表。

表4.2-1本项目废水产生、排放情况汇总

从上表可以看出，项目废水生产废水经项目自建的废水处理站处理能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中相应标准，因此，项目废水经厂区废水处理站处理后排入兰家桥污水处理厂是可行的。

（4）项目依托污水处理设施的环境可行性评价

项目所在地为兰家桥污水处理厂的纳污范围，因此，本项目废水经处理后可以排入兰家桥污水处理厂进行处理。

1）兰家桥污水处理厂简介

兰家桥污水处理厂位于自贡市贡井区成佳镇，位于园区北侧，其排口设置于污水厂西侧双观河。该污水处理厂规划总处理规模为5.0万m3/d，其中一期为2.0万m3/d、二期为3.0万m3/d。规划服务范围为航空产业园（园区企业、成佳镇）的生产废水及生活污水。

2017年12月，四川自贡汇东发展股份有限公司委托编制单位编制了《兰家桥污水处理厂一期项目的环境影响报告书》，二期项目暂未启动。由一期项目环境影响报告书可知：一期项目污水处理构筑物按照2万m3/d进行建设，并预留二期项目建设用地，污水处理设备分阶段进行安装（其中一阶段设备满足5000m3/d的污水处理需求，二阶段设备安装后污水处理能力增加5000m3/d，三阶段设备安装后污水处理能力增加10000m3/d）。2019年7月，一期项目一阶段建设完成，2019年11月，完成竣工环保验收。一期项目二阶段和一期项目三阶段暂未建设。

兰家桥污水处理厂一期采用“粗格栅-提升泵+细格栅-曝气沉砂池+水解酸化池+改良A2/O池+臭氧氧化+曝气生物滤池+高效沉淀池+超滤+接触消毒池”工艺，项目污水经处理后，COD、BOD5和NH3-N指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；总磷指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准；总氮指标达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中城镇污水处理厂排放标准；其余前项中未列明指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，外排双观河。

2）废水纳管可行性分析

A、受纳范围及收纳水量可行性分析

根据《自贡航空产业园控制性详细规划（2022年调整）》可知，兰家桥污水处理厂服务范围为航空产业园（园区企业、成佳镇）的生产废水及生活污水。本项目位于航空产业园园区内，属于兰家桥污水处理厂的纳污范围。

根据项目工程分析可知，项目外排废水量为53.69m3/d，仅占兰家桥污水处理厂已建成的一期一阶段处理5000m3/d处理能力的1.07%，因此本项目废水经处理后排入兰家桥污水处理厂是可行的。

B、区域管网建设情况

项目位于自贡航空产业园内，周边道路及配套管网均已建成，且兰家桥污水处理厂一期项目一阶段已于2019年7月建设完成，并于2019年11月完成了竣工环保验收。目前运营良好，各项指标均能稳定达标排放。因此，项目废水经区域管网排入兰家桥污水处理厂是可行的。

C、收纳标准可行性分析

根据前文工程分析可知，本项目外排废水能够达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中相应标准。根据兰家桥污水处理厂的环评报告可知，兰家桥污水处理厂纳管要求为：“凤鸣机场区域、园区综合服务中心及周边已建企业废水预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或相关行业排放间接标准要求后，同生活废水一同经周边道路污水管网进入兰家桥污水处理厂处理。”本项目属于电镀行业，企业生产废水经预处理可达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中企业废水总排口限值要求。因此，本项目废水经项目自建的污水处理站处理后排入兰家桥污水处理厂是可行的。

本项目地表水环境影响自查表如下表：

表5.2-14 项目地表水环境影响自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ☑ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他 ☑ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑； pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B ☑ | 一级□；二级□；三级 □ |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ☑；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 ☑；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下☑；开发量 40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  | 补充监测 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测□；其他 □ |
|  |  | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ☑；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （/） | 监测断面或点位个数（/）个 |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（1.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （/） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 ☑；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ☑；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况☑：达标 ☑；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况☑：达标 ☑；不达标□ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标□；底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 ☑ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |
|  | 预测因子 | （/） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ |
|  | 预测情景 | 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  |  | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☑ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD） | （/） | （/） |
|  |  | （NH3-N） | （/） | （/） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （/） | （/） | （/） | （/） | （/） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m |
| 防治 措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施□；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施☑；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ | 手动□；自动 □；无监测 ☑ |
|  |  | 监测点位 | （/） | （/ ） |
|  |  | 监测因子 | （/） | （/） |
|  | 污染物排放清单 | ☑ |
| 评价结论 | 可以接受 ☑；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

### 5.2.3地下水环境影响分析

#### 5.2.3.1区域水文地质条件

（1）区域地质构造及岩层特性

根据地勘报告，在勘探深度范围内建筑场地地基土主要由第四系全新统人工填土层组成（Q4ml），坡积成因的粉质粘土层（Q4dl）以及下伏为沙溪庙组基岩（J2s）组成，现按地基土构成自上而下分述如下：

①杂填土：杂色，稍湿，松散~稍密状态，主要由砂/泥岩碎岩块及岩屑组成，局部夹孤石，孤石直接约在0.8m，已基本完成自重固结，但由于其填料成分不均，因此其力学性质差异较大，分布整个场地。

②粉质粘土：黄褐色，稍湿~很湿，可塑状为主，局部饱水后呈软塑状，失水后呈硬塑状，含砂，粘着感较强，切面稍光滑，干强度中等，遇水易散，干燥时用锤易击碎，冲积成因，该层厚度约1~3.3米，分布在场地中部的养殖厂房区域（原冲沟区）。

砂质泥岩：黄色，岩芯较完整，多呈柱状，长柱状，敲击声哑，强风化层厚度约在1-1.5m，根据室内试验报告，本场地的砂质泥岩属极软质岩石，天然抗压强度标准值可按frk=4.5MPa考虑，岩体质量等级为Ⅴ级，岩体结构完整，致密较硬，厚度大，岩芯采取率80%。

（2）地下水类型

项目所在区域地下水化学类型以 HCO3-Ca·Mg、HCO3-Ca、HCO3·SO4-Ca、Cl·HCO3·SO4-Na·Ca 为主，主要赋存于第四系松散覆盖层中的填土底部区域，受大气降水补给，由于填土力学性质差异较大，也导致其密实度不均，因此地下水位有一定起伏，其特征是不连续，水量随季节变化大。根据本场地地形地貌分析，该场地内水量一般，具有低压性，在雨季时将对施工造成一定影响。

（3）地下水补给、径流、排泄及动态特征

调查区基岩风化带裂隙水以地表分水岭为界，以沟谷为中心，形成一个相对独立的水文地质单元。在该水文地质单元内，丘顶和丘坡一般为地下水的补给、径流区、沟谷为地下水的埋藏径流与排泄区，其总体特点是就近补给就近排泄。

区域内地下水动态是地下水补给、径流、排泄条件与人为因素的集中体现，在很大程度上反映了地下水的水动力特征。山区地下水动 态具明显的旱、雨季节变化与较明显的年际间丰、枯水年周期变化。区内地下水动态变化表现为受气候影响的随季节变化的特征，与大气降水关联性较好，不同地下水类型地下水动态变化幅度基本无差异。

区域地下水主要为基岩构造裂隙潜水，地下水埋深受地形地貌条件控制，根据前述地下水补径排知道，区域浅层地下水主要受大气降水、地表水和地下水侧向等径流补给，故地下水的动态变化情况与大气降水成正相关关系，区域地下水水位统计具体见表5.2-15。

表5.2-15  调查区内地下水水位调查表

| 钻孔编号 | 坐标 | 地面高程(m) | 地下水埋深(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |
| D1 | 104.607525° | 29.3738115° | 359 | 1.94 |
| D2 | 104.612288° | 29.370747° | 266.4 | 2.12 |
| D3 | 104.615207° | 29.356919° | 286.1 | 19.8 |
| D4 | 104.610744° | 29.365919° | 279.6 | 1.40 |
| D5 | 104.611065° | 29.369652° | 262.9 | 4.13 |
| D6 | 104.611924° | 29.366391° | 306.7 | 1.50 |

#### 5.2.3.2地下水评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A本项目属于Ⅲ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）的地下水环境敏感程度分级表确定，本项目的地下水环境敏感程度为不敏感，因此判定确定本项目地下水评价工作等级为三级。采用查表法确定项目地下水评价范围为以项目为中心周边6km范围。

#### 5.2.3.3地下水污染途径

渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，油漆库、喷漆房以及危废暂存间事故情况下的泄漏等，都是通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。污水在下渗过程中，虽然经过包气带的过滤及吸附，仍然会有部分污染物进入潜水含水层，污染潜水。并随地下水的流动和在弥散作用下，在含水层中扩散迁移。含水层颗粒愈粗，透水性愈好，则污水在含水层中的扩散迁移能力就愈强，其危害就愈大。

由工程分析可知，项目无生产废水产生及排放。项目设置有喷漆房、油漆库、危废暂存间。因此，本项目可能对地下水造成污染的主要途径有：

①表面处理槽、喷漆房、油漆库房、油漆泄露渗入地下；

②生活污水泄露渗入地下；

③危废暂存间危废泄露渗入地下。

#### 5.2.3.4地下水防治措施

本项目地下水污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。

（1）源头控制措施

项目主要是从以下方面做到源头控制：

1）从设计、施工、工程质量检验和验收各个环节进行了严格的质量把关；

2）积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；

3）项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维更换；

4）对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

5）表面处理生产线槽体、管网全部实现可视化。

（2）分区防控措施

由于本项目生产过程中涉及润滑油、冷镦油、淬火油、硫酸、硝酸、磷酸、盐酸等危险品的使用，为了防止营运过程中对地下水、土壤产生污染，本环评要求进行分区防渗。具体划分情况如下：

（1）重点防渗区

重点防渗区为：位于生产车间外的危废暂存间、化学品库、事故应急池、污水处理站，4#车间一层机加区、冷镦搓丝加工区；6#车间一层涂漆房、除氢固化间、6#车间一层表面处理区围堰。危废暂存间防渗措施为：在防渗混凝土地面硬化的基础上，铺设2mm厚HDPE土工膜或其他材料进行防渗处理，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10-10cm/s。其余重点防渗区防渗措施为：在防渗混凝土地面硬化的基础上，铺设2mm厚HDPE土工膜或其他材料进行防渗处理，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10-7cm/s。并且重点防渗区所有设备凡与水接触部件均为不锈钢、PVC、ABS 等防腐材质；所有阀体（空气管道除外），包括自动阀、切换阀、球阀等均为PVC、衬胶等防腐材质。

（2）一般防渗区

一般防渗区为：位于生产车间外的一般固废暂存间，4#车间一层卸料区、原材料库房、成品库房、半成品区、包装区、库房、待检临停区、成品检验区、工磨具库；6#车间一层喷砂区、抛光区、库房、检测室、热处理区、探伤区、工件暂存区。防渗措施为：采取防渗混凝土地面硬化，确保满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于等于10-7cm/s的要求。

（3）简单防渗区

简单防渗区为：4#车间一层办公区、车间道路；6#车间办公室、车间道路。防渗措施为：一般地面硬化即可。

5.2.3.5泄露预测及影响分析

（1）预测方法

本项目地下水环境影响预测使用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的解析解公式，针对本项目运行期非正常状况可能对地下水环境产生的影响进行预测。

（2）地下水流场数值模拟

1）数学模型

非正常状况下的地下水溶质运移模拟可看做是一维稳定流动二维水动力弥散问题，根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2011），此次预测采用平面瞬时点源污染问题水动力弥散方程解析解作为预测数学模型。平面瞬时点源污染水动力弥散方程解析解为：

（公式7.4-1）

式中：

x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

C（x，y，t）——t时刻点（x，y）处的污染物浓度，mg/L；

M——含水层的厚度，m；

——长度为M的线源瞬时注入污染物的质量，kg；

u——水流速度，m/d；

n——有效孔隙度，无量纲；

——纵向弥散系数，m2/d；

——横向y方向弥散系数，m2/d；

——圆周率。

2）水文地质条件及污染源概化

本项目评价范围内地下水以泥岩风化裂隙水为主，含水层厚度相对稳定，含水层以下为泥岩弱风化形成的相对隔水层。根据评价区水文地质情况和解析解的适用条件，将该模型的水文地质条件概化为：各含水层之间无水力联系或水力联系较弱，各含水层厚度均一，水平方向为均质各向同性，含水层水平均匀展布的水文地质概念模型。

由于项目场地相对评价区范围较小，将本项目的化粪池的泄漏点作为点状污染源，由于泄漏时间相对于溶质运移的过程时间较短，因此将泄漏点概化为瞬时点源。

3）模型参数赋值

水文地质参数主要参考已有水文地质勘察资料，同时根据评价区水文地质条件及相关文献，确定水文地质参数，详见下表。

表5.2-17  参数选择及计算结果

| 序号 | 参数 | 单位 | 取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水层的厚度M | m | 59.92 | / |
| 2 | 水流速度u | m/d | 0.03 | / |
| 3 | 有效孔隙度n | — | 0.3 | / |
| 4 | 纵向弥散度系数DL | m2/d | 1.25 |  |
| 5 | 横向弥散度系数DT | m2/d | 0.13 | / |

备注：①根据达西定律u= ki/n，K取1.5m/d，i取0.005，n取0.3，经计算，水流速度为0.03m/d，；②弥散系数取值则参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次场地的研究尺度，计算中纵向弥散度∂L取值为50m，纵向弥散系数DL取值为1.25m2/d（= ∂L×u），根据经验，一般横向弥散系数与纵向弥散系数比值：DT/DL= 0.1，故横向弥散系数DT取值为0.13m2/d。

（3）污染源源项分析

根据本项目运行状况分析，项目正常运行状况下对地下水环境影响极小。

化粪池底部泄漏后不易被发现，选取最不利区域，考虑浓度池体老化，发生渗漏，监测井中污染离子浓度异常升高，厂区暂停运行。考虑最大不利影响即不考虑包气带的吸附作用，泄漏废水下渗全部进入地下水系统。预测因子的选取主要依据废水水质和国家地方要求控制的污染物来确定。

破损面积按池体浸湿总面积的10%计。池内污（废）水发生泄漏事故，按达西公式计算源强，公式如下：

式中：Q－渗入到地下水的污水量(m3/d)；

K－渗透系数(m/d)，K=1.45m/d；

i ——水力坡度（0.005，无量纲）；

A－污水池的泄漏面积(m2)。

项目建设单位应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，采取积极的防渗、防漏及预防事故发生等有效措施，尽量消除项目对地下水环境的不利影响。根据导则项目应分区防渗，本项目油漆库、喷漆房、危险废物暂存间等均为重点防渗区。防渗技术应达到等效粘土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1×10-10m/s。

综上所述，本项目工程特点决定了对地下水污染的可能性极少，同时在做好各项防治地下水污染措施后，基本不会对当地地下水环境造成严重影响。

### 5.2.4声环境影响分析

#### 5.2.4.1噪声源强分析

项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区域，按照HJ2.4-2021中声环境评价工作等级划分方法，确定声环境评价工作等级为三级，评价范围为项目厂界外200m。

本项目主要产噪设备及产噪情况详见下表：

表4.2-15 项目主要产噪设备

| 序号 | 噪声源 | 数量（台） | 单台噪声 dB（A） | 防治措施 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密数控车床 | 2 | 85 | 合理布局、选用低噪声设备、密闭隔声、基座减震、车间墙体隔声 | 4#车间 |
| 2 | 精密数控车床 | 2 | 85 |  |  |
| 3 | 数控加工中心 | 2 | 80 |  |  |
| 4 | 数控钻攻中心 | 2 | 85 |  |  |
| 5 | 数控滚丝机床 | 2 | 80 |  |  |
| 6 | 高精度数控无心磨床 | 2 | 85 |  |  |
| 7 | 自动滚R机床 | 2 | 80 |  |  |
| 8 | 数控快走上线切割机床 | 1 | 75 |  |  |
| 9 | 数控中走丝线切割 | 1 | 75 |  |  |
| 10 | 自动攻丝机 | 2 | 75 |  |  |
| 11 | 双伺服电动攻丝机 | 2 | 75 |  |  |
| 12 | 伺服电动攻丝机 | 2 | 75 |  |  |
| 13 | 台式钻床 | 2 | 85 |  |  |
| 14 | 数控螺母收口机 | 2 | 75 |  |  |
| 15 | 开式可倾压力机 | 1 | 70 |  |  |
| 16 | 开式固定压力机 | 1 | 70 |  |  |
| 17 | 闭式压力机 | 1 | 70 |  |  |
| 18 | 冲床 | 1 | 85 |  |  |
| 19 | 一模二冲冷镦机 | 1 | 85 |  |  |
| 20 | 二模二冲冷镦机 | 1 | 85 |  |  |
| 21 | 喷砂机 | 4 | 75 |  | 6#车间 |
| 22 | 抛光机 | 3 | 70 |  |  |
| 23 | 风机 | 3 | 90 | 选择低噪设备、基座减震、安装消声器、合理布局 | 6#车间外 |

#### 5.2.4.2预测方法

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐工业模式。

1、声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi— i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T — 预测计算的时间段，s；

ti— i声源在T 时段内的运行时间，s。

2、预测点的预测等效声级(Leq )计算公式

式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb — 预测点的背景值，dB(A)

3、户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

#### 5.2.4.3预测评价内容

由于项目200米范围内无声环境敏感点，因此本次开在厂界环境噪声达标情况进行预测。

#### 5.2.4.4预测结果及分析

项目噪声源主要有机械动力噪声和空气动力性噪声，主要产噪声装置喷涂机和各类空压机、风机等。机械设备选用低噪声设备，各类设备室内布置，空压机、风机选用低噪声设备，以及消声、减振以及软连接等措施，项目厂界噪声预测结果见表5.2-21。

表5.2-21  本项目厂界噪声贡献值结果单位：Leq[dB(A)]

| 主要产噪设备 | 降噪后平均声压级dB(A) | 项目北厂界 | 项目南厂界 | 项目西厂界 | 项目东厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距离（m） | 预测值dB(A) | 距离（m） | 预测值dB(A) | 距离（m） | 预测值dB(A) | 距离（m） | 预测值dB(A) |
| 空压机 | 80 | 35 | 50.5 | 165 | 35.5 | 145 | 36.8 | 40 | 47.9 |
| 送风风机 | 70 | 40 | 37.9 | 165 | 25.6 | 150 | 26.5 | 40 | 37.9 |
| 排风风机 | 80 | 42 | 47.5 | 160 | 35.9 | 155 | 36.2 | 40 | 47.9 |
| 噪声叠加 | / | / | 55.1 | / | 40.9 | / | 41.8 | / | 54.4 |
| 现有厂界噪声 | / | / | 昼间 | / | 昼间 | / | 昼间 | / | 昼间 |
|  | / | / | 44 | / | 49 | / | 40 | / | 48 |
| 叠加值 | / | / | 昼间 | / | 昼间 | / | 昼间 | / | 昼间 |
|  | / | / | 55.4 | / | 49.6 | / | 44.0 | / | 55.3 |
| 标准限值 | / | / | 60 | / | 60 | / | 60 | / | 60 |
| 备注 | / | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 |
| 注：夜间不生产，不进行预测 |

#### 5.2.4.5预测评价结论

由表5.2-21噪声预测结果可以看出，营运期各厂界的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

同时，项目场区周边有农户，无医院、疗养院、学校等声环境敏感点，项目不会造成噪声扰民。项目建设对区域内的声环境影响不明显，不会改变区域声功能现状。

可见本工程的设备噪声对厂界声环境的影响较小，不会对厂界声环境产生明显影响。因此，本项目噪声影响是可被周围环境接受的。

5.2.5固体废物环境影响分析

本项目建成后产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固体废物和危险废物，其中生活垃圾18.75t/a，一般固体废物 0.975t/a，危险废物53.2t/a。生活垃圾袋装收集后交由环卫部门统一处置。一般固废主要有 S1边角料、S5 氧化铁皮（不含油）、S6废包装材料、S9不合格产品，均暂分类暂存在一般固废暂存间，定期外售给废品回收公司。危险废物主要为废润滑油S2、废棉纱手套S3、氧化铁皮（含油）S5、废切削液S7、废磁悬液S8、表面处理倒槽液和槽渣（除油倒槽液和槽渣S4、碱蚀倒槽液和槽渣S12、出光倒槽液和槽渣S13、化学氧化倒槽液和槽渣S14、填充倒槽液和槽渣S15、阳极氧化倒槽液及槽渣S16、退铜倒槽液和槽渣S17、染色倒槽液和槽渣S18、封孔倒槽液和槽渣S19、浸蚀倒槽液和槽渣S20、脉冲阳极氧化倒槽液S21、磷化倒槽液和槽渣S22、活化倒槽液和槽渣S23、草酸盐倒槽液和槽渣S24、皂化倒槽液和槽渣S25、发蓝倒槽液和槽渣S26、防锈油倒槽液S27、钝化倒槽液和槽渣S28、中和倒槽液和槽渣S29、脱水倒槽液和槽渣S30、镀镍倒槽液和槽渣S31、镀铜倒槽液和槽渣S32、酸镀铜倒槽液和槽渣S33、铜钝化倒槽液和槽渣S34）、沾染漆渣的过滤棉S35、废漆桶S36、废乳化液S37、废活性炭S38、重金属处理浓液S39、废滤料S40、污泥S42等，危险废物经分类收集暂存后交由有资质的危废单位进行处置。

因此本项目固废去向明确，不会造成二次污染

本项目一般固废暂存间位于1车间，企业按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）建设一般固废暂存设施，并分类暂存一般固废。一般固废中的边角料、氧化铁皮（不含油）、废包装材料、不合格品外售综合利用。

危险废物管理要求：

a、危险废物贮存

要求建设单位按照要求，分类贮存于危险废物暂存间内，危险废物暂存间按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5 号令）相关要求对其进行贮存及转移。

危险废物厂内暂存时必须满足以下要求：

①对危险废物进行收集并按危废种类分类堆放。

②危险废物临时储存场所（危废暂存间）需达到防风、防雨、防晒、防渗漏的要求。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，保证危险废物暂存场地的渗透系数应≤10-10cm/s。

③对危险废物特定容器收集，并对所有包装容器、包装袋贴上危险物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色；

④不能兼容的危险废物不能堆放在一起；

⑤设置专门人员负责危险废物的收集工作，并安装摄像头，专人监管。

⑥禁止在非贮存点（容器）倾倒和堆放危险废物，或将危险废物与其他一般工业固体废物及生活垃圾堆放在一起。

⑦如运营过程中现有危险废物暂存间空间不足以容纳产生的危险废物，项目应通过增加危险废物清运次数保证危险废物得以安全贮存。

b、危险废物处置

项目产生的危险废物均应委托具有有效资质的危险固废处置单位进行安全处置，定期清运危废，并建立危废转移联单制度。

c、危险废物转运

设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的有关规定执行。

5.2.6土壤环境影响

#### 5.2.6.1项目概况

本项目主要对园区内总装后无人机进入集中喷漆表面处理，每年喷涂能力匹配100架次无人机，新增“VOCs”废气吸附、脱附、催化燃烧治理装备2台/套，新建喷漆房2间；根据本项目建设内容及其对土壤环境可能产生影响，判定本项目土壤影响类型为污染影响类。

#### 5.2.6.2评价等级

参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，本项目属于“制造业——设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”，本项目土壤环境影响评价类别为Ⅰ类。本项目用地面积约17.63hm2，占地规模属“中型（5~50hm2）”，同时项目位于自贡航空产业园区内，周边均为工业园区规划范围，其用地性质为工业用地。故本项目所在地周边的土壤敏感程度为不敏感。根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级判定本项目土壤评价等级为二级，土壤评价工作等级划分见下表：

表5.2-24 污染影响型项目土壤环境评价工作等级划分表

| 环境敏感度 项目类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

根据上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。

#### 5.2.6.3评价范围及土地利用情况

根据上述等级划分原则，本项目土壤评价等级为二级。根据导则判定，现状调查及评价范围为项目占地范围及周边0.2km范围内。

本项目用地性质为工业用地；项目周边主要为生产企业、厂房及园区内空地。

#### 5.2.6.4土壤类型及质地调查

自贡贡井区土壤在特定气候、地形、母质、生物和人为综合作用下，形成 5 个土类，9 个亚类，25 个土属，70 个土种。高产土壤占 33.5%，中产土壤占 42.6%，低产土壤占 23.9%； 紫色土占土壤总面积的 50.1%，水稻土占土壤总面积的 34.6%，新积土占土壤总面积的0.9%，黄壤土占土壤总面积的 13.7%，黑色石灰土占土壤总面积的 0.7%。

根据国家土壤信息平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）查询及现场调查， 本项目调查评价范围内土壤类型为炭酸盐紫色土。根据《中国土壤分类与代码》(GB/T17296-2009)，项目区域土壤属于石质初育土（亚纲 G2）中的紫色土（土类 G23）。

5.2-4 项目所在地土壤类型分布图

根据调查，本项目所在区域土壤理化性质见下表。

表5.2-25  土壤理化性质调查表

| 点位名称 | 项目所在地土壤点 |
| --- | --- |
| GPS坐标 | 经度104.615398°，纬度29.376185° |
| 层次（m） | 0—0.5 |
| 现场记录 | 颜色 | 黄 |
|  | 结构 | 块状 |
|  | 质地 | 土壤为主 |
|  | 砂砾含量（%） | 20 |
|  | 其他异物 | 小石子等 |
| 实验室测定 | 阳离子交换量 | 7.3cmol+/kg |
|  | 氧化还原点位 | 350mV |
|  | 饱和导水率 | 1.16mm/min |
|  | 容重 | 0.81g/cm |
|  | 孔隙度 | 35% |

根据本报告环境现状调查与评价章节可知，项目厂区范围内及周边土壤采样点各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值要求。本项目内土壤环境质量状况良好。

5.2.6.5土壤污染源与污染途径识别

本项目对土壤环境可能造成影响的污染源主要是生产车间、废水处理设施、污水管线、危险废物暂存间、化学品仓库等区域，本项目主要污染物为废水和固体废物（主要是危废及化学品泄漏）。

本项目生产区地面采用防渗混凝土地面硬化，设计渗漏风险的区域采用重点防渗处理，生产线设置底架、底架上设置托盘，废水以架空管道方式从生产线直接排出，废水不与车间地面直接接触。正常运行情况下，不会有污水的泄漏情况发生，也不会对土壤环境造成影响。当原料或危废暂存、废水处理环节的环保措施因系统老化、腐蚀等原因非正常运行或未达到设计要求，生产车间操作不当或未做好收集措施时，可能会发生污水或原料、危废泄漏事故，造成废水或废液渗漏到土壤中。

根据本项目土壤环境影响源及影响因子见下表。

表4.2-23  土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 地面漫流 | pH、COD、总铬、氟化物、氯化物、总镍、铜、石油类等 | 总铬、氟化物、氯化物、总镍、铜、石油类等 | 事故、间断 |
|  | 垂直入渗 |  |  |  |
| 污水处理设施 | 地面漫流 | pH、COD、总铬、氟化物、氯化物、总镍、铜、石油类等 | 总铬、氟化物、氯化物、总镍、铜、石油类等 | 事故、间断 |
|  | 垂直入渗 |  |  |  |
| 危废暂存间 | 地面漫流 | pH、COD、总铬、氟化物、氯化物、总镍、铜、石油类等 | 总铬、氟化物、氯化物、总镍、铜、石油类等 | 事故、间断 |
|  | 垂直入渗 |  |  |  |
| 化学品库 | 地面漫流 | pH、COD、总铬、氟化物、氯化物、总镍、铜、石油类等 | 总铬、氟化物、氯化物、总镍、铜、石油类等 | 事故、间断 |
|  | 垂直入渗 |  |  |  |

本项目厂区采取地面硬化，设置围堰，布设完整的排水系统，并以定期巡查和电子监控的方式防止废水外泄，对土壤的影响概率较小。因此，本项目对地面漫流和垂直入渗途径对土壤的影响进行定性分析。

#### 5.2.6.6环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“8.7.2 污染影响型建设项目，其评价等级为一级或二级的，可采用公式法或类比分析法进行土壤影响分析与评价”，本项目采用公式进行分析。

- 情景设置

本项目涉及大气沉降的污染物主要为VOCs，由于VOCs含有种类众多，无法量化，本次评价选用甲苯、二甲苯及乙苯含量进行预测分析。根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），因此本次评价可选择大气沉降因子为甲苯、二甲苯，从管制值上看甲苯为1200mg/kg，涉及二甲苯的土壤因子为间&对-二甲苯和邻二甲苯，别分别为570mg/kg和640mg/kg，综合上看二甲苯管制值更低，更具有代表性，故本次选择二甲苯为主要沉降因子进行分析。

- 预测与评价

1）评价因子

根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本项目土壤评价因子管制值更低的二甲苯。

2）预测评价标准

本项目用地为工业用地，且项目红线以外0.2km范围内为规划建设用地。因此，本项目用地范围内和项目红线0.2km范围内用地预测评价标准为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中筛选值第二类用地标准。

3）预测与评价方法

I、大气沉降

按照HJ964-2018单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，一般取 0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。

根据土壤导则附录 E，项目涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量，因此上述公式可简化为如下：

单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

式中：Sb——单位质量表层土壤中某种物质的现状值，g/kg；

△S——单位质量表层土壤中某种物质的预测值，g/kg。

根据大气污染物扩散情况，查阅相关资料表面，污染物的干沉降率为10%~20%，本次评价取10%，假设厂区排放所有二甲苯全部沉降至某一地块，设置不同的地块面积情形（分别占预测评价范围的5%、10%、20%、35%、55%和 100%）和不同持续年份的情形进行土壤增量预测，其预测情形参数设置见下表。

表 5.2-26 	废气沉降量

| 序号 | 大气沉降物 | 沉降量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 0.0896t/a | 甲苯、二甲苯中全以二甲苯计 |

表5.2-24 预测参数及预测结果

| n | ρb | A | D | IS | Sb背景值 | ΔS | S 预测值 | 标准值 | 预测达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | g/cm³） | m2 | m | g | mg/kg | mg/kg | mg/kg |  |  |
| 1 | 0.81 | 33027 | 0.2 | 89600 | 0 | 16.75 | 16.75 | 570 | 达标 |
|  |  | 66054 |  |  |  | 8.37 | 8.37 |  |  |
|  |  | 132108 |  |  |  | 4.19 | 4.19 |  |  |
|  |  | 231189 |  |  |  | 2.39 | 2.39 |  |  |
|  |  | 363297 |  |  |  | 1.52 | 1.52 |  |  |
|  |  | 660540 |  |  |  | 0.84 | 0.84 |  |  |
| 5 | 0.81 | 33027 | 0.2 | 89600 | 0 | 83.73 | 83.73 |  |  |
|  |  | 66054 |  |  |  | 41.87 | 41.87 |  |  |
|  |  | 132108 |  |  |  | 20.93 | 20.93 |  |  |
|  |  | 231189 |  |  |  | 11.96 | 11.96 |  |  |
|  |  | 363297 |  |  |  | 7.61 | 7.61 |  |  |
|  |  | 660540 |  |  |  | 4.19 | 4.19 |  |  |
| 10 | 0.81 | 33027 | 0.2 | 89600 | 0 | 167.46 | 167.46 |  |  |
|  |  | 66054 |  |  |  | 83.73 | 83.73 |  |  |
|  |  | 132108 |  |  |  | 41.87 | 41.87 |  |  |
|  |  | 231189 |  |  |  | 23.92 | 23.92 |  |  |
|  |  | 363297 |  |  |  | 15.22 | 15.22 |  |  |
|  |  | 660540 |  |  |  | 8.37 | 8.37 |  |  |

根据上表可知，评价范围10年内土壤中二甲苯的增量均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）标准（570mg/kg），且评价范围主要为自贡航空产业园规划建设用地，在近期评价范围内土地将硬化或修建厂房，实际土壤中间，二甲苯的增量会远低于预测值。

II、垂直入渗

喷漆房、油漆库房以及危废暂存间在事故情况下，会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤。本项目要求所有使用和存放油漆的区域进行了重点防渗，防渗系数≤1×10-10cm/s，在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

#### 5.2.6.7土壤环境保护措施及对策

①源头控制措施

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制油漆的使用和存放，同时对可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

保证各废气处理措施运行良好，可有效降低大气沉降对土壤的影响。从生产过程入手，在工艺、管道、设备等方面尽可能地采取控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

②污染途径控制措施

·大气沉降污染途径治理措施及效果

本项目针对涂装废气污染物采取了相应的治理措施，确保污染物达标排放，具体措施如下：设置专门的喷漆房、负压收集废气、处理工艺设备，确保有机废气经处理达标后由15m排气筒有组织排放。

·垂直入渗污染途径治理措施及效果

项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，本项目表面处理车间、危废水处理车间等均为重点防渗区。防渗技术应达到等效粘土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1×10-10m/s。

③跟踪监测计划

对厂区土壤定期监测，至少每5年开展1次，发现土壤污染时，及时查找泄漏源，防止其进一步下渗，必要时对污染的土壤进行替换或修复。按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的公众进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

#### 5.2.6.8评价结论

本项目选址区域现状为工业园区，项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。

#### 5.2.6.9建设项目土壤环境影响评价自查表

本项目土壤环境影响自查表如下表：

表5.2-25 土壤环境影响自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地 ☑；农用地□；未利用地□ | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （17.63）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ 无 ）、方位（ / ）、距离（ / ） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降 ☑；地面漫流□；垂直入渗 ☑；地下水位□；其他（/） |  |
|  | 全部污染物 | VOCs、甲苯、二甲苯 |  |
|  | 特征因子 | 二甲苯 |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类 ☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感☑ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级 ☑；三级□ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）☑；b）□；c）□；d）□ |  |
|  | 理化特性 | 土种母质为白垩纪黄色厚砂岩夹薄页岩风化物。剖面为 A11-C 型。土体厚 30--50cm，通体呈暗红棕色或棕红色，质地多为砂壤土或壤质砂土，砂粒含量70％以上。土壤 pH4.5-6.3，呈酸性至微酸性反应。阳离子交换量小于 10mg/100g | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 0 | 0.5m、1m、2m |  |
|  | 现状监测因子 | GB36600-2018 中的基本项目45项 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | GB36600-2018 中的基本项目45项 |  |
|  | 评价标准 | GB15618□；GB36600☑；表D.1□；表 D.2□；其他（ / ） |  |
|  | 现状评价结论 | 评价区域土壤中各监测因子均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB17900-2018）筛选值第二类标准。项目所在区域土壤环境质量良好。 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 乙苯 |  |
|  | 预测方法 | 附录 E☑；附录 F□；其他（/） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（厂界外扩 200m），影响程度（评价范围 26.8年内土壤中间乙苯的增量均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）标准（280mg/kg） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制 ☑；过程防控 ☑；其他（/） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 1个厂区下风向表层样 0-0.2m | 甲苯、二甲苯 | 1次/年 |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |
| 评价结论 | 本项目对周边土壤环境质量影响可接受 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |

6环境风险评价

6.1 评价目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价应把事故引起厂(场)界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

本评价将找出主要危险环节，认识危险程度，有针对性地提出预防和应急措施，将风险的可能性和危害性降低到最小。

环境风险评价程序见图6.1-1。

图6.1-1  环境风险评价程序图

6.2风险识别

### 6.2.1风险识别的范围和类型

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别和生产设施风险识别。物质危险性识别范围:主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废"污染物等。

生产设施风险识别范围:主要生产装置、储运工程、公用工程、工程环保设施及辅助生产设施等。

根据本项目的特点和有毒有害物质释放起因，风险事故情形分为危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形。

### 6.2.2危险物质识别

本项目涉及的危险物质主要为原材料及辅助材料、产品以及生产过程排放的“三废”污染物。

根据附录B，本项目生产和产品涉及的危险物质主要有:油类物质、三氯乙烯、石油醚、硫酸、磷酸、氯化镍、盐酸、氢氟酸、硝酸等危险化学品。

### 6.2.3生产系统风险识别

（1）识别内容生产系统危险性识别包括生产装置、储运装置、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（2）危险单元划分及潜在风险源

根据项目工艺流程和平面布置，结合项目物质危险性识别结果，本项目废气处理设施均布置于厂房楼顶，废水收集系统布置于厂房外侧，故本项目整栋厂房均视为危险单元，划分情况见下表。

表5.3-1 危险单元划分结果及潜在风险源一览表

| 序号 | 危险单元 | 潜在风险源 | 主要危险物质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 槽体破损、导致槽液泄漏 | 含重金属、酸碱等危险物质 |
|  |  | 生产设备点了出现故障或失火等，引发火灾，导致次生污染风险 | 易燃物质 |
| 2 | 化学品仓库 | 包装容器破损、侧翻等泄漏 | 硫酸、硝酸等 |
| 3 | 废气处理设施 | 有组织废气未经处理直接外排 | 氮氧化物、硫酸雾、氟化物、氯化物、铬酸雾、有机废气等 |
| 4 | 废水收集系统 | 废水收集管道、池体破裂 | 含重金属、酸碱等废水 |

（3）危险单元风险源危险性分析

项目危险单元风险源的危险性、存在条件和转化为事故的触发因素详见下表。

表5.3-2 项目风险源的危险性、存在条件和转化为事故的触发影响

| 序号 | 危险单元 | 潜在风险源 | 危险性 | 存在条件 | 触发因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 槽体破损 | 槽液泄漏 | 槽体破损 | 设备破损、操作不当造成泄漏 |
|  |  | 生产设备出现故障或失火等 | 引发火灾，导致次生污染风险 | 设备电路出现故障、其他因素失火（静电等） | 遇明火 |
| 2 | 化学品仓库 | 包装容器破损、侧翻 | 泄漏 | 包装破损 | 操作不当等 |
| 3 | 废气处理设施 | 有组织废气未经处理直接外排 | 污染大气 | 处理设施失效 | 处理设施未运行或失去处理效果等 |
| 4 | 废水收集系统 | 废水收集管道、池体破裂 | 废水泄漏，污染地下水、土壤 | 池体开裂 | 地基下沉或地震等 |

（4）重点风险源

本项目重点风险源为生产车间表面处理生产线和涂覆生产线设备电路出现故障，引发火灾事故。

### 6.2.4环境风险类型及危害分析

（1）环境风险类型

环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾等引发的伴生/次生污染排放。

（2）危险物质向环境转移途径

根据项目特征，项目环境危险物质向环境转移途径见下表。

表5.3-3 项目环境风险类型、转移的可能途径一览表

| 风险源 | 环境风险类型 | 危险物质想环境转移的可能途径 | 对周围环境的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间槽体破损 | 泄漏 | 槽液均截留在围堰内 | 对外环境影响较小，不会造成较大的环境风险 |
| 生产车间废水收集管道破裂 | 泄漏 | 混排废水排入污水处理站 | 对污水处理站运行造成一定影响 |
| 生产车间设备电路故障 | 火灾 | 遇到明火引起火灾造成消防废水污染 | 火灾对厂区周边造成较大影响 |
| 化学品危险物质包装容器破损、侧翻等 | 泄漏 | 主要化学品均为小容量包装，泄露量较小 | 对环境影响较小 |
| 废气事故排放 | 废气处理设备故障或失效事故 | 废气超标排放 | 对外环境影响不大，不会造成较大的环境风险 |
| 废水收集池 | 泄露 | 废水进入土壤、地下水 | 影响土壤、地下水环境 |
| 火灾次生消防废水 | 泄露 | 消防废水含有少量危险物质可能通过厂内雨水管网外流 | 通过周边雨水管道污染周边水体 |

### 6.2.5环境风险识别结果

本项目危险单元主要为各层生产车间，主要危险物质为可燃、易燃物质等危险化学品，环境风险类型主要是生产设备电路故障，遇明火时引起的火灾事故等引发的伴生/次生污染排放，识别结果见下表。

表5.3-4 本项目风险识别结果

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 表面处理生产线 | 槽液 | 泄漏 | 废水管道 | 污水处理站 |
|  |  | 废水收集池 | 表面处理废水 | 泄漏 | 废水管道 | 污水处理站 |
|  |  | 设备 | 化学品、槽液、表面处理废水 | 火灾 | 消防废水、大气影响 | 周边地表水、居民区、污水处理站 |
| 2 | 化学品仓库 | 储存区 | 化学品 | 泄漏 | 大气 | 居民区 |
| 3 | 废气处理设施 | 处理设施 | 废气 | 事故排放 | 大气环境 | 居民区 |
| 4 | 废水收集系统 | 废水收集池 | 表面处理废水 | 泄漏 | 土壤、地下水 | 土壤、地下水环境 |

6.3评价等级

（1）Q值计算

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，Q按下式进行计算。

式中：——每种危险物质的最大存在总量，t；

——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险浅势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目使用原料主要为油漆、稀释剂等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目Q值确定见表6.3-1。

表6.3-1 建设项目Q值确定表

| 物质名称 | 临界量（Qn） | 包装规格 | 全厂最大存在量 | 全厂最大存在量（折纯）（qn） | 存储周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防锈油 | 2500 | 15L/桶 | 0.1 | 0.1 | 半年 |
| 三氯乙烯 | 10 | 500ml/瓶 | 0.06 | 0.06 | 一月 |
| 硫酸 | 10 | 2500ml/瓶 | 0.5 | 0.5 | 一年 |
| 磷酸 | 10 | 25L/桶 | 0.35 | 0.35 | 一年 |
| 氯化镍 | 0.25 | 25kg/袋 | 0.1 | 0.1 | 一年 |
| 盐酸 | 7.5 | 2500ml/瓶 | 1 | 1 | 一年 |
| 氢氟酸 | 1 | 25L/桶 | 0.1 | 0.1 | 一年 |
| 硝酸 | 7.5 | 25L/桶 | 0.5 | 0.5 | 六月 |
| 真空淬火油 | 2500 | 200kg/桶 | 0.6 | 0.6 | 六月 |
| 冷镦油 | 2500 | 200升/桶 | 0.6 | 0.6 | 四月 |
| 润滑油 | 2500 | 200升/桶 | 1 | 1 | 一年 |

根据计算，本项目风险物质数量与临界值比值 Q=0.0232＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目环境风险评价为简单分析，见下表。

表6.3-1   风险评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | IV+、IV | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。 |

根据HJ/T169-2018中评价工作级别划分原则，确定本项目环境风险评价为简单分析。

6.4评价内容、范围

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测、防护作为评价工作重点。

项目风险环境评价范围为距离项目周界3km，以及可能受到影响的环境保护目标（详见本报告书第二章表2.6-2）。

6.5最大可信事故源项分析

6.5.1最大可信事故

最大可信事故概率通过同类装置事故统计调查确定概率值。基于本项目主要潜在事故为涂料的储存区（油漆库），采用事故树分析方法并结合类比资料确定本项目最大可信事故概率为1×10-8。

表6.5-1  最大可信事故及其发生概率

| 位置 | 危险物质 | 最大可信事故 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 事故类别 | 发生概率 |
| 油漆库 | 油漆 | 泄漏 | 1×10-8 |
|  | 稀释剂 | 泄漏 | 1×10-8 |

在不考虑自然灾害如大地震、洪水、台风、雷击等引起的事故风险情况下，鉴于项目的工程特点，确定潜在风险类型为由于油漆、稀释剂泄露，发生泄漏事故以及由此引发的火灾或者爆炸。涉及风险事故的范围为油漆库房。

6.5.2最大可信事故源项分析

最大可信事故源项是对所识别选出的危险物质，在最大可信事故情况下的释放率和释放时间的设定。在本项目中，主要是油漆及稀释剂中二甲苯和乙酸正丁酯泄漏引发火灾形成危险源，由于油漆及稀释剂由桶储存，且储存量较小，发生泄漏时单桶泄漏量很小，不会对周围环境造成较大污染；但其中挥发出二甲苯等有机废气，在未及时采取对策措施的情况下对周围环境有一定的影响；引发的火灾会迅速蔓延，燃烧产物主要为CO2和水蒸汽，但不完全燃烧的产物中会含有二甲苯和一氧化炭等气体，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。

由于苯系物和CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能及神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。

其次是催化燃烧装置发生火灾爆炸。

6.5.3事故排放

由于环保设备损坏导致污染物得不到有效处理，超标排放。

6.6环境风险影响分析

拟建项目主要环境风险影响是油漆、稀释剂泄露污染环境，或进一步发生火灾、爆炸对环境空气和周围生产人员、设备的危害，而且发生火灾后的消防水如不进行处理直接排入外环境，会对区域水环境和土壤环境产生一定的影响。

6.6.1事故分析

项目喷漆房使用的涂料中含有有机成分。在喷涂作业中达到一定的浓度，会对职工造成一定的影响。据调查，近10年我国在涂装过程中发生火灾近200起，每年造成直接经济损失300~500万元。对我国154件涂装作业发生火灾的原因进行调查，发现我国涂装作业的火灾主要原因有：明火（加热，照明等）、电器设备（故障及陈旧）、烘箱干燥（故障，简陋）和抽烟等。我国涂装作业发生火灾原因及比例见表6.6-1。

表6.6-1    我国涂装作业发生火灾原因和比例一览表

| 序号 | 火灾原因 | 件数 | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器设备（故障，陈旧） | 24 | 15 |
| 2 | 烘箱干燥（故障，简陋） | 27 | 18 |
| 3 | 抽烟 | 21 | 14 |
| 4 | 电焊、气割 | 14 | 9 |
| 5 | 明火（加热，照明等） | 43 | 28 |
| 6 | 设备发热 | 5 | 3.3 |
| 7 | 自燃 | 1 | 1.7 |
| 8 | 其他 | 19 | 12 |
| 9 | 合计 | 154 | 100 |

从表中可以看出，我国涂装车间的火灾主要是因为管理出现问题而造成的，加强管理可以杜绝这类事故的发生。

此外，催化燃烧设备处理VOCs的过程中，存在以下几种安全隐患：1、活性炭吸附—脱附—催化燃烧法中有活性炭起火的现象。2、催化氧化炉爆炸问题。3、整个催化燃烧治理装置起火爆炸问题。而主要原因又可以分为以下几点：1、高温高热；2、有明火；3、产生静电且静电火花放电能量超过可燃性混合物引燃能；4、有机废气浓度高于爆炸下线。

6.6.2风险防范措施

本次评价按照建设项目环境风险评价技术导则要求提出的风险防范措施见表6.6-2。

表6.6-2   风险防范措施要求与建议

| 序号 | 类别 | 防范措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品贮存安全防范措施 | ①油漆库地面严格进行防渗处理，并设置围堰，污染物质只限制在储存区范围内，当涂料发生泄露时，转移至专用收集容器。 ②按规定要求对生产车间物料临时储存场所采取防火、防爆措施，并设置有效的消防器材。 ③油漆和稀释剂搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒，按有关规定运输。 ④油漆和稀释剂等危险化学品的汽车运输需严格遵守《危险化学品安全管理条例》和《汽车危险货物运输规则》。 ⑤涂料和稀释剂等危险化学品的运输必须由具有从事危险货物运输经营许可证的运输单位承担。运送危险品的车辆需在运管部门进行注册并受各级交通运输主管部门的监督管理。按相关要求办理公路运输准运证，保持车况良好并配备防泄漏的工具。 |
| 2 | 工艺技术设计安全防范措施 | ①根据该项目的工艺流程危险因素类别和生产特点，进行防火、防爆、防腐蚀、防潮、防噪声、防静电等因素进行设计。 ②选用高质量的设备、管件、阀门等，避免因设计不当引起腐蚀与泄露。建设单位在安装过程中严格保证安装质量，生产单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，严防生产、维修和储运过程中物料的跑冒滴漏发生。 ③接触有毒有害物质处设防护面具、氧气呼吸器、防护手套、防护眼镜、防护工作服等。 ④严格控制脱附温度，选择质量好的脱附温度传感器，尽可能在活性炭吸附箱合适位置安装两个温度传感器；在PLC编程中加入脱附温度超温时停止脱附程序；同时要防患于未然，在活性炭吸附箱上方增加消防水管并连接烟气报警及自动喷淋装置，以防意外失火。 ⑤在处理高浓度VOCs时，由于炉内含有大量氧气，当废气浓度达到废气组份中大部分有机废气的爆炸极限时，就会有爆炸的危险。因此，要时刻监测炉内VOCs浓度，在进入催化氧化炉的废气管道上安装浓度稀释装置，将高浓度废气稀释到爆炸极限下。同时在催化氧化炉上增加压力排气阀，在压力过高时自动打开阀门进行减压排气，以防炉内温度压力过高引起爆炸 |
| 3 | 电气、电讯安全防范措施 | ①采用双回路双变压器供电，仪表负荷、事故照明、消防报警等按一类负荷设计。 ②根据装置物料的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电气设备，全厂可能产生静电的设备、管道等均采取防静电接地措施，电气防静电接地与保护接地公用接地装置，有关设备、管道接在接地干线上。 ③应急照明由应急电源装置不间断供电，部分装置设有局部照明和检修照明，爆炸危险场所配防爆灯具、防爆开关，并在各主要装置、太平门设火灾疏散标志。 ④值班室内设置消防报警外线电话及与工厂安全相关生产相关重要设施之间通电话。 |
| 4 | 消防及火灾报警系统 | ①设一套火灾自动报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成。在生产车间、重要通道口安装若干个手动报警按钮，在配电室等重要建筑室内安装火灾探测器，或在报警控制器设在控制室。当发生火灾时，由火灾探测器或手动报警按钮迅速将火警信号报至火警控制器，以便迅速采取措施，及时组织扑救。 ②在喷漆房不宜采用水消防的区域，采用相应的化学消防措施，分别配备干砂、干粉灭火器、二氧化炭灭火器、泡沫灭火器等，禁止使用水灭火。 ③室外消防给水管网按环状独立敷设，管网压力不小于0.9MPa，管网上设有室内外消火栓、消防水炮（枪）、消防冷却水喷淋等。 ④主要生产及辅助设施内设置移动式灭火器。 ⑤厂区东南部靠大门处已事故应急池一座，有效容积200m3，可确保对事故废水进行收集。 |
| 5 | 污染物治理设施 | ①加强污染物治理设备的维护与保养，确保其正常运行，避免事故排放。 ②及时更换过滤棉及活性炭，确保废气处理装置有效正常运行。 ③发现污染物治理设备异常时，立即停产检修，带治理设施恢复正常后方可恢复生产。 |
| 6 | 其他 | ①建议在厂区内设置风向标，以便在事故状态进行有效的疏散和撤离。 ②建议建设单位购置事故应急监测设备。 ③企业必须设置强有力的安全环保生产管理机构，根据安全环保管理工作的需要，配备必要的人员进行安全环保管理工作，建立健全环保生产责任制，制定并教育全体职工遵守《安全生产规程》。 |

6.7应急预案

本项根据生产特点和事故隐患分析，针对物料在储运、使用过程中的事故，按照表6.7-1的有关内容和要求制定突发事故应急预案。建设单位应结合本项目实际情况，建立完善应急预案，经审查合格后实施运行。

表6.7-1  突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 主要危险源为油漆及稀释剂泄露，污染物治理设施异常。 |
| 2 | 应急计划区 | 生产车间、油漆库房。 |
| 3 | 应急组织 | 1、设立厂指挥部，负责发生事故时进行现场的全面指挥； 2、组织救援队伍：负责事故的控制、救援、善后处理； 3、设立地区指挥部：负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散； 4、厂区应设置环保部门，发生事故排放时能及时查明原因，进行维修。 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | l、规定事故的级别及相应的应急分类响应程序； 2、发生突发环境事件后，应在1小时内向贡井区政府及时报告，同时向上一级相关专业主管部门报告，并立即组织进行现场调查。 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | l、设立消防水池； 2、建立防火阻断； 3、厂内应有完整的消防器材； 4、有维修车间，以便污染防治设备发生故障时能保证及时维修； 5、备足备全救援物资。 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 1、设置应急电话，便于发生事故时和外界联系； 2、生产车间设置公告栏，明却事故易发工段； 3、厂区及车间应设立紧急出口，便于人员疏散。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 1、厂区环保科应具备常规监测的设备和掌握监测方法； 2、应具备专业技术人员能对事故发生后造成的影响结合本报告书进行合理的评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 1、严格按照物料泄漏的有关规定和程序组织处理。 2、针对各种可能的泄漏事故，组织编写好相关处理方案、应急预案，并做好各应急预案的演练。 3、做好处理泄漏事故专用材料、应急消防物资、检测工具等的储备。 4、处理泄漏要派车间专职安全员现场负责，对有关人员进行相关技术交底。 5、处理完后要保证工完料尽场地清，认真作好技术资料的填写。 |
| 9 | 应急计量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康 | 1、本项目位于工业区，发生爆炸事故时，根据事故后评估如果影响到厂区附近的区域人群时，事故处理人员应组织附近人员进行撤退； 2、发现因本项目事故造成人员健康危害时，应由组织救援队伍组织对受害人员的救护。 |
| 10 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态中止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 人员培训及演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门纪录，建档案和专门报告制度； 本项目设置环保科，负责环保和事故管理。 |

6.8风险评价结论

根据分析，本项目油漆及稀释剂发生泄漏事故以及由此引发的火灾或者爆炸为最大可信事故。项目油漆设专用的存储区，并且进行防渗，车间内加强防火管理，在完善事故应急预案的基础上，项目事故发生的概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。

表6.8-1  建设项目环境风险简单分析内容自查表

| 建设项目名称 | 航空航天紧固件生产基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省 | 自贡市 | 贡井区 | （/）县 | 自贡航空产业园 |
| 地理坐标 | 经度 | 104.60752° | 纬度 | 29.37074° |  |
| 主要风险物质及分布 | 氰化物、铬酸、油漆库房，油漆及稀释剂 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 油漆及稀释剂发生泄漏事故以及由此引发的火灾或者爆炸引发水体、土壤及大气污染 |
| 风险防范措施要求 | 化学品设专用的存储区，并且进行防渗，车间内加强防火管理，厂区设置事故应急池一座（200m3），在完善事故应急预案的基础上，项目事故发生的概率很低，加强污染物治理设备的维护与保养，确保其正常运行，避免事故排放。 |

7污染防治措施及经济可行性分析

防止项目开发建设及运营过程中产生的污染物对水环境、大气环境、声环境及生态环境带来明显影响，建设单位对外排污染物采取了一系列的污染防治措施，现就建设单位对水、气、声、固废等方面拟采取的防治措施进行论证分析。

7.1 施工期污染防治措施分析

本项目施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。评价针对其影响提出相应的污染防治措施。

7.1.1 施工期废气防治措施分析

施工期大气环境污染主要为：施工扬尘、施工车辆汽车尾气。场内扬尘量的大小与天气干燥程度、风速大小等诸因素有关；场外扬尘量与道路路况、车辆行驶速度等诸因素有关。评价提出相应的防治措施如下：

（1）施工过程遇到连续晴好干燥天气时，对堆土表面洒水，防止起尘；

（2）水泥、砂土堆放时遮盖、密闭；

（3）对于运输水泥、砂石的车辆，应谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘；

（4）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量；

（5）施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围；

（6）风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理；

（7）对于运输车辆尾气，通过加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率，使用清洁能源等措施。

评价认为，上述大气污染防治措施有效可行，采取上述防治措施后，可以有效地减小施工期废气的污染影响。

7.1.2 施工期废水防治措施分析

根据废水的不同性质，进行分类收集处理。

施工人员生活污水经厂区化粪池预处理后经园区污水处理厂处理达标排放至双观河。

施工过程中排放的各类作业废水如洗石冲灰废水以及车辆的冲洗水等。日产生量较小，主要污染成分为SS、石油类等，评价要求在施工场地内设置隔油沉淀池，使生产废水经隔油沉淀后回用于施工建设。

评价认为施工期废水污染防治措施简单实用，技术经济可行。

7.1.3 施工期噪声防治措施分析

根据目前的机械制造水平，施工噪声既不能避免，又不能从根本上采取措施予以消除，只能通过加强对施工设备的管理，合理组织施工、才能尽可能地减轻施工设备噪声对施工场地的周围环境的影响。为最大限度地降低施工噪声对区域的影响，施工方必须采取严格的措施：

（1）首先从噪声源强进行控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪设备。尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械；尽可能使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽，不低于2.5m。

（3）合理安排施工进度和作业时间，尽量避免高噪声设备同时作业，夜间（晚22点到次日早晨6点）禁止施工。

（4）对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制：承担材料运输的车辆，进入施工现场避免鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声影响。

（5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

评价认为采取上述措施后可大大降低施工期噪声对周围环境的影响，防治措施合理有效，技术经济可行。

7.1.4 施工期固废防治措施分析

本项目施工期固体废物主要来自施工人员的生活垃圾及弃土。

生活垃圾：施工场内设垃圾收集点，送至村垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运处理。

弃土弃渣：本项目施工期间开挖土石，全部用于项目场地内标高回填和绿化回填，无废弃土石方产生。环评要求对开挖的土石方进行临时合理堆放，在雨天及起风的天气情况下进行遮盖，预防产生水土流失及扬尘。

评价认为项目采取上述措施后，固废可做到定点堆放、合理收集处置，确保不对环境造成二次污染。固体废物污染防治措施简单实用，技术经济可行。

分析认为，通过施工管理措施的落实，可极大地约束和控制施工期的“三废”和噪声；同时通过实施相应的工程防范措施，又可将工程施工对扬尘、噪声、废水、弃渣的影响将到最低的程度及很小的范围内。采纳上述的管理措施和工程措施，大大削减了施工“三废”和噪声的排放，同时可节省污染防治费用，治理措施可行。

7.2运营期污染防治措施及技术经济分析

### 7.2.1大气污染防治措施

#### 7.2.1.1喷涂废气

（1）废气治理方案

本项目将配备2套废气处理装置。具体工艺流程如下所示。

图7.1-2   喷涂废气处理工艺

（2）废气处理工艺流程说明

图7.1-3  有机废气催化燃烧原理图

有机废气净化原理：利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。蜂窝状活性炭具有性能稳定、抗腐蚀和耐高速气流冲击的优点，用其对有机废气进行吸附，活性炭吸附饱和后可用热空气脱附再生。再生后活性炭重新投入使用，通过控制脱附过程流量可将有机废气浓度浓缩10-20倍，脱附气流经催化床的燃烧机装置加热至300℃左右，在催化剂作用下起燃，项目有机废气净化效率可达90%以上，燃烧后生成CO2和H2O并释放出大量热量，该热量通过催化燃烧床内的热交换器一部分再用来加热脱附出的高浓度废气，另外一部分加热室外来的空气做活性炭脱附气体使用，一般达到脱附～催化燃烧自平衡过程须启动燃烧器1小时左右。达到热平衡后可关闭电加热装置，这时再生处理系统靠废气中的有机溶剂做燃料，在无须外加能源基础上使再生过程达到自平衡循环，极大地减少能耗，并且无二次污染的产生。

表7.2-1  活性炭吸附设施工艺技术参数表

| 废气进口浓度mg/m3，≤ | 30000 |
| --- | --- |
| 废气进口温度℃ | 20 |
| 废气净化效率（单罐）% | 90 |
| 吸附罐 | 立式 |
| 活性炭种类 | 比表面积大（800-1000m2/mg）微孔结构均匀的蜂窝状活性炭 |
| 活性炭更换时间 | 7200h |
| 活性炭填充量（单罐）g/L | 430±30 |
| 活性炭动态吸附率wt%，≥ | 35 |
| 压缩空气（0.4Mpa） | 少量 |

催化剂选择：采用进口催化剂，具有催化活性高、转化率高、机械强度高、热稳定性好、压降小、易于清洗再生、使用寿命长等特点。催化剂名称：贵金属蜂窝催化剂，催化剂有效成份：铂、钯。

活性炭吸附—催化燃烧法是先利用活性炭进行吸附浓缩，当活性炭吸附达到饱和时，利用电加热启动催化燃烧设备，并利用热空气局部加热活性炭吸附床，当催化燃烧反应床加热到250℃，活性炭床局部达到60～110℃时，从吸附床解吸出来的高浓度废气就可以在催化反应床中进行氧化反应。通过催化剂的作用进行氧化反应转化为无害的水和二气化炭排入大气。

反应后的高温气体经换热器的换热，换热后的气体一部分回用送入活性炭吸附床进行脱附，另一部分排入大气。脱附出来的废气经换热器换热后温度迅速提高了。

吸附装置可分为2-5个吸附室，由微电脑控制，自动切换，交替进行吸附解吸（干燥）等工艺过程。

本系统范围为废气经尾气处理系统（包括：吸附浓缩器、换热器、电加热器、反应器、增压风机）进行无害化处理后通过烟囱排入大气。

废气进入界区后，进入吸附浓缩器进行吸附处理，处理后的大部分尾气达标排放。另一部分尾气进行解吸，含有高浓度有机物的解吸气经过增压风机增压，通过换热器、电加热器、催化反应器最终净化烟气通过烟囱排入大气。废气中的有机物在反应器中催化剂的作用下与氧气发生反应转化成二氧化炭和水，经过吸附和催化燃烧处理后的废气实现达标排放。

本项目喷漆工序为常温下操作，环境温度小于40℃；经过滤棉吸附后的颗粒物浓度可实现达标排放；项目有机废气去除效率达到90%以上，本项目符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的要求。

废气处理系统采用PLC系统实现其过程控制和安全联锁，本废气处理系统自带PLC控制柜，控制柜设置在现场（或甲方指定的地方）。现场仪表通过标准信号与PLC系统相连，实现自动控制，正常运行过程中不需要人工操作。废气处理系统开停车全部由PLC自动控制运行。PLC控制系统自带触摸屏实时显示现场每个工艺段的工艺参数。本项目喷漆废气首先通过过滤棉过滤后，去除漆雾颗粒，再经过活性炭吸附浓缩催化燃烧去除有机废气，符合该文件要求。因此，该处理工艺能满足达标排放要求，做到稳定达标。

#### 7.2.1.2无组织废气防治措施

由工程分析及预测可知，本项目厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监测浓度限值要求（≤1mg/m3），二甲苯、VOCs无组织排放浓度满足满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5厂界无组织排放监控浓度限值要求。

项目喷漆房采用密闭设置，通风采用上部送风、侧面排风的方式，使喷漆房内形成负压，尽量减少无组织排放。工件在喷漆房内晾干之后再运出喷漆房，至车间后基本已无有机废气排放。项目最大限度减少了有机废气的无组织排放，减小对周围环境的影响。

#### 7.2.14 废气处理措施可行性论证

（2）涂装废气处理措施可行性论证

本项目喷漆室喷漆过程中，喷漆工序产生的喷漆废气，本项目喷漆废气收集后首先通过过滤棉过滤后，去除漆雾颗粒，再经过活性炭吸附装置吸附浓缩催化燃烧去除有机废气，尾气通过15m高排气筒排放。

目前国内对喷漆漆雾去除主要干式和水洗两种方法，下面就这两种方法的优劣做个比较，对比见表7.2-3。

表7.2-3   漆雾处理方法对比一览表

| 治理方法 | 干式 | 水洗 |
| --- | --- | --- |
| 净化原理 | 通过排风机的作用，使漆雾粒子通过专业漆雾过滤棉材料，利用气流惯性力在材料纤维表面改变方向，降低流速，在重力作用下漆雾颗粒沉淀在纤维间隙内 | 利用水泵通过水管、水帘板及喷水嘴淋洒出的水雾清洗漆雾，使利用风机负压的吸引气流漆雾与水雾相碰撞，将漆雾沉降在水箱内 |
| 过滤器特点 | 1、无管道设备堵塞现象； 2、净化效率高，90%~95%； 3、无二次水污染； 4、由于无水雾，可保证过滤器、管道及主风机不会腐蚀、使用寿命长； 5、没有水泵，降低维修费用。 | 1、使用水泵，漆雾易粘附于水泵及喷水嘴上引起堵塞； 2、水帘板因沉积漆雾会造成水流不连续，净化效率低； 3、喷淋循环水需要经常排放，有二次污染； 4、设备运行中有水雾，设备易腐蚀，使用寿命短，维修费用高。 |
| 清理 | 直接交由有资质单位处置 | 平时使用需人工清捞，疏通水泵、水管及喷头，2~3天清捞一次，工作量大 |
| 运行费用 | 电费、过滤材料更换费、清理费等较低 | 电费、喷淋水更换费、清理费、喷淋水处理设备运行费用等较高 |

综合以上对比分析，本项目采用三级干式漆雾处理装置处理漆雾，过滤棉是由优质玻璃纤维制成，纤维丝呈递增结构排列，均匀有序，具有足够的过滤面积，厚度大，而且在喷涂作业时玻璃纤维与受压空气摩擦产生静电，能高效吸附过量喷涂游离粒子，具有捕捉率高、漆雾隔离效果好的特点，同时具有更换方便的特点，还可以对废气的流速进行调节，确保废气到达后续活性炭吸附装置时各参数较为稳定。

有机废气（VOCs）净化的方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收法、冷凝法等。各种方法的主要优缺点见下表。

表7.2-4 有机废气主要净化方法比较

| 方法 | 原理 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸附法 | 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化 | 可处理含有低浓度的炭氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制 | 活性炭的再生和补充需要花费的费用多；在处理喷漆房废气时要预先除漆雾 |
| 直接燃烧法 | 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃烧生成CO2和H2O，使废气净化 | 燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高 | 处理温度高，需燃料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高；处理像喷漆室浓度低、风量大的废气不经济 |
| 催化燃烧法 | 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化 | 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少 | 催化剂价格高，需考虑催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高 |
| 吸收法 | 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收从而达到净化 | 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高适宜处理喷漆室和挥发室排出废气 | 需要对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制 |

根据工程分析，本项目产生的有机废气具有浓度低、风量大、含杂质较少等特征，因此，从技术和经济的角度，本项目选择活活性炭吸附浓缩催化燃烧法处置有机废气是可行的。

项目所采用的滤筒式除尘器、“活性炭吸附浓缩催化燃烧法”均为各类生产企业广泛采用的成熟工艺，处理效率高，经验成熟。因此，只要建设单位加强管理、严格按照废气治理措施进行运营，本项目采取的废气处理措施能够满足各生产装置单独生产或同时生产时废气长期稳定达标排放的要求。

综上，有机废气处理措施可行。

### 7.2.2 废水污染防治措施

拟建项目废水主要包括生产废水和生活废水，以生产废水为主。生产废水主要为含油废水、荧光废水、酸碱废水、含铬废水、含镍废水、含铜废水、含磷废水、酸雾塔净化废水以及纯水制备废水，本项目废水产生量为69.52m3/d，其中涉重生产废水产生量为15.83m3/d，综合生产废水产生量为34.31m3/d，生活废水量为19.38m3/d。上述污废水采取“分类收集、分质处理、集中处理"的原则，涉重生产废水精处理后回用，生活废水通过预处理池处理后达标排入园区污水管网，综合生产废水通过厂区新建的污水处理系统按分质分类进行处理，场内污水处理系统的处理能力不低于60m3/d，有足够的能力处理本项目产生的废水。

本项劳动定员80人，项目生产过程中无生产废水产生，生活污水经厂区内的污水处理池处理后进入园区污水管网。企业员工洗手废水经隔油（隔油池1.0m3）处理后进入预处理池（10.0m3），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后经兰家桥污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）后排入双观河，企业现有废水可得到有效处理，对环境影响较小。

7.2.3地下水污染防治措施

根据项目特点和实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等方面采取全方位的控制措施。

（1）源头控制措施

选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、危险化学品储存构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）分区防治措施

对厂内可能产生物料泄漏的污染区（特别是油漆库、喷漆房、危废暂存间）地面进行防渗设计，及时地将泄漏/渗漏的污染物进行收集处理，以有效防止泄漏物料渗入地下，污染土壤和地下水。

①污染防治分区划分

《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中根据项目各生产功能单位可能泄漏至地面区域的污染物性质、污染物控制难易程度以及天然包气带防污性能，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。地下水污染防渗分区参照表7.2-5。

表7.2-5 地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 厂内分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 表面处理车间、危废水车间 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行 |
| 一般防渗区 | 除重点污染防治区以外的生产区域 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 办公区 | 一般地面硬化 |

②分区防渗方案设计参照标准一般污染防渗区，可参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求进行防渗设计。

简单防渗区需要进行一般地面硬化处理。

（3）污染监控

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，三级评价的建设项目，应至少在建设项目场地下游布置1个地下水跟踪监测点，考虑到本项目生产过程中无生产废水排放，因此污染地下水风险很小，可不布置污染监控井。

（4）应急响应

要求一旦发生渗漏事故，立刻启动应急预案。项目应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现地下水受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染扩散，防止周边居民人体健康及生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括下列要点：

①如发现地下水污染事故，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置。

②采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大。

③立即对重污染区域采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤作危险废物处置，对重污染区的地下水抽出并送到事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。

④对厂区及周边区域的地下水敏感点进行取样监测，确定水质是否受到影响。如果水质受到影响，应及时通知相关方并立即停用受影响的地下水。

在采取上述措施的前提下，本项目所产生废水对地下水环境影响可接受。

7.2.4噪声防治措施

本项目噪声主要来自喷涂机、风机等设备。针对噪声源分类，采取不同的降噪措施，从降低噪声源、控制传播途径和车间合理布局方面方面对机械噪声和空气动力噪声采取不同的治理措施。

本项目针对噪声拟采取的措施为：

在满足工艺生产要求的前提下，首先选用低噪音设备。

高噪声源设备在厂房布置时，已尽量将其安排在厂中间位置，以减少其对厂界噪声值的贡献。

- 对喷涂机、风机及空压机等采取隔声、减振设计。

- 风机拟在空气入口处装设消音器来降低噪音。

- 限制使用噪声峰值超标严重的机械设备和车辆。加强厂区内的绿化工作。

- 钢构件安装和搬运过程“轻拿轻放”，避免设备碰撞。

通过采取以上措施，各种设备的噪声值得以较大幅度的降低，再经过距离衰减，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。因此项目运营期噪声不会对周围环境产生影响，噪声治理措施可行。

7.2.5固体废弃物处置措施

#### 7.2.5.1危险废物处置措施可行性

危险废物废过滤棉、废油漆桶、废活性炭收集后于暂存间内暂存，委托有危废处置资质的单位处置。

对于危险废物，评价要求对产生的危险废物定期清理，由专人收集统一暂存，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，本项目危险废物暂存间必须经过基础防渗处理，达到标准要求方能存放危险废物。

危险废物处理与处置措施具体如下：

（1）危险废物的贮存

危险废物在处置以前，在危废暂存间暂时贮存，其可行性分析如下：

①项目厂区设有独立的危险废物暂存区。

②厂址所处区域地质结构稳定，地震烈度不超过7度，厂区地面高于该地地下水最高水位。不易受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响。

③危险废物暂存间为砖混结构，符合防风、防雨、防晒的要求。作基础防渗，底部铺设1m厚粘土层，再铺设HDPE薄膜，上部铺设耐腐蚀砖，采取上述防渗措施后，防渗层渗透系数小于10-10cm/s。

④不同废物存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分有防漏裙脚，装入专用容器。

⑤在危险废物仓库外设危险废物标示牌，写明危险废物种类和危害，由专人负责管理。

（2）危险废物的转移、运输

危险废物出售或处置时由建设单位填写危险废物转移联单，报当地生态环境主管部门备案，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆送。

（3）危险废物的综合利用或最终处置

项目产生的危险废物在危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置。

经采取措施以后，本项目危险废物处理与处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2013年修改单）有关要求，对环境影响很小，处理与处置措施可行。

综上所述，固体废物处置措施体现了综合利用、安全贮存的废物处理宗旨，固废处置措施简便易行，技术经济可行。

7.3环保投资估算

7.3.1环保投资估算

本项目总投资10000万元，环保投资258.5万元，环保投资所占比例2.58%，环保设施投资估算见表7.3-1。

表7.3-1  项目环保投资一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 治理措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | pH、COD、氨氮等 | 员工洗手废水经隔油（隔油池1.0m3）处理后进入预处理池（10m3）经兰家桥污水处理厂处理达标后排入双观河 | 6.5 |
|  | 表面处理车间 | 含氰废水 | 设置一套含氰废水处理装置（处理能力35m3/d）,包括：酸碱调节+一次破氰+二次破氰+电絮凝（共用）+混凝池（共用）+斜管沉淀（共用）+清水池（共用）+中水回用装置（砂滤+碳滤+超滤，（共用）+进入回水池（共用） | 135 |
|  |  | 含铬废水 | 设置一套含铬废水处理装置（处理能力45m3/d），包括：酸碱调节+电絮凝（共用）+混凝池（共用）+斜管沉淀（共用）+清水池（共用）+中水回用装置（砂滤+碳滤+超滤+共用））+进入回水池 | 15 |
|  |  | 酸碱废水 | 设置一套含铬废水处理装置（处理能力10m3/d），包括：酸碱调节+混凝池（共用）+斜管沉淀（共用）+清水池（共用）+中水回用装置（砂滤+碳滤+超滤+共用））+进入回水池 | 8 |
|  |  | 综合废水 | 设置一套综合废水处理装置（处理能力8m3/d），包括：酸碱调节+混凝池（共用）+斜管沉淀（共用）+清水池（共用）+中水回用装置（砂滤+碳滤+超滤+共用））+进入回水池 | 8 |
| 废气 | 表面处理车间 喷漆房 | 含氰废气 | 设置一套喷淋次氯酸盐喷淋塔，含氰废气经处理后经25m高排气筒排放（DA001） | 30 |
|  |  | 含酸废气 | 设置一套碱洗喷淋塔，含酸废气经处理后经15m高排气筒排放（DA002） | 25 |
|  |  | 喷漆废气 | VOCs统一收集后，通过一套“过滤棉+两级活性炭”废气处理装置净化，然后废气统一通过一根25m排气筒排放（DA003） | 10 |
| 固废 | 危险废物 | 废过滤棉（含漆渣）、废油漆桶、废活性炭、废机油、废手套 | 设置危废暂存间建筑面积50m2，并防风、防雨、防晒、防渗漏措施，根据危险废物种类分区放置，定期托有危废处置资质单位处置 | 5 |
| 噪声 | 喷砂机、喷涂机和各类空压机、风机等 | 选用低噪声设备，加隔震垫，建筑物隔音 | 2.0 |
| 地下水 | 重点防渗区（喷漆房、危废暂存间、油漆库房） | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-10cm/s | 1.0 |
|  | 一般防渗区（除重点污染防治区以外的生产区域） | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | 9 |
|  | 简单防渗区（其他区域） | 一般地面硬化 |  |
| 风险防范 | 加强管理、应急预案 | 2 |
| 环境管理 | 环境咨询、验收监测、营运期例行监测、环保培训等。 | 2.0 |
| 合计 | / | 258.5 |

7.3.2主要要求与建议

（1）工程设计时应进一步细化建设项目环保措施，合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行；

（2）环保投资估算最终以设计为准。环保投资应专款专用；

（3）建设项目竣工后，对各项环保设施要进行检查验收；

（4）加强环保设施运行管理，确保污染防治措施安全高效运行。

8环境影响经济损益分析

8.1 环境经济效益

8.1.1分析方法

本评价采用指标计算方法进行建设项目的环境经济损益分析。具体指标如下：

年净效益是指环保投资的直接经济效益，扣除污染控制费用。

环保污染治理费用的经济效益等于环保效益指标与污染控制费用之比，当比值大于等于1时，可以认为项目的环保治理方案在经济技术上是可行的，否则视为不可行的。

环保效益与费用的比是对项目污染控制投资进行分析，当比值大于等于1时，可以认为环保费用在环保经济效益上是可行的，否则就认为在经济方案上是不合理的。

8.1.2环保投资

本项目总投资10000万元，环保投资258.5万元，环保投资所占比例2.58%，其中，防治大气的投资所占比重较大，具体见表7.3-1。表明项目环境保护的重点是大气污染物。

8.1.3环保设施运行费用

环保运行费用包括“三废”处理的成本费和固定费用，成本费用包括原辅耗材、人员工资等，固定费用包括环保设备维修费、技术措施费、环保管理费及其它费用。其费用估算见表8.1-1。

表8.1-1 环保设施年运行费用估算

| 序 号 | 环保项目 | 年运行费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染控制 | 9.0 |
| 2 | 水污染控制 | 0 |
| 3 | 固体废弃物处置 | 3.0 |
| 4 | 噪声控制 | 1.5 |
| 5 | 环境监测费 | 2.0 |
| 6 | 环保人员1人工资 | 3.6 |
| 7 | 总计 | 19.1 |

8.1.4 环保辅助费用

环保辅助费用主要包括相关管理部门的办公费、科研技术咨询、学习交流及增设环境机构需投入的资金、人员工资等，根据该项目的实际情况，年环保辅助费用按环保投资1%估计，约为1.6万元。

8.2 环保经济指标的确定

8.2.1环保费用指标

环保费用指标是指项目污染治理所需各项投资费用，包括污染治理的投资费用、污染控制运行费用和其它辅助费用构成。

环保费用指标按下式计算：

式中：C—环保费用指标；

C1—投资费用，本项目环保投资258.5万元；

C2—年运行费用，本项目为19.1万元；

C3—环保辅助费用，本项目为1.6万元；

η—设备折旧年限，以10年计；

β—为固定资产形A成率，该项目以80%计。

计算得出该项目环保费用指标为33.54万元。

8.2.2污染损失指标

污染损失指标是指建设项目产生的污染与破坏对环境造成的损失最终以经济形式的表达。主要包括资源和能源流失的损失，各类污染物对生产、生活造成的损失，以及各种环境补偿性损失。

污染损失指标由下式计算：

式中：L—污染损失指标；

L1—资源和能源流失对生产造成的损失；

L2—各类污染物对生产造成的损失；

L3—各类污染物对生活造成的损失；

L4—污染物对人体健康和劳动力的损失；

L5—各种补偿性损失；

i—分别为各项损失的种类。

“三废”排放使环境功能发生了改变，对周围的生产、生活资源污染所造成的损失、以及对人体健康的影响所造成的损失为间接损失。间接污染很难直接预测，类比相关资料，间接污染损失为2万元/年。

总的经济损失为2万元。

8.2.3环保效益指标

环保效益指标包括直接经济效益和间接经济效益，按下式计算：

式中：R1—环保效益指标；

Ni—能源利用的经济效益，包括清洁生产工艺带来的动力，原材料利用率提高后产生的环保经济效益；

Mi—减少排污的经济效益；

Si—固体废弃物利用的经济效益；

i—各项效益的各类。

本项目部分可回收固废外售废品回收站。此措施可减少项目的排污费，节约费用约1.5万元。

综上所述，环保效益指标合计1.5万元。

8.2.4 环境经济的静态分析

环保年净效益指环保直接经济效益（该项目即效益指标）扣除环保费用指标后所得的经济效益。即：年净效益=环保效益指标-环保费用指标-污染损失指标

根据前述计算，扣除环保费用指标和经济损失指标后，环保年净效益为负22.686万元，即项目每年向环保工作投入费用大于环保工程带来收益22.686万元。

8.3 综合效益分析

从本项目环境代价、环境成本和环境收益分析可知，该项目的环境代价和环境成本较低，是值得建设的项目，项目采取环保措施后挽回的经济损失为22.686万元/年，同时在采取了有效的污染防治措施后，项目产生的污染物对环境的影响较小，环境收益效果较明显。因此，从环境经济损益的角度来看，本项目是合理可行的。

# 9环境管理及监测计划

## 9.1环境管理

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

依据企业建设和运营过程中提出的主要环境问题，本评价环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行：

（1）环境计划管理：包括企业污染防治计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的指标计划；

（2）环境质量管理：企业的环境质量管理工作应根据上级环境管理部门的具体意见及企业建成后的实际情况，对企业范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

（3）环境技术管理：确定防治企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

评价重点按照企航天业特点和发展给出工程管理建设的要求和建议。

### 9.1.1环境管理体系建立的原则

1、本次自贡产业园无人机交付中心项目，其环境管理体制尚未进行全面考虑，对此，评价将认真分析其整体工程内容、特点和要求，以此为基础提出对应的环境管理计划；

2、企业环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与生产管理工作有机地结合；

3、环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

4、企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

5、环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规、环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

6、企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

### 9.1.2环境管理体系与职责

1、企业内部的环境管理体系

评价建议本次新建工程的环境管理体系结构具体见图9.1-1。

图9.1-1  企业内部环境管理体系框图

2、管理机构设置

公司总部设置环保科，厂区设环保科员1名，由公司统一管理，共同负责工程的环境管理工作。环境保护工作是一项政策性、综合性、科学性很强的工作，没有一定的基础是不能胜任的，所以一般情况下，环保科人员必须经过一定时间的专业培训，取得合格证书，持证上岗。此外，本工程的日常监测工作可委托当地环境保护监测部门协同进行。

3、职责和任务

（1）总经理

①总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；

②负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

③从企业管理、人事、计划、生产等方面为环境保护工作提供支持；

④从全局、长远角度对本企业的环境保护工作提出拓展性的要求，并协调资金支持；

⑤负责向有关行政管理部门汇报本企业环境管理工作。

（2）总工程师（分管环保）

①领导和指挥制定各部门的环保方案，同时在环保行动的实施中担任协调、维持、评审和深化工作；

②在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；

③监督环保方案的进度和实施情况；

④负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

（3）环保科

①全面贯彻落实环保政策，监督本工程的各项环境保护工作；

②制定本企业环境保护的近、远期环境保护规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

③根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标以及公司内部的指标分配情况，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

④负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

⑤做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

⑥负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，梳理环保法制观念；

⑦制定环境监测方案并组织实施，编制监测数据报表，及时总结上报；

⑧负责与公司及地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

（4）基层部门

①严格按照设备操作规程进行，防止生产意外事故发生；

②保证环保设备正常、高效运行，按规定进行日常的维护；

③积极执行上级领导和环保管理部门提出的相关决定；

④鼓励提出新方法、新思路、新建议，提倡参与企业环境保护决策；

⑤特殊情况、特殊问题要及时汇报，并及时进行解决。

### 9.1.3环境管理制度与环境管理计划

1、环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，是环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

本工程除应执行当地环境管理部门和公司规定的相关规章制度外，还应根据自身的具体情况，制定相应的环境管理制度，包括：

⑴工程环境保护制度；

⑵环境保护管理条例；

⑶环境管理的经济责任制；

⑷环保设施运行与管理制度；

⑸环境管理岗位责任制；

⑹环境管理技术规程；

⑺环境保护的考核制度；

⑻环境保护奖惩办法；

⑼污染防治控制措施实施办法；

⑽环境污染事故管理规定；

⑾清洁生产审计制度；

⑿运输管理制度

⒀固体废物处置管理制度；

⒁场区绿化管理制度。

2、环境管理计划

环境管理应该贯穿于建设项目从立项到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责，详见表9.1-1。

表9.1-1 各阶段环境管理工作的具体内容

| 各阶段 | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- |
| 企业环境管理总要求 | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目准备投产阶段，申请领取投产运营许可证； ④项目投产后试生产3个月内，进行环保设施竣工验收； ⑤生产运行阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助做好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑥配合当地环境监测站搞好监测工作，及时缴纳排污费。 |
| 竣工验收阶段 | 自检准备阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请试运行； ③组织检查试车前的各项准备工作； ④检查操作技术文件和管理制度是否健全； ⑤整理技术文件资料档案； ⑥建立环保档案。 |
|  | 预验收阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对检查出来的问题，要提出解决或补救措施，落实投资，确保完成期限； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点的考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况以及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式验收阶段 | 建设单位向主持验收的市环保局提交《建设项目环境保护竣工验收申请报告》并附《环境保护竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收。 |
| 生产运行阶段 | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，做到奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据 ④建立环境保护信息反馈和群众监督制度，监察企业生产和管理活动违背环保法规和制度的行为； ⑤建立健全各项环保设施的运行操作规则，并有效监督实施，严防跑、冒、滴、漏； ⑥定期向环保部门汇报情况配合环保部门的监督、检查。 |

3、环境管理重点

本工程建设与运行过程中环境管理的重点见表9.1-2。

表9.1-2 本工程环境管理重点

| 重点部位 | 重点内容 |
| --- | --- |
| 生产过程的产污管理 | ①物料运输、储存； ②各工段污染控制设施（气、水、声、渣）的管理与维护； |
| 生产工艺过程管理 | ①生产设备管理； ②生产操作管理； ③物料使用、储存及运输管理； ④技术管理； |
| 辅助生产排污管理 | ①场区内外绿化的管理； ②运输道路和运输车辆的管理； ③人员技术培训与上岗管理。 |

表9.1-2中各管理过程应按照ISO14000的有关要求进行（企业应尽快通过该环境管理体系的技术认证，与管理体系接轨）。

- 污染物排放管理

（1）污染物排放清单

根据项目工程分析与采取的污染防治措施，列出污染物排放清单见表9.1-3。

（2）排污口管理要求

排污口是污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

①排污口规范化管理的基本原则

向环境排放污染物的排污口必须规范化；厂区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，此外还应在固体废物暂存设施设置危险废物种类标志。

各图形标志见表9.1-4。

表9.1-4排放口图形标志

| 排放口 | 废气 | 噪声源 | 固体废物堆场 | 有害废物标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 | 橘黄色 |
| 图形颜色 | 白色 | 黑色 |

②排污口的技术要求

排污口的位置必须合理确定，按要求进行规范化管理；各排污口应设置符合《污染源监测技术规范》的采样口；设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。

③排污口建档管理

要求使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案

### 9.1.4企业环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）规定，企业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。本次评价对本项目提出以下环境信息公开的要求：

①公司应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

②公司应及时关注自贡市生态环境局每年所确定的重点排污单位名录，列入重点排污单位名录时，公司应当在90日内公开企业环境信息。

企业环境信息公开应包括：基础信息（单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模）、排污信息（主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量）、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息等。

③公司列入重点排污单位的，应当通过公司网站、企业环境信息公开平台或者当地报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公开环境信息。

## 9.2环境监测

### 9.2.1环境监测机构

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。根据本次新建项目的隶属、性质、生产规模。生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，评价要求企业按照自身的实际情况，设立必要的环境监测部门，并设专职人员，配备必要的仪器设备开展日常监测任务。

### 9.2.2环境监测机构的职责和任务

1、制定环境监测规章制度和日常工作

（1）编制各类有关环境监测的报表，负责呈报；

（2）负责本企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况；

（3）定期开展环境监测，并负责各类监测设备的计量认证，维护和检修工作；

（4）制定本企业的环境监测计划，并完成主管布置的各项监测任务；

（5）参加当地的环境监测网，按统一计划和要求进行环境监测工作；

（6）参加本企业所属范围内的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况。

以上工作可与当地的环境监测单位协商，配合完成。

2、环境监测计划

（1）环境监测范围

环境监测计划的制定依据工程内容和企业实际情况，制定环境监测方案，包括环境监测及污染源监测两方面。考虑到企业的实际情况和污染源监测的难度，为保证监测数据的准确性，本项目可委托第三方检测机构进行监测。

（2）环境监测计划

切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ 985-2018），本项目环境监测计划建议见下表：

表9.2-1  本项目监测计划建议表

| 类别 | 监测位置 | 监测点位数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口 | 1 | pH、COD、总磷、总氮 | 1次/日 |
|  |  |  | 氨氮、氟化物、SS、石油类 | 1次/月 |
|  |  |  | 流量 | 自动监测 |
|  | 车间或生产设施排口 | 1 | 流量 | 自动监测 |
|  |  |  | 总铬、六价铬、总镍 | 1次/日 |
| 废气 | P1排气筒 | 1 | 氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、氟化物 | 1次/半年 |
|  | P2排气筒 | 1 | 铬酸雾、氮氧化物 |  |
|  | P3排气筒 | 1 | VOCs、颗粒物 |  |
|  | 厂界 | 1 | 氮氧化物、硫酸雾、氟化物、氯化氢、铬酸雾、氮氧化物、VOCs、颗粒物 |  |
| 噪声 | 厂界外1m | 4 | LAep | 1次/半年 |
| 地下水 | 项目下游污染监控井 | 1 | pH、CODMn、氨氮、总氮、六价铬、总镍、总铜 | 每年1次 |
| 土壤 | 厂区内、厂区外 | 2 | pH、Cr、Ni、Cu | 每年1次 |

其中，大气监测方法按《空气和废气监测分析方法》执行，噪声监测按《工业企业厂界噪声测量方法》执行。

除了进行常规监测外，对企业环保处理设施运行情况要严格监视，及时监测，当发现环保处理设施发生故障或运行不正常时，应及时向上级报告，并必须即时进行取样监测，分析污染物排放量，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失等进行调查统计，并建档上报。必要时应提出暂时停产措施，直至环保设施恢复正常运转，坚决杜绝事故性排放。

## 9.3环境管理和监测经费预算

环境管理和环境监测经费预算包括一次性投资和常规性开支等。

1、一次性投资

由于本项目规模较小，对于大气、地下水、噪声等常规性监测不配备环境监测仪器，均委托具有相关资质单位的检测单位定期按上述内容进行监测。故企业不需购置环境监测所需的设备、仪器和器皿等。

2、常规性开支

常规性开支包括环境监测费用、环保科人员进行日常工作，开展宣传教育、报刊订阅，维修设备仪器等工作的费用，预计每年约需3万元，绿化维护费用大约1.5万元，共计4.5万元。

3、专项拨款

环境治理设施维修费用纳入全公司设备维修费中，专项治理费用纳入全公司年度预算中，事故性处理费用等依据具体情况，申请专项拨款。

# Text boxes

备料

分条

喷砂

表面处理

终检

成型

成型

试验

备料

(普车)

热处理

喷砂

钻孔

钳工

振动标记

表面处理

试验

终检

无损探伤

数车

(铣六方)

去毛刺

中检

备料

(拉丝)

冷镦

普车

热处理

喷砂

数车

(回牙)

磁粉探伤

试验

表面处理

滚丝

切边

去毛刺/研磨抛光

钻孔

(钻孔)

(透孔)

终检

中检

备料

冲压

研磨抛光

磁力抛光

中检

表面处理

终检

化学除油

热水清洗(40～60℃)

碱腐蚀(60～80℃)

热水清洗(40～60℃)

冷水清洗

三酸脱氧

冷水清洗

冷水清洗

硫酸阳极氧化

硫硼酸阳极氧化

化学氧化

冷水清洗

冷水清洗

铬酸盐封闭(80～60℃)

冷水清洗

冷水清洗

去离子水清洗

干燥(50～60℃)

硫酸阳极氧化

化学除油

热水清洗(40～60℃)

碱腐蚀(60～80℃)

热水清洗(40～60℃)

冷水清洗

三酸脱氧

冷水清洗

冷水清洗

铝合金微弧氧化

冷水清硼

硬质阳极氧化

冷水清洗

冷水清洗

钛合金阳极氧化

冷水清洗

镁合金阳极氧化

冷水清洗

彩虹色化学氧化

硫硼酸阳极氧化

冷水清洗

铬酸盐封闭(80～90℃)

冷水清洗

冷水清洗

去离子水清洗

干燥(50～60℃)

超声波除油

热水清洗(40～60℃)

冷水清洗

冷水清洗

冷水清洗

表调

中温磷化清洗(60～80℃)

热水清洗(40～60℃)

热水清洗(40～60℃)

热水清洗(40～60℃)

冷水清洗

除挂灰

冷水清洗

超声波清洗

热水清洗(40～60℃)

不锈钢发黑(90～100℃)

发蓝(130～140℃)

热水清洗(40～60℃)

冷水清洗

中和

冷水清洗

热水清洗(40～60℃)

化学镀镍

酸浸蚀

热水清洗(40～60℃)

干燥(50～60℃)

超声波除油

电解除油(60～80℃)

热水清洗(40～60℃)

冷水清洗

酸浸蚀

冷水清洗

中和

三级逆流冷水清洗

氰化镀镉

氰化镀镉

氰化镀锌

冷水清洗

氰化镀锌

冷水清洗

碱性锌镍合金

冷水清洗

三级逆流冷水清洗

热水清洗(40～60℃)

活化处理

冷水清洗

铬酸出光

三级逆流冷水清洗

去离子水清洗

干燥(40～50℃)

镀镉钛

三级逆流冷水清洗

铬酸钝化

三级逆流冷水清洗

超声波除油

电解除油(60～80℃)

热水清洗(40～60℃)

冷水清洗

酸浸蚀

冷水清洗

中和

三级逆流冷水清洗

预镀镍

电镀镍

氰化镀银

冷水清洗

氰化镀银

三级逆流冷水清洗

氰化镀铜

三级逆流冷水清洗

冷水清洗

铜出光

三级逆流冷水清洗

铜钝化

三级逆流冷水清洗

去离子水清洗

去离子水清洗(40～60℃)

干燥(40～50℃)

酸性镀铜

三级逆流冷水清洗

退铜

三级逆流冷水清洗